## Slide 1
Tu primer cohete
Piezas, medidas y primer modelo en OpenRocket
COHETERÍA BÁSICA E INTERMEDIA
CLASE 1
Notes: MECRO. Clase 1. Tu primer cohete
Minutos 0 a 2: 2 minutos.
Mostrar un cohete de modelismo pequeño completo y después sus piezas separadas. Explicar que el trabajo será por equipos. Mantener el motor comercial fuera de la demostración de montaje de esta clase.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 2
Lo que tendrá tu equipo al terminar hoy
1. Un mapa de las piezas y su función.
2. Una ficha de medidas que distingue datos reales y datos de ejercicio.
3. Un archivo de OpenRocket con nariz, cuerpo y aletas.
MECRO CLASE 1 02/25
Notes: MECRO. Clase 1. Lo que tendrá tu equipo al terminar hoy
Minutos 2 a 5: 3 minutos.
Pedir que cada equipo guarde una carpeta propia. Mostrar al inicio la entrega para que se entienda por qué se tomarán medidas. La primera geometría no es todavía un modelo de vuelo terminado.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 3
Un cohete desarmado sobre la mesa
Observa el interior. ¿Dónde están el cuerpo, la recuperación y el soporte del motor?
Ilustración de NASA Glenn. Los componentes y el motor pertenecen a su ejemplo.
MECRO CLASE 1 03/25
Notes: MECRO. Clase 1. Un cohete desarmado sobre la mesa
Minutos 5 a 10: 5 minutos.
Mostrar las piezas físicas del demostrador, si están disponibles. Si la sesión es en línea, usar cámara cercana y la ilustración como apoyo. Traducir nose cone, body tube, fins y parachute señalando cada zona. No leer todos los rótulos de corrido.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 4
Cada pieza resuelve una necesidad
Pieza | Función | Dato inicial
Nariz | Frente y cierre | Forma y encaje
Cuerpo | Alineación y volumen | Longitud y diámetros
Aletas | Orientación | Contorno y posición
Recuperación | Descenso | Espacio y sujeción
MECRO CLASE 1 04/25
Notes: MECRO. Clase 1. Cada pieza resuelve una necesidad
Minutos 10 a 14: 4 minutos.
Dejar que el alumnado complete verbalmente la función antes de leerla. Añadir que el soporte transmite las cargas del motor comercial al cuerpo. Distinguir las superficies estabilizadoras de un ala que sostenga un avión.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 5
Actividad: ¿qué ocurriría si faltara?
Cada equipo elige una pieza y explica qué problema aparecería sin ella.
1. Nombra la pieza.
2. Describe un problema físico concreto.
3. Indica qué comprobarías al recibirla.
MECRO CLASE 1 05/25
Notes: MECRO. Clase 1. Actividad: ¿qué ocurriría si faltara?
Minutos 14 a 19: 5 minutos.
Dos minutos de conversación y tres de respuestas. Esperar ejemplos como falta de alineación, imposibilidad de cerrar o falta de recuperación. Si la respuesta es “no vuela”, pedir que se detalle por qué.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 6
La nariz tiene dos zonas diferentes
Parte visible: forma exterior.
Hombro: tramo que entra en el tubo.
Captura del manual de OpenRocket. Los valores de la imagen no son los del ejercicio.
MECRO CLASE 1 06/25
Notes: MECRO. Clase 1. La nariz tiene dos zonas diferentes
Minutos 19 a 24: 5 minutos.
Sostener una nariz y señalar base exterior y hombro. En pantalla localizar la pestaña Shoulder. Preguntar cuál de las dos zonas debe relacionarse con el diámetro interior del tubo. No introducir todavía coeficientes aerodinámicos.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 7
Formas de nariz que vamos a comparar
Forma | Cómo reconocerla | Qué tendremos que decidir
Cónica | Perfil recto | Punta, pared y encaje
Ojival | Perfil curvo hasta la punta | Continuidad con el cuerpo
Elipsoidal | Perfil redondeado | Masa y volumen de la pieza
MECRO CLASE 1 07/25
Notes: MECRO. Clase 1. Formas de nariz que vamos a comparar
Minutos 24 a 28: 4 minutos.
Dibujar con la mano o mostrar piezas existentes para reconocer cada perfil. Aclarar que la tabla no ordena las formas de mejor a peor. En clase 2 se hará su comparación sobre el mismo cuerpo y con un proceso de fabricación definido.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 8
El tubo que tenemos define varias decisiones
El espacio interior debe alojar el conjunto comercial y la recuperación.
Mide primero el tubo disponible. Después adapta las piezas.
Vista 3D Unfinished del ejemplo oficial de OpenRocket. Permite ver la relación entre piezas.
MECRO CLASE 1 08/25
Notes: MECRO. Clase 1. El tubo que tenemos define varias decisiones
Minutos 28 a 32: 4 minutos.
Mostrar el tubo disponible o una muestra de referencia. Pedir que distingan una medida que pueden tomar ahora de un espacio que deben reservar para una pieza futura. Explicar que el CAD se adapta al material real.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 9
Diámetro exterior, interior y espesor
Un tubo del ejercicio mide 32,0 mm por fuera y 30,0 mm por dentro.
Espesor de una pared: 1,0 mm
MECRO CLASE 1 09/25
Notes: MECRO. Clase 1. Diámetro exterior, interior y espesor
Minutos 32 a 37: 5 minutos.
Primero preguntar si el espesor será 2 o 1 mm. Explicar que la diferencia de diámetros atraviesa dos paredes. Mostrar la medición sin apretar un tubo flexible. Pedir que otro alumno reconstruya el cálculo.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 10
Actividad: medir sin inventar datos
Completa la ficha de piezas con el tubo del equipo o con la demostración del docente.
1. Longitud del cuerpo.
2. Diámetro exterior e interior.
3. Instrumento y unidad.
4. Dato medido o dato pendiente.
MECRO CLASE 1 10/25
Notes: MECRO. Clase 1. Actividad: medir sin inventar datos
Minutos 37 a 44: 7 minutos.
La modalidad base es en línea. Los equipos con muestras miden en casa; los demás registran la demostración como “medida del demostrador”, nunca como medida propia. Dar tiempo para observar las mordazas del calibrador y las unidades.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 11
El encaje se prueba antes de imprimir todo
Abertura medida: 30,0 mm.
Muestra impresa: 29,8 mm.
Diferencia diametral: 0,2 mm.
Con centrado ideal: 0,1 mm por lado.
MECRO CLASE 1 11/25
Notes: MECRO. Clase 1. El encaje se prueba antes de imprimir todo
Minutos 44 a 49: 5 minutos.
Explicar la diferencia entre holgura diametral y radial. Aclarar que no se propone una tolerancia universal. Mostrar o anunciar muestras cortas de encaje para el primer taller. Registrar si entran, se traban o tienen juego excesivo.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 12
Las aletas deben repetirse y quedar alineadas
1. Una forma igual en todas las piezas.
2. Una posición definida en la zona posterior.
3. Separación regular alrededor del tubo.
4. Una unión y orientación que puedan comprobarse.
MECRO CLASE 1 12/25
Notes: MECRO. Clase 1. Las aletas deben repetirse y quedar alineadas
Minutos 49 a 53: 4 minutos.
Mostrar un conjunto correcto y un ejemplo de desalineación sin pegar. Preguntar qué diferencia se ve desde atrás y cuál desde un lateral. Conectar el útil de alineación que se diseñará más adelante con una necesidad real.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 13
Los nombres de una aleta trapezoidal
Root: raíz.
Tip: borde exterior.
S: semienvergadura.
Barrido: desplazamiento de la punta hacia atrás.
Esquema de Richard Nakka. Las proporciones D de la figura no son medidas del proyecto.
MECRO CLASE 1 13/25
Notes: MECRO. Clase 1. Los nombres de una aleta trapezoidal
Minutos 53 a 58: 5 minutos.
Señalar estos elementos en una pieza o recorte, sin escribir fórmulas. Pedir que un participante indique qué medida aumentaría la distancia entre el cuerpo y la punta. La respuesta es semienvergadura, no longitud de raíz.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 14
Qué imprimir y qué comprar
Componente | Opción inicial que estudiar | Comprobación
Cuerpo | Tubo ligero disponible | Diámetros y masa
Nariz | Impresión 3D o pieza compatible | Encaje y masa
Aletas | Madera o impresión revisada | Repetición y alineación
Útil de montaje | Impresión 3D | Posición que deja a las piezas
MECRO CLASE 1 14/25
Notes: MECRO. Clase 1. Qué imprimir y qué comprar
Minutos 58 a 63: 5 minutos.
Presentar estas opciones como punto de partida del proyecto. No asignar una condición de vuelo sin revisar el conjunto. Preguntar qué ventaja tendría imprimir un útil, aunque después las aletas sean de madera.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 15
El nombre del material no basta
1. PLA: prototipos de geometría y ajuste, con límites térmicos y de fragilidad.
2. PETG: estudiar pieza, deformación y condiciones de impresión.
3. Vidrio y carbono: comparar el refuerzo y el proceso de la muestra real.
4. Filamento con fibra corta y tejido con resina tienen estructuras diferentes.
MECRO CLASE 1 15/25
Notes: MECRO. Clase 1. El nombre del material no basta
Minutos 63 a 67: 4 minutos.
Usar muestras si existen. Evitar “carbono siempre es mejor” o “PETG siempre es más fuerte”. Anunciar que el análisis de compuestos se hará sobre piezas y fichas reales en clase 10, sin convertir esta introducción en resistencia de materiales.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Prusa Research. Composite materials. https://help.prusa3d.com/article/composite-materials-filled-with-carbon-kevlar-or-glass_167387
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 16
Ocho gramos pueden importar mucho
Subtotal sin motor: nariz 8 g + cuerpo 12 g + aletas 6 g + otros 9 g = 35 g.
Otra nariz pesa 16 g.
Chart: Subtotal sin motor / g
| Nariz 8 g | Nariz 16 g
Subtotal sin motor / g | 35 | 43
Nuevo subtotal: 43 g.
Aumento aproximado: 22,9%.
MECRO CLASE 1 16/25
Notes: MECRO. Clase 1. Ocho gramos pueden importar mucho
Minutos 67 a 72: 5 minutos.
Pedir primero el subtotal nuevo y luego el porcentaje. Aclarar que faltan componentes finales y el motor. Este cálculo no da altura ni masa de despegue. Su propósito es justificar que cada pieza se pese y se actualice el modelo.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 17
OpenRocket: árbol, componentes y vista
Izquierda: lo que ya existe.
Derecha: lo que puedes añadir.
Abajo: el resultado que debes revisar.
Captura oficial. La distribución puede variar con la versión o el idioma.
MECRO CLASE 1 17/25
Notes: MECRO. Clase 1. OpenRocket: árbol, componentes y vista
Minutos 72 a 76: 4 minutos.
Abrir OpenRocket en la demostración y localizar las tres zonas. Si la instalación falla en un equipo, ese equipo documenta el modelo con su compañero. No cambiar esta clase por una instalación de dos horas. Registrar la versión utilizada.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 18
El modelo de aula mide 35 cm
Dato de ejercicio | Valor | Referencia
Nariz visible | 70 mm | Punta a inicio del cuerpo
Cuerpo | 280 mm | Longitud del tubo
Diámetro exterior | 32 mm | Exterior del cuerpo
Espesor | 1 mm | Una pared
Longitud total | 350 mm | 70 + 280 mm
MECRO CLASE 1 18/25
Notes: MECRO. Clase 1. El modelo de aula mide 35 cm
Minutos 76 a 80: 4 minutos.
Distinguir datos de ejercicio y medidas reales. Este modelo solo representa geometría exterior. Falta el conjunto completo de soporte, motor comercial y recuperación. No presentar sus medidas como un diseño listo para volar.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 19
Práctica 1: crear y guardar la nariz
1. File > New. Guarda EQUIPO_01_v00.ork.
2. Selecciona Stage y añade Nose Cone.
3. Nombra Nariz. Elige Conical.
4. Introduce 70 mm de longitud visible y 32 mm de diámetro de base.
5. Comprueba las unidades y guarda.
MECRO CLASE 1 19/25
Notes: MECRO. Clase 1. Práctica 1: crear y guardar la nariz
Minutos 80 a 87: 7 minutos.
Demostrar un paso y esperar a los equipos. Pedir una confirmación visual de la nariz antes de seguir. Localizar Shoulder, pero dejar la geometría interior pendiente si no se ha medido. No exigir al alumnado resolver el encaje final en esta primera práctica.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 20
Práctica 2: añadir un cuerpo hueco
Introduce en tu archivo: 280 mm de longitud, 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de pared.
Comprueba que el interior resulte 30 mm y que Filled esté desactivado.
La captura oficial muestra pulgadas. Cambia las unidades del ejercicio a mm.
MECRO CLASE 1 20/25
Notes: MECRO. Clase 1. Práctica 2: añadir un cuerpo hueco
Minutos 87 a 94: 7 minutos.
Pedir a los equipos que expliquen por qué el interior es 30 y no 31 mm. Comprobar continuidad de nariz y tubo en el dibujo. Si el material de la nariz no está disponible, marcar la masa como estimación y documentarlo. Nunca ajustar masas para forzar una altura.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 21
Práctica 3: añadir las aletas
1. Selecciona Cuerpo y añade Trapezoidal Fin Set.
2. Introduce tres aletas. Raíz 50 mm y punta 25 mm.
3. Semienvergadura 22 mm, barrido 20 mm y espesor 2 mm.
4. Ubica la raíz en los últimos 50 mm del tubo.
5. Comprueba posición en la vista lateral y guarda v01.
MECRO CLASE 1 21/25
Notes: MECRO. Clase 1. Práctica 3: añadir las aletas
Minutos 94 a 101: 7 minutos.
Recordar que estas son dimensiones de interfaz, no una geometría aprobada para vuelo. No fijar el signo del desplazamiento sin comprobar la referencia de la versión instalada. El borde posterior de la raíz debe coincidir con el extremo del tubo en el ejercicio.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 22
Actividad: revisar lateral y vista posterior
¿El cuerpo está hueco?
¿Las aletas están atrás?
¿Son tres y están repartidas regularmente?
¿El nombre del equipo y la versión están guardados?
Ejemplo del manual. Entrega capturas de tu propio archivo.
MECRO CLASE 1 22/25
Notes: MECRO. Clase 1. Actividad: revisar lateral y vista posterior
Minutos 101 a 108: 7 minutos.
Dar dos minutos para guardar y cuatro para revisión entre equipos. Solicitar vista posterior. Tres aletas equiespaciadas se separan 120 grados. La revisión del contorno no sustituye la de masa, soporte y recuperación que llegará después.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 23
Los indicadores CG y CP aparecerán en pantalla
1. CG se relaciona con la distribución de masa.
2. CP es un resultado del modelo aerodinámico.
3. Hoy debes ubicarlos y reconocer que representan cosas diferentes.
4. En clase 7 los relacionaremos con una maqueta inerte y el modelo actualizado.
MECRO CLASE 1 23/25
Notes: MECRO. Clase 1. Los indicadores CG y CP aparecerán en pantalla
Minutos 108 a 112: 4 minutos.
No empezar una derivación de momentos. Mostrar equilibrio de una maqueta inerte para CG. Explicar que CP no se mide con la balanza. Si faltan piezas o materiales, los indicadores no describen el conjunto final de vuelo.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 24
CAD, OpenRocket, openMotor y RockSim
Herramienta | Qué trabajaremos | Primera aplicación
CAD y laminador | Detalle de pieza e impresión | Nariz y útil de montaje
OpenRocket | Vehículo completo | Geometría desde hoy
openMotor | Conceptos del motor | Presión y empuje, clase 8
RockSim | Otra representación del vehículo | Comparación, clase 13
MECRO CLASE 1 24/25
Notes: MECRO. Clase 1. CAD, OpenRocket, openMotor y RockSim
Minutos 112 a 116: 4 minutos.
Explicar por qué no se usan indistintamente. openMotor se trabaja como lectura conceptual del modelo de motor; los equipos emplean motores comerciales. Los archivos de vuelo se crean y ejecutan durante las prácticas con el conjunto real.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Fuentes
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 25
Entrega del equipo y siguiente clase
Entrega v00 y v01, ficha de piezas, dos capturas y una decisión de material.
1. Explica la diferencia entre base y hombro de la nariz.
2. Explica por qué el espesor aparece dos veces al calcular el diámetro interior.
3. Identifica qué pieza o dato todavía falta en tu modelo.
MECRO CLASE 1 25/25
Notes: MECRO. Clase 1. Entrega del equipo y siguiente clase
Minutos 116 a 120: 4 minutos.
Recoger respuestas orales antes de cerrar. Respuestas: base exterior y hombro interior cumplen funciones distintas; una sección cruza dos paredes; faltan soporte, recuperación, motor y masas definitivas, entre otros. En clase 2 se revisan formas de nariz y encajes.
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_01.pdf. Guía: MECRO_Guia_Docente_Coheteria.pdf.
Las capturas proceden de la documentación y muestran sus ejemplos. El alumnado crea su archivo durante la clase. La maqueta de aula representa geometría exterior incompleta.

## Slide 26
Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 01/24
Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Muestra dos narices y pregunta cuál elegirían para un primer taller y por qué.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 27
Antes de elegir una forma, define la misión
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 02/24
Un cohete puede parecerse a otro y tener un propósito diferente. En nuestro proyecto importa aprender a construir, revisar y recuperar el conjunto. Una demostración científica añade sensores y datos. Un cohete de sondeo es un vehículo de investigación de trayectoria suborbital; no debe confundirse con un lanzador que coloca una carga en órbita. Llevar electrónica tampoco convierte automáticamente un modelo de aula en un vehículo espacial.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Un cohete puede parecerse a otro y tener un propósito diferente. En nuestro proyecto importa aprender a construir, revisar y recuperar el conjunto. Una demostración científica añade sensores y datos. Un cohete de sondeo es un vehículo de investigación de trayectoria suborbital; no debe confundirse con un lanzador que coloca una carga en órbita. Llevar electrónica tampoco convierte automáticamente un modelo de aula en un vehículo espacial.
En la nomenclatura de modelismo, la letra del motor identifica un intervalo de impulso total. El impulso describe empuje acumulado durante un tiempo y se expresa en N·s. No es energía, que se expresa en joules. Un motor de clase C no necesita un cohete de una longitud fija y dos motores con la misma letra pueden tener curvas de empuje distintas.
NAR agrupa habitualmente A–D como baja potencia y E–G como potencia media. La alta potencia tiene otros criterios y certificaciones, con excepciones. Es una referencia del modelismo estadounidense; no establece permisos locales ni clasifica por centímetros. [CAT, HPR]
Una misión se puede escribir como una tarea observable. “Aprender cohetería” es una intención amplia. “Construir en equipo, desmontar la nariz y explicar dónde se guarda la recuperación” permite decidir qué se necesita. El equipo puede dibujar esas funciones junto a una vista del cohete. Si una forma exterior deja de permitir una de ellas, hay una incompatibilidad que resolver antes de discutir cuál parece más moderna. El tamaño pequeño facilita la fabricación, pero no sustituye esta definición de la misión.
Pregunta para el grupo: ¿La longitud del cohete basta para clasificar su motor?
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 28
Tres formas de ordenar el rubro
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 03/24
Criterio | Ejemplos | En nuestro curso
Propósito | Aprendizaje, recreación, instrumentación | Aprendizaje; CanSat docente
Arquitectura | Una etapa, varias etapas, varios motores | Una etapa y un motor comercial
Clases de motor | Letras de impulso total | Leer la ficha del motor elegido
Material y tamaño | Tubos, piezas impresas y dimensiones | Modelo pequeño y ligero
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Criterio / Ejemplos / En nuestro curso
Propósito / Aprendizaje, recreación, instrumentación / Aprendizaje; CanSat docente
Arquitectura / Una etapa, varias etapas, varios motores / Una etapa y un motor comercial
Clases de motor / Letras de impulso total / Leer la ficha del motor elegido
Material y tamaño / Tubos, piezas impresas y dimensiones / Modelo pequeño y ligero
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 29
Antes de elegir una forma, define la misión
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 04/24
Una misión se puede escribir como una tarea observable. “Aprender cohetería” es una intención amplia. “Construir en equipo, desmontar la nariz y explicar dónde se guarda la recuperación” permite decidir qué se necesita. El equipo puede dibujar esas funciones junto a una vista del cohete. Si una forma exterior deja de permitir una de ellas, hay una incompatibilidad que resolver antes de discutir cuál parece más moderna. El tamaño pequeño facilita la fabricación, pero no sustituye esta definición de la misión.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
¿La longitud del cohete basta para clasificar su motor?
Relacionar la explicación con una decisión del proyecto.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 30
Reconocer narices sin buscar una ganadora universal
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 05/24
La cónica tiene un perfil lateral recto. La ojival usa una curva que se estrecha hacia la punta. La elipsoidal es más redondeada. Podemos reconocerlas sosteniendo piezas, viendo su silueta o cambiando Shape en OpenRocket. La fotografía reúne piezas de tamaños distintos: no sería justo atribuir una diferencia de masa solo a su forma si también cambian diámetro, longitud o espesor.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La cónica tiene un perfil lateral recto. La ojival usa una curva que se estrecha hacia la punta. La elipsoidal es más redondeada. Podemos reconocerlas sosteniendo piezas, viendo su silueta o cambiando Shape en OpenRocket. La fotografía reúne piezas de tamaños distintos: no sería justo atribuir una diferencia de masa solo a su forma si también cambian diámetro, longitud o espesor.
La elección inicial debe caber en el proceso que tenemos. Una nariz que imprime bien y se reemplaza con facilidad puede ser adecuada para aprender aunque otra tenga un resultado aerodinámico ligeramente distinto. Más adelante contrastaremos el vehículo completo. Hoy no necesitamos calcular fricción ni resolver ecuaciones de flujo.
Durante el ascenso, el frente del vehículo aparta el aire. El arrastre es la parte de la fuerza aerodinámica que se opone al movimiento respecto al aire. Depende del vehículo y de sus condiciones de movimiento. La forma de la nariz influye, pero también cuentan el cuerpo, las aletas y las transiciones entre piezas. Una punta muy alargada puede requerir más material o un montaje más delicado. En nuestro primer taller conviene observar esa compensación y comparar después el modelo completo, en condiciones equivalentes, sin declarar una forma ganadora para cualquier velocidad.
Pregunta para el grupo: ¿Las piezas de la fotografía son comparables por masa?
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 31
Reconocer narices sin buscar una ganadora universal
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 06/24
¿Las piezas de la fotografía son comparables por masa?
Fotografía de catálogo reproducida en Apogee, Peak of Flight 629. Sirve para reconocer perfiles y tamaños, no para comparar rendimientos ni recomendar un proveedor.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Fotografía de catálogo reproducida en Apogee, Peak of Flight 629. Sirve para reconocer perfiles y tamaños, no para comparar rendimientos ni recomendar un proveedor.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Las piezas de la fotografía son comparables por masa?
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 32
Primera comparación para nuestro taller
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 07/24
Forma | Qué facilita observar | Qué revisar
Cónica | Relación clara entre punta, base y hombro | Punta real, pared y acabado
Ojival | Continuidad de la curva con el cuerpo | Parámetro de forma y masa fabricada
Elipsoidal | Volumen del frente y contorno redondeado | Longitud, acceso y espacio interior
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Forma / Qué facilita observar / Qué revisar
Cónica / Relación clara entre punta, base y hombro / Punta real, pared y acabado
Ojival / Continuidad de la curva con el cuerpo / Parámetro de forma y masa fabricada
Elipsoidal / Volumen del frente y contorno redondeado / Longitud, acceso y espacio interior
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 33
Comparar dos preguntas diferentes
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 08/24
La primera pregunta es geométrica: ¿qué cambia al sustituir solo la forma? Conservamos base y longitud visible, además de cuerpo y aletas. La segunda es de fabricación: ¿qué pieza conviene construir? Entonces cuentan masa impresa, tiempo, soportes, encaje y acabado. Una comparación geométrica y otra de piezas reales pueden conducir a decisiones diferentes sin contradecirse.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La primera pregunta es geométrica: ¿qué cambia al sustituir solo la forma? Conservamos base y longitud visible, además de cuerpo y aletas. La segunda es de fabricación: ¿qué pieza conviene construir? Entonces cuentan masa impresa, tiempo, soportes, encaje y acabado. Una comparación geométrica y otra de piezas reales pueden conducir a decisiones diferentes sin contradecirse.
Datos ficticios: A pesa 8 g, tarda 45 min e imprime con el encaje correcto. B pesa 12 g, tarda 70 min y requiere corregir el hombro. Las dos cumplen la forma exterior que se propuso.
El ejemplo no contiene una medición real de MECRO ni una simulación ejecutada. Es un caso para practicar la decisión. En el taller se sustituirán las cifras por las de cada equipo. Si cambias la longitud para mejorar el espacio interior, registra que ya no estudiaste exclusivamente la forma.
Una conclusión útil nombra la misión: “elegimos A para el primer prototipo porque podemos fabricarla y comprobar su encaje con menos recursos”.
Conviene separar las condiciones necesarias de las preferencias. Que el hombro pueda encajar y que la pieza permita el funcionamiento del conjunto son condiciones que deben resolverse. El color o una pequeña diferencia de tiempo pueden servir para elegir entre opciones que ya cumplen esas condiciones. Una tabla de puntuación no debe hacer que una nariz incompatible gane porque recibió muchos puntos por apariencia. Primero se descartan o corrigen incompatibilidades y después se comparan alternativas viables.
Pregunta para el grupo: ¿Qué condición descarta una nariz antes de puntuar preferencias?
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 34
Qué conservar y qué registrar
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 09/24
Comparación | Mantener | Registrar como resultado
Solo forma | Base, longitud, cuerpo y aletas | Cambio de geometría y resultados del modelo
Fabricación real | Impresora y criterio de aceptación | Masa, tiempo y encaje
Cambio completo | Misión y requisitos del conjunto | Todo lo que cambió entre versiones
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Comparación / Mantener / Registrar como resultado
Solo forma / Base, longitud, cuerpo y aletas / Cambio de geometría y resultados del modelo
Fabricación real / Impresora y criterio de aceptación / Masa, tiempo y encaje
Cambio completo / Misión y requisitos del conjunto / Todo lo que cambió entre versiones
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 35
Dos narices del ejercicio de aula
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 10/24
Chart: Masa / g
| A | B
Masa / g | 8 | 12
Datos didácticos de fabricación. No son medidas de MECRO ni resultados de vuelo.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Datos didácticos de fabricación. No son medidas de MECRO ni resultados de vuelo.
A: 8
B: 12
Datos ficticios: A pesa 8 g, tarda 45 min e imprime con el encaje correcto. B pesa 12 g, tarda 70 min y requiere corregir el hombro. Las dos cumplen la forma exterior que se propuso.
Para aprender a fabricar y reponer piezas, A tiene ventajas de masa y tiempo y ya resolvió el encaje. Eso permite una elección provisional. No demuestra que A tenga menos resistencia al aire, porque no se han simulado ni medido esas fuerzas.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 36
Práctica en OpenRocket: tres versiones de nariz
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 11/24
Cuando el programa estima masa a partir de una envolvente uniforme, puede representar de forma imperfecta una pieza impresa. Conserva esa estimación como tal. La comparación con la pieza pesada se realizará al tener el prototipo. [OR1, BODY]
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Cuando el programa estima masa a partir de una envolvente uniforme, puede representar de forma imperfecta una pieza impresa. Conserva esa estimación como tal. La comparación con la pieza pesada se realizará al tener el prototipo. [OR1, BODY]
La captura lateral ayuda a reconocer lo que cambió. Superponer mentalmente las bases permite comprobar si las tres narices conservan longitud y diámetro. El hombro pertenece a la unión interior y no debe añadirse a la longitud visible. Si una opción aumenta la longitud visible, el modelo ya no está comparando únicamente la curvatura. El registro de medidas hace explícita esa diferencia y permite al docente explicar una comparación honesta con pocos conceptos.
Pregunta para el grupo: ¿Qué conservarás al cambiar Conical por Ogive?
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 37
Pregunta del equipo
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 12/24
¿Qué conservarás al cambiar Conical por Ogive?
La captura lateral ayuda a reconocer lo que cambió. Superponer mentalmente las bases permite comprobar si las tres narices conservan longitud y diámetro. El hombro pertenece a la unión interior y no debe añadirse a la longitud visible. Si una opción aumenta la longitud visible, el modelo ya no está comparando únicamente la curvatura. El registro de medidas hace explícita esa diferencia y permite al docente explicar una comparación honesta con pocos conceptos.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
¿Qué conservarás al cambiar Conical por Ogive?
Pedir una respuesta antes de consultar la explicación de la lectura.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 38
Práctica en OpenRocket: tres versiones de nariz
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 13/24
1. Abre la versión del equipo y guarda una copia con sufijo NARIZ_A. En Nose Cone conserva el diámetro de base y la longitud visible que has declarado.
2. Selecciona Conical y anota el nombre del material, espesor y masa calculada. El hombro sigue la medida real del interior del tubo.
3. Guarda NARIZ_B y cambia a Ogive. Revisa el parámetro de forma. Anota lo que cambiaste y lo que quedó igual.
4. Crea NARIZ_C con Ellipsoid. Obtén una captura lateral de cada alternativa con la misma escala.
5. Compara dimensiones y masas. Todavía no atribuyas una altura de vuelo a estas piezas si falta completar el vehículo y seleccionar su conjunto comercial.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Abre la versión del equipo y guarda una copia con sufijo NARIZ_A. En Nose Cone conserva el diámetro de base y la longitud visible que has declarado.
Selecciona Conical y anota el nombre del material, espesor y masa calculada. El hombro sigue la medida real del interior del tubo.
Guarda NARIZ_B y cambia a Ogive. Revisa el parámetro de forma. Anota lo que cambiaste y lo que quedó igual.
Crea NARIZ_C con Ellipsoid. Obtén una captura lateral de cada alternativa con la misma escala.
Compara dimensiones y masas. Todavía no atribuyas una altura de vuelo a estas piezas si falta completar el vehículo y seleccionar su conjunto comercial.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 39
Práctica de fabricación: primero el encaje
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 14/24
La nariz tiene una interfaz con el cuerpo: su hombro debe entrar en la abertura disponible. El equipo puede dibujar la forma exterior en CAD, pero la medida del tubo decide el encaje. Antes de imprimir una pieza completa, el docente agrupa muestras cortas que permiten estudiar ese ajuste sin consumir todo el tiempo de la máquina.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La nariz tiene una interfaz con el cuerpo: su hombro debe entrar en la abertura disponible. El equipo puede dibujar la forma exterior en CAD, pero la medida del tubo decide el encaje. Antes de imprimir una pieza completa, el docente agrupa muestras cortas que permiten estudiar ese ajuste sin consumir todo el tiempo de la máquina.
Una muestra que entra correctamente resuelve una parte del problema. Todavía hay que comprobar pared, unión, sujeción y funcionamiento del conjunto de recuperación. La nariz completa se acepta como parte de ese sistema, no por una única medida aislada.
La misma medida dibujada puede producir resultados distintos en dos impresoras o materiales. No se cambia todo el CAD para corregir el resultado de una sola muestra sin investigar su origen. Conserva la dimensión nominal y la medida obtenida. Si el taller trabaja con varios tubos, identifica cuáles comparten realmente la misma abertura. El repuesto de una nariz necesita corresponder al tubo y al proceso que se comprobó, no únicamente al nombre del archivo.
Pregunta para el grupo: ¿Qué muestra corta te evita repetir una nariz completa?
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 40
Ficha de comparación de narices
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 15/24
Dato | A | B
Forma y longitud | Por registrar | Por registrar
Masa real / g | Por pesar | Por pesar
Tiempo / min | Del laminador y del registro | Del laminador y del registro
Encaje en el tubo identificado | Observación | Observación
Cambio pendiente | Describir | Describir
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Dato / A / B
Forma y longitud / Por registrar / Por registrar
Masa real / g / Por pesar / Por pesar
Tiempo / min / Del laminador y del registro / Del laminador y del registro
Encaje en el tubo identificado / Observación / Observación
Cambio pendiente / Describir / Describir
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 41
Práctica de fabricación: primero el encaje
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 16/24
1. Registra diámetro interior, ovalidad observable y longitud disponible de encaje del tubo real.
2. Prepara en CAD muestras identificadas que varíen solo la dimensión de encaje. El docente revisa la serie antes de imprimir.
3. Mide las piezas obtenidas y diferencia la dimensión dibujada de la dimensión impresa.
4. Prueba la unión sin forzar el tubo. Describe si entra, se traba o tiene juego apreciable.
5. Conserva la muestra elegida con el identificador del tubo y el perfil de impresión. No traslades automáticamente el resultado a otro material o impresora.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Registra diámetro interior, ovalidad observable y longitud disponible de encaje del tubo real.
Prepara en CAD muestras identificadas que varíen solo la dimensión de encaje. El docente revisa la serie antes de imprimir.
Mide las piezas obtenidas y diferencia la dimensión dibujada de la dimensión impresa.
Prueba la unión sin forzar el tubo. Describe si entra, se traba o tiene juego apreciable.
Conserva la muestra elegida con el identificador del tubo y el perfil de impresión. No traslades automáticamente el resultado a otro material o impresora.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 42
La elección cambia con la misión
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 17/24
Para el modelo del alumno se puede elegir una forma sencilla que el equipo sea capaz de fabricar y revisar. Para el vehículo docente con CanSat puede ser más importante el acceso a la carga que reducir unos minutos de impresión. Eso no autoriza trasladar la nariz del demostrador al cohete pequeño sin revisar dimensiones y masa.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Para el modelo del alumno se puede elegir una forma sencilla que el equipo sea capaz de fabricar y revisar. Para el vehículo docente con CanSat puede ser más importante el acceso a la carga que reducir unos minutos de impresión. Eso no autoriza trasladar la nariz del demostrador al cohete pequeño sin revisar dimensiones y masa.
¿Podemos anunciar que la nariz más liviana “es la más aerodinámica”?
Antes de cerrar, cada equipo muestra sus tres archivos y elige una alternativa provisional para la misión de aprendizaje. Debe señalar una razón, una evidencia y una comprobación pendiente. Las fichas quedan abiertas hasta que existan piezas reales; “pendiente” es más preciso que una cifra inventada.
Pregunta para el grupo: ¿Cambiaría tu elección para transportar la carga docente?
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 43
Cómo justificar la misma forma en misiones distintas
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 18/24
Misión | Prioridad | Prueba antes de elegir
Primer montaje | Encaje y facilidad de fabricación | Muestras, masa y repetición
Reutilización | Acceso, reparación y repuestos | Montajes repetidos y revisión del borde
Carga docente | Espacio útil y acceso a electrónica | Maqueta de carga y comprobación de interfaces
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Misión / Prioridad / Prueba antes de elegir
Primer montaje / Encaje y facilidad de fabricación / Muestras, masa y repetición
Reutilización / Acceso, reparación y repuestos / Montajes repetidos y revisión del borde
Carga docente / Espacio útil y acceso a electrónica / Maqueta de carga y comprobación de interfaces
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 44
Qué conclusión sí podemos defender
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 19/24
¿Podemos anunciar que la nariz más liviana “es la más aerodinámica”?
¿Cambiaría tu elección para transportar la carga docente?
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
¿Podemos anunciar que la nariz más liviana “es la más aerodinámica”?
Explicación
No. La balanza resuelve una comparación de masa. Para estudiar el comportamiento aerodinámico hay que conservar condiciones y usar una simulación pertinente o una prueba adecuada. En este nivel basta separar ambas preguntas.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 45
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 20/24
1. Definir la misión del equipo en una frase.
2. Crear las tres copias de nariz en OpenRocket manteniendo las dimensiones declaradas.
3. Completar la ficha con datos de modelo y separar lo que falta medir.
4. Preparar la solicitud de muestras de encaje para el taller 1.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Definir la misión del equipo en una frase.
Crear las tres copias de nariz en OpenRocket manteniendo las dimensiones declaradas.
Completar la ficha con datos de modelo y separar lo que falta medir.
Preparar la solicitud de muestras de encaje para el taller 1.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 46
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 21/24
Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
¿Cambiaría tu elección para transportar la carga docente?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 47
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 22/24
1. ¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
2. ¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
3. ¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 48
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 23/24
1. No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
2. Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
3. El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 49
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 24/24
Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 2: Qué cohete necesitamos y qué nariz elegimos.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Elegir una nariz con una misión concreta, comparar alternativas y preparar una muestra de encaje.
Misión: Aprender a fabricar y recuperar un modelo pequeño por equipos. La carga científica corresponde al demostrador docente.
Entrega: Tres archivos .ork, ficha comparativa y decisión provisional según misión.
Preguntas y respuestas
¿Un cohete de 35 cm es automáticamente de clase A?
No. La letra corresponde al intervalo de impulso del motor, no a la longitud.
¿Qué se conserva para comparar solo la forma?
Base, longitud visible y el resto del modelo; además se documentan material y masa.
¿Una nariz que pesa menos tiene menor arrastre?
El peso no demuestra el arrastre. Son comparaciones diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
National Association of Rocketry. High Power Rocketry Certification. https://www.nar.org/HPRCertification
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_02.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.