## Slide 1
Cuerpo, dimensiones y espacio interior
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 01/24
Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Muestra un tubo y una pieza que no pase por su abertura: pregunta si alargar el tubo lo resolvería.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 2
El cuerpo organiza el proyecto
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 02/24
Elegir la longitud del cuerpo no consiste en copiar una fotografía. Debe haber lugar para el conjunto comercial previsto, sus interfaces y el sistema de recuperación. El tamaño también determina qué herramientas permiten trabajar dentro y cómo se sostiene el modelo durante el montaje. En un proyecto pequeño, unos centímetros pueden facilitar el acceso o dejar un espacio que no se puede aprovechar.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Elegir la longitud del cuerpo no consiste en copiar una fotografía. Debe haber lugar para el conjunto comercial previsto, sus interfaces y el sistema de recuperación. El tamaño también determina qué herramientas permiten trabajar dentro y cómo se sostiene el modelo durante el montaje. En un proyecto pequeño, unos centímetros pueden facilitar el acceso o dejar un espacio que no se puede aprovechar.
El plano de distribución comienza con la longitud real del tubo y con bloques que representan componentes. No hace falta diseñar cada detalle desde el principio. Sí hace falta que cada bloque tenga un tamaño y una función reconocibles.
El cuerpo cumple varias funciones a la vez. Mantiene una referencia longitudinal, conecta el frente con la zona posterior y ofrece volumen para componentes. Su pared separa el diámetro exterior del espacio disponible. Al sostener un tubo, busca su eje imaginario y observa si los bordes son razonablemente perpendiculares a él. Un dibujo puede mostrar un cilindro perfecto mientras el tubo real presenta un borde inclinado o una sección deformada. Reconocer esa diferencia forma parte de aprender a fabricar.
Pregunta para el grupo: ¿Qué debe caber y qué debe poder montarse?
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 3
El cuerpo organiza el proyecto
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 03/24
¿Qué debe caber y qué debe poder montarse?
Vista interior del ejemplo de OpenRocket. Muestra relaciones entre piezas, no las dimensiones del proyecto MECRO.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Vista interior del ejemplo de OpenRocket. Muestra relaciones entre piezas, no las dimensiones del proyecto MECRO.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué debe caber y qué debe poder montarse?
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 4
Cuatro preguntas antes de cortar
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 04/24
Pregunta | Qué comprobar
¿Qué tubo tenemos? | Diámetros, longitud, estado y masa
¿Qué debe alojar? | Lista y envolvente de los componentes
¿Cómo se conecta? | Nariz, uniones y conjunto comercial
¿Cómo se revisa? | Acceso, desmontaje y recuperación
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pregunta / Qué comprobar
¿Qué tubo tenemos? / Diámetros, longitud, estado y masa
¿Qué debe alojar? / Lista y envolvente de los componentes
¿Cómo se conecta? / Nariz, uniones y conjunto comercial
¿Cómo se revisa? / Acceso, desmontaje y recuperación
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 5
Diámetro y longitud cumplen funciones diferentes
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 05/24
Aumentar el diámetro abre más espacio transversal y cambia el contorno exterior del vehículo. Aumentar longitud añade espacio a lo largo del eje, pero no ayuda a que entre una pieza demasiado ancha. Una tarjeta electrónica puede caber por volumen total y aun así no pasar por la abertura. Por eso probaremos envolventes o maquetas simples en lugar de decidir solo con litros o centímetros cúbicos.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Aumentar el diámetro abre más espacio transversal y cambia el contorno exterior del vehículo. Aumentar longitud añade espacio a lo largo del eje, pero no ayuda a que entre una pieza demasiado ancha. Una tarjeta electrónica puede caber por volumen total y aun así no pasar por la abertura. Por eso probaremos envolventes o maquetas simples en lugar de decidir solo con litros o centímetros cúbicos.
Una maqueta de carga tiene 31 mm de ancho y el tubo tiene 30 mm de diámetro interior. Alargar el tubo 40 mm aumenta el espacio disponible.
Esta misma idea sirve para el sistema de recuperación plegado. Debe poder entrar y salir según el conjunto elegido. Un dibujo con espacio aparente puede ocultar cordones, uniones o rebordes impresos.
El espacio útil incluye la posibilidad de trabajar. Una conexión puede caber después de montada y aun así requerir un acceso que el cuerpo no ofrece durante la fabricación. Por eso la distribución se revisa también siguiendo el orden de montaje. Pregunta qué pieza entra primero, cuál debe quedar accesible y qué información tendrás que fotografiar antes de cerrar. Dibujar el orden junto a la vista lateral ayuda a resolverlo sin un modelo tridimensional complejo.
El diámetro se mide atravesando la sección del tubo, mientras la longitud se sigue a lo largo de su eje. Dos tubos de igual diámetro exterior pueden tener interiores diferentes si cambia el espesor. Para visualizarlo, coloca uno junto a otro y compara sus aberturas. La elección del cuerpo afecta a otras piezas porque la nariz debe relacionarse con esa abertura y la recuperación necesita espacio y acceso. Por eso el diámetro del tubo se decide con componentes presentes o representados por envolventes identificadas.
Pregunta para el grupo: ¿Alargar el tubo resuelve una pieza demasiado ancha?
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 6
Qué sucede al modificar el cuerpo
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 06/24
Cambio | Lo que puede resolver | Qué vuelve a revisarse
Mayor diámetro | Paso de una pieza más ancha | Nariz, aletas, masa y modelo
Mayor longitud | Separar zonas interiores | Masa, distribución y acceso
Mayor espesor | Cambiar rigidez y fabricación | Interior útil y masa
Otra sección de tubo | Facilitar recambio o unión | Alineación y continuidad
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Cambio / Lo que puede resolver / Qué vuelve a revisarse
Mayor diámetro / Paso de una pieza más ancha / Nariz, aletas, masa y modelo
Mayor longitud / Separar zonas interiores / Masa, distribución y acceso
Mayor espesor / Cambiar rigidez y fabricación / Interior útil y masa
Otra sección de tubo / Facilitar recambio o unión / Alineación y continuidad
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 7
La pieza cabe en el dibujo, pero no entra
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 07/24
Una maqueta de carga tiene 31 mm de ancho y el tubo tiene 30 mm de diámetro interior. Alargar el tubo 40 mm aumenta el espacio disponible.
¿Alargar el tubo resuelve una pieza demasiado ancha?
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
Una maqueta de carga tiene 31 mm de ancho y el tubo tiene 30 mm de diámetro interior. Alargar el tubo 40 mm aumenta el espacio disponible.
Explicación
La modificación no resuelve el paso transversal de la carga. Hay que revisar su envolvente, su orientación o el diámetro útil. La conclusión sale de la pieza real y de dos medidas, sin calcular un volumen complicado.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 8
Un plano sencillo que sí ayuda a fabricar
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 08/24
El plano del equipo debe tener vista lateral, una referencia de inicio y cotas legibles. Identifica qué longitud es de una pieza suelta y cuál corresponde al conjunto ensamblado. Si el hombro de la nariz entra en el cuerpo, esa parte queda superpuesta. Sumar todas las longitudes de piezas sin considerar los encajes produce un cohete más corto de lo que se esperaba.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El plano del equipo debe tener vista lateral, una referencia de inicio y cotas legibles. Identifica qué longitud es de una pieza suelta y cuál corresponde al conjunto ensamblado. Si el hombro de la nariz entra en el cuerpo, esa parte queda superpuesta. Sumar todas las longitudes de piezas sin considerar los encajes produce un cohete más corto de lo que se esperaba.
Nariz visible de 70 mm, cuerpo de 280 mm y hombro de 20 mm que queda completamente dentro del cuerpo.
No dibujes conexiones internas por intuición si vas a usar un conjunto comercial. Usa sus dimensiones y documentación. Si todavía no se ha seleccionado, representa la zona como pendiente y evita cerrar detalles que dependan de ella. Un plano preliminar puede estar incompleto y seguir siendo útil si lo declara.
En una unión entre tramos de cuerpo se diferencia la longitud de cada pieza y el solapamiento del conjunto. La referencia de una aleta tampoco se toma desde un borde que vaya a cambiar en el acabado. El plano debe permitir reconstruir el objeto ensamblado. Si al presentarlo aparece una diferencia, mide dónde comienza y termina; no distribuyas el error moviendo varias piezas a la vez, porque perderías la causa de la discrepancia.
Pregunta para el grupo: ¿Qué longitud del hombro queda oculta?
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 9
Información mínima del plano
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 09/24
Elemento | Dato que debe aparecer
Nariz | Longitud visible, base y hombro
Cuerpo | Longitud y diámetros
Aletas | Zona de unión y posición longitudinal
Recuperación | Zona reservada y acceso
Conjunto comercial | Referencia de componente y envolvente
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Elemento / Dato que debe aparecer
Nariz / Longitud visible, base y hombro
Cuerpo / Longitud y diámetros
Aletas / Zona de unión y posición longitudinal
Recuperación / Zona reservada y acceso
Conjunto comercial / Referencia de componente y envolvente
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 10
Longitud ensamblada
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 10/24
Nariz visible de 70 mm, cuerpo de 280 mm y hombro de 20 mm que queda completamente dentro del cuerpo.
¿Qué longitud del hombro queda oculta?
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
Nariz visible de 70 mm, cuerpo de 280 mm y hombro de 20 mm que queda completamente dentro del cuerpo.
Explicación
La longitud exterior es 350 mm. El hombro permite unir las piezas y no añade otros 20 mm al exterior. Si una parte queda expuesta por otro diseño, debe representarse y medirse explícitamente.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 11
OpenRocket: representar el tubo real
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 11/24
El modelo facilita ver posiciones, pero no representa automáticamente todos los cables, pliegues y detalles de una pieza impresa. El plano de fabricación y la prueba física siguen siendo necesarios. [OR1, OR2]
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El modelo facilita ver posiciones, pero no representa automáticamente todos los cables, pliegues y detalles de una pieza impresa. El plano de fabricación y la prueba física siguen siendo necesarios. [OR1, OR2]
Body Tube representa una pared cilíndrica con dimensiones y propiedades. El programa puede calcular una masa a partir de geometría y material, pero el tubo del taller puede incluir variación de espesor, uniones y acabado. Primero se comprueba que la geometría sea la que se pretendía introducir. Después, cuando exista una medida real, se compara la masa bajo la misma condición. Corregir un campo de masa no debe esconder que se dibujó un diámetro equivocado.
Pregunta para el grupo: ¿Qué representa Filled en tu cuerpo?
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 12
OpenRocket: representar el tubo real
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 12/24
¿Qué representa Filled en tu cuerpo?
Configuración de cuerpo del manual de OpenRocket. Revisa unidades, diámetro exterior, interior, pared y casilla Filled.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Configuración de cuerpo del manual de OpenRocket. Revisa unidades, diámetro exterior, interior, pared y casilla Filled.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué representa Filled en tu cuerpo?
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 13
Práctica: OpenRocket: representar el tubo real
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 13/24
1. Abre el archivo del equipo y guarda una revisión CUERPO_v02. Selecciona Body Tube.
2. Sustituye longitud y diámetros por las medidas disponibles. Conserva una tabla con el dato anterior y el nuevo.
3. Comprueba que Filled esté desactivado si el tubo es hueco. Revisa cómo se relacionan espesor e interior.
4. Añade los componentes interiores que ya tienen referencia y dimensiones conocidas. Nómbralos según su función.
5. Usa la vista interior para revisar interferencias. Guarda una captura y anota lo que todavía no puede comprobarse.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Abre el archivo del equipo y guarda una revisión CUERPO_v02. Selecciona Body Tube.
Sustituye longitud y diámetros por las medidas disponibles. Conserva una tabla con el dato anterior y el nuevo.
Comprueba que Filled esté desactivado si el tubo es hueco. Revisa cómo se relacionan espesor e interior.
Añade los componentes interiores que ya tienen referencia y dimensiones conocidas. Nómbralos según su función.
Usa la vista interior para revisar interferencias. Guarda una captura y anota lo que todavía no puede comprobarse.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 14
Del tubo disponible al corte y al montaje
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 14/24
Antes de modificar el cuerpo, el equipo comprueba que el tubo no esté aplastado y define desde qué extremo medirá. Una marca de longitud requiere una referencia clara. Repetir la medición desde un borde irregular puede producir diferencias que después se interpretan como errores de la pieza impresa.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Antes de modificar el cuerpo, el equipo comprueba que el tubo no esté aplastado y define desde qué extremo medirá. Una marca de longitud requiere una referencia clara. Repetir la medición desde un borde irregular puede producir diferencias que después se interpretan como errores de la pieza impresa.
La presentación en seco permite descubrir interferencias cuando todavía es fácil corregirlas. Pegar primero y medir después convierte un problema de diseño en una reparación.
Pregunta para el grupo: ¿Qué revisión harás antes de pegar?
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 15
Registro del cuerpo
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 15/24
Momento | Dato a conservar
Al recibir | Medidas y masa
Después de preparar | Longitud y estado del borde
Con piezas presentadas | Longitud total y acceso
Antes de montar | Referencia del plano aceptado
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Momento / Dato a conservar
Al recibir / Medidas y masa
Después de preparar / Longitud y estado del borde
Con piezas presentadas / Longitud total y acceso
Antes de montar / Referencia del plano aceptado
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 16
Práctica: Del tubo disponible al corte y al montaje
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 16/24
1. Identifica cada tubo con equipo y revisión. Mide en más de una orientación y anota si el borde está deformado.
2. Traza la longitud de acuerdo con el plano revisado. El docente valida el método de corte y acabado adecuado al material y a las herramientas del taller.
3. Comprueba el borde y la continuidad de la sección antes de intentar un encaje. No ocultes una deformación aumentando a la fuerza el tamaño de la unión.
4. Presenta las piezas sin pegarlas y verifica longitud ensamblada y acceso.
5. Pesa el cuerpo preparado. Si se añadieron uniones o acabado, conserva la diferencia respecto a la pieza inicial.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Identifica cada tubo con equipo y revisión. Mide en más de una orientación y anota si el borde está deformado.
Traza la longitud de acuerdo con el plano revisado. El docente valida el método de corte y acabado adecuado al material y a las herramientas del taller.
Comprueba el borde y la continuidad de la sección antes de intentar un encaje. No ocultes una deformación aumentando a la fuerza el tamaño de la unión.
Presenta las piezas sin pegarlas y verifica longitud ensamblada y acceso.
Pesa el cuerpo preparado. Si se añadieron uniones o acabado, conserva la diferencia respecto a la pieza inicial.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 17
Elegir un cuerpo para la misión del equipo
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 17/24
El cuerpo más corto no es necesariamente el más fácil de construir. El más largo tampoco es automáticamente el más estable. En esta etapa elegimos una distribución que pueda montarse y reservar el espacio necesario. La estabilidad y el comportamiento del conjunto se revisarán cuando el modelo tenga sus piezas y masas.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El cuerpo más corto no es necesariamente el más fácil de construir. El más largo tampoco es automáticamente el más estable. En esta etapa elegimos una distribución que pueda montarse y reservar el espacio necesario. La estabilidad y el comportamiento del conjunto se revisarán cuando el modelo tenga sus piezas y masas.
El plano solo cabe si el paracaídas ocupa exactamente el hueco dibujado, pero todavía no se ha plegado ni probado con sus cordones.
Entrega una vista lateral acotada y una fotografía o captura de la presentación. Señala una interferencia que hayas resuelto y una comprobación que quede pendiente. El diseño mejora cuando las decisiones se relacionan con objetos que puedes medir.
Pregunta para el grupo: ¿Qué espacio todavía no has comprobado?
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 18
Comparativa según uso
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 18/24
Misión | Qué priorizar | Evidencia útil
Aprender a montar | Disponibilidad y acceso | Plano y presentación en seco
Reutilizar | Recambio y revisión de uniones | Desmontajes y estado del tubo
Carga docente | Envolvente y conexiones | Maqueta de carga y acceso a datos
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Misión / Qué priorizar / Evidencia útil
Aprender a montar / Disponibilidad y acceso / Plano y presentación en seco
Reutilizar / Recambio y revisión de uniones / Desmontajes y estado del tubo
Carga docente / Envolvente y conexiones / Maqueta de carga y acceso a datos
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 19
Decisión antes de fabricar
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 19/24
El plano solo cabe si el paracaídas ocupa exactamente el hueco dibujado, pero todavía no se ha plegado ni probado con sus cordones.
¿Qué espacio todavía no has comprobado?
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
El plano solo cabe si el paracaídas ocupa exactamente el hueco dibujado, pero todavía no se ha plegado ni probado con sus cordones.
Explicación
La distribución sigue pendiente. Conviene comprobar una muestra real y revisar el acceso antes de congelar la longitud. La evidencia que falta es una presentación del conjunto de recuperación, no una ecuación más detallada del tubo.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 20
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 20/24
1. Medir e identificar el tubo disponible.
2. Preparar una distribución con componentes reales o envolventes identificadas.
3. Actualizar Body Tube y revisar el interior en OpenRocket.
4. Preparar el plano de corte y una presentación en seco.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Medir e identificar el tubo disponible.
Preparar una distribución con componentes reales o envolventes identificadas.
Actualizar Body Tube y revisar el interior en OpenRocket.
Preparar el plano de corte y una presentación en seco.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 21
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 21/24
Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
¿Qué espacio todavía no has comprobado?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 22
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 22/24
1. ¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
2. ¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
3. ¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 23
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 23/24
1. No. Hay que revisar el paso transversal.
2. No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
3. Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 24/24
Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 3: Cuerpo, dimensiones y espacio interior.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Elegir un tubo disponible y distribuir componentes sin confundir longitud exterior con espacio útil.
Misión: Construir un modelo compacto que pueda montarse, inspeccionarse y recuperarse.
Entrega: Plano de distribución, archivo actualizado y ficha del cuerpo.
Preguntas y respuestas
¿Alargar el cuerpo permite introducir una pieza demasiado ancha?
No. Hay que revisar el paso transversal.
¿Se suma dos veces la zona de un encaje?
No. Debe distinguirse longitud de pieza y longitud visible ensamblada.
¿Qué falta si solo tenemos el volumen del paracaídas?
Su envolvente plegada, cordones, acceso y comprobación de movimiento.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Getting Started. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/setup/getting_started.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_03.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 25
Aletas: forma, posición y alineación
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 01/24
Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Muestra dos aletas iguales y una torcida: pide que identifiquen qué puede y qué no puede mostrar el archivo digital.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 26
Por qué el cohete lleva aletas atrás
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 02/24
Las aletas son superficies sobre las que actúa el aire cuando cambia la orientación del cohete. Su contribución a la estabilidad depende del conjunto y de su ubicación. Para nuestro primer diseño interesa que todas tengan la geometría definida y queden alineadas. Una buena silueta en el programa no corrige una pieza torcida en el montaje.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Las aletas son superficies sobre las que actúa el aire cuando cambia la orientación del cohete. Su contribución a la estabilidad depende del conjunto y de su ubicación. Para nuestro primer diseño interesa que todas tengan la geometría definida y queden alineadas. Una buena silueta en el programa no corrige una pieza torcida en el montaje.
La raíz se une al cuerpo. La punta del trapecio es el borde exterior paralelo a la raíz. La semienvergadura es la distancia radial desde el cuerpo. El barrido desplaza la punta hacia atrás. Esas medidas deben poder señalarse en un recorte, localizarse en CAD e introducirse en OpenRocket.
Antes de abrir el programa, cada integrante señala raíz y semienvergadura en una misma pieza. Esto evita copiar cinco números correctos en cinco campos equivocados. [NK, OR1]
Imagina el cohete avanzando y desviando ligeramente su punta. El aire llega con otra dirección relativa y actúa sobre las superficies exteriores. Las aletas posteriores contribuyen a la respuesta aerodinámica del vehículo. Su papel depende de su tamaño, posición y del conjunto del cohete. Para comprenderlo basta relacionar una vista lateral con la ubicación de las superficies. Las clases de estabilidad retomarán esa observación; hoy nos interesa que las aletas construidas correspondan a las que aparecen en el modelo.
Pregunta para el grupo: Señala raíz y semienvergadura en una pieza.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 27
Por qué el cohete lleva aletas atrás
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 03/24
Señala raíz y semienvergadura en una pieza.
Formas de aleta, Richard Nakka. Root indica raíz, tip borde exterior y S semienvergadura. Las proporciones de la ilustración no son medidas del proyecto.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Formas de aleta, Richard Nakka. Root indica raíz, tip borde exterior y S semienvergadura. Las proporciones de la ilustración no son medidas del proyecto.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
Señala raíz y semienvergadura en una pieza.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 28
Por qué el cohete lleva aletas atrás
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 04/24
Imagina el cohete avanzando y desviando ligeramente su punta. El aire llega con otra dirección relativa y actúa sobre las superficies exteriores. Las aletas posteriores contribuyen a la respuesta aerodinámica del vehículo. Su papel depende de su tamaño, posición y del conjunto del cohete. Para comprenderlo basta relacionar una vista lateral con la ubicación de las superficies. Las clases de estabilidad retomarán esa observación; hoy nos interesa que las aletas construidas correspondan a las que aparecen en el modelo.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Señala raíz y semienvergadura en una pieza.
Relacionar la explicación con una decisión del proyecto.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 29
Comparar contornos con criterios de taller
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 05/24
Cambiar forma también puede cambiar área, masa y superficie de unión. Por eso no basta decir “la triangular vuela mejor”. Primero debemos saber si se mantuvieron las otras medidas y qué misión se comparó. En un taller inicial puede pesar más la facilidad de repetir tres piezas iguales que una pequeña diferencia del modelo aerodinámico.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Cambiar forma también puede cambiar área, masa y superficie de unión. Por eso no basta decir “la triangular vuela mejor”. Primero debemos saber si se mantuvieron las otras medidas y qué misión se comparó. En un taller inicial puede pesar más la facilidad de repetir tres piezas iguales que una pequeña diferencia del modelo aerodinámico.
Un equipo puede cortar tres trapecios iguales con una plantilla, pero sus tres aletas curvas salen diferentes.
Conserva una plantilla maestra y utiliza la misma referencia de medida. Si comparas dos contornos, mantén definida la forma de unirlos al cuerpo y documenta su masa. El nombre de la figura no resume todo el diseño.
Una comparación de contornos requiere mirar también el área. Como ejemplo de geometría plana, un trapecio con raíz de 50 mm, punta de 25 mm y semienvergadura de 22 mm tiene un área de (50 + 25) × 22 / 2 = 825 mm². Un triángulo de raíz 50 mm y altura 22 mm tiene 550 mm². Aunque comparten dos medidas, no tienen la misma área. Si luego cambia una predicción, la palabra “triangular” no explica por sí sola qué cambió.
La raíz es el borde de referencia cercano al cuerpo. La punta o cuerda de punta es el borde exterior en un contorno trapezoidal. Los bordes de ataque y de salida encuentran y dejan el flujo en el sentido de avance. La semienvergadura mide cuánto sobresale la aleta desde el cuerpo. Una forma barrida desplaza parte de esa superficie hacia atrás. Estos nombres sirven para señalar el plano y detectar diferencias entre dos piezas, incluso antes de usar cualquier cálculo.
Pregunta para el grupo: ¿Cambió solo la forma o también el área?
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 30
Qué ofrecen formas habituales
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 06/24
Contorno | Para aprender a construir | Detalle que revisar
Triangular | Trazado sencillo y pocas referencias | Punta y longitud de unión
Trapezoidal | Raíz y punta se cambian por separado | Barrido y repetición
Elíptico | Contorno continuo para comparar | Corte o impresión fiel al plano
Muy barrido | Permite discutir posición y protección de bordes | Parte que sobresale y posibles golpes
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Contorno / Para aprender a construir / Detalle que revisar
Triangular / Trazado sencillo y pocas referencias / Punta y longitud de unión
Trapezoidal / Raíz y punta se cambian por separado / Barrido y repetición
Elíptico / Contorno continuo para comparar / Corte o impresión fiel al plano
Muy barrido / Permite discutir posición y protección de bordes / Parte que sobresale y posibles golpes
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 31
La forma más simple evita otro problema
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 07/24
Un equipo puede cortar tres trapecios iguales con una plantilla, pero sus tres aletas curvas salen diferentes.
¿Cambió solo la forma o también el área?
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
Un equipo puede cortar tres trapecios iguales con una plantilla, pero sus tres aletas curvas salen diferentes.
Explicación
Para el primer montaje, el trapecio ofrece una ventaja de repetibilidad. La decisión se basa en el proceso disponible. No afirma una superioridad universal del trapecio ni reemplaza la revisión de estabilidad.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 32
Tres o cuatro aletas: también cambia el montaje
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 08/24
Tres aletas equiespaciadas se separan 120° alrededor del cuerpo. Cuatro se separan 90°. Una vista lateral puede esconder una pieza; por eso la distribución se revisa también desde atrás. El útil de alineación ayuda a conservar ángulos y dirección mientras el conjunto se monta según el proceso aprobado.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Tres aletas equiespaciadas se separan 120° alrededor del cuerpo. Cuatro se separan 90°. Una vista lateral puede esconder una pieza; por eso la distribución se revisa también desde atrás. El útil de alineación ayuda a conservar ángulos y dirección mientras el conjunto se monta según el proceso aprobado.
En un ejercicio, cada aleta pesa 2 g. Tres suman 6 g y cuatro suman 8 g.
No confundas cantidad con alineación. Cuatro piezas torcidas no se vuelven correctas por ser cuatro. Si el útil deja una aleta inclinada respecto al eje, hay que corregir el útil o el montaje antes de atribuir al contorno un comportamiento inesperado.
Pregunta para el grupo: ¿Qué cambia al pasar de tres a cuatro aletas?
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 33
Comparación para un mismo taller
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 09/24
Opción | Lo que cambia | Qué observar
Tres aletas | Tres piezas y tres uniones | Separación 120° y simetría
Cuatro aletas | Una pieza y una unión adicionales | Separación 90° y masa total
Aleta integrada impresa | Posición fijada por el archivo y la impresión | Deformación, masa y posibilidad de reparación
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Opción / Lo que cambia / Qué observar
Tres aletas / Tres piezas y tres uniones / Separación 120° y simetría
Cuatro aletas / Una pieza y una unión adicionales / Separación 90° y masa total
Aleta integrada impresa / Posición fijada por el archivo y la impresión / Deformación, masa y posibilidad de reparación
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 34
Masa de un cambio de cantidad
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 10/24
En un ejercicio, cada aleta pesa 2 g. Tres suman 6 g y cuatro suman 8 g.
¿Qué cambia al pasar de tres a cuatro aletas?
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
En un ejercicio, cada aleta pesa 2 g. Tres suman 6 g y cuatro suman 8 g.
Explicación
El cambio añade 2 g en esa parte del vehículo, además de cualquier diferencia de unión. No permite calcular cuánto cambia la estabilidad o la altura. Para eso se actualiza el conjunto y se compara con iguales condiciones.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 35
OpenRocket: cambiar una cosa cada vez
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 11/24
Si un contorno libre resulta difícil de reproducir en CAD o fabricar, vuelve a una forma que puedas comprobar. La libertad del programa sirve para representar tu pieza; no obliga a complicarla. [OR1]
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Si un contorno libre resulta difícil de reproducir en CAD o fabricar, vuelve a una forma que puedas comprobar. La libertad del programa sirve para representar tu pieza; no obliga a complicarla. [OR1]
La alineación se revisa en dos vistas. En una vista posterior interesa la separación alrededor del tubo. En la vista lateral interesa la dirección y la posición longitudinal de las raíces. Un útil que solo fija el ángulo entre aletas puede dejar libre otra desviación. Por eso conviene presentar el conjunto sin pegarlo y observarlo desde ambos lados. El útil facilita repetir una posición; su presencia no demuestra por sí sola que todas las referencias sean correctas.
Pregunta para el grupo: ¿Desde dónde estás midiendo la posición?
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 36
OpenRocket: cambiar una cosa cada vez
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 12/24
¿Desde dónde estás midiendo la posición?
Geometría del ejemplo oficial de OpenRocket. La captura permite reconocer aletas y posición, no fija el diseño del alumno.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Geometría del ejemplo oficial de OpenRocket. La captura permite reconocer aletas y posición, no fija el diseño del alumno.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Desde dónde estás midiendo la posición?
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 37
Práctica: OpenRocket: cambiar una cosa cada vez
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 13/24
1. Abre el modelo y guarda ALETAS_A. Selecciona el conjunto y registra cantidad, raíz, punta, semienvergadura, barrido y espesor.
2. Haz una copia ALETAS_B y cambia solamente el contorno que deseas comparar. Si cambian otras medidas, escríbelas en la tabla.
3. Revisa la posición de la raíz respecto al extremo del cuerpo. Comprueba la referencia usada por el programa.
4. Usa vista posterior para revisar cantidad y distribución. Después observa la vista lateral.
5. Conserva las dos versiones. La comparación de vuelo se completará después de introducir materiales y masas reales.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Abre el modelo y guarda ALETAS_A. Selecciona el conjunto y registra cantidad, raíz, punta, semienvergadura, barrido y espesor.
Haz una copia ALETAS_B y cambia solamente el contorno que deseas comparar. Si cambian otras medidas, escríbelas en la tabla.
Revisa la posición de la raíz respecto al extremo del cuerpo. Comprueba la referencia usada por el programa.
Usa vista posterior para revisar cantidad y distribución. Después observa la vista lateral.
Conserva las dos versiones. La comparación de vuelo se completará después de introducir materiales y masas reales.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 38
Práctica: plantilla y útil de alineación
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 14/24
La plantilla define el contorno de la aleta. El útil define cómo se coloca respecto al tubo y al eje del vehículo. Son piezas distintas: una aleta bien cortada puede montarse mal, y un útil preciso no repara un contorno diferente al plano. En impresión 3D, el útil puede ser una de las aplicaciones más útiles del taller.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La plantilla define el contorno de la aleta. El útil define cómo se coloca respecto al tubo y al eje del vehículo. Son piezas distintas: una aleta bien cortada puede montarse mal, y un útil preciso no repara un contorno diferente al plano. En impresión 3D, el útil puede ser una de las aplicaciones más útiles del taller.
La fotografía necesita una referencia y un ángulo útil. Una imagen oblicua atractiva puede ocultar desalineación. Conserva al menos una vista lateral y otra posterior.
El útil y la plantilla deben compartir las referencias del plano. Una marca puede corresponder al comienzo de la raíz y otra al extremo del cuerpo. Si la pieza impresa incorpora pestañas o detalles de montaje, estos deben aparecer en su CAD y ser compatibles con la solución de unión aprobada. El contorno que ve el aire y el detalle usado para montar no se confunden al introducir las medidas exteriores del modelo.
Pregunta para el grupo: ¿El útil conserva la referencia mientras se manipula?
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 39
Qué debe mostrar la fotografía del equipo
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 15/24
Vista | Qué permite revisar
Lateral | Posición longitudinal y orientación
Posterior | Cantidad y separación regular
Detalle de raíz | Presentación de la unión
Con plantilla | Coincidencia de contornos
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Vista / Qué permite revisar
Lateral / Posición longitudinal y orientación
Posterior / Cantidad y separación regular
Detalle de raíz / Presentación de la unión
Con plantilla / Coincidencia de contornos
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 40
Práctica: plantilla y útil de alineación
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 16/24
1. Dibuja el contorno con las cotas que se conservarán en el archivo de OpenRocket. Identifica raíz y cara de referencia.
2. Comprueba las piezas una sobre otra o con la plantilla, sin forzar ni dar por iguales medidas que no se han tomado.
3. Presenta el útil sobre el tubo real y observa si altera su forma.
4. Revisa posición de las raíces, separación angular y dirección de las piezas sin pegarlas.
5. Anota una corrección del útil o de la pieza. El docente aprueba el proceso de unión correspondiente al material.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Dibuja el contorno con las cotas que se conservarán en el archivo de OpenRocket. Identifica raíz y cara de referencia.
Comprueba las piezas una sobre otra o con la plantilla, sin forzar ni dar por iguales medidas que no se han tomado.
Presenta el útil sobre el tubo real y observa si altera su forma.
Revisa posición de las raíces, separación angular y dirección de las piezas sin pegarlas.
Anota una corrección del útil o de la pieza. El docente aprueba el proceso de unión correspondiente al material.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 41
Qué aleta conviene para cada misión
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 17/24
La conclusión del equipo debe distinguir geometría, fabricación y funcionamiento. “Elegimos tres trapecios porque los repetimos y alineamos con nuestro útil” es una decisión de fabricación. “El conjunto simulado cumple las condiciones revisadas por el docente” es otra afirmación y requiere el archivo completo. Todavía no se debe convertir una en la otra.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La conclusión del equipo debe distinguir geometría, fabricación y funcionamiento. “Elegimos tres trapecios porque los repetimos y alineamos con nuestro útil” es una decisión de fabricación. “El conjunto simulado cumple las condiciones revisadas por el docente” es otra afirmación y requiere el archivo completo. Todavía no se debe convertir una en la otra.
El modelo usa tres aletas simétricas, pero la fotografía muestra una raíz más adelantada que las demás.
Entrega la comparación de contornos, el plano de la alternativa elegida y el útil de alineación. Identifica qué se revisará físicamente en el taller 1. La fabricación deja de ser una lista de instrucciones cuando el equipo puede explicar cómo comprobó cada decisión.
Pregunta para el grupo: ¿Qué contorno puedes repetir mejor en este taller?
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 42
Una elección que se pueda comprobar
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 18/24
Misión | Criterio principal | Comprobación
Primer montaje | Piezas repetibles | Plantilla y útil
Reutilización | Reparación y protección de bordes | Revisión tras montaje y uso
Carga docente | Compatibilidad con masa y configuración | Modelo completo y revisión del responsable
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Misión / Criterio principal / Comprobación
Primer montaje / Piezas repetibles / Plantilla y útil
Reutilización / Reparación y protección de bordes / Revisión tras montaje y uso
Carga docente / Compatibilidad con masa y configuración / Modelo completo y revisión del responsable
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 43
Qué harías ante una discrepancia
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 19/24
El modelo usa tres aletas simétricas, pero la fotografía muestra una raíz más adelantada que las demás.
¿Qué contorno puedes repetir mejor en este taller?
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
El modelo usa tres aletas simétricas, pero la fotografía muestra una raíz más adelantada que las demás.
Explicación
Primero corrige o representa la fabricación real. No cambies un coeficiente del programa para ocultar la diferencia. El archivo y el objeto deben describir el mismo conjunto.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 44
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 20/24
1. Identificar y medir las partes de una aleta.
2. Crear dos alternativas conservando las condiciones de comparación.
3. Dibujar una plantilla y un útil compatible con el tubo.
4. Preparar las vistas necesarias para revisar alineación.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Identificar y medir las partes de una aleta.
Crear dos alternativas conservando las condiciones de comparación.
Dibujar una plantilla y un útil compatible con el tubo.
Preparar las vistas necesarias para revisar alineación.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 45
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 21/24
Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
¿Qué contorno puedes repetir mejor en este taller?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 46
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 22/24
1. ¿Tres aletas se separan 90°?
2. ¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
3. ¿Qué resuelve el útil?
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 47
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 23/24
1. No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
2. No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
3. Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 24/24
Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 4: Aletas: forma, posición y alineación.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Comparar contornos de aletas y preparar piezas repetibles con un útil de alineación.
Misión: Aprender a fabricar superficies estabilizadoras que el equipo pueda colocar y revisar.
Entrega: Plano, dos versiones .ork, plantilla y propuesta de útil.
Preguntas y respuestas
¿Tres aletas se separan 90°?
No. Si están equiespaciadas, 360/3 = 120°.
¿Comparar siluetas prueba cuál vuela mejor?
No. También importan medidas, posición, masa y conjunto.
¿Qué resuelve el útil?
Ayuda a conservar la posición y orientación durante el montaje.
Fuentes
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Body Components Basics. https://wiki.openrocket.info/Body_Components_Basics
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_04.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.