## Slide 1
Impresión 3D para narices, aletas y útiles
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 01/24
Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Muestra una pieza que se ve bien por fuera y una vista por capas con una pared ausente.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 2
De un archivo bonito a una pieza útil
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 02/24
El archivo CAD define la geometría. El laminador la transforma en capas y trayectorias para una impresora concreta. La pieza física añade variaciones de dimensiones y de acabado. Por eso conservaremos el CAD, el proyecto del laminador y el identificador de la impresión. Un archivo STL por sí solo no explica cómo se fabricó la pieza.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El archivo CAD define la geometría. El laminador la transforma en capas y trayectorias para una impresora concreta. La pieza física añade variaciones de dimensiones y de acabado. Por eso conservaremos el CAD, el proyecto del laminador y el identificador de la impresión. Un archivo STL por sí solo no explica cómo se fabricó la pieza.
En esta clase usaremos una nariz, una muestra de encaje o un útil. Las piezas relacionadas con el motor comercial se resuelven con componentes y documentación apropiados al conjunto. La impresión de aula no reemplaza esos requisitos.
En impresión por filamento, la pieza se forma mediante trayectorias sucesivas de material. El modelo CAD describe la geometría; el laminador decide cómo convertirla en capas y recorridos. Una superficie inclinada puede quedar escalonada y una cavidad puede necesitar una estrategia que permita fabricarla. Mirar la pieza desde el lado de la cama ayuda a anticipar qué superficies se apoyarán, cuáles quedarán libres y dónde habrá que retirar material auxiliar.
Pregunta para el grupo: ¿Qué archivo permite cambiar cotas?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 3
De un archivo bonito a una pieza útil
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 03/24
¿Qué archivo permite cambiar cotas?
Prusa Research: capas visibles con distintas alturas. Es una comparación de impresión, no de rendimiento de vuelo.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Prusa Research: capas visibles con distintas alturas. Es una comparación de impresión, no de rendimiento de vuelo.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué archivo permite cambiar cotas?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 4
Archivos con funciones diferentes
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 04/24
Archivo o registro | Para qué sirve
CAD editable | Cambiar cotas y relaciones
STL u otro formato de malla | Compartir la geometría exterior
Proyecto del laminador | Conservar orientación y perfil
Registro de impresión | Relacionar máquina, material y pieza
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Archivo o registro / Para qué sirve
CAD editable / Cambiar cotas y relaciones
STL u otro formato de malla / Compartir la geometría exterior
Proyecto del laminador / Conservar orientación y perfil
Registro de impresión / Relacionar máquina, material y pieza
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 5
La orientación cambia lo que se fabrica
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 05/24
Al apilar capas se forma una pieza con direcciones de fabricación reconocibles. Una zona inclinada puede mostrar escalones. Un saliente puede necesitar apoyo. La orientación también determina qué superficies quedan contra la cama y dónde aparecen marcas al retirar soportes. Esos detalles importan si la superficie debe encajar o servir de referencia.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Al apilar capas se forma una pieza con direcciones de fabricación reconocibles. Una zona inclinada puede mostrar escalones. Un saliente puede necesitar apoyo. La orientación también determina qué superficies quedan contra la cama y dónde aparecen marcas al retirar soportes. Esos detalles importan si la superficie debe encajar o servir de referencia.
No se propone una orientación universal para todas las narices o aletas. El equipo debe justificarla según la pieza y verificar el resultado. Una orientación que mejora un acabado puede empeorar el apoyo o la zona que recibe esfuerzos. [PR1]
Cambiar la orientación modifica la forma de construir la misma geometría. También puede modificar la calidad de una abertura, el acabado de una cara y la necesidad de soportes. En una nariz interesa revisar su base y su interfaz con el tubo. En un útil interesa que las superficies de referencia conserven su función. Se comparan pequeñas muestras porque la orientación visualmente más cómoda no siempre produce el mejor encaje. La decisión se conserva junto al perfil que la hizo posible.
Pregunta para el grupo: ¿Qué superficie debe quedar funcional?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 6
La orientación cambia lo que se fabrica
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 06/24
¿Qué superficie debe quedar funcional?
Prusa Research: el mismo tipo de superficie muestra distinto escalonado según su orientación.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Prusa Research: el mismo tipo de superficie muestra distinto escalonado según su orientación.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué superficie debe quedar funcional?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 7
Antes de elegir la orientación
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 07/24
Zona de la pieza | Qué observar en el laminador
Hombro de nariz | Superficie que debe entrar en el tubo
Raíz de aleta | Continuidad y orientación de capas
Útil de montaje | Superficies que fijan posición
Punta o borde fino | Trayectorias que realmente se generan
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Zona de la pieza / Qué observar en el laminador
Hombro de nariz / Superficie que debe entrar en el tubo
Raíz de aleta / Continuidad y orientación de capas
Útil de montaje / Superficies que fijan posición
Punta o borde fino / Trayectorias que realmente se generan
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 8
Paredes, relleno y masa
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 08/24
Los perímetros recorren el contorno. El relleno ocupa parte de las zonas interiores que el modelo y el perfil permiten rellenar. En una pieza hueca, agregar relleno no sustituye una pared mal dibujada. En una pieza maciza puede aumentar masa y tiempo sin resolver el problema que realmente teníamos. La vista por capas permite ver qué está pasando.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Los perímetros recorren el contorno. El relleno ocupa parte de las zonas interiores que el modelo y el perfil permiten rellenar. En una pieza hueca, agregar relleno no sustituye una pared mal dibujada. En una pieza maciza puede aumentar masa y tiempo sin resolver el problema que realmente teníamos. La vista por capas permite ver qué está pasando.
Ejercicio: perfil A estima 18 g y 55 min; perfil B estima 24 g y 78 min. El equipo solo necesita que el útil conserve la posición en un montaje de banco.
No fijamos aquí porcentajes o espesores universales de impresión para piezas de vuelo. Trabajamos con el perfil compatible con la impresora y la pieza, revisado por el docente. Se comparan dos cambios identificados y una función verificable. [PR2]
Al importar una malla, comprueba una dimensión conocida antes de tocar el perfil. Un error de escala puede convertir una pieza pequeña en otra mucho mayor sin cambiar su aspecto en pantalla. El contorno sigue siendo parecido y por eso el error pasa desapercibido. La lectura de una longitud de referencia y de la unidad evita perder una tanda completa de impresión. Guarda el archivo original y documenta cualquier conversión realizada.
Pregunta para el grupo: ¿Más material resuelve la función del útil?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 9
Paredes, relleno y masa
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 09/24
¿Más material resuelve la función del útil?
Prusa Research: los perímetros forman las paredes exteriores. La imagen es una referencia del laminador.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Prusa Research: los perímetros forman las paredes exteriores. La imagen es una referencia del laminador.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Más material resuelve la función del útil?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 10
Mismo útil, dos perfiles de ejercicio
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 10/24
Chart: Masa estimada / g
| Perfil A | Perfil B
Masa estimada / g | 18 | 24
Datos didácticos de laminador. La función debe comprobarse en la pieza física.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Datos didácticos de laminador. La función debe comprobarse en la pieza física.
Perfil A: 18
Perfil B: 24
Ejercicio: perfil A estima 18 g y 55 min; perfil B estima 24 g y 78 min. El equipo solo necesita que el útil conserve la posición en un montaje de banco.
Hay 6 g y 23 min de diferencia por pieza. La decisión exige comprobar la función del útil. No se puede declarar B superior solo por usar más material. Las cifras del laminador son estimaciones hasta que se fabrica y registra el resultado.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 11
Práctica en el laminador
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 11/24
Si una pared desaparece en la vista por capas, revisa el modelo y el perfil antes de imprimir. Ver la silueta exterior completa no garantiza que se vayan a depositar todas las trayectorias necesarias.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Si una pared desaparece en la vista por capas, revisa el modelo y el perfil antes de imprimir. Ver la silueta exterior completa no garantiza que se vayan a depositar todas las trayectorias necesarias.
La vista por capas permite comprobar que la máquina realmente fabricará los detalles que dibujaste. Una pared muy fina puede desaparecer o convertirse en una trayectoria distinta de la esperada. Antes de imprimir, recorre el inicio, una zona intermedia y el cierre de la pieza. Busca continuidad de paredes y apoyos. El tiempo y la masa estimados sirven para organizar el trabajo, mientras la pieza física permite comprobar dimensiones y función.
Pregunta para el grupo: ¿La vista por capas genera todas las paredes?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 12
Práctica en el laminador
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 12/24
¿La vista por capas genera todas las paredes?
Prusa Research: el comportamiento de salientes y apoyos afecta el acabado. La fotografía ayuda a revisar la superficie funcional.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Prusa Research: el comportamiento de salientes y apoyos afecta el acabado. La fotografía ayuda a revisar la superficie funcional.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿La vista por capas genera todas las paredes?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 13
Práctica en el laminador
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 13/24
1. Importa la muestra aprobada. Comprueba medidas y escala.
2. Revisa orientación, apoyos y superficie funcional.
3. Selecciona el perfil del taller y guarda la primera versión.
4. Recorre las capas: paredes, continuidad y bordes.
5. Registra masa y tiempo. Cambia una sola decisión en la segunda versión.
6. Entrega las dos vistas por capas y explica qué comprobarás en la pieza.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Importa la muestra de encaje o el útil aprobado por el docente. Comprueba las dimensiones generales antes de escalar.
Coloca la orientación propuesta y revisa si necesita apoyos. Observa la superficie que debe quedar funcional.
Usa el perfil de máquina y material del taller. Guarda una primera versión del proyecto del laminador.
Recorre las capas y busca paredes ausentes, zonas desconectadas o bordes que no se imprimen como esperabas.
Registra tiempo y masa estimados. Prepara una segunda versión cambiando una sola decisión de fabricación.
Entrega ambas vistas por capas y explica qué verificarás en la pieza física.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 14
Organizar la cola de impresión del curso
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 14/24
Una impresora es un recurso compartido. Para seis equipos conviene imprimir primero muestras cortas que respondan una pregunta: encaje, borde o alineación. Las piezas completas llegan después de esa revisión. El tiempo de clase no tiene que consumirse esperando una impresión que nadie comprobó en pantalla.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Una impresora es un recurso compartido. Para seis equipos conviene imprimir primero muestras cortas que respondan una pregunta: encaje, borde o alineación. Las piezas completas llegan después de esa revisión. El tiempo de clase no tiene que consumirse esperando una impresión que nadie comprobó en pantalla.
Ejercicio: seis muestras de 8 min requieren al menos 48 min de impresión. Si cada nariz completa requiere 50 min, seis narices requieren al menos 300 min, sin cambios ni incidencias.
El tiempo estimado de una tanda tampoco incluye necesariamente preparación, enfriamiento, retirada y revisión. La cola del curso debe reservar esas tareas y contemplar la repetición de una muestra. Si el docente necesita comparar orientaciones, identifica cuál corresponde a cada objeto antes de retirarlos de la máquina. Dos piezas sueltas sin etiqueta pierden buena parte del valor de la prueba, aunque ambas parezcan bien impresas.
Pregunta para el grupo: ¿Qué imprimirías primero en una máquina compartida?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 15
Orden de trabajo propuesto
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 15/24
Prioridad | Pieza | Motivo
1 | Muestra corta de encaje | Evitar repetir una nariz completa
2 | Muestra de raíz o útil | Comprobar referencia y posición
3 | Pieza completa revisada | Fabricar con decisiones registradas
4 | Repuesto identificado | Preparar continuidad del taller
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Prioridad / Pieza / Motivo
1 / Muestra corta de encaje / Evitar repetir una nariz completa
2 / Muestra de raíz o útil / Comprobar referencia y posición
3 / Pieza completa revisada / Fabricar con decisiones registradas
4 / Repuesto identificado / Preparar continuidad del taller
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 16
Práctica: Organizar la cola de impresión del curso
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 16/24
1. Nombra la solicitud con equipo, pieza y revisión.
2. Incluye el material y la función que debe comprobarse.
3. Añade tiempo estimado y la fecha en que se necesita la pieza.
4. Después de fabricar, pesa, mide y registra el resultado sin sustituirlo por la estimación del laminador.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Nombra la solicitud con equipo, pieza y revisión.
Incluye el material y la función que debe comprobarse.
Añade tiempo estimado y la fecha en que se necesita la pieza.
Después de fabricar, pesa, mide y registra el resultado sin sustituirlo por la estimación del laminador.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 17
Aceptar una impresión por su función
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 17/24
La inspección comienza con la pieza que tenemos: identificación, dimensiones, acabado funcional y defectos visibles. Una superficie bonita puede ocultar una unión entre capas deficiente. Una marca estética puede no afectar un útil de banco. El criterio se define por lo que la pieza debe hacer y por su integración en el conjunto.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La inspección comienza con la pieza que tenemos: identificación, dimensiones, acabado funcional y defectos visibles. Una superficie bonita puede ocultar una unión entre capas deficiente. Una marca estética puede no afectar un útil de banco. El criterio se define por lo que la pieza debe hacer y por su integración en el conjunto.
La revisión no termina con “salió bien”. Se necesita al menos una medida y una prueba ligada a la función. Para el útil, presentar las piezas; para el encaje, probar el tubo identificado. El docente decide la aceptación de las piezas del vehículo con el conjunto completo y las comprobaciones previstas.
La muestra pesa 4,2 g cuando el laminador estimó 3,8 g y el encaje observado es correcto.
Pregunta para el grupo: ¿Qué prueba decide si la pieza cumple su función?
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 18
Decisiones ante un defecto
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 18/24
Observación | Primer paso razonable
El encaje no entra | Medir pieza y abertura; revisar borde
La raíz está deformada | Comparar con el plano y revisar orientación
La pared tiene una separación | Detener aceptación y revisar proceso
El útil tiene una marca exterior | Comprobar si altera su referencia funcional
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Observación / Primer paso razonable
El encaje no entra / Medir pieza y abertura; revisar borde
La raíz está deformada / Comparar con el plano y revisar orientación
La pared tiene una separación / Detener aceptación y revisar proceso
El útil tiene una marca exterior / Comprobar si altera su referencia funcional
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 19
Conclusión del equipo
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 19/24
La muestra pesa 4,2 g cuando el laminador estimó 3,8 g y el encaje observado es correcto.
¿Qué prueba decide si la pieza cumple su función?
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
La muestra pesa 4,2 g cuando el laminador estimó 3,8 g y el encaje observado es correcto.
Explicación
Registra ambas masas con su origen. Conserva el resultado de encaje como evidencia de esa interfaz. No alteres la balanza ni el dato para que coincidan; la diferencia ayuda a mejorar el modelo de fabricación.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 20
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 20/24
1. Revisar la orientación de una muestra funcional.
2. Comparar dos proyectos del laminador cambiando una decisión.
3. Preparar la solicitud de impresión con equipo y revisión.
4. Definir la medida y prueba de aceptación para el taller.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Revisar la orientación de una muestra funcional.
Comparar dos proyectos del laminador cambiando una decisión.
Preparar la solicitud de impresión con equipo y revisión.
Definir la medida y prueba de aceptación para el taller.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 21
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 21/24
Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
¿Qué prueba decide si la pieza cumple su función?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 22
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 22/24
1. ¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
2. ¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
3. ¿La masa estimada reemplaza a la medida?
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 23
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 23/24
1. No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
2. No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
3. No. Se conservan ambas con su procedencia.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 24/24
Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 5: Impresión 3D para narices, aletas y útiles.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.
Misión: Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.
Entrega: Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.
Preguntas y respuestas
¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.
¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.
¿La masa estimada reemplaza a la medida?
No. Se conservan ambas con su procedencia.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Prusa Research. Layers and perimeters. https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748
Prusa Research. PLA. https://help.prusa3d.com/article/pla_2062
Prusa Research. PETG. https://help.prusa3d.com/article/petg_2059
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_05.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 25
Taller 1: medidas, encajes y alineación
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 01/24
Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
PRESENCIAL 4 HORAS
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 3 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Pon una pieza y su plano sobre la mesa: pregunta qué podríamos comprobar antes de usar pegamento.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 26
Qué debe llegar a la mesa de cada equipo
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 02/24
Este es el primer encuentro presencial de cuatro horas. El trabajo comienza con tubos identificados, narices o muestras de encaje, aletas, un útil y los archivos correspondientes. Todavía no se trata de cerrar el cohete. Se trata de descubrir diferencias entre lo dibujado y lo fabricado cuando aún se pueden corregir.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Este es el primer encuentro presencial de cuatro horas. El trabajo comienza con tubos identificados, narices o muestras de encaje, aletas, un útil y los archivos correspondientes. Todavía no se trata de cerrar el cohete. Se trata de descubrir diferencias entre lo dibujado y lo fabricado cuando aún se pueden corregir.
El docente prepara una estación de medición y otra de presentación. Cada equipo mantiene un responsable del objeto y otro del registro. Al intercambiar tareas se evita que una sola persona aprenda a usar las herramientas mientras los demás observan.
La revisión del objeto se hace con sus medidas reales. Si falta una pieza, se identifica y se decide qué comprobación puede hacerse con una muestra equivalente.
Un taller con varias estaciones funciona cuando todos conservan el nombre de la pieza y el significado de la medida. El mismo número puede corresponder al diámetro exterior, al interior o a una cota del plano. Antes de registrar una cifra, el alumno señala el lugar que está midiendo. Otro compañero verifica la referencia y anota la unidad. Este intercambio sencillo evita muchas correcciones de CAD que en realidad nacen de haber comparado dimensiones diferentes.
Pregunta para el grupo: ¿La pieza y el archivo tienen la misma revisión?
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 27
Material listo antes del taller
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 03/24
Objeto | Estado esperado
Tubo | Identificado, sin deformación evidente
Muestras de encaje | Etiquetadas con su revisión
Aletas o plantillas | Contorno y medidas declarados
Útil | Compatible con el tubo previsto
Archivos | CAD, laminador y .ork disponibles
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Objeto / Estado esperado
Tubo / Identificado, sin deformación evidente
Muestras de encaje / Etiquetadas con su revisión
Aletas o plantillas / Contorno y medidas declarados
Útil / Compatible con el tubo previsto
Archivos / CAD, laminador y .ork disponibles
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 28
Qué debe llegar a la mesa de cada equipo
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 04/24
Un taller con varias estaciones funciona cuando todos conservan el nombre de la pieza y el significado de la medida. El mismo número puede corresponder al diámetro exterior, al interior o a una cota del plano. Antes de registrar una cifra, el alumno señala el lugar que está midiendo. Otro compañero verifica la referencia y anota la unidad. Este intercambio sencillo evita muchas correcciones de CAD que en realidad nacen de haber comparado dimensiones diferentes.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
¿La pieza y el archivo tienen la misma revisión?
Relacionar la explicación con una decisión del proyecto.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 29
Estación de medición: un dato que otro pueda repetir
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 05/24
Antes de medir se comprueba el cero del instrumento, la unidad y las superficies que se tomarán como referencia. El calibrador se apoya sin deformar el tubo. Una pieza ovalada puede ofrecer valores diferentes según la orientación. No se elige únicamente la lectura que coincide con el archivo.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Antes de medir se comprueba el cero del instrumento, la unidad y las superficies que se tomarán como referencia. El calibrador se apoya sin deformar el tubo. Una pieza ovalada puede ofrecer valores diferentes según la orientación. No se elige únicamente la lectura que coincide con el archivo.
Ejercicio: dos muestras se dibujaron iguales, pero una entra y otra no.
Si el borde está dañado, registra esa condición antes de trabajar sobre él. Después de preparar una superficie según el método del taller, repite la comprobación y conserva el antes y el después. Así la corrección tiene un motivo visible.
Una lectura repetida desde la misma referencia ayuda a encontrar errores de apoyo o de manipulación. Si dos compañeros obtienen resultados diferentes, primero comparan cómo colocaron el instrumento. El objetivo de esta estación no es calcular una estadística avanzada, sino que ambos sepan describir la misma dimensión de la misma pieza. Se puede anotar el intervalo observado sin esconder la diferencia en un promedio que nadie sabe interpretar.
En el calibrador se comprueba primero el cero y se eligen las superficies de contacto que corresponden a la medida. El instrumento debe apoyarse sin deformar la pieza. Si el tubo parece ovalado, se observa más de una dirección y se identifica cómo se tomó cada lectura. La balanza requiere una condición igualmente clara: recipiente o soporte, puesta a cero y componentes incluidos. La calidad del registro depende tanto de estas condiciones como del número de decimales que muestra la pantalla.
Pregunta para el grupo: ¿Desde qué superficies se midió?
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 30
Registro de una interfaz
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 06/24
Dato | Qué escribir
Tubo | Identificador y orientación de medida
Abertura | Dimensión observada y unidad
Muestra | Identificador y dimensión real
Encaje | Entra, se traba o presenta juego
Revisión | Cambio que se propone y motivo
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Dato / Qué escribir
Tubo / Identificador y orientación de medida
Abertura / Dimensión observada y unidad
Muestra / Identificador y dimensión real
Encaje / Entra, se traba o presenta juego
Revisión / Cambio que se propone y motivo
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 31
La muestra no se comporta como el CAD
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 07/24
Ejercicio: dos muestras se dibujaron iguales, pero una entra y otra no.
¿Desde qué superficies se midió?
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Caso
Ejercicio: dos muestras se dibujaron iguales, pero una entra y otra no.
Explicación
Compara primero dimensiones reales, borde, acabado y referencia del tubo. La igualdad de archivos no demuestra igualdad de objetos. Cambiar un número sin identificar la diferencia puede ocultar el problema.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 32
Estación de presentación: el conjunto sin pegar
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 08/24
La presentación también permite discutir cómo sostener el objeto mientras se fabrica. Si el útil impide acceder a una unión o tapa una referencia necesaria, debe corregirse. Una herramienta de montaje se evalúa por el trabajo que permite hacer.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
La presentación también permite discutir cómo sostener el objeto mientras se fabrica. Si el útil impide acceder a una unión o tapa una referencia necesaria, debe corregirse. Una herramienta de montaje se evalúa por el trabajo que permite hacer.
Pregunta para el grupo: ¿Qué puedes descubrir sin pegar todavía?
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 33
Estación de presentación: el conjunto sin pegar
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 09/24
¿Qué puedes descubrir sin pegar todavía?
Vista posterior del ejemplo de OpenRocket. En el taller se compara la distribución dibujada con la presentación real.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Vista posterior del ejemplo de OpenRocket. En el taller se compara la distribución dibujada con la presentación real.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué puedes descubrir sin pegar todavía?
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 34
Práctica: Estación de presentación: el conjunto sin pegar
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 10/24
1. Presenta la nariz y el cuerpo para observar continuidad y longitud exterior.
2. Coloca el útil sin forzar el tubo. Presenta todas las aletas según su referencia.
3. Observa la distribución desde atrás y la posición desde un lateral.
4. Comprueba que ninguna pieza haya quedado invertida o en una referencia diferente al plano.
5. Fotografía las vistas necesarias y escribe un resultado concreto por vista.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Presenta la nariz y el cuerpo para observar continuidad y longitud exterior.
Coloca el útil sin forzar el tubo. Presenta todas las aletas según su referencia.
Observa la distribución desde atrás y la posición desde un lateral.
Comprueba que ninguna pieza haya quedado invertida o en una referencia diferente al plano.
Fotografía las vistas necesarias y escribe un resultado concreto por vista.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 35
Actualizar el modelo desde la pieza
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 11/24
Una pieza puede conservar la geometría dibujada y tener una masa diferente a la estimada. Antes de introducir la medida en el programa, se define qué se pesó: pieza sola, conjunto o pieza con acabado. Si se ajusta la masa de una pieza y además se añade otra masa que representa lo mismo, el modelo la cuenta dos veces.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Una pieza puede conservar la geometría dibujada y tener una masa diferente a la estimada. Antes de introducir la medida en el programa, se define qué se pesó: pieza sola, conjunto o pieza con acabado. Si se ajusta la masa de una pieza y además se añade otra masa que representa lo mismo, el modelo la cuenta dos veces.
No se utiliza el ajuste de masa para obtener un resultado de vuelo deseado. Se utiliza para representar mejor el objeto que se está construyendo. [OR1]
Una masa calculada y otra pesada responden a métodos diferentes. Si la geometría y el material del archivo producen una estimación, se conserva su origen. Si el equipo pesa una pieza, anota si incluye pintura, unión o accesorio. El ajuste del modelo usa esa medida solo cuando corresponde a la pieza y a la condición representadas. Una corrección de masa puede mejorar la representación sin corregir todavía el encaje o la forma física.
Pregunta para el grupo: ¿Qué incluye exactamente la masa pesada?
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 36
Actualizar el modelo desde la pieza
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 12/24
¿Qué incluye exactamente la masa pesada?
Pestaña de ajustes de masa en el manual de OpenRocket. Se usa con datos identificados, sin duplicar componentes.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Pestaña de ajustes de masa en el manual de OpenRocket. Se usa con datos identificados, sin duplicar componentes.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué incluye exactamente la masa pesada?
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 37
Práctica: Actualizar el modelo desde la pieza
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 13/24
1. Pesa la pieza identificada y anota qué incluye.
2. Compara el resultado con la estimación del modelo.
3. Actualiza la representación de esa pieza según la versión del programa.
4. Revisa el total y conserva una copia anterior.
5. Añade en el comentario la fecha y el origen de la medida.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Pesa la pieza identificada y anota qué incluye.
Compara el resultado con la estimación del modelo.
Actualiza la representación de esa pieza según la versión del programa.
Revisa el total y conserva una copia anterior.
Añade en el comentario la fecha y el origen de la medida.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 38
Cómo se reparten las cuatro horas
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 14/24
Las impresiones largas se preparan fuera del encuentro. Durante la sesión se priorizan comprobaciones, correcciones de archivo y, si el equipo lo permite, una muestra corta. El docente dispone de piezas de reserva para que un fallo de impresión no impida aprender a medir y revisar.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Las impresiones largas se preparan fuera del encuentro. Durante la sesión se priorizan comprobaciones, correcciones de archivo y, si el equipo lo permite, una muestra corta. El docente dispone de piezas de reserva para que un fallo de impresión no impida aprender a medir y revisar.
El hombro se traba solo al final del recorrido y la medida inicial parecía correcta.
Al terminar una estación, otro integrante explica el resultado. No basta mostrar la fotografía: debe indicar qué decisión se tomó y qué evidencia la respalda.
Las correcciones se agrupan por causa para no gastar la impresora en cambios sin comprobar. Por ejemplo, una familia de muestras puede resolver un diámetro de encaje y otra un apoyo del útil. Antes de solicitar una nueva impresión, el equipo muestra la diferencia observada, el cambio de archivo y la comprobación que hará al recibirla. El docente puede entonces decidir qué muestra pequeña responde mejor a la pregunta del taller.
Pregunta para el grupo: ¿Qué corrección pequeña comprobarás primero?
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 39
Horario del taller 1
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 15/24
Minutos | Trabajo | Producto
0–30 | Demostración de herramientas y referencias | Todos reconocen las medidas
30–105 | Medición y series de encaje | Ficha por interfaz
105–180 | Presentación, útiles y correcciones | Fotos y cambios propuestos
180–240 | Actualización digital y revisión | Plano y archivo revisados
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Minutos / Trabajo / Producto
0–30 / Demostración de herramientas y referencias / Todos reconocen las medidas
30–105 / Medición y series de encaje / Ficha por interfaz
105–180 / Presentación, útiles y correcciones / Fotos y cambios propuestos
180–240 / Actualización digital y revisión / Plano y archivo revisados
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 40
Una corrección documentada
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 16/24
El hombro se traba solo al final del recorrido y la medida inicial parecía correcta.
¿Qué corrección pequeña comprobarás primero?
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Caso
El hombro se traba solo al final del recorrido y la medida inicial parecía correcta.
Explicación
Revisa el tramo completo y el borde, no únicamente la entrada. Registra dónde aparece el problema. El nuevo archivo debe mostrar qué dimensión o forma se corrigió y qué muestra comprobará el cambio.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 41
Qué queda listo para la clase siguiente
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 17/24
El taller termina con un conjunto que puede presentarse de forma coherente y con sus correcciones pendientes identificadas. Aún faltan integración final, recuperación y revisión para vuelo. El próximo bloque utilizará las piezas y masas conocidas para entender la estabilidad del modelo completo.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
El taller termina con un conjunto que puede presentarse de forma coherente y con sus correcciones pendientes identificadas. Aún faltan integración final, recuperación y revisión para vuelo. El próximo bloque utilizará las piezas y masas conocidas para entender la estabilidad del modelo completo.
Una aleta presenta una separación visible entre capas, aunque entra en el útil.
Investiga una diferencia entre tu primera predicción de encaje y el objeto real. Explica qué aprendiste del proceso y qué cambiarías en la siguiente impresión. La entrega debe permitir que otra persona repita tu comprobación.
Pregunta para el grupo: ¿Qué queda preparado para estudiar estabilidad?
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 42
Salida del taller
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 18/24
Entrega | Revisión breve
Ficha de encaje | Tubo y muestra identificados
Medidas y masas | Unidad y objeto pesado claros
Fotografías | Vista lateral y posterior
Archivos | Misma revisión que la pieza
Pendientes | Responsable y comprobación siguiente
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Entrega / Revisión breve
Ficha de encaje / Tubo y muestra identificados
Medidas y masas / Unidad y objeto pesado claros
Fotografías / Vista lateral y posterior
Archivos / Misma revisión que la pieza
Pendientes / Responsable y comprobación siguiente
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 43
Pieza que no debe pasar sin revisión
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 19/24
Una aleta presenta una separación visible entre capas, aunque entra en el útil.
¿Qué queda preparado para estudiar estabilidad?
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Caso
Una aleta presenta una separación visible entre capas, aunque entra en el útil.
Explicación
El ajuste al útil no resuelve la integridad de la pieza. El equipo deja la aceptación pendiente y revisa fabricación o reemplazo con el docente. Cada comprobación responde una pregunta distinta.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 44
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 20/24
1. Preparar las dos estaciones y rotar roles.
2. Medir y registrar interfaces antes de corregirlas.
3. Presentar nariz, cuerpo y aletas sin montaje definitivo.
4. Actualizar archivos y acordar una comprobación por pendiente.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 12 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Preparar las dos estaciones y rotar roles.
Medir y registrar interfaces antes de corregirlas.
Presentar nariz, cuerpo y aletas sin montaje definitivo.
Actualizar archivos y acordar una comprobación por pendiente.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 45
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 21/24
Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
¿Qué queda preparado para estudiar estabilidad?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 10 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 46
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 22/24
1. ¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
2. ¿Qué incluye una masa medida útil?
3. ¿Qué se conserva al corregir?
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 7 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 47
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 23/24
1. No. El encaje es una comprobación parcial.
2. Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
3. Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 24/24
Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 6: Taller 1: medidas, encajes y alineación.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.
Misión: Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.
Entrega: Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.
Preguntas y respuestas
¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?
No. El encaje es una comprobación parcial.
¿Qué incluye una masa medida útil?
Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.
¿Qué se conserva al corregir?
Dato anterior, cambio y nueva comprobación.
Fuentes
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_06.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.