## Slide 1
Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 01/24
Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Equilibra una maqueta y cambia una masa inerte de lugar para que se vea el efecto antes de nombrar el CG.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 2
Equilibrar la maqueta antes de ver símbolos
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 02/24
Sostén una maqueta inerte y busca el lugar donde puede quedar equilibrada. Ese punto se relaciona con la distribución de masa. Si cambias una pieza delantera por otra más pesada, el equilibrio puede desplazarse. La observación permite entender qué representa el centro de gravedad antes de escribir una fórmula.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Sostén una maqueta inerte y busca el lugar donde puede quedar equilibrada. Ese punto se relaciona con la distribución de masa. Si cambias una pieza delantera por otra más pesada, el equilibrio puede desplazarse. La observación permite entender qué representa el centro de gravedad antes de escribir una fórmula.
En el programa se usa la abreviatura CG. Para un modelo pequeño, en condiciones terrestres habituales, podemos trabajar con la idea práctica de centro de masa y centro de gravedad coincidentes. Lo importante hoy es que el archivo y el objeto representen las mismas piezas, masas y posiciones.
La demostración se hace con una maqueta y masas inertes aseguradas. No se cambian componentes del conjunto comercial para realizar el ejercicio.
El centro de gravedad es un punto que resume cómo se distribuye el peso del conjunto en una condición determinada. Para encontrarlo en una maqueta inerte, se busca el apoyo donde no domina la tendencia a caer hacia un extremo. Si desplazas una pieza hacia la nariz, puede cambiar ese punto aunque la masa total permanezca igual. Así se introduce una idea útil: importa cuánto pesa cada componente y también dónde está.
Pregunta para el grupo: ¿Qué observas al equilibrar la maqueta?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 3
Equilibrar la maqueta antes de ver símbolos
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 03/24
¿Qué observas al equilibrar la maqueta?
NASA Glenn: distribución de pesos y centro de gravedad. La clase parte de una maqueta inerte, sin reproducir la derivación del gráfico.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
NASA Glenn: distribución de pesos y centro de gravedad. La clase parte de una maqueta inerte, sin reproducir la derivación del gráfico.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué observas al equilibrar la maqueta?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 4
Equilibrar la maqueta antes de ver símbolos
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 04/24
El centro de gravedad es un punto que resume cómo se distribuye el peso del conjunto en una condición determinada. Para encontrarlo en una maqueta inerte, se busca el apoyo donde no domina la tendencia a caer hacia un extremo. Si desplazas una pieza hacia la nariz, puede cambiar ese punto aunque la masa total permanezca igual. Así se introduce una idea útil: importa cuánto pesa cada componente y también dónde está.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
¿Qué observas al equilibrar la maqueta?
Relacionar la explicación con una decisión del proyecto.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 5
El aire actúa de otra manera que el peso
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 05/24
El centro de presión, CP, resume en el modelo dónde actúa la resultante aerodinámica para las condiciones consideradas. No se encuentra pesando el cohete. Las aletas influyen en esa respuesta y la posición relativa de CG y CP permite estudiar si una pequeña desviación tiende a corregirse o a aumentar.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El centro de presión, CP, resume en el modelo dónde actúa la resultante aerodinámica para las condiciones consideradas. No se encuentra pesando el cohete. Las aletas influyen en esa respuesta y la posición relativa de CG y CP permite estudiar si una pequeña desviación tiende a corregirse o a aumentar.
En un cohete convencional con aletas posteriores se busca una respuesta restauradora apropiada al conjunto y a sus condiciones. No basta mirar dos marcas y declarar que cualquier configuración es aceptable. La guía de salida, la velocidad y el viento también participan del comportamiento real.
El centro de presión resume el efecto aerodinámico mediante un punto de referencia del modelo. Para un vehículo convencional con aletas posteriores y una pequeña desviación, la relación entre CG y CP ayuda a interpretar si la respuesta tiende a recuperar la orientación. OpenRocket representa esa relación junto a sus condiciones. El CP no se encuentra poniendo el cohete sobre la balanza, porque el equilibrio de mesa observa el peso, no la acción del aire durante el movimiento.
Pregunta para el grupo: ¿Cómo se diferencia el CP del equilibrio?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 6
El aire actúa de otra manera que el peso
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 06/24
¿Cómo se diferencia el CP del equilibrio?
NASA: esquema cualitativo de estabilidad, reproducido en Apogee 629. Ayuda a reconocer la relación entre perturbación, CG y acción aerodinámica.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
NASA: esquema cualitativo de estabilidad, reproducido en Apogee 629. Ayuda a reconocer la relación entre perturbación, CG y acción aerodinámica.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Cómo se diferencia el CP del equilibrio?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 7
No confundir las dos observaciones
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 07/24
Concepto | Cómo se trabaja aquí
CG | Distribución de masa y equilibrio de maqueta
CP | Resultado aerodinámico de un modelo
Estabilidad de vuelo | Revisión del conjunto y sus condiciones
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Concepto / Cómo se trabaja aquí
CG / Distribución de masa y equilibrio de maqueta
CP / Resultado aerodinámico de un modelo
Estabilidad de vuelo / Revisión del conjunto y sus condiciones
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 8
Leer el margen sin convertirlo en una receta
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 08/24
El programa puede expresar la separación longitudinal entre CP y CG dividida por un diámetro de referencia. Esa unidad recibe habitualmente el nombre de calibre. El indicador facilita comparar el mismo modelo bajo condiciones definidas. No reemplaza el análisis del docente ni impone por sí solo un valor universal de aceptación.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El programa puede expresar la separación longitudinal entre CP y CG dividida por un diámetro de referencia. Esa unidad recibe habitualmente el nombre de calibre. El indicador facilita comparar el mismo modelo bajo condiciones definidas. No reemplaza el análisis del docente ni impone por sí solo un valor universal de aceptación.
Ejercicio de interpretación: el CP está 40 mm detrás del CG y el diámetro de referencia es 32 mm.
En vez de memorizar un número aislado, cada equipo debe explicar qué pieza cambió, cómo se representó y qué ocurrió con los indicadores. Una observación coherente enseña más que intentar mover una marca sin saber qué objeto describe.
El margen es una relación geométrica del modelo bajo una condición, mientras la respuesta durante el vuelo también depende del movimiento y del aire. Un cohete que permanece equilibrado sobre un apoyo no está demostrando estabilidad aerodinámica. La mesa permite observar distribución de masa. La simulación aporta otra representación y el responsable revisa el conjunto. Mantener estas funciones separadas evita prometer un vuelo correcto a partir de una sola demostración.
Pregunta para el grupo: ¿Qué condición acompaña al valor de calibre?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 9
Qué puede cambiar el resultado
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 09/24
Cambio | Qué revisar
Otra nariz | Masa, forma y posición
Otra aleta | Geometría, masa y ubicación
Añadir una carga | Masa y distribución del conjunto
Cambiar de motor comercial | Masa y configuración seleccionadas
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Cambio / Qué revisar
Otra nariz / Masa, forma y posición
Otra aleta / Geometría, masa y ubicación
Añadir una carga / Masa y distribución del conjunto
Cambiar de motor comercial / Masa y configuración seleccionadas
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 10
Una lectura de pantalla
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 10/24
Ejercicio de interpretación: el CP está 40 mm detrás del CG y el diámetro de referencia es 32 mm.
¿Qué condición acompaña al valor de calibre?
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
Ejercicio de interpretación: el CP está 40 mm detrás del CG y el diámetro de referencia es 32 mm.
Explicación
La separación equivale a 40/32 = 1,25 calibres en esas condiciones. La cuenta solo interpreta el indicador. Todavía hay que saber qué piezas contiene el archivo y en qué condición se evaluó; no es una autorización de vuelo.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 11
OpenRocket con las masas del taller
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 11/24
Si todavía falta una pieza importante, la revisión sigue siendo preliminar. No ocultes el dato faltante asignando al azar una masa que haga aparecer un margen atractivo. [OR1, OR3]
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Si todavía falta una pieza importante, la revisión sigue siendo preliminar. No ocultes el dato faltante asignando al azar una masa que haga aparecer un margen atractivo. [OR1, OR3]
Una referencia longitudinal permite comparar el programa con la maqueta. Se puede tomar la punta como origen y registrar las posiciones a lo largo del eje, siempre explicando qué piezas están presentes. Si se mide desde otro extremo, se transforma la referencia antes de comparar números. Primero hay que tener el mismo objeto y el mismo origen. Solo entonces una diferencia de posición puede orientar una revisión útil de la distribución de masa.
Pregunta para el grupo: ¿Has contado dos veces una masa?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 12
OpenRocket con las masas del taller
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 12/24
¿Has contado dos veces una masa?
Ajustes de masa de la documentación oficial. El dato medido debe corresponder al componente seleccionado.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Ajustes de masa de la documentación oficial. El dato medido debe corresponder al componente seleccionado.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Has contado dos veces una masa?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 13
Práctica: OpenRocket con las masas del taller
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 13/24
1. Abre la revisión posterior al taller 1. Comprueba que todos los componentes presentes estén representados.
2. Introduce las masas conocidas con su origen. Evita contar dos veces adhesivo, acabado o una carga añadida.
3. Localiza CG, CP y la condición que muestra el programa. Guarda una captura con esos datos visibles.
4. Crea una copia y representa una modificación real que el docente haya propuesto para comparar.
5. Escribe qué permaneció igual, qué cambió y qué se desplazó. Vuelve a la configuración de referencia al terminar.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Abre la revisión posterior al taller 1. Comprueba que todos los componentes presentes estén representados.
Introduce las masas conocidas con su origen. Evita contar dos veces adhesivo, acabado o una carga añadida.
Localiza CG, CP y la condición que muestra el programa. Guarda una captura con esos datos visibles.
Crea una copia y representa una modificación real que el docente haya propuesto para comparar.
Escribe qué permaneció igual, qué cambió y qué se desplazó. Vuelve a la configuración de referencia al terminar.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 14
Comparación de la maqueta y el archivo
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 14/24
La comprobación física del equilibrio exige definir el conjunto que se observa. Pesar o equilibrar piezas sueltas responde preguntas diferentes a equilibrar una maqueta ensamblada. El docente puede utilizar un conjunto inerte equivalente para que el alumnado entienda la distribución sin realizar operaciones del motor.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La comprobación física del equilibrio exige definir el conjunto que se observa. Pesar o equilibrar piezas sueltas responde preguntas diferentes a equilibrar una maqueta ensamblada. El docente puede utilizar un conjunto inerte equivalente para que el alumnado entienda la distribución sin realizar operaciones del motor.
Después de añadir una pieza de acabado en la zona delantera, el equilibrio de la maqueta cambia.
La revisión de estabilidad para el vuelo pertenece al conjunto final, con la configuración comercial y las condiciones que el responsable apruebe. La maqueta enseña el concepto y permite encontrar errores de representación.
Una masa equivalente inerte debe conservar su significado. Si representa una pieza que falta, se identifica qué masa y posición intenta reproducir. No se coloca en un lugar cómodo para que el conjunto se vea equilibrado. Si no se puede reproducir una condición, se registra como pendiente. La demostración enseña mejor cuando muestra qué datos faltan que cuando se completa con objetos cuya función nadie puede explicar.
Pregunta para el grupo: ¿Qué representa cada masa inerte?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 15
Pregunta del equipo
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 15/24
¿Qué representa cada masa inerte?
La revisión de estabilidad para el vuelo pertenece al conjunto final, con la configuración comercial y las condiciones que el responsable apruebe. La maqueta enseña el concepto y permite encontrar errores de representación.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
¿Qué representa cada masa inerte?
Pedir una respuesta antes de consultar la explicación de la lectura.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 16
Práctica: Comparación de la maqueta y el archivo
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 16/24
1. Describe qué incluye la maqueta inerte y qué representa cada elemento.
2. Busca su equilibrio con el método de banco mostrado por el docente y marca una referencia temporal.
3. Mide la posición desde el mismo origen utilizado en el plano.
4. Compara con la representación digital y busca primero piezas, masas o posiciones omitidas.
5. Conserva el resultado y una explicación de la discrepancia que hayas identificado.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Describe qué incluye la maqueta inerte y qué representa cada elemento.
Busca su equilibrio con el método de banco mostrado por el docente y marca una referencia temporal.
Mide la posición desde el mismo origen utilizado en el plano.
Compara con la representación digital y busca primero piezas, masas o posiciones omitidas.
Conserva el resultado y una explicación de la discrepancia que hayas identificado.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 17
Una conclusión con piezas y condiciones
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 17/24
Un modelo más completo puede dar una conclusión distinta a la primera geometría de la clase 1. Eso es esperable: al principio faltaban soporte, recuperación y masas reales. La mejora consiste en representar el proyecto con mayor fidelidad, no en proteger el primer número que apareció en pantalla.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Un modelo más completo puede dar una conclusión distinta a la primera geometría de la clase 1. Eso es esperable: al principio faltaban soporte, recuperación y masas reales. La mejora consiste en representar el proyecto con mayor fidelidad, no en proteger el primer número que apareció en pantalla.
El equilibrio de la maqueta y el CG del archivo coinciden aproximadamente.
Cada equipo entrega una fotografía del equilibrio de la maqueta inerte, su referencia de medida y una captura del archivo. Debe poder señalar las piezas responsables de la distribución. No se exige una derivación de momentos ni una prueba dinámica avanzada.
Pregunta para el grupo: ¿Qué evidencia aporta la coincidencia del CG?
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 18
Formas de explicar lo aprendido
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 18/24
Frase incompleta | Explicación más útil
“La marca se movió” | Cambió la masa de la nariz y se desplazó el CG
“El programa dice estable” | Se revisó esta configuración con estas entradas
“El CP se pesó” | Se observó equilibrio para CG; CP procede del modelo
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Frase incompleta / Explicación más útil
“La marca se movió” / Cambió la masa de la nariz y se desplazó el CG
“El programa dice estable” / Se revisó esta configuración con estas entradas
“El CP se pesó” / Se observó equilibrio para CG; CP procede del modelo
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 19
Qué hacer ante una coincidencia
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 19/24
El equilibrio de la maqueta y el CG del archivo coinciden aproximadamente.
¿Qué evidencia aporta la coincidencia del CG?
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
El equilibrio de la maqueta y el CG del archivo coinciden aproximadamente.
Explicación
La coincidencia aporta evidencia sobre la representación de masa en esa condición. No valida por sí sola todas las fuerzas del vuelo, el despliegue o el comportamiento con viento. Es un resultado útil con un alcance concreto.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 20
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 20/24
1. Equilibrar la maqueta inerte según la demostración.
2. Actualizar las masas del archivo sin duplicaciones.
3. Interpretar CG, CP y calibre con un ejemplo sencillo.
4. Comparar una modificación identificada y justificar el resultado.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Equilibrar la maqueta inerte según la demostración.
Actualizar las masas del archivo sin duplicaciones.
Interpretar CG, CP y calibre con un ejemplo sencillo.
Comparar una modificación identificada y justificar el resultado.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 21
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 21/24
Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
¿Qué evidencia aporta la coincidencia del CG?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 22
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 22/24
1. ¿El CP se encuentra con la balanza?
2. ¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
3. ¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 23
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 23/24
1. No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
2. No. Hay que revisar configuración y condiciones.
3. Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 24/24
Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 7: Estabilidad: centro de gravedad y centro de presión.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Entender la estabilidad con una maqueta y comprobar que el modelo represente la distribución real de piezas.
Misión: Preparar un vehículo que el docente pueda revisar como conjunto.
Entrega: Archivo con masas, referencia de equilibrio y comparación explicada.
Preguntas y respuestas
¿El CP se encuentra con la balanza?
No. La balanza ayuda a conocer masa; CP procede del modelo aerodinámico.
¿1,25 calibres autoriza automáticamente un vuelo?
No. Hay que revisar configuración y condiciones.
¿Qué revisas primero si el CG no coincide?
Piezas, masas, posiciones y qué incluye el conjunto físico.
Fuentes
NASA Glenn. Rocket Center of Gravity. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-center-of-gravity/
Richard Nakka. Fins for Rocket Stability. https://www.nakka-rocketry.net/fins.html
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Apogee Components. Peak of Flight 629. https://www.apogeerockets.com/education/downloads/Newsletter629.pdf
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_07.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 25
Motor comercial, tobera, presión y empuje
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 01/24
Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Muestra una etiqueta comercial y pide separar letra, empuje medio nominal y retardo.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 26
El motor forma parte de un conjunto elegido
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 02/24
Un motor comercial es un componente con identificación y documentación propias. La elección del proyecto requiere compatibilidad física, masa de conjunto y sistema de recuperación, además del comportamiento de vuelo esperado. Tener una letra pequeña en la etiqueta no resuelve por sí solo toda esa selección.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Un motor comercial es un componente con identificación y documentación propias. La elección del proyecto requiere compatibilidad física, masa de conjunto y sistema de recuperación, además del comportamiento de vuelo esperado. Tener una letra pequeña en la etiqueta no resuelve por sí solo toda esa selección.
En la nomenclatura habitual, un código como C6-3 contiene una letra de intervalo de impulso, un número de empuje medio nominal y una referencia de retardo en segundos. El retardo no es la duración de empuje. La ficha concreta y las instrucciones del fabricante prevalecen sobre una interpretación incompleta de la etiqueta.
El docente lleva un componente comercial identificado o su documentación. La lectura del código se hace sin abrir, alterar o fabricar ninguna de sus partes. [CAT, NAR]
La denominación de un motor comercial reúne información con funciones distintas. La letra corresponde a un intervalo de impulso total. El número siguiente expresa el empuje medio nominal según la nomenclatura utilizada. El último número identifica el retardo nominal en un producto que lo incorpore. Leer la etiqueta abre preguntas que se responden con la ficha específica del fabricante: referencia exacta, datos de funcionamiento y compatibilidad prevista. El código abreviado no reemplaza esa documentación.
Pregunta para el grupo: ¿Qué datos diferentes contiene C6-3?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 27
El motor forma parte de un conjunto elegido
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 03/24
¿Qué datos diferentes contiene C6-3?
Selección de motor del ejemplo de OpenRocket. La captura del manual no constituye una recomendación de motor para el proyecto.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Selección de motor del ejemplo de OpenRocket. La captura del manual no constituye una recomendación de motor para el proyecto.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué datos diferentes contiene C6-3?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 28
El motor forma parte de un conjunto elegido
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 04/24
La denominación de un motor comercial reúne información con funciones distintas. La letra corresponde a un intervalo de impulso total. El número siguiente expresa el empuje medio nominal según la nomenclatura utilizada. El último número identifica el retardo nominal en un producto que lo incorpore. Leer la etiqueta abre preguntas que se responden con la ficha específica del fabricante: referencia exacta, datos de funcionamiento y compatibilidad prevista. El código abreviado no reemplaza esa documentación.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
¿Qué datos diferentes contiene C6-3?
Relacionar la explicación con una decisión del proyecto.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 29
Qué hace una tobera, explicado con un dibujo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 05/24
La combustión genera gases calientes dentro del motor. La tobera conduce y acelera su salida. El intercambio de cantidad de movimiento produce empuje sobre el vehículo. La garganta es la sección estrecha del esquema. La forma completa responde a un diseño especializado que aquí se reconoce de manera conceptual.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La combustión genera gases calientes dentro del motor. La tobera conduce y acelera su salida. El intercambio de cantidad de movimiento produce empuje sobre el vehículo. La garganta es la sección estrecha del esquema. La forma completa responde a un diseño especializado que aquí se reconoce de manera conceptual.
La presión describe fuerza repartida sobre un área y se expresa en pascales o sus múltiplos. El empuje es una fuerza y se expresa en newtons. Aunque estén relacionados en el funcionamiento del motor, no son la misma magnitud. Una gráfica de presión y otra de empuje pueden tener formas relacionadas y aun así usar ejes y unidades diferentes.
Presión y empuje describen cosas relacionadas, pero diferentes. La presión expresa fuerza por área en una zona; el empuje es una fuerza sobre el vehículo. La tobera guía la salida del gas y transforma parte de su energía en movimiento dirigido. El dibujo de NASA permite reconocer cámara, salida y chorro. En esta clase se señala qué representa cada término del esquema y su unidad, sin calcular ni fabricar una cámara o una tobera.
Pregunta para el grupo: ¿Presión y empuje tienen la misma unidad?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 30
Qué hace una tobera, explicado con un dibujo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 06/24
¿Presión y empuje tienen la misma unidad?
NASA Glenn: cámara, salida de gases y tobera. Se usa para reconocer el proceso físico; no se dimensiona un motor en esta clase.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
NASA Glenn: cámara, salida de gases y tobera. Se usa para reconocer el proceso físico; no se dimensiona un motor en esta clase.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Presión y empuje tienen la misma unidad?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 31
Palabras que aparecen en la explicación
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 07/24
Término | Idea para reconocer
Cámara | Zona donde se generan los gases
Tobera | Paso que conduce y acelera la salida
Presión | Fuerza por área
Empuje | Fuerza que recibe el vehículo
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Término / Idea para reconocer
Cámara / Zona donde se generan los gases
Tobera / Paso que conduce y acelera la salida
Presión / Fuerza por área
Empuje / Fuerza que recibe el vehículo
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 32
Una curva explica algo que la letra no cuenta
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 08/24
Una curva de empuje muestra cómo cambia la fuerza con el tiempo. El impulso total es el área bajo esa curva. Dos curvas pueden compartir un intervalo de impulso y repartirlo de forma diferente. Por eso un número de clase no permite imaginar toda la salida del motor ni decidir su compatibilidad con cualquier vehículo.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Una curva de empuje muestra cómo cambia la fuerza con el tiempo. El impulso total es el área bajo esa curva. Dos curvas pueden compartir un intervalo de impulso y repartirlo de forma diferente. Por eso un número de clase no permite imaginar toda la salida del motor ni decidir su compatibilidad con cualquier vehículo.
En una explicación de etiqueta aparecen clase C, empuje medio nominal 6 N y retardo de 3 s.
No hace falta integrar matemáticamente una curva para comprender su lectura básica. El equipo debe poder señalar el comienzo, el fin del empuje y una diferencia visible entre dos curvas documentadas. Los cálculos internos del motor quedan fuera de la construcción del alumnado.
También conviene separar masa y fuerza. La balanza del taller informa una masa, normalmente en gramos. Una curva de empuje informa fuerza en newtons. No se comparan directamente los números de ambas pantallas como si fueran la misma unidad. El docente puede mostrar esta diferencia sin calcular una trayectoria: nombra el objeto que se pesa, la fuerza que cambia con el tiempo y la configuración comercial a la que pertenece la curva.
Pregunta para el grupo: ¿La letra determina una curva única?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 33
Qué buscar en la documentación comercial
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 09/24
Dato | Por qué interesa en el curso
Identificación completa | Relacionar el objeto con su ficha
Dimensiones y masa | Comprobar compatibilidad del conjunto
Curva e impulso | Entender la entrega de empuje
Recuperación y retardo | Revisar el sistema previsto
Instrucciones de uso | Usar el componente según el fabricante
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Dato / Por qué interesa en el curso
Identificación completa / Relacionar el objeto con su ficha
Dimensiones y masa / Comprobar compatibilidad del conjunto
Curva e impulso / Entender la entrega de empuje
Recuperación y retardo / Revisar el sistema previsto
Instrucciones de uso / Usar el componente según el fabricante
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 34
Leer tres datos diferentes
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 10/24
En una explicación de etiqueta aparecen clase C, empuje medio nominal 6 N y retardo de 3 s.
¿La letra determina una curva única?
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
En una explicación de etiqueta aparecen clase C, empuje medio nominal 6 N y retardo de 3 s.
Explicación
Son tres datos distintos: intervalo de impulso, fuerza media nominal y retardo. No se concluye que el motor empuje durante tres segundos ni que todos los clase C entreguen el límite superior de su intervalo.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 35
Qué veremos en openMotor
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 11/24
openMotor es un simulador de balística interna: estudia el motor, mientras OpenRocket y RockSim representan el vehículo. El programa puede mostrar presión y empuje calculados. Para esta introducción el docente prepara una salida de referencia identificada y se trabaja sobre su significado, sin convertirla en instrucciones de diseño o fabricación de motor.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
openMotor es un simulador de balística interna: estudia el motor, mientras OpenRocket y RockSim representan el vehículo. El programa puede mostrar presión y empuje calculados. Para esta introducción el docente prepara una salida de referencia identificada y se trabaja sobre su significado, sin convertirla en instrucciones de diseño o fabricación de motor.
La salida de referencia debe existir antes de impartir esta demostración. No se entrega un diseño de motor ni un archivo de fabricación. Si el docente usa una captura publicada, debe presentarla como tal y conservar la fuente. [OM]
OpenRocket y RockSim representan el movimiento del vehículo. openMotor estudia un modelo interno de motor y produce variables como presión y empuje. Esa diferencia explica por qué no se usa una salida de un programa como si fuera automáticamente una entrada certificada del otro. El docente muestra resultados ya identificados y el alumno aprende a leer ejes, unidades y procedencia. La selección del conjunto de vuelo conserva la documentación del componente comercial elegido.
Pregunta para el grupo: ¿Qué objeto estudia openMotor?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 36
Cada programa dentro del trabajo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 12/24
Programa | Objeto de estudio | Uso del equipo
openMotor | Motor y resultados internos | Lectura conceptual guiada
OpenRocket | Vehículo completo | Configuración y simulación
RockSim | Vehículo completo | Comparación posterior
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Programa / Objeto de estudio / Uso del equipo
openMotor / Motor y resultados internos / Lectura conceptual guiada
OpenRocket / Vehículo completo / Configuración y simulación
RockSim / Vehículo completo / Comparación posterior
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 37
Práctica: Qué veremos en openMotor
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 13/24
1. Abre la instalación y localiza las áreas de resultados y sus unidades. Distingue el modelo del motor del archivo de vehículo.
2. Con la salida de referencia del docente, identifica qué gráfica muestra presión y cuál empuje.
3. Lee un instante y una unidad. Comprueba si el eje vertical está en Pa, MPa, N u otra unidad declarada.
4. Explica qué dato de esa salida serviría para describir empuje y qué información de vehículo todavía falta.
5. Registra programa, versión y origen de la salida. Una imagen sin procedencia no es una validación del motor comercial.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Abre la instalación y localiza las áreas de resultados y sus unidades. Distingue el modelo del motor del archivo de vehículo.
Con la salida de referencia del docente, identifica qué gráfica muestra presión y cuál empuje.
Lee un instante y una unidad. Comprueba si el eje vertical está en Pa, MPa, N u otra unidad declarada.
Explica qué dato de esa salida serviría para describir empuje y qué información de vehículo todavía falta.
Registra programa, versión y origen de la salida. Una imagen sin procedencia no es una validación del motor comercial.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 38
La selección comercial se conecta con el vehículo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 14/24
El empuje llega al cuerpo a través de sus interfaces. El motor debe corresponder al soporte y a la retención previstos, y el conjunto debe revisarse con la recuperación que se utilizará. En un curso inicial conviene estudiar una solución comercial definida y bien documentada en lugar de combinar piezas elegidas de forma independiente.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El empuje llega al cuerpo a través de sus interfaces. El motor debe corresponder al soporte y a la retención previstos, y el conjunto debe revisarse con la recuperación que se utilizará. En un curso inicial conviene estudiar una solución comercial definida y bien documentada en lugar de combinar piezas elegidas de forma independiente.
El diámetro permite introducir un motor comercial, pero el soporte no corresponde a su referencia y no está resuelta la recuperación.
La letra agrupa un intervalo, no una cantidad fija que todos los motores de esa clase deban alcanzar. Si se comparan componentes comerciales, se usan sus fichas concretas. Tampoco se traslada una salida calculada de un modelo interno a un componente comercial de nombre parecido. La procedencia de la curva y la referencia del producto permiten discutir el funcionamiento sin fabricar ni modificar un motor.
Pregunta para el grupo: ¿Que el componente entre resuelve toda su integración?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 39
La selección comercial se conecta con el vehículo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 15/24
¿Que el componente entre resuelve toda su integración?
Soporte e interfaces interiores del ejemplo de OpenRocket. La solución real se elige con el conjunto comercial y sus instrucciones.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Soporte e interfaces interiores del ejemplo de OpenRocket. La solución real se elige con el conjunto comercial y sus instrucciones.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Que el componente entre resuelve toda su integración?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 40
Práctica: La selección comercial se conecta con el vehículo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 16/24
1. Identifica la referencia comercial que el docente ha propuesto para el proyecto.
2. Comprueba su envolvente con el plano y el soporte correspondiente.
3. Anota qué masa y qué configuración se usarán en la simulación.
4. Relaciona la recuperación prevista con la documentación del conjunto.
5. Deja registrada cualquier incompatibilidad antes de continuar al montaje.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Identifica la referencia comercial que el docente ha propuesto para el proyecto.
Comprueba su envolvente con el plano y el soporte correspondiente.
Anota qué masa y qué configuración se usarán en la simulación.
Relaciona la recuperación prevista con la documentación del conjunto.
Deja registrada cualquier incompatibilidad antes de continuar al montaje.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 41
Explicar el motor con palabras de modelismo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 17/24
El alumno debe distinguir tres niveles: qué ocurre físicamente en el motor, qué dice su documentación comercial y qué necesita el vehículo completo. Un dibujo de tobera responde a la primera pregunta. Una etiqueta y una ficha responden a parte de la segunda. La simulación y el montaje del modelo ayudan a resolver la tercera.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El alumno debe distinguir tres niveles: qué ocurre físicamente en el motor, qué dice su documentación comercial y qué necesita el vehículo completo. Un dibujo de tobera responde a la primera pregunta. Una etiqueta y una ficha responden a parte de la segunda. La simulación y el montaje del modelo ayudan a resolver la tercera.
¿Un valor de presión mayor significa automáticamente que nuestro cohete volará mejor?
Entrega una ficha de identificación del motor comercial propuesto y una explicación breve de presión, empuje e impulso. Añade una imagen de referencia correctamente atribuida y señala qué dato se utilizará en OpenRocket.
Pregunta para el grupo: ¿Qué dato del motor se lleva al modelo del vehículo?
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 42
Conclusiones y límites de esta clase
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 18/24
Podemos explicar | Todavía requiere otra evidencia
Qué representan presión y empuje | Comportamiento real de un motor concreto
Cómo leer una etiqueta habitual | Compatibilidad de cualquier combinación
Qué gráfica corresponde a una magnitud | Validación de un cálculo interno
Qué dato falta en el vehículo | Aceptación del conjunto para volar
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Podemos explicar / Todavía requiere otra evidencia
Qué representan presión y empuje / Comportamiento real de un motor concreto
Cómo leer una etiqueta habitual / Compatibilidad de cualquier combinación
Qué gráfica corresponde a una magnitud / Validación de un cálculo interno
Qué dato falta en el vehículo / Aceptación del conjunto para volar
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 43
Pregunta de cierre
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 19/24
¿Un valor de presión mayor significa automáticamente que nuestro cohete volará mejor?
¿Qué dato del motor se lleva al modelo del vehículo?
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
¿Un valor de presión mayor significa automáticamente que nuestro cohete volará mejor?
Explicación
No. La presión no resume el motor ni el conjunto. Para el curso importan componente comercial apropiado, configuración representada y revisión del vehículo completo. No se aumenta ni se modifica un motor buscando un resultado.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 44
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 20/24
1. Reconocer el código y la ficha del componente comercial.
2. Explicar cámara, tobera y salida con el esquema.
3. Leer unidades de una salida de referencia de openMotor preparada por el docente.
4. Completar la ficha de compatibilidad con el vehículo.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Reconocer el código y la ficha del componente comercial.
Explicar cámara, tobera y salida con el esquema.
Leer unidades de una salida de referencia de openMotor preparada por el docente.
Completar la ficha de compatibilidad con el vehículo.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 45
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 21/24
Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
¿Qué dato del motor se lleva al modelo del vehículo?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 46
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 22/24
1. ¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
2. ¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
3. ¿openMotor sustituye a OpenRocket?
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 47
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 23/24
1. No. Son tiempos diferentes.
2. No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
3. No. Representan objetos de estudio diferentes.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 24/24
Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 8: Motor comercial, tobera, presión y empuje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Leer un motor comercial y distinguir presión, empuje e impulso usando imágenes y salidas de referencia.
Misión: Comprender la propulsión del proyecto sin fabricar ni modificar el motor.
Entrega: Ficha comercial y lectura conceptual de una salida identificada.
Preguntas y respuestas
¿El retardo del código equivale al tiempo de empuje?
No. Son tiempos diferentes.
¿Impulso y energía tienen las mismas unidades?
No. El impulso se expresa en N·s y la energía en J.
¿openMotor sustituye a OpenRocket?
No. Representan objetos de estudio diferentes.
Fuentes
National Association of Rocketry. Rocket Motor Resources. https://www.nar.org/content.aspx?club_id=114127&module_id=669253&page_id=22
NASA Glenn. Rocket Thrust. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/rocket-thrust/
openMotor. Repositorio y descripción del programa. https://github.com/reilleya/openMotor
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_08.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.