## Slide 1
Recuperación y preparación del montaje
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 01/24
Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Presenta el sistema extendido junto al cuerpo y pregunta dónde debe entrar y qué debe permanecer conectado.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 2
El proyecto también incluye el descenso
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 02/24
El sistema de recuperación se diseña junto al resto del modelo. Necesita espacio para guardarse, una conexión que mantenga las piezas relacionadas y un movimiento compatible con el conjunto comercial. Si se deja para el final, puede aparecer un cuerpo cerrado que no permite alojarlo o desplegarlo de la forma prevista.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El sistema de recuperación se diseña junto al resto del modelo. Necesita espacio para guardarse, una conexión que mantenga las piezas relacionadas y un movimiento compatible con el conjunto comercial. Si se deja para el final, puede aparecer un cuerpo cerrado que no permite alojarlo o desplegarlo de la forma prevista.
Paracaídas y cinta de recuperación aumentan el efecto del aire durante el descenso de maneras diferentes. Elegir uno depende de masa, tamaño, espacio y condiciones del vehículo. La clase no establece una solución universal ni un tamaño por longitud exterior: se revisa el sistema del modelo y su documentación.
La recuperación permite completar la misión después del ascenso. Incluye un dispositivo, uniones, espacio de guardado, recorrido de salida y compatibilidad con el conjunto. El proyecto debe poder explicar dónde se encuentra cada parte antes, durante y después de su despliegue previsto. Una fotografía de un paracaídas abierto no muestra necesariamente si el mismo sistema cabe y se mueve en el cuerpo construido. Por eso el diseño se revisa como un conjunto.
Pregunta para el grupo: ¿Dónde se guarda y por dónde sale la recuperación?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 3
El proyecto también incluye el descenso
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 03/24
¿Dónde se guarda y por dónde sale la recuperación?
Recuperación en el ejemplo de OpenRocket. La representación enseña componentes; el proyecto usa un sistema concreto revisado por el docente.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Recuperación en el ejemplo de OpenRocket. La representación enseña componentes; el proyecto usa un sistema concreto revisado por el docente.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Dónde se guarda y por dónde sale la recuperación?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 4
Qué debe resolver el conjunto
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 04/24
Necesidad | Qué observar
Guardar | Envolvente y espacio disponible
Conectar | Cordones y uniones del sistema
Salir | Camino sin interferencias
Descender | Sistema apropiado al conjunto
Revisar | Acceso después del vuelo
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Necesidad / Qué observar
Guardar / Envolvente y espacio disponible
Conectar / Cordones y uniones del sistema
Salir / Camino sin interferencias
Descender / Sistema apropiado al conjunto
Revisar / Acceso después del vuelo
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 5
Paracaídas y cinta: comparar funciones
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 05/24
La comparación empieza con el conjunto comercial que el docente propone. Las piezas se presentan sin activar ningún mecanismo. Se observa qué ocupa cada elemento, qué partes deben permanecer conectadas y qué superficies pueden bloquear el movimiento. No se cambia un sistema simplemente porque otro parezca ocupar menos lugar.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La comparación empieza con el conjunto comercial que el docente propone. Las piezas se presentan sin activar ningún mecanismo. Se observa qué ocupa cada elemento, qué partes deben permanecer conectadas y qué superficies pueden bloquear el movimiento. No se cambia un sistema simplemente porque otro parezca ocupar menos lugar.
Un equipo quiere sustituir el paracaídas previsto por una cinta porque es más fácil de guardar.
La finalidad de esta clase es que el alumno vea la recuperación como una función del vehículo. Saber nombrar el dispositivo es el comienzo, no la comprobación completa.
El paracaídas y la cinta o streamer modifican la interacción del conjunto con el aire durante el descenso. Se diferencian en forma, volumen guardado y comportamiento previsto. Su elección depende de las condiciones y del vehículo, por lo que se sigue una solución comercial o docente identificada. Una opción que ocupa menos volumen no resuelve por sí sola el descenso. La tabla sirve para reconocer funciones y comprobar compatibilidad, no para intercambiar dispositivos solo por su apariencia.
Pregunta para el grupo: ¿Qué falta por revisar al sustituir el dispositivo?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 6
Dos opciones habituales de modelismo
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 06/24
Sistema | Qué aporta a la discusión | Qué comprobar
Paracaídas | Superficie desplegada y descenso | Volumen plegado, cordones y sistema elegido
Cinta o streamer | Despliegue de una banda y seguimiento visual | Compatibilidad con masa y vehículo
Sistema del fabricante | Conjunto de piezas e instrucciones relacionadas | Referencias y montaje previstos
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Sistema / Qué aporta a la discusión / Qué comprobar
Paracaídas / Superficie desplegada y descenso / Volumen plegado, cordones y sistema elegido
Cinta o streamer / Despliegue de una banda y seguimiento visual / Compatibilidad con masa y vehículo
Sistema del fabricante / Conjunto de piezas e instrucciones relacionadas / Referencias y montaje previstos
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 7
Una cinta ocupa menos, pero falta una decisión
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 07/24
Un equipo quiere sustituir el paracaídas previsto por una cinta porque es más fácil de guardar.
¿Qué falta por revisar al sustituir el dispositivo?
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
Un equipo quiere sustituir el paracaídas previsto por una cinta porque es más fácil de guardar.
Explicación
La reducción de volumen es una observación útil, pero no resuelve el descenso del conjunto. El docente debe revisar masa, comportamiento previsto y compatibilidad. El cambio también se representa en el archivo.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 8
Cordones, bordes y acceso
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 08/24
Las piezas conectadas pueden moverse unas respecto a otras sin quedar sueltas. Los cordones requieren un recorrido que se pueda guardar y revisar. Un borde, una arista impresa o una pieza interior pueden provocar rozamiento o enganchar un pliegue. La revisión visual debe hacerse con los objetos que realmente se montarán.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Las piezas conectadas pueden moverse unas respecto a otras sin quedar sueltas. Los cordones requieren un recorrido que se pueda guardar y revisar. Un borde, una arista impresa o una pieza interior pueden provocar rozamiento o enganchar un pliegue. La revisión visual debe hacerse con los objetos que realmente se montarán.
En el proyecto con motor comercial se usan los elementos de protección y recuperación que corresponden al diseño y a sus instrucciones. Una impresión de aula no reemplaza por su apariencia una pieza de protección definida por el fabricante.
La comprobación del recorrido se hace con el sistema real y su condición de guardado. Un cordón o pliegue cambia de posición al manipularlo. Por eso no basta verificar una abertura vacía. El docente prepara un método repetible de presentación y define qué puede concluirse. Si una corrección cambia el hombro, el borde o una pieza interior, el recorrido debe revisarse de nuevo antes de cerrar esa condición.
Pregunta para el grupo: ¿Qué borde puede interferir con el recorrido?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 9
Cordones, bordes y acceso
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 09/24
¿Qué borde puede interferir con el recorrido?
Cordón del sistema de recuperación en el ejemplo oficial de OpenRocket. La unión real sigue la solución del conjunto elegido.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Cordón del sistema de recuperación en el ejemplo oficial de OpenRocket. La unión real sigue la solución del conjunto elegido.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué borde puede interferir con el recorrido?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 10
Práctica: Cordones, bordes y acceso
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 10/24
1. Identifica dónde se fija cada parte del sistema según la solución elegida.
2. Recorre con la vista el camino desde el interior hacia la abertura.
3. Presenta los componentes y comprueba si una pieza ocupa el mismo espacio que otra.
4. Observa los bordes y solicita al docente la corrección apropiada si afectan el recorrido.
5. Conserva una fotografía del acceso antes de cerrar el montaje.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Identifica dónde se fija cada parte del sistema según la solución elegida.
Recorre con la vista el camino desde el interior hacia la abertura.
Presenta los componentes y comprueba si una pieza ocupa el mismo espacio que otra.
Observa los bordes y solicita al docente la corrección apropiada si afectan el recorrido.
Conserva una fotografía del acceso antes de cerrar el montaje.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 11
Representar el sistema en OpenRocket
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 11/24
Un evento de programa no demuestra que el objeto se moverá sin interferencias. La revisión digital y la presentación física responden preguntas complementarias. [OR1, OR3]
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Un evento de programa no demuestra que el objeto se moverá sin interferencias. La revisión digital y la presentación física responden preguntas complementarias. [OR1, OR3]
En el programa se representa un dispositivo con dimensiones, masa y una condición de despliegue. Esos campos describen una hipótesis del modelo. En el objeto físico interesa comprobar piezas y recorrido según el procedimiento del responsable. Mantener ambos registros relacionados permite descubrir, por ejemplo, que el archivo usa un dispositivo diferente al preparado en taller. La revisión digital y la de banco aportan evidencias distintas a la decisión del docente.
Pregunta para el grupo: ¿El evento digital representa el sistema previsto?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 12
Representar el sistema en OpenRocket
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 12/24
¿El evento digital representa el sistema previsto?
Ventana de recuperación del manual de OpenRocket. Los datos corresponden a su ejemplo; se introducen los del sistema del equipo.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Ventana de recuperación del manual de OpenRocket. Los datos corresponden a su ejemplo; se introducen los del sistema del equipo.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿El evento digital representa el sistema previsto?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 13
Práctica: Representar el sistema en OpenRocket
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 13/24
1. Abre el archivo completo y confirma qué dispositivo representa la recuperación.
2. Introduce dimensiones y masa del componente seleccionado o su representación adecuada.
3. Revisa el evento de despliegue que corresponde al sistema previsto.
4. Comprueba en la configuración comercial qué retardo o evento se está utilizando y deja la revisión al docente.
5. Ejecuta nuevamente la predicción y observa el evento de recuperación respecto al apogeo.
6. Guarda la configuración y las gráficas; no cambies solo el nombre del archivo.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Abre el archivo completo y confirma qué dispositivo representa la recuperación.
Introduce dimensiones y masa del componente seleccionado o su representación adecuada.
Revisa el evento de despliegue que corresponde al sistema previsto.
Comprueba en la configuración comercial qué retardo o evento se está utilizando y deja la revisión al docente.
Ejecuta nuevamente la predicción y observa el evento de recuperación respecto al apogeo.
Guarda la configuración y las gráficas; no cambies solo el nombre del archivo.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 14
Ensayo de banco con el sistema inerte
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 14/24
La comprobación de clase se realiza sin activar un motor ni un dispositivo energético. Permite estudiar espacio, acceso y movimiento con el método de presentación definido por el docente. No reproduce por completo las condiciones de vuelo, por lo que su conclusión debe conservar ese alcance.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La comprobación de clase se realiza sin activar un motor ni un dispositivo energético. Permite estudiar espacio, acceso y movimiento con el método de presentación definido por el docente. No reproduce por completo las condiciones de vuelo, por lo que su conclusión debe conservar ese alcance.
En la presentación, un reborde del hombro impide el movimiento libre de una parte del sistema.
La prueba de banco debe conservar las piezas y la revisión examinadas. Una modificación posterior puede requerir repetirla.
El sistema elegido debe poder relacionarse con un nombre y una revisión del conjunto. Una bolsa con piezas parecidas no garantiza que todas pertenezcan a la misma solución. En el taller se comprueban identificación e instrucciones antes de montar. Esta precaución evita que un cambio aparentemente pequeño de componente vuelva confusa la comparación con el archivo de OpenRocket y con las comprobaciones de banco ya realizadas.
Pregunta para el grupo: ¿Qué demuestra el banco inerte?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 15
Pregunta del equipo
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 15/24
¿Qué demuestra el banco inerte?
La prueba de banco debe conservar las piezas y la revisión examinadas. Una modificación posterior puede requerir repetirla.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
¿Qué demuestra el banco inerte?
Pedir una respuesta antes de consultar la explicación de la lectura.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 16
Práctica: Ensayo de banco con el sistema inerte
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 16/24
1. Describe la configuración inerte que se presenta y verifica que corresponda al plano.
2. Coloca los componentes de recuperación como se ha previsto para la demostración de banco.
3. Comprueba el recorrido y señala interferencias observables sin forzar el conjunto.
4. Repite después de corregir una condición identificada.
5. Registra qué se comprobó y qué sigue dependiendo de la revisión final del sistema.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Describe la configuración inerte que se presenta y verifica que corresponda al plano.
Coloca los componentes de recuperación como se ha previsto para la demostración de banco.
Comprueba el recorrido y señala interferencias observables sin forzar el conjunto.
Repite después de corregir una condición identificada.
Registra qué se comprobó y qué sigue dependiendo de la revisión final del sistema.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 17
Llegar preparados al montaje presencial
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 17/24
Antes del taller se revisa qué piezas deben estar terminadas y cuáles se montarán en presencia del docente. Las impresiones largas se organizan con anticipación. Así las cuatro horas presenciales se dedican a ensamblar y comprobar, no a descubrir que faltan componentes básicos.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Antes del taller se revisa qué piezas deben estar terminadas y cuáles se montarán en presencia del docente. Las impresiones largas se organizan con anticipación. Así las cuatro horas presenciales se dedican a ensamblar y comprobar, no a descubrir que faltan componentes básicos.
“El conjunto inerte puede presentarse con este recorrido y no observamos la interferencia que aparecía antes. La configuración comercial queda pendiente de revisión final”.
Entrega la ficha de recuperación, sus referencias y el archivo actualizado. Debes poder explicar el recorrido de las piezas y qué ocurriría si una de sus uniones o accesos quedara bloqueado.
Pregunta para el grupo: ¿Qué tiene que llegar listo al taller 2?
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 18
Documentos para el taller 2
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 18/24
Documento | Qué debe permitir
Plano final preliminar | Identificar piezas e interfaces
Lista del sistema comercial | Evitar sustituciones inadvertidas
Presentación de recuperación | Reconocer recorrido y acceso
Archivo de simulación | Relacionar configuración y eventos
Pendientes | Preparar correcciones y repuestos
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Documento / Qué debe permitir
Plano final preliminar / Identificar piezas e interfaces
Lista del sistema comercial / Evitar sustituciones inadvertidas
Presentación de recuperación / Reconocer recorrido y acceso
Archivo de simulación / Relacionar configuración y eventos
Pendientes / Preparar correcciones y repuestos
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 19
Conclusión para el expediente
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 19/24
“El conjunto inerte puede presentarse con este recorrido y no observamos la interferencia que aparecía antes. La configuración comercial queda pendiente de revisión final”.
¿Qué tiene que llegar listo al taller 2?
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
“El conjunto inerte puede presentarse con este recorrido y no observamos la interferencia que aparecía antes. La configuración comercial queda pendiente de revisión final”.
Explicación
La conclusión conserva qué evidencia existe y qué falta. No exagera el alcance de una demostración de banco.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 20
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 20/24
1. Reconocer el sistema comercial y su documentación.
2. Comparar espacio y función de sus componentes.
3. Revisar configuración y evento en OpenRocket.
4. Preparar una presentación inerte y los materiales del taller 2.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Reconocer el sistema comercial y su documentación.
Comparar espacio y función de sus componentes.
Revisar configuración y evento en OpenRocket.
Preparar una presentación inerte y los materiales del taller 2.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 21
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 21/24
Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
¿Qué tiene que llegar listo al taller 2?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 22
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 22/24
1. ¿Cabe significa que puede desplegarse?
2. ¿La simulación sustituye la comprobación física?
3. ¿Qué se conserva del banco?
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 23
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 23/24
1. No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
2. No. Representa un evento del modelo.
3. Configuración, método, observación y pendientes.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 24/24
Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 11: Recuperación y preparación del montaje.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Comprender cómo vuelve el cohete y comprobar espacio, uniones y compatibilidad del sistema elegido.
Misión: Recuperar el modelo y poder inspeccionarlo después del vuelo.
Entrega: Ficha de recuperación, plano preliminar y configuración actualizada.
Preguntas y respuestas
¿Cabe significa que puede desplegarse?
No. Hay que revisar recorrido, conexión y acceso.
¿La simulación sustituye la comprobación física?
No. Representa un evento del modelo.
¿Qué se conserva del banco?
Configuración, método, observación y pendientes.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_11.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 25
Taller 2: ensamblar y revisar el cohete
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 01/24
Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
PRESENCIAL 4 HORAS
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 3 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Coloca el plano y el conjunto presentado lado a lado y pide identificar qué quedará oculto después de cerrar.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 26
Antes de unir: piezas y revisión
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 02/24
El segundo taller presencial dura cuatro horas. Deben llegar las piezas principales, los componentes comerciales elegidos y el plano revisado. El montaje empieza con una presentación del conjunto y una identificación de las uniones. Pegar piezas que todavía no se han presentado elimina oportunidades sencillas de corregir el diseño.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
El segundo taller presencial dura cuatro horas. Deben llegar las piezas principales, los componentes comerciales elegidos y el plano revisado. El montaje empieza con una presentación del conjunto y una identificación de las uniones. Pegar piezas que todavía no se han presentado elimina oportunidades sencillas de corregir el diseño.
El docente define el proceso de unión adecuado a los materiales y las instrucciones del conjunto. La sesión no usa una receta universal de adhesivo, tiempos o preparación para todas las piezas. Se conserva la información del producto y del método empleado.
Montar cambia la condición de las piezas. Una unión puede ocultar una referencia, impedir una medición o reducir el acceso a un interior. Antes de iniciar, el equipo ordena la secuencia en la mesa y comprueba qué información debe conservar en cada etapa. No se busca terminar deprisa y reconstruir luego lo ocurrido. El expediente puede ser sencillo: piezas identificadas, vista previa, detalle de interfaces y registro de las modificaciones realizadas.
Pregunta para el grupo: ¿Qué quedará oculto después de cerrar?
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 27
Antes de unir: piezas y revisión
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 03/24
¿Qué quedará oculto después de cerrar?
NASA Glenn: relación entre piezas de un modelo de una etapa. El equipo trabaja con su propio plano y referencias.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
NASA Glenn: relación entre piezas de un modelo de una etapa. El equipo trabaja con su propio plano y referencias.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué quedará oculto después de cerrar?
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 28
Preparación de mesa
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 04/24
Elemento | Qué verificar
Piezas del equipo | Identificación y revisión
Útiles | Compatibilidad con el tubo
Componentes comerciales | Referencia y documentación
Plano | Posiciones y cotas legibles
Registro | Fotos y mediciones antes de cerrar
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Elemento / Qué verificar
Piezas del equipo / Identificación y revisión
Útiles / Compatibilidad con el tubo
Componentes comerciales / Referencia y documentación
Plano / Posiciones y cotas legibles
Registro / Fotos y mediciones antes de cerrar
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 29
Montar sin perder las referencias
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 05/24
Una referencia puede ser el extremo del cuerpo, una línea longitudinal o una cara del útil. El equipo la mantiene desde el plano hasta la pieza. Si cada aleta se coloca con una referencia diferente, pequeñas diferencias pueden acumularse. La comprobación posterior exige saber desde dónde se tomó cada medida.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Una referencia puede ser el extremo del cuerpo, una línea longitudinal o una cara del útil. El equipo la mantiene desde el plano hasta la pieza. Si cada aleta se coloca con una referencia diferente, pequeñas diferencias pueden acumularse. La comprobación posterior exige saber desde dónde se tomó cada medida.
El útil conserva bien los ángulos cuando está suelto, pero se desplaza al manipular las piezas.
Los roles rotan para que todos participen en al menos una comprobación de medida y una explicación del proceso.
El proceso de unión tiene condiciones que pertenecen al material y al producto utilizado. La hora de la clase no determina cuándo una unión ya puede manipularse o recibir otra tarea. El docente organiza el orden para que las comprobaciones no alteren prematuramente el montaje. Si una condición requiere más tiempo, queda registrada y la siguiente revisión se hace cuando corresponda al proceso real.
El eje del cuerpo y las marcas del plano ayudan a mantener la posición prevista. Un útil aproxima las piezas a esas referencias y permite observar el conjunto mientras se presenta. El proceso de unión lo determina el material y el producto elegido. Se respetan sus instrucciones y sus tiempos. Al terminar una etapa, el equipo comprueba la geometría que todavía puede ver y deja constancia antes de continuar con otra que pueda ocultarla.
Pregunta para el grupo: ¿Cómo conservas una referencia durante el montaje?
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 30
Pregunta del equipo
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 06/24
¿Cómo conservas una referencia durante el montaje?
Los roles rotan para que todos participen en al menos una comprobación de medida y una explicación del proceso.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
¿Cómo conservas una referencia durante el montaje?
Pedir una respuesta antes de consultar la explicación de la lectura.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 31
Práctica: Montar sin perder las referencias
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 07/24
1. Presenta el conjunto y confirma el orden de montaje con el docente.
2. Marca las referencias que necesitan conservarse y comprueba su correspondencia con el plano.
3. Usa el útil aprobado para presentar las aletas. Revisa vista lateral y posterior antes de fijar.
4. Realiza las uniones con el proceso indicado para los materiales y el conjunto comercial.
5. Respeta el tiempo necesario del proceso. Mantén el conjunto apoyado según la pauta del taller.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Presenta el conjunto y confirma el orden de montaje con el docente.
Marca las referencias que necesitan conservarse y comprueba su correspondencia con el plano.
Usa el útil aprobado para presentar las aletas. Revisa vista lateral y posterior antes de fijar.
Realiza las uniones con el proceso indicado para los materiales y el conjunto comercial.
Respeta el tiempo necesario del proceso. Mantén el conjunto apoyado según la pauta del taller.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 32
Revisar lo que luego quedará oculto
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 08/24
Algunas conexiones dejan de verse después de cerrar el cuerpo. Antes de hacerlo se registra una fotografía y se comprueba que corresponden al sistema previsto. Un archivo digital no muestra automáticamente el estado de una unión real ni demuestra que una pieza comercial sea la referencia correcta.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Algunas conexiones dejan de verse después de cerrar el cuerpo. Antes de hacerlo se registra una fotografía y se comprueba que corresponden al sistema previsto. Un archivo digital no muestra automáticamente el estado de una unión real ni demuestra que una pieza comercial sea la referencia correcta.
Si aparece una pieza sustituta, no se da por equivalente únicamente porque quepa. El docente revisa su función y documentación. Si no puede cerrarse una condición importante, el equipo conserva el montaje en un estado que permita corregirla.
Pregunta para el grupo: ¿La pieza comercial es la referencia prevista?
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 33
Revisar lo que luego quedará oculto
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 09/24
¿La pieza comercial es la referencia prevista?
Interfaces internas del ejemplo de OpenRocket. El proyecto utiliza el conjunto comercial y la distribución revisados por el docente.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Interfaces internas del ejemplo de OpenRocket. El proyecto utiliza el conjunto comercial y la distribución revisados por el docente.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿La pieza comercial es la referencia prevista?
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 34
Comprobaciones antes de cerrar
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 10/24
Zona | Evidencia de taller
Soporte comercial | Referencia y presentación según instrucciones
Conexiones de recuperación | Correspondencia con el sistema elegido
Acceso | Recorrido visible y sin interferencia observada
Elementos interiores | Posición e identificación
Cambios respecto al plano | Actualización o corrección registrada
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Zona / Evidencia de taller
Soporte comercial / Referencia y presentación según instrucciones
Conexiones de recuperación / Correspondencia con el sistema elegido
Acceso / Recorrido visible y sin interferencia observada
Elementos interiores / Posición e identificación
Cambios respecto al plano / Actualización o corrección registrada
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 35
Medir el conjunto ensamblado
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 11/24
La masa final incluye materiales que al principio no estaban: uniones, acabado y pequeños componentes. Por eso no siempre coincide con la suma inicial del archivo. Para actualizar el modelo, se define claramente si la medición incluye o excluye el componente comercial que todavía no está instalado para la operación.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
La masa final incluye materiales que al principio no estaban: uniones, acabado y pequeños componentes. Por eso no siempre coincide con la suma inicial del archivo. Para actualizar el modelo, se define claramente si la medición incluye o excluye el componente comercial que todavía no está instalado para la operación.
Ejercicio: el modelo preliminar sin motor sumaba 42 g. El conjunto físico, en la misma condición de comparación, pesa 49 g.
Si el proceso de unión o el acabado todavía requiere tiempo, se indica el estado y se programa la comprobación final. La hora de cierre de la clase no cambia las condiciones del material.
La masa final puede diferir del presupuesto porque aparecen uniones, accesorios y acabados. Primero se verifica que ambas cifras incluyan los mismos componentes. Después se identifican las contribuciones que se pueden pesar o documentar. Si no se conoce el reparto exacto de una diferencia, se registra esa limitación. El modelo se actualiza con la mejor información disponible sin inventar una distribución interior para hacer coincidir una cifra.
Pregunta para el grupo: ¿Qué incluye la masa del conjunto?
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 36
Pregunta del equipo
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 12/24
¿Qué incluye la masa del conjunto?
Si el proceso de unión o el acabado todavía requiere tiempo, se indica el estado y se programa la comprobación final. La hora de cierre de la clase no cambia las condiciones del material.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
¿Qué incluye la masa del conjunto?
Pedir una respuesta antes de consultar la explicación de la lectura.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 37
Presupuesto y conjunto del ejercicio
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 13/24
Chart: Masa sin motor / g
| Preliminar | Medido en el caso
Masa sin motor / g | 42 | 49
Caso didáctico bajo la misma condición de comparación. No corresponde a un prototipo medido por MECRO.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Caso didáctico bajo la misma condición de comparación. No corresponde a un prototipo medido por MECRO.
Preliminar: 42
Medido en el caso: 49
Ejercicio: el modelo preliminar sin motor sumaba 42 g. El conjunto físico, en la misma condición de comparación, pesa 49 g.
Hay 7 g de diferencia. Revisa elementos omitidos y cantidades añadidas antes de ajustar el archivo. El dato no prueba una falla de la balanza ni se corrige aumentando a ciegas una masa en el programa.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 38
Cuatro horas para montar y comprobar
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 14/24
El equipo comprueba la recuperación en el estado inerte que corresponda y con el método del docente. Revisa las vistas de alineación y las superficies funcionales. Una revisión que descubre un pendiente aporta información útil; no debe ocultarse para anunciar que todos terminaron al mismo tiempo.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
El equipo comprueba la recuperación en el estado inerte que corresponda y con el método del docente. Revisa las vistas de alineación y las superficies funcionales. Una revisión que descubre un pendiente aporta información útil; no debe ocultarse para anunciar que todos terminaron al mismo tiempo.
La nariz que entraba en la muestra ahora se traba en el conjunto terminado.
El responsable revisa cada conjunto y deja constancia de lo que todavía debe corregirse antes de la preparación de la jornada.
Una fotografía interior antes de cerrar permite revisar algo que más tarde no se ve. Debe identificar el equipo y la zona, y mostrar la referencia que importa. Una imagen demasiado cercana sin contexto puede ser tan poco útil como una vista lejana. El equipo conserva una vista general y un detalle para las interfaces principales, de modo que el expediente describa el montaje que de verdad realizó.
Pregunta para el grupo: ¿Qué cambió desde la muestra de encaje?
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 39
Horario del taller 2
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 15/24
Minutos | Trabajo | Registro
0–30 | Piezas, plano y orden de montaje | Lista de entrada
30–120 | Presentación y ensamblaje supervisado | Fotos de referencias y uniones
120–180 | Comprobaciones de banco | Recuperación y acceso
180–240 | Medidas, archivo y pendientes | Configuración revisada
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Minutos / Trabajo / Registro
0–30 / Piezas, plano y orden de montaje / Lista de entrada
30–120 / Presentación y ensamblaje supervisado / Fotos de referencias y uniones
120–180 / Comprobaciones de banco / Recuperación y acceso
180–240 / Medidas, archivo y pendientes / Configuración revisada
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 40
Una pieza cambia después de ensamblar
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 16/24
La nariz que entraba en la muestra ahora se traba en el conjunto terminado.
¿Qué cambió desde la muestra de encaje?
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Caso
La nariz que entraba en la muestra ahora se traba en el conjunto terminado.
Explicación
Revisa qué cambió: borde, acabado, deformación o interferencia. Conserva el resultado anterior y vuelve a comprobar la interfaz actual. El dato de la muestra no garantiza el nuevo estado.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 41
Prototipo terminado y expediente actualizado
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 17/24
El prototipo puede estar ensamblado y aún no aceptado para vuelo. Entre ambos estados hay revisión de configuración, condiciones de operación y cierre de pendientes. El alumnado aprende esa diferencia sin convertirla en un trámite abstracto: cada pendiente se relaciona con una pieza o una comprobación concreta.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
El prototipo puede estar ensamblado y aún no aceptado para vuelo. Entre ambos estados hay revisión de configuración, condiciones de operación y cierre de pendientes. El alumnado aprende esa diferencia sin convertirla en un trámite abstracto: cada pendiente se relaciona con una pieza o una comprobación concreta.
“Estas aletas se alinearon con este útil. Esta es la masa medida del conjunto. Aquí se observa el recorrido de recuperación. Este pendiente necesita revisión”.
Conserva una copia del archivo de cierre del taller. La siguiente comparación en RockSim utilizará esa misma geometría y masas, para estudiar una segunda representación del objeto construido.
Pregunta para el grupo: ¿Ensamblado y aceptado para vuelo son lo mismo?
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 42
Entregas del segundo taller
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 18/24
Entrega | Comprobación
Objeto ensamblado | Identificación del equipo
Fotos de montaje | Vistas útiles e interiores registrados
Masa y dimensiones | Condición de medida explícita
Archivo actualizado | Coincide con la revisión construida
Pendientes | Acción y responsable definidos
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Entrega / Comprobación
Objeto ensamblado / Identificación del equipo
Fotos de montaje / Vistas útiles e interiores registrados
Masa y dimensiones / Condición de medida explícita
Archivo actualizado / Coincide con la revisión construida
Pendientes / Acción y responsable definidos
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 43
Qué explica el equipo al mostrar su cohete
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 19/24
“Estas aletas se alinearon con este útil. Esta es la masa medida del conjunto. Aquí se observa el recorrido de recuperación. Este pendiente necesita revisión”.
¿Ensamblado y aceptado para vuelo son lo mismo?
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Caso
“Estas aletas se alinearon con este útil. Esta es la masa medida del conjunto. Aquí se observa el recorrido de recuperación. Este pendiente necesita revisión”.
Explicación
La explicación relaciona decisiones y evidencias. Permite que el docente revise el proyecto sin reconstruir toda su historia a partir de una fotografía final.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 44
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 20/24
1. Identificar piezas y aprobar orden de montaje.
2. Conservar referencias durante el ensamblaje.
3. Documentar interiores y comprobar recuperación en banco.
4. Medir, actualizar el archivo y registrar pendientes.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 12 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Identificar piezas y aprobar orden de montaje.
Conservar referencias durante el ensamblaje.
Documentar interiores y comprobar recuperación en banco.
Medir, actualizar el archivo y registrar pendientes.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 45
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 21/24
Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
¿Ensamblado y aceptado para vuelo son lo mismo?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 10 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 46
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 22/24
1. ¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
2. ¿Qué condición debe acompañar una masa total?
3. ¿Qué se revisa si cambió el encaje?
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 7 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 47
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 23/24
1. No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
2. Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
3. La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 24/24
Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 12: Taller 2: ensamblar y revisar el cohete.
Presencial, 4 h. Tramo del núcleo: 5 min.
En presencial, integrar estas explicaciones con la agenda de 4 horas de la lectura; las actividades de banco o campo ocupan el tiempo previsto.
Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Montar el conjunto con referencias claras y actualizar sus medidas y masas finales.
Misión: Obtener un prototipo ensamblado que pueda revisarse antes de la jornada.
Entrega: Cohete ensamblado, fotos, medidas y archivo revisado.
Preguntas y respuestas
¿Ensamblado equivale a aceptado para vuelo?
No. Falta la revisión de configuración y condiciones.
¿Qué condición debe acompañar una masa total?
Qué componentes incluye y el estado del conjunto.
¿Qué se revisa si cambió el encaje?
La interfaz actual y lo que se modificó después de la muestra.
Fuentes
NASA Glenn. Model Rockets. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/model-rockets/
National Association of Rocketry. Model Rocket Safety Code. https://www.nar.org/ModelRocketSafetyCode
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
Prusa Research. Modeling with 3D printing in mind. https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_12.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.