## Slide 1
El mismo cohete en RockSim
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 01/24
Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Muestra dos predicciones y una diferencia escondida en las medidas: pide dónde empezaría la revisión.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 2
Una segunda herramienta para el mismo objeto
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 02/24
RockSim permite representar componentes y simular vehículos de modelismo. En esta clase el objeto ya está ensamblado y medido. La tarea consiste en introducir la misma configuración que se trabajó en OpenRocket. Cambiar de programa no justifica cambiar sin registro las piezas, masas o condiciones.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
RockSim permite representar componentes y simular vehículos de modelismo. En esta clase el objeto ya está ensamblado y medido. La tarea consiste en introducir la misma configuración que se trabajó en OpenRocket. Cambiar de programa no justifica cambiar sin registro las piezas, masas o condiciones.
Las capturas de este material no se presentan como resultados ejecutados en RockSim. El docente demuestra la versión instalada y cada equipo conserva su archivo. Si se usa una importación, se revisa igual que un modelo introducido a mano.
Usar dos programas permite practicar la descripción del mismo objeto con interfaces diferentes. No equivale a hacer dos votaciones y escoger la altura más atractiva. Ambos pueden compartir simplificaciones y ambos dependen de las entradas. El valor introductorio del contraste está en revisar geometría, masa y condiciones con más atención. Si aparece una discrepancia, el equipo aprende a formular una pregunta concreta y a buscar qué dato o hipótesis la explica.
Pregunta para el grupo: ¿Es el mismo objeto en los dos programas?
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 3
Una segunda herramienta para el mismo objeto
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 03/24
¿Es el mismo objeto en los dos programas?
El ejemplo de OpenRocket recuerda qué componentes deben corresponder entre programas. No es una captura de RockSim.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El ejemplo de OpenRocket recuerda qué componentes deben corresponder entre programas. No es una captura de RockSim.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Es el mismo objeto en los dos programas?
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 4
Qué debe acompañar la comparación
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 04/24
Dato | Por qué se conserva
Archivo del taller | Referencia del objeto construido
Plano y masas | Entradas geométricas y físicas
Conjunto comercial | Misma configuración
Condiciones | Comparación identificada
Versiones de software | Reproducir la práctica
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Dato / Por qué se conserva
Archivo del taller / Referencia del objeto construido
Plano y masas / Entradas geométricas y físicas
Conjunto comercial / Misma configuración
Condiciones / Comparación identificada
Versiones de software / Reproducir la práctica
Justificar una alternativa con la misión y señalar la comprobación necesaria.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 5
El árbol de piezas también necesita referencias
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 05/24
La documentación de Apogee describe una construcción desde la nariz hacia la cola. Al añadir una pieza se selecciona el componente al que se asociará. Esa lógica se parece al árbol que ya conocemos, pero los nombres, referencias y opciones pueden variar. La similitud de una imagen no garantiza que todas sus entradas coincidan.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La documentación de Apogee describe una construcción desde la nariz hacia la cola. Al añadir una pieza se selecciona el componente al que se asociará. Esa lógica se parece al árbol que ya conocemos, pero los nombres, referencias y opciones pueden variar. La similitud de una imagen no garantiza que todas sus entradas coincidan.
No copies un desplazamiento con signo sin saber desde qué extremo se mide. La posición de la pieza es lo que debe coincidir, aunque los dos programas utilicen referencias distintas. [RS]
Las bibliotecas de materiales de dos programas pueden usar nombres o valores predeterminados diferentes. Elegir “plástico” en ambos no asegura la misma masa. El equipo compara el dato final de la pieza y cómo se obtuvo: geometría con densidad o ajuste mediante medida. El objetivo es que las representaciones describan el mismo objeto, no que todos los menús tengan exactamente la misma etiqueta.
El árbol de componentes agrupa piezas y sus relaciones. La posición de una pieza puede referirse al conjunto, a su elemento padre o a otro punto que indique el programa. Copiar literalmente un número entre ventanas puede producir una geometría diferente. Por eso se comprueba también la vista ensamblada y una medida longitudinal conocida. La equivalencia se establece por el objeto representado, además de las etiquetas que muestra la interfaz.
Pregunta para el grupo: ¿Coinciden posiciones aunque cambien las referencias?
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 6
Traducción que debe comprobar el alumno
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 06/24
Pieza física | Campo o representación a revisar
Nariz | Forma, longitud, base y hombro
Cuerpo | Longitud, diámetros y pared
Aletas | Contorno, cantidad y ubicación
Masas | Componente, conjunto y ajustes
Recuperación | Dispositivo y evento
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Pieza física / Campo o representación a revisar
Nariz / Forma, longitud, base y hombro
Cuerpo / Longitud, diámetros y pared
Aletas / Contorno, cantidad y ubicación
Masas / Componente, conjunto y ajustes
Recuperación / Dispositivo y evento
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 7
Práctica: El árbol de piezas también necesita referencias
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 07/24
1. Crea un proyecto de una etapa y nómbralo con el equipo y revisión del taller.
2. Añade nariz y cuerpo con las medidas del plano.
3. Representa aletas y componentes interiores existentes.
4. Introduce masas y recuperación con el criterio que corresponda a cada componente.
5. Guarda antes de añadir la configuración comercial y revisa la vista lateral.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Crea un proyecto de una etapa y nómbralo con el equipo y revisión del taller.
Añade nariz y cuerpo con las medidas del plano.
Representa aletas y componentes interiores existentes.
Introduce masas y recuperación con el criterio que corresponda a cada componente.
Guarda antes de añadir la configuración comercial y revisa la vista lateral.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 8
Tabla de equivalencia antes de simular
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 08/24
Cada coincidencia debe poder revisarse en el archivo. Si una herramienta representa un detalle de forma diferente, se describe la diferencia y no se marca la fila como idéntica. La comparación puede seguir siendo útil si su alcance es claro.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Cada coincidencia debe poder revisarse en el archivo. Si una herramienta representa un detalle de forma diferente, se describe la diferencia y no se marca la fila como idéntica. La comparación puede seguir siendo útil si su alcance es claro.
RockSim predice una altura distinta y el equipo descubre que una aleta tenía una raíz de 50 mm en un programa y 60 mm en el otro.
La tabla se incorpora al expediente con versión de software y archivos. No se reemplaza por una captura aislada donde solo aparece el apogeo.
Pregunta para el grupo: ¿La biblioteca de materiales da la misma masa?
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 9
Comparación de entradas
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 09/24
Elemento | OpenRocket | RockSim
Longitud exterior | Registrar | Comprobar
Diámetro del cuerpo | Registrar | Comprobar
Geometría y posición de aletas | Registrar | Comprobar
Masa de la misma configuración | Registrar | Comprobar
Motor y recuperación | Identificar | Confirmar
Condiciones | Guardar | Guardar
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Elemento / OpenRocket / RockSim
Longitud exterior / Registrar / Comprobar
Diámetro del cuerpo / Registrar / Comprobar
Geometría y posición de aletas / Registrar / Comprobar
Masa de la misma configuración / Registrar / Comprobar
Motor y recuperación / Identificar / Confirmar
Condiciones / Guardar / Guardar
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 10
El resultado cambia por una entrada
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 10/24
RockSim predice una altura distinta y el equipo descubre que una aleta tenía una raíz de 50 mm en un programa y 60 mm en el otro.
¿La biblioteca de materiales da la misma masa?
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
RockSim predice una altura distinta y el equipo descubre que una aleta tenía una raíz de 50 mm en un programa y 60 mm en el otro.
Explicación
Primero corrige o explica la geometría. No atribuyas todavía la discrepancia a los métodos aerodinámicos. El hallazgo enseña que la revisión de entradas precede a la interpretación del resultado.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 11
Ejecutar y comparar pocos resultados
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 11/24
Una vez revisadas las entradas, configura el mismo componente comercial y las condiciones correspondientes. El docente guía la ejecución según la interfaz instalada. Se eligen pocas salidas que tengan sentido para el proyecto: masa de configuración, apogeo, fin del empuje y evento de recuperación.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Una vez revisadas las entradas, configura el mismo componente comercial y las condiciones correspondientes. El docente guía la ejecución según la interfaz instalada. Se eligen pocas salidas que tengan sentido para el proyecto: masa de configuración, apogeo, fin del empuje y evento de recuperación.
Caso didáctico, no ejecutado: una herramienta predice 80 m y otra 84 m para dos configuraciones declaradas equivalentes.
No es necesario estudiar aquí el método numérico interno. Se aprende a conservar entradas, unidades y resultados para hacer una comparación defendible.
El resultado comparado debe tener el mismo significado. Una velocidad máxima no se resta de una velocidad en despliegue, aunque compartan unidad. La altura necesita el mismo origen. Si se informa una diferencia porcentual, se declara el valor que se usó como referencia. Estas operaciones son sencillas y se usan después de comprobar la equivalencia. La comparación termina con una explicación del caso, no solo con dos columnas de números.
Pregunta para el grupo: ¿La resta compara las mismas variables y unidades?
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 12
Pregunta del equipo
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 12/24
¿La resta compara las mismas variables y unidades?
No es necesario estudiar aquí el método numérico interno. Se aprende a conservar entradas, unidades y resultados para hacer una comparación defendible.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
¿La resta compara las mismas variables y unidades?
Pedir una respuesta antes de consultar la explicación de la lectura.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 13
Práctica: Ejecutar y comparar pocos resultados
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 13/24
1. Guarda la configuración de RockSim y comprueba sus condiciones.
2. Ejecuta la simulación y revisa avisos.
3. Registra las variables y unidades seleccionadas.
4. Conserva el archivo de resultado o la exportación disponible.
5. Compara con la revisión de OpenRocket que tiene las mismas entradas.
6. Describe una coincidencia y una diferencia sin decidir por preferencia estética.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Guarda la configuración de RockSim y comprueba sus condiciones.
Ejecuta la simulación y revisa avisos.
Registra las variables y unidades seleccionadas.
Conserva el archivo de resultado o la exportación disponible.
Compara con la revisión de OpenRocket que tiene las mismas entradas.
Describe una coincidencia y una diferencia sin decidir por preferencia estética.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 14
Qué investigar si no coinciden
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 14/24
Una coincidencia no demuestra automáticamente exactitud. Los programas pueden compartir supuestos o datos de entrada equivocados. Una diferencia tampoco demuestra que uno esté roto. Puede revelar una configuración incompleta o una manera diferente de representar una pieza.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Una coincidencia no demuestra automáticamente exactitud. Los programas pueden compartir supuestos o datos de entrada equivocados. Una diferencia tampoco demuestra que uno esté roto. Puede revelar una configuración incompleta o una manera diferente de representar una pieza.
Ambos programas usan el subtotal de la clase 1 en lugar de la masa del modelo ensamblado.
Si el tiempo de clase no permite cerrar una discrepancia, conserva los archivos y la pregunta concreta. “Pendiente: revisar la referencia de posición de aleta” es una tarea útil; “los programas no funcionan” no identifica una comprobación.
Las unidades también pueden producir una diferencia aparente. Antes de restar velocidades o alturas, lee la unidad y la referencia de la variable. Altura sobre el origen y altitud respecto a otra referencia no son intercambiables. Esta revisión requiere pocas operaciones, pero mucha claridad sobre qué representa cada columna. Si no se consigue equivalencia, se anota y se limita la conclusión de la comparación.
Pregunta para el grupo: ¿Dónde empezarías a investigar la discrepancia?
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 15
Orden práctico de revisión
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 15/24
Orden | Pregunta
1 | ¿Es el mismo archivo de referencia física?
2 | ¿Coinciden geometría, materiales y masas?
3 | ¿Es el mismo motor y evento de recuperación?
4 | ¿Son las mismas condiciones y referencias?
5 | ¿Queda una diferencia de representación o método?
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Orden / Pregunta
1 / ¿Es el mismo archivo de referencia física?
2 / ¿Coinciden geometría, materiales y masas?
3 / ¿Es el mismo motor y evento de recuperación?
4 / ¿Son las mismas condiciones y referencias?
5 / ¿Queda una diferencia de representación o método?
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 16
Los dos coinciden, pero la masa es falsa
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 16/24
Ambos programas usan el subtotal de la clase 1 en lugar de la masa del modelo ensamblado.
¿Dónde empezarías a investigar la discrepancia?
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
Ambos programas usan el subtotal de la clase 1 en lugar de la masa del modelo ensamblado.
Explicación
El acuerdo conserva el mismo error de entrada. Actualiza la referencia física y repite. La comparación sirve cuando ayuda a describir mejor el proyecto, no cuando produce dos cifras iguales.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 17
Elegir por misión con dos representaciones
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 17/24
Para comparar narices o aletas según misión, las herramientas ayudan a estudiar el vehículo, mientras la ficha de fabricación conserva encaje, masa, tiempo y reparación. No todo criterio de selección sale de una simulación. El equipo reúne ambos tipos de información sin convertir una diferencia pequeña de altura en una respuesta universal.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Para comparar narices o aletas según misión, las herramientas ayudan a estudiar el vehículo, mientras la ficha de fabricación conserva encaje, masa, tiempo y reparación. No todo criterio de selección sale de una simulación. El equipo reúne ambos tipos de información sin convertir una diferencia pequeña de altura en una respuesta universal.
“Con entradas revisadas obtuvimos estas predicciones. La alternativa A sigue siendo más sencilla de fabricar y las diferencias de modelo quedan registradas”.
Entrega ambos archivos, la tabla de equivalencia y una comparación corta. Si falta licencia o instalación de RockSim, el docente puede hacer una demostración central y cada equipo revisa las entradas de su caso. No se atribuye una ejecución a quien solo observó la pantalla.
Pregunta para el grupo: ¿Qué aporta el taller además del resultado simulado?
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 18
Conclusión para cada misión
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 18/24
Misión | Qué debe respaldar la elección
Aprender a construir | Archivo coherente y pieza fabricable
Reutilizar | Revisión y facilidad de reposición
Carga docente | Interfaces y observación de datos del demostrador
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Misión / Qué debe respaldar la elección
Aprender a construir / Archivo coherente y pieza fabricable
Reutilizar / Revisión y facilidad de reposición
Carga docente / Interfaces y observación de datos del demostrador
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 19
Cómo presentar la comparación
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 19/24
“Con entradas revisadas obtuvimos estas predicciones. La alternativa A sigue siendo más sencilla de fabricar y las diferencias de modelo quedan registradas”.
¿Qué aporta el taller además del resultado simulado?
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
“Con entradas revisadas obtuvimos estas predicciones. La alternativa A sigue siendo más sencilla de fabricar y las diferencias de modelo quedan registradas”.
Explicación
La decisión distingue lo que ofrecen los programas y lo que se observó en el taller. Mantiene el proyecto comprensible para un alumno básico e intermedio.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 20
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 20/24
1. Crear la representación del objeto construido en RockSim.
2. Completar la tabla de equivalencia antes de simular.
3. Ejecutar con configuración revisada y comparar pocas variables.
4. Investigar una diferencia siguiendo el orden propuesto.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Crear la representación del objeto construido en RockSim.
Completar la tabla de equivalencia antes de simular.
Ejecutar con configuración revisada y comparar pocas variables.
Investigar una diferencia siguiendo el orden propuesto.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 21
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 21/24
Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
¿Qué aporta el taller además del resultado simulado?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 22
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 22/24
1. ¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
2. ¿Qué se revisa antes de culpar al método?
3. ¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 23
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 23/24
1. No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
2. Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
3. Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 24/24
Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 13: El mismo cohete en RockSim.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Crear una segunda representación del modelo y comparar entradas antes de comparar resultados.
Misión: Explicar diferencias sin elegir el programa que dé la cifra preferida.
Entrega: Archivo RockSim, tabla de entradas y comparación con OpenRocket.
Preguntas y respuestas
¿Dos apogeos iguales prueban que el modelo es exacto?
No. Pueden compartir entradas o supuestos equivocados.
¿Qué se revisa antes de culpar al método?
Archivos, geometría, masas, motor, eventos y condiciones.
¿Qué representa el 5% del ejemplo?
Una discrepancia entre predicciones con un denominador declarado.
Fuentes
Apogee Components. Creating Your First Design. https://www.apogeerockets.com/RockSim/Help_Message_3
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
OpenRocket. Advanced Flight Simulation. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/advanced_flight_simulation.html
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_13.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 25
CanSat: observar una misión científica del docente
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 01/24
Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 3 min.
Muestra un archivo local completo y una recepción con un dato duplicado para distinguir medición y mensaje.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 26
Qué es un CanSat y qué haremos nosotros
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 02/24
Un CanSat es una simulación educativa de funciones de satélite integrada en un volumen reducido. Puede medir variables, registrarlas y transmitir datos durante una actividad. No se convierte en satélite orbital por llevar sensores ni por ser transportado en un cohete. Su valor educativo está en completar una misión de medición y poder interpretar sus datos.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Un CanSat es una simulación educativa de funciones de satélite integrada en un volumen reducido. Puede medir variables, registrarlas y transmitir datos durante una actividad. No se convierte en satélite orbital por llevar sensores ni por ser transportado en un cohete. Su valor educativo está en completar una misión de medición y poder interpretar sus datos.
En este curso el CanSat pertenece al vehículo y al equipo docente. El alumnado observa la preparación, la cadena de datos y el análisis. Su proyecto sigue siendo el cohete pequeño que construyó. Así se presenta una aplicación científica sin transformar todas las piezas del curso en un problema de integración electrónica. [ESA]
Un CanSat reproduce algunas funciones de un satélite en un volumen pequeño: medir, registrar y comunicar datos. La misión decide qué variable se observa y qué pregunta se intenta responder. Presión y temperatura son ejemplos habituales, pero disponer de sensores no basta para formar una misión científica. Hace falta relacionar la variable, el instante y el origen del registro con una pregunta. En este curso el equipo docente aporta el demostrador y los alumnos aprenden a interpretar esa cadena.
Pregunta para el grupo: ¿Qué función de un satélite reproduce el CanSat?
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 27
Qué es un CanSat y qué haremos nosotros
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 03/24
¿Qué función de un satélite reproduce el CanSat?
Fotografía ESA: CanSat de referencia Obi-Wan Canobi. No es el dispositivo construido por MECRO ni fija el tamaño del demostrador docente.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Fotografía ESA: CanSat de referencia Obi-Wan Canobi. No es el dispositivo construido por MECRO ni fija el tamaño del demostrador docente.
Localizar en la imagen las partes relacionadas con la pregunta.
¿Qué función de un satélite reproduce el CanSat?
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 28
Qué es un CanSat y qué haremos nosotros
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 04/24
Un CanSat reproduce algunas funciones de un satélite en un volumen pequeño: medir, registrar y comunicar datos. La misión decide qué variable se observa y qué pregunta se intenta responder. Presión y temperatura son ejemplos habituales, pero disponer de sensores no basta para formar una misión científica. Hace falta relacionar la variable, el instante y el origen del registro con una pregunta. En este curso el equipo docente aporta el demostrador y los alumnos aprenden a interpretar esa cadena.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
¿Qué función de un satélite reproduce el CanSat?
Relacionar la explicación con una decisión del proyecto.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 29
La cadena de una observación
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 05/24
La frecuencia de adquisición y la de transmisión pueden ser diferentes. Un sistema puede guardar más datos de los que envía o transmitir una selección. Por eso “se vio una cifra en pantalla” no demuestra que se haya conservado todo el registro. El docente mostrará una prueba de principio a fin en banco.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La frecuencia de adquisición y la de transmisión pueden ser diferentes. Un sistema puede guardar más datos de los que envía o transmitir una selección. Por eso “se vio una cifra en pantalla” no demuestra que se haya conservado todo el registro. El docente mostrará una prueba de principio a fin en banco.
El archivo local conserva todas las muestras, pero en tierra falta un identificador.
El alumno debe identificar en qué etapa aparece un problema. Esa idea se conecta con la revisión de piezas del cohete: cada comprobación corresponde a una función.
Sensor, registro local y recepción en tierra son etapas diferentes. El sensor puede producir una lectura que nunca llegue al archivo. El archivo local puede conservar una muestra que se perdió durante la transmisión. Un mensaje también puede recibirse dos veces. Un identificador de muestra permite reconocer esas situaciones sin depender solo del orden de las líneas. Esta idea se puede practicar en el aula con un conjunto sintético antes de observar una demostración real.
Pregunta para el grupo: ¿En qué etapa puede aparecer un hueco?
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 30
Qué hace cada parte
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 06/24
Parte | Función | Pregunta para el banco
Sensor | Obtener una variable física | ¿Qué mide y en qué unidad?
Procesador | Organizar la lectura | ¿Conserva identificador y tiempo?
Almacenamiento | Guardar un registro | ¿Podemos abrirlo después?
Transmisión | Enviar información | ¿Qué recibió realmente tierra?
Estación | Mostrar y conservar datos | ¿Se distingue dato perdido de dato válido?
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Parte / Función / Pregunta para el banco
Sensor / Obtener una variable física / ¿Qué mide y en qué unidad?
Procesador / Organizar la lectura / ¿Conserva identificador y tiempo?
Almacenamiento / Guardar un registro / ¿Podemos abrirlo después?
Transmisión / Enviar información / ¿Qué recibió realmente tierra?
Estación / Mostrar y conservar datos / ¿Se distingue dato perdido de dato válido?
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 31
Una lectura desaparece en la pantalla
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 07/24
El archivo local conserva todas las muestras, pero en tierra falta un identificador.
¿En qué etapa puede aparecer un hueco?
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
El archivo local conserva todas las muestras, pero en tierra falta un identificador.
Explicación
Hay que estudiar la transmisión o la recepción, no concluir inmediatamente que el sensor dejó de medir. Si el archivo local también tiene el hueco, la pregunta cambia.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 32
Datos que se puedan reconocer después
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 08/24
El tiempo necesita un origen: inicio de registro, encendido o una referencia declarada. Una temperatura en grados Celsius no puede usarse como si fueran kelvin en cualquier fórmula. En esta introducción no calcularemos una atmósfera completa; comprobaremos que las unidades y el significado del registro sean claros.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
El tiempo necesita un origen: inicio de registro, encendido o una referencia declarada. Una temperatura en grados Celsius no puede usarse como si fueran kelvin en cualquier fórmula. En esta introducción no calcularemos una atmósfera completa; comprobaremos que las unidades y el significado del registro sean claros.
El sensor no entregó una lectura y el archivo guarda presión igual a cero, sin otra indicación.
El conjunto CSV de esta entrega es sintético y corresponde a un ejercicio de banco. No contiene un vuelo de MECRO. Se usa para practicar lectura de columnas e identificación de muestras.
Una misión de presión y temperatura puede servir para observar cambios del ambiente y discutir cómo responde un sensor. La presión puede relacionarse con altura mediante un modelo atmosférico, pero ese modelo y su referencia requieren explicación propia. En este bloque introductorio se conservan primero las variables originales. No se transforma una columna en metros sin saber qué hipótesis y qué origen utilizó el programa.
Pregunta para el grupo: ¿Cuál es el origen del tiempo?
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 33
Un registro sencillo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 09/24
Campo | Unidad o tipo | Para qué sirve
equipo | Texto | Identificar el sistema
muestra | Entero | Detectar saltos y duplicados
tiempo_s | s desde un origen | Ordenar las lecturas
presion_Pa | Pa | Conservar variable y unidad
temperatura_C | °C | Interpretar el estado medido
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Campo / Unidad o tipo / Para qué sirve
equipo / Texto / Identificar el sistema
muestra / Entero / Detectar saltos y duplicados
tiempo_s / s desde un origen / Ordenar las lecturas
presion_Pa / Pa / Conservar variable y unidad
temperatura_C / °C / Interpretar el estado medido
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 34
No usar cero para todo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 10/24
El sensor no entregó una lectura y el archivo guarda presión igual a cero, sin otra indicación.
¿Cuál es el origen del tiempo?
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
El sensor no entregó una lectura y el archivo guarda presión igual a cero, sin otra indicación.
Explicación
Cero puede interpretarse como un valor físico. Se necesita una marca explícita de lectura no válida. Conservar la diferencia entre ausencia y dato evita gráficas engañosas.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 35
Práctica de banco y lectura del archivo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 11/24
En la demostración real se conservan configuración, sensor y fuente de datos. El archivo sintético permite aprender el método aunque el banco se organice para toda la clase con una sola unidad. Si no se ha realizado una medición real, el informe lo indica.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
En la demostración real se conservan configuración, sensor y fuente de datos. El archivo sintético permite aprender el método aunque el banco se organice para toda la clase con una sola unidad. Si no se ha realizado una medición real, el informe lo indica.
Un CSV es texto organizado en filas y campos. La primera fila puede nombrar las columnas; las siguientes contienen registros. Al importarlo, hay que comprobar el separador y cómo se interpretan los decimales para que una presión no se convierta en texto o en dos campos. El alumno verifica primero un registro conocido y sus unidades. Luego puede ordenar por identificador, reconocer repeticiones y describir huecos con una evidencia visible.
Pregunta para el grupo: ¿Qué diferencia el registro local de la recepción?
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 36
Qué registrar durante la demostración
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 12/24
Momento | Observación
Antes | Identificación y archivo vacío o nuevo
Durante | Variable y referencia temporal
Después | Archivo que se puede abrir
Recepción | Muestras únicas, huecos y duplicados
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Momento / Observación
Antes / Identificación y archivo vacío o nuevo
Durante / Variable y referencia temporal
Después / Archivo que se puede abrir
Recepción / Muestras únicas, huecos y duplicados
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 37
Práctica de banco y lectura del archivo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 13/24
1. El docente presenta su sistema y explica qué variable está observando.
2. Inicia una adquisición de banco y conserva una referencia de tiempo.
3. Muestra una pantalla de recepción y un archivo local identificado.
4. El equipo abre cansat_banco_sintetico.csv y lee sus columnas y unidades.
5. Busca identificadores repetidos o ausentes en recepcion_banco_sintetica.csv.
6. Explica qué dato adicional permitiría atribuir un hueco a adquisición, almacenamiento o transmisión.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
El docente presenta su sistema y explica qué variable está observando.
Inicia una adquisición de banco y conserva una referencia de tiempo.
Muestra una pantalla de recepción y un archivo local identificado.
El equipo abre cansat_banco_sintetico.csv y lee sus columnas y unidades.
Busca identificadores repetidos o ausentes en recepcion_banco_sintetica.csv.
Explica qué dato adicional permitiría atribuir un hueco a adquisición, almacenamiento o transmisión.
Comprobar un paso en el objeto o programa antes de continuar.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 38
Contar recepción sin confundir mensajes y muestras
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 14/24
Un mismo dato puede recibirse más de una vez. Para saber cuántas observaciones llegaron se usa el identificador de muestra, no únicamente el número de mensajes. Esta diferencia se puede estudiar con pocas filas y una cuenta sencilla.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Un mismo dato puede recibirse más de una vez. Para saber cuántas observaciones llegaron se usa el identificador de muestra, no únicamente el número de mensajes. Esta diferencia se puede estudiar con pocas filas y una cuenta sencilla.
Se generaron 20 muestras. En tierra faltan las muestras 7 y 14 y la muestra 3 llegó dos veces.
Esta cuenta no prueba una cobertura de radio ni una exactitud del sensor. Describe el archivo de ejercicio. El alumno aprende a explicar el denominador y a relacionar la cifra con una pregunta concreta.
El dataset está etiquetado como sintético en los nombres y en su columna de procedencia. Se conserva así al copiarlo a la plataforma.
Un porcentaje global de recepción puede ocultar cuándo faltaron las muestras. Dos huecos aislados y un bloque continuo pueden tener el mismo número de pérdidas y una utilidad distinta para observar un evento. El equipo señala los identificadores y los tiempos de los huecos. Así la cuenta de 90% se convierte en una descripción del registro, sin prometer que se capturó cualquier fenómeno de interés.
Pregunta para el grupo: ¿Cuántas muestras únicas llegaron?
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 39
Cuatro cantidades distintas
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 15/24
Cantidad | Valor del ejercicio
Muestras generadas | 20
Muestras únicas recibidas | 18
Mensajes recibidos | 19
Muestras ausentes | 2
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Cantidad / Valor del ejercicio
Muestras generadas / 20
Muestras únicas recibidas / 18
Mensajes recibidos / 19
Muestras ausentes / 2
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 40
Mensajes y muestras son cantidades diferentes
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 16/24
Chart: Conteo
| Generadas | Únicas recibidas | Mensajes | Ausentes
Conteo | 20 | 18 | 19 | 2
Conjunto sintético de banco: faltan 7 y 14 y se repite 3. No son datos de un vuelo.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Conjunto sintético de banco: faltan 7 y 14 y se repite 3. No son datos de un vuelo.
Generadas: 20
Únicas recibidas: 18
Mensajes: 19
Ausentes: 2
Se generaron 20 muestras. En tierra faltan las muestras 7 y 14 y la muestra 3 llegó dos veces.
Hay 19 mensajes recibidos, pero solo 18 muestras únicas. La recepción de observaciones es 18/20 = 90%. Contar los 19 mensajes como 19 datos diferentes escondería un duplicado.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 41
Qué observar en la jornada docente
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 17/24
La demostración se realiza únicamente en el vehículo docente revisado para esa misión. La comparación de narices y cuerpos con espacio para carga pertenece a esa configuración, no al modelo del alumno. El equipo prepara preguntas y un registro de observación sin intervenir en la operación que corresponde al responsable.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
La demostración se realiza únicamente en el vehículo docente revisado para esa misión. La comparación de narices y cuerpos con espacio para carga pertenece a esa configuración, no al modelo del alumno. El equipo prepara preguntas y un registro de observación sin intervenir en la operación que corresponde al responsable.
Durante la actividad falta una parte de la telemetría.
Entrega un mapa de la cadena de datos, la cuenta del ejercicio y un plan de observación. El interés de la misión científica se sostiene en poder explicar qué se midió y qué se sabe después de recuperar el sistema.
Pregunta para el grupo: ¿Qué puedes concluir si falta telemetría?
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 42
Plan de observación CanSat
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 18/24
Pregunta | Evidencia que podría responderla
¿El sistema registró? | Archivo local identificado
¿Qué llegó a tierra? | Registro de recepción
¿Cuándo ocurrió un evento? | Referencia de tiempo y observación
¿Qué se recuperó? | Estado físico y datos disponibles
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 4 min.
Pregunta / Evidencia que podría responderla
¿El sistema registró? / Archivo local identificado
¿Qué llegó a tierra? / Registro de recepción
¿Cuándo ocurrió un evento? / Referencia de tiempo y observación
¿Qué se recuperó? / Estado físico y datos disponibles
Comparar dos filas y justificar con la misión.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 43
Un dato que no apareció en tierra
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 19/24
Durante la actividad falta una parte de la telemetría.
¿Qué puedes concluir si falta telemetría?
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Caso
Durante la actividad falta una parte de la telemetría.
Explicación
El primer informe registra el hueco y conserva los archivos. Después compara con el registro local y la observación del evento. No concluye “se apagó” si no existe evidencia de alimentación o estado del sistema.
Dar tiempo para responder antes de presentar la solución oralmente.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 44
Trabajo guiado del equipo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 20/24
1. Reconocer el sistema docente y sus variables.
2. Abrir el CSV sintético y leer unidades.
3. Contar muestras únicas y mensajes en la recepción sintética.
4. Preparar preguntas para observar la demostración de campo.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 12 min.
Reconocer el sistema docente y sus variables.
Abrir el CSV sintético y leer unidades.
Contar muestras únicas y mensajes en la recepción sintética.
Preparar preguntas para observar la demostración de campo.
Rotar los roles y conservar al menos una evidencia revisable.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 45
Decisión según la misión
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 21/24
Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
¿Qué puedes concluir si falta telemetría?
Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 10 min.
Cada equipo prepara una decisión y una evidencia. No aceptar una preferencia sin relacionarla con la misión.
Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 46
Tres preguntas para cerrar
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 22/24
1. ¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
2. ¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
3. ¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 7 min.
Primero respuesta individual, después discusión por equipos.
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 47
Cómo explicar las respuestas
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 23/24
1. No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
2. No si hay duplicados.
3. No. Hace falta evidencia adicional.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Pedir un ejemplo del objeto o del archivo para una de las respuestas.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 24/24
Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.
Notes: MECRO. Clase 14: CanSat: observar una misión científica del docente.
En línea, 2 h. Tramo del núcleo: 5 min.
Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Las fuentes enlazadas de la lectura permiten ampliar la explicación sin exigir cálculo avanzado.
Resultado: Reconocer sensores, registro y transmisión y preparar una observación de datos del demostrador docente.
Misión: Comprender para qué se transporta una carga científica sin añadirla al cohete pequeño de cada equipo.
Entrega: Mapa de datos, análisis del CSV y plan de observación.
Preguntas y respuestas
¿Un CanSat es automáticamente un satélite orbital?
No. Es una simulación educativa de funciones de satélite.
¿19 mensajes implican 19 muestras únicas?
No si hay duplicados.
¿Un hueco de telemetría demuestra apagado?
No. Hace falta evidencia adicional.
Fuentes
European Space Agency. What is a CanSat?. https://www.esa.int/Education/CanSat/What_is_a_CanSat
OpenRocket. Basic Rocket Design. https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/user_guide/basic_rocket_design.html
NASA Glenn. Flight of a Model Rocket. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/flight-of-a-model-rocket/
Lectura: MECRO_Coheteria_Clase_14.pdf. Las capturas muestran ejemplos de documentación. Los casos numéricos se identifican como ejercicios y no se atribuyen a ejecuciones o mediciones no realizadas.