## Slide 1
Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 01/24
Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar la placa y seguir el camino de corriente antes de abrir el programa.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
Qué estamos construyendo
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 02/24
El primer objeto del curso es un LED externo con su resistencia. Parece sencillo, pero reúne las cuatro decisiones que repetiremos: de dónde sale la energía, por dónde circula la corriente, qué señal controla el comportamiento y cómo comprobaremos el resultado. El ESP32 es un microcontrolador: ejecuta instrucciones y dispone de periféricos para relacionarlas con entradas y salidas. La placa de desarrollo añade alimentación, conexiones y una interfaz de programación. El módulo metálico y el conector USB cumplen funciones diferentes.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El primer objeto del curso es un LED externo con su resistencia. Parece sencillo, pero reúne las cuatro decisiones que repetiremos: de dónde sale la energía, por dónde circula la corriente, qué señal controla el comportamiento y cómo comprobaremos el resultado. El ESP32 es un microcontrolador: ejecuta instrucciones y dispone de periféricos para relacionarlas con entradas y salidas. La placa de desarrollo añade alimentación, conexiones y una interfaz de programación. El módulo metálico y el conector USB cumplen funciones diferentes.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Identifica el texto del módulo antes de elegir la placa en el entorno. El curso usa ESP32 clásico, confirmado para el kit MECRO. Una placa S3 requiere otra selección y otro mapa de pines. En el protoboard, los grupos de contactos y los rieles de alimentación no son todos continuos. Con el circuito desconectado, sigue con el dedo el camino GPIO, resistencia, LED y GND. Si el camino termina en una fila sin continuidad, ningún cambio de código lo completará.
La referencia GND permite interpretar el voltaje de una señal. Medir 3,3 V significa medir una diferencia respecto a esa referencia; no significa que el pin pueda entregar cualquier corriente. Un GPIO representa una orden de baja potencia. Durante las primeras prácticas separaremos esa función de la energía que necesitan servos y motores. Esta distinción será fundamental al reconocer el controlador, los ESC y la batería de un dron.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Qué estamos construyendo
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 03/24
Sigue el camino GPIO → resistencia → LED → GND. ¿Dónde medirías la caída en la resistencia?
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El primer objeto del curso es un LED externo con su resistencia. Parece sencillo, pero reúne las cuatro decisiones que repetiremos: de dónde sale la energía, por dónde circula la corriente, qué señal controla el comportamiento y cómo comprobaremos el resultado. El ESP32 es un microcontrolador: ejecuta instrucciones y dispone de periféricos para relacionarlas con entradas y salidas. La placa de desarrollo añade alimentación, conexiones y una interfaz de programación. El módulo metálico y el conector USB cumplen funciones diferentes.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Identifica el texto del módulo antes de elegir la placa en el entorno. El curso usa ESP32 clásico, confirmado para el kit MECRO. Una placa S3 requiere otra selección y otro mapa de pines. En el protoboard, los grupos de contactos y los rieles de alimentación no son todos continuos. Con el circuito desconectado, sigue con el dedo el camino GPIO, resistencia, LED y GND. Si el camino termina en una fila sin continuidad, ningún cambio de código lo completará.
La referencia GND permite interpretar el voltaje de una señal. Medir 3,3 V significa medir una diferencia respecto a esa referencia; no significa que el pin pueda entregar cualquier corriente. Un GPIO representa una orden de baja potencia. Durante las primeras prácticas separaremos esa función de la energía que necesitan servos y motores. Esta distinción será fundamental al reconocer el controlador, los ESC y la batería de un dron.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · Qué estamos construyendo
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 04/24
Identifica el texto del módulo antes de elegir la placa en el entorno. El curso usa ESP32 clásico, confirmado para el kit MECRO. Una placa S3 requiere otra selección y otro mapa de pines. En el protoboard, los grupos de contactos y los rieles de alimentación no son todos continuos. Con el circuito desconectado, sigue con el dedo el camino GPIO, resistencia, LED y GND. Si el camino termina en una fila sin continuidad, ningún cambio de código lo completará.
La referencia GND permite interpretar el voltaje de una señal. Medir 3,3 V significa medir una diferencia respecto a esa referencia; no significa que el pin pueda entregar cualquier corriente. Un GPIO representa una orden de baja potencia. Durante las primeras prácticas separaremos esa función de la energía que necesitan servos y motores. Esta distinción será fundamental al reconocer el controlador, los ESC y la batería de un dron.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El primer objeto del curso es un LED externo con su resistencia. Parece sencillo, pero reúne las cuatro decisiones que repetiremos: de dónde sale la energía, por dónde circula la corriente, qué señal controla el comportamiento y cómo comprobaremos el resultado. El ESP32 es un microcontrolador: ejecuta instrucciones y dispone de periféricos para relacionarlas con entradas y salidas. La placa de desarrollo añade alimentación, conexiones y una interfaz de programación. El módulo metálico y el conector USB cumplen funciones diferentes.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Identifica el texto del módulo antes de elegir la placa en el entorno. El curso usa ESP32 clásico, confirmado para el kit MECRO. Una placa S3 requiere otra selección y otro mapa de pines. En el protoboard, los grupos de contactos y los rieles de alimentación no son todos continuos. Con el circuito desconectado, sigue con el dedo el camino GPIO, resistencia, LED y GND. Si el camino termina en una fila sin continuidad, ningún cambio de código lo completará.
La referencia GND permite interpretar el voltaje de una señal. Medir 3,3 V significa medir una diferencia respecto a esa referencia; no significa que el pin pueda entregar cualquier corriente. Un GPIO representa una orden de baja potencia. Durante las primeras prácticas separaremos esa función de la energía que necesitan servos y motores. Esta distinción será fundamental al reconocer el controlador, los ESC y la batería de un dron.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Voltaje, corriente y resistencia con unidades
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 05/24
El voltaje expresa diferencia de potencial y se mide en voltios. La corriente expresa flujo de carga y se mide en amperios. La resistencia relaciona ambos en un elemento resistivo bajo el modelo que usamos en clase. La analogía del agua ayuda a imaginar presión y caudal, pero el circuito se resuelve con magnitudes eléctricas. La corriente se expresa con frecuencia en miliamperios: 5 mA son 0,005 A. Convertir correctamente la unidad evita seleccionar una resistencia mil veces distinta.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El voltaje expresa diferencia de potencial y se mide en voltios. La corriente expresa flujo de carga y se mide en amperios. La resistencia relaciona ambos en un elemento resistivo bajo el modelo que usamos en clase. La analogía del agua ayuda a imaginar presión y caudal, pero el circuito se resuelve con magnitudes eléctricas. La corriente se expresa con frecuencia en miliamperios: 5 mA son 0,005 A. Convertir correctamente la unidad evita seleccionar una resistencia mil veces distinta.
La ley de Ohm se aplica a la resistencia. El LED tiene una caída de tensión propia; no es una resistencia ideal.
Magnitud / Unidad / Qué pregunta responde
Voltaje / V / Diferencia entre dos nodos
Corriente / A o mA / Cuánta carga circula
Resistencia / ohm / Relación V/I del resistor
Potencia / W / Energía por segundo
El LED tiene polaridad y una curva corriente–tensión. Para el cálculo inicial tomamos una caída de tensión aproximada del componente y dejamos el resto a la resistencia. Esa aproximación debe declararse: un LED rojo y uno azul no tienen necesariamente la misma caída. El valor que medimos en el GPIO también puede diferir del ideal cuando entrega corriente. El cálculo sirve para proponer el circuito y la medición sirve para contrastar la propuesta.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Magnitudes que vamos a distinguir
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 06/24
Magnitud | Unidad | Qué pregunta responde
Voltaje | V | Diferencia entre dos nodos
Corriente | A o mA | Cuánta carga circula
Resistencia | ohm | Relación V/I del resistor
Potencia | W | Energía por segundo
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Magnitud / Unidad / Qué pregunta responde
Voltaje / V / Diferencia entre dos nodos
Corriente / A o mA / Cuánta carga circula
Resistencia / ohm / Relación V/I del resistor
Potencia / W / Energía por segundo
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
Voltaje, corriente y resistencia con unidades
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 07/24
El LED tiene polaridad y una curva corriente–tensión. Para el cálculo inicial tomamos una caída de tensión aproximada del componente y dejamos el resto a la resistencia. Esa aproximación debe declararse: un LED rojo y uno azul no tienen necesariamente la misma caída. El valor que medimos en el GPIO también puede diferir del ideal cuando entrega corriente. El cálculo sirve para proponer el circuito y la medición sirve para contrastar la propuesta.
La ley de Ohm se aplica a la resistencia. El LED tiene una caída de tensión propia; no es una resistencia ideal.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El voltaje expresa diferencia de potencial y se mide en voltios. La corriente expresa flujo de carga y se mide en amperios. La resistencia relaciona ambos en un elemento resistivo bajo el modelo que usamos en clase. La analogía del agua ayuda a imaginar presión y caudal, pero el circuito se resuelve con magnitudes eléctricas. La corriente se expresa con frecuencia en miliamperios: 5 mA son 0,005 A. Convertir correctamente la unidad evita seleccionar una resistencia mil veces distinta.
La ley de Ohm se aplica a la resistencia. El LED tiene una caída de tensión propia; no es una resistencia ideal.
Magnitud / Unidad / Qué pregunta responde
Voltaje / V / Diferencia entre dos nodos
Corriente / A o mA / Cuánta carga circula
Resistencia / ohm / Relación V/I del resistor
Potencia / W / Energía por segundo
El LED tiene polaridad y una curva corriente–tensión. Para el cálculo inicial tomamos una caída de tensión aproximada del componente y dejamos el resto a la resistencia. Esa aproximación debe declararse: un LED rojo y uno azul no tienen necesariamente la misma caída. El valor que medimos en el GPIO también puede diferir del ideal cuando entrega corriente. El cálculo sirve para proponer el circuito y la medición sirve para contrastar la propuesta.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
Un cálculo que decide una pieza
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 08/24
Medimos tensión en paralelo con el componente. Para comenzar basta medir la caída en la resistencia y calcular su corriente. No se coloca el multímetro en modo corriente directamente entre alimentación y GND: esa conexión altera radicalmente el circuito. El docente muestra las puntas, la función y los puntos de medida antes de energizar. El registro debe indicar qué dos nodos se compararon, porque “medí 1,3 V” sin esa referencia no explica el circuito.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Supón GPIO de 3,3 V, LED con caída aproximada de 2,0 V y objetivo de 5 mA. ¿Qué resistencia propones?
La resistencia recibe 1,3 V. R = 1,3 / 0,005 = 260 ohm. Con 330 ohm, la corriente ideal sería 1,3 / 330 = 3,94 mA. La potencia del resistor sería aproximadamente 5,1 mW. Son cifras del modelo de aula; se comprueban con las piezas reales.
Se elige un valor comercial razonable y se comprueba el conjunto, sin tratar el límite absoluto de un pin como corriente de trabajo.
Medimos tensión en paralelo con el componente. Para comenzar basta medir la caída en la resistencia y calcular su corriente. No se coloca el multímetro en modo corriente directamente entre alimentación y GND: esa conexión altera radicalmente el circuito. El docente muestra las puntas, la función y los puntos de medida antes de energizar. El registro debe indicar qué dos nodos se compararon, porque “medí 1,3 V” sin esa referencia no explica el circuito.
Dato / Predicción de aula / Dato del equipo
Resistencia / 330 ohm / Leer y medir
Caída en resistor / 1,3 V ideal / Medir nodos
Corriente / 3,94 mA ideal / Calcular con V/R
Estado lógico / HIGH / LOW / Observar salida
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Ficha del primer LED
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 09/24
Dato | Predicción de aula | Dato del equipo
Resistencia | 330 ohm | Leer y medir
Caída en resistor | 1,3 V ideal | Medir nodos
Corriente | 3,94 mA ideal | Calcular con V/R
Estado lógico | HIGH / LOW | Observar salida
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Dato / Predicción de aula / Dato del equipo
Resistencia / 330 ohm / Leer y medir
Caída en resistor / 1,3 V ideal / Medir nodos
Corriente / 3,94 mA ideal / Calcular con V/R
Estado lógico / HIGH / LOW / Observar salida
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
LED rojo del ejercicio
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 10/24
La resistencia recibe 1,3 V. R = 1,3 / 0,005 = 260 ohm. Con 330 ohm, la corriente ideal sería 1,3 / 330 = 3,94 mA. La potencia del resistor sería aproximadamente 5,1 mW. Son cifras del modelo de aula; se comprueban con las piezas reales.
Se elige un valor comercial razonable y se comprueba el conjunto, sin tratar el límite absoluto de un pin como corriente de trabajo.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Supón GPIO de 3,3 V, LED con caída aproximada de 2,0 V y objetivo de 5 mA. ¿Qué resistencia propones?
La resistencia recibe 1,3 V. R = 1,3 / 0,005 = 260 ohm. Con 330 ohm, la corriente ideal sería 1,3 / 330 = 3,94 mA. La potencia del resistor sería aproximadamente 5,1 mW. Son cifras del modelo de aula; se comprueban con las piezas reales.
Se elige un valor comercial razonable y se comprueba el conjunto, sin tratar el límite absoluto de un pin como corriente de trabajo.
Medimos tensión en paralelo con el componente. Para comenzar basta medir la caída en la resistencia y calcular su corriente. No se coloca el multímetro en modo corriente directamente entre alimentación y GND: esa conexión altera radicalmente el circuito. El docente muestra las puntas, la función y los puntos de medida antes de energizar. El registro debe indicar qué dos nodos se compararon, porque “medí 1,3 V” sin esa referencia no explica el circuito.
Dato / Predicción de aula / Dato del equipo
Resistencia / 330 ohm / Leer y medir
Caída en resistor / 1,3 V ideal / Medir nodos
Corriente / 3,94 mA ideal / Calcular con V/R
Estado lógico / HIGH / LOW / Observar salida
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
El recorrido del programa hasta el pin
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 11/24
VS Code es el editor; PlatformIO organiza el proyecto y sus herramientas; Arduino es el framework que aporta funciones de programación. El archivo platformio.ini declara placa, plataforma y bibliotecas. El curso incluye una versión de referencia fijada para ESP32 clásico. Compilar convierte el programa en firmware; cargarlo lo transfiere a la placa; abrir el monitor serie permite observar mensajes. Un error de compilación y un circuito mal conectado requieren comprobaciones diferentes.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
VS Code es el editor; PlatformIO organiza el proyecto y sus herramientas; Arduino es el framework que aporta funciones de programación. El archivo platformio.ini declara placa, plataforma y bibliotecas. El curso incluye una versión de referencia fijada para ESP32 clásico. Compilar convierte el programa en firmware; cargarlo lo transfiere a la placa; abrir el monitor serie permite observar mensajes. Un error de compilación y un circuito mal conectado requieren comprobaciones diferentes.
constexpr uint8_t LED = 23;
uint32_t last = 0;
bool on = false;
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
uint32_t now = millis();
if (uint32_t(now-last) >= 500) {
last = now;
on = !on;
digitalWrite(LED, on);
}
}
setup() prepara la ejecución y loop() vuelve a evaluar la lógica. El nombre LED ayuda a relacionar el esquema con un GPIO concreto. La función digitalWrite() ordena un nivel; el camino eléctrico determina qué ocurre con ese nivel. La versión completa c01_led también emite mensajes. En esta clase reconocemos el patrón temporal; en la tercera explicaremos por qué permite atender otros eventos. Antes de cambiarlo, predice cuánto dura cada estado y cuánto dura el ciclo completo.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Fragmento del primer ejemplo
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 12/24
constexpr uint8_t LED = 23;
uint32_t last = 0;
bool on = false;
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
uint32_t now = millis();
if (uint32_t(now-last) >= 500) {
last = now;
on = !on;
digitalWrite(LED, on);
}
}
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
constexpr uint8_t LED = 23;
uint32_t last = 0;
bool on = false;
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
uint32_t now = millis();
if (uint32_t(now-last) >= 500) {
last = now;
on = !on;
digitalWrite(LED, on);
}
}
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Interpretación · El recorrido del programa hasta el pin
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 13/24
setup() prepara la ejecución y loop() vuelve a evaluar la lógica. El nombre LED ayuda a relacionar el esquema con un GPIO concreto. La función digitalWrite() ordena un nivel; el camino eléctrico determina qué ocurre con ese nivel. La versión completa c01_led también emite mensajes. En esta clase reconocemos el patrón temporal; en la tercera explicaremos por qué permite atender otros eventos. Antes de cambiarlo, predice cuánto dura cada estado y cuánto dura el ciclo completo.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
VS Code es el editor; PlatformIO organiza el proyecto y sus herramientas; Arduino es el framework que aporta funciones de programación. El archivo platformio.ini declara placa, plataforma y bibliotecas. El curso incluye una versión de referencia fijada para ESP32 clásico. Compilar convierte el programa en firmware; cargarlo lo transfiere a la placa; abrir el monitor serie permite observar mensajes. Un error de compilación y un circuito mal conectado requieren comprobaciones diferentes.
constexpr uint8_t LED = 23;
uint32_t last = 0;
bool on = false;
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
uint32_t now = millis();
if (uint32_t(now-last) >= 500) {
last = now;
on = !on;
digitalWrite(LED, on);
}
}
setup() prepara la ejecución y loop() vuelve a evaluar la lógica. El nombre LED ayuda a relacionar el esquema con un GPIO concreto. La función digitalWrite() ordena un nivel; el camino eléctrico determina qué ocurre con ese nivel. La versión completa c01_led también emite mensajes. En esta clase reconocemos el patrón temporal; en la tercera explicaremos por qué permite atender otros eventos. Antes de cambiarlo, predice cuánto dura cada estado y cuánto dura el ciclo completo.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio: medir, ejecutar y explicar
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 14/24
Un parpadeo correcto demuestra que esa configuración produjo el comportamiento observado. Para aprender más, cambia una sola condición: tiempo, valor de resistencia o pin documentado. La misma comprobación se hace con el código y con el circuito delante. Si el LED permanece apagado, comienza por alimentación, referencia, polaridad y camino de corriente. Si los mensajes cambian pero la luz no, ya existe una pista que permite separar la ejecución del programa de su salida física.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica módulo, placa y GPIO23. Revisa la configuración de referencia antes de compilar c01_led.
Dibuja el camino de corriente. Coloca LED y resistencia con la alimentación desconectada.
Comprueba continuidad del protoboard y polaridad. Pide una revisión cruzada del esquema.
Ejecuta primero la versión equivalente en Wokwi y localiza qué variable representa cada componente.
En hardware, mide tensión en el resistor y calcula corriente. Anota qué valor de resistencia utilizaste.
Cambia el tiempo de 500 a 250 ms. Predice el periodo total antes de observarlo.
Conserva esquema, código y una explicación individual del resultado.
Un parpadeo correcto demuestra que esa configuración produjo el comportamiento observado. Para aprender más, cambia una sola condición: tiempo, valor de resistencia o pin documentado. La misma comprobación se hace con el código y con el circuito delante. Si el LED permanece apagado, comienza por alimentación, referencia, polaridad y camino de corriente. Si los mensajes cambian pero la luz no, ya existe una pista que permite separar la ejecución del programa de su salida física.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 15/24
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
Registrar una medida y explicar la relación V/R.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica módulo, placa y GPIO23. Revisa la configuración de referencia antes de compilar c01_led.
Dibuja el camino de corriente. Coloca LED y resistencia con la alimentación desconectada.
Comprueba continuidad del protoboard y polaridad. Pide una revisión cruzada del esquema.
Ejecuta primero la versión equivalente en Wokwi y localiza qué variable representa cada componente.
En hardware, mide tensión en el resistor y calcula corriente. Anota qué valor de resistencia utilizaste.
Cambia el tiempo de 500 a 250 ms. Predice el periodo total antes de observarlo.
Conserva esquema, código y una explicación individual del resultado.
Un parpadeo correcto demuestra que esa configuración produjo el comportamiento observado. Para aprender más, cambia una sola condición: tiempo, valor de resistencia o pin documentado. La misma comprobación se hace con el código y con el circuito delante. Si el LED permanece apagado, comienza por alimentación, referencia, polaridad y camino de corriente. Si los mensajes cambian pero la luz no, ya existe una pista que permite separar la ejecución del programa de su salida física.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio: medir, ejecutar y explicar
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 16/24
1. Identifica módulo, placa y GPIO23. Revisa la configuración de referencia antes de compilar c01_led.
2. Dibuja el camino de corriente. Coloca LED y resistencia con la alimentación desconectada.
3. Comprueba continuidad del protoboard y polaridad. Pide una revisión cruzada del esquema.
4. Ejecuta primero la versión equivalente en Wokwi y localiza qué variable representa cada componente.
5. En hardware, mide tensión en el resistor y calcula corriente. Anota qué valor de resistencia utilizaste.
6. Cambia el tiempo de 500 a 250 ms. Predice el periodo total antes de observarlo.
7. Conserva esquema, código y una explicación individual del resultado.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Identifica módulo, placa y GPIO23. Revisa la configuración de referencia antes de compilar c01_led.
Dibuja el camino de corriente. Coloca LED y resistencia con la alimentación desconectada.
Comprueba continuidad del protoboard y polaridad. Pide una revisión cruzada del esquema.
Ejecuta primero la versión equivalente en Wokwi y localiza qué variable representa cada componente.
En hardware, mide tensión en el resistor y calcula corriente. Anota qué valor de resistencia utilizaste.
Cambia el tiempo de 500 a 250 ms. Predice el periodo total antes de observarlo.
Conserva esquema, código y una explicación individual del resultado.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Aplicación a drones y lectura de investigación
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 17/24
Un sistema UAV utiliza indicadores para distinguir alimentación, enlace, registro o estado del equipo. Un LED aislado puede indicar que hay energía, pero el software puede usarlo para comunicar otra condición. En una estación de banco, un patrón lento podría significar espera y otro representar una lectura pendiente. Esa convención debe estar documentada: el color no explica automáticamente el estado. El alumno propone un indicador para una función del mercado de MECRO y describe qué señal necesitaría para activarlo.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un sistema UAV utiliza indicadores para distinguir alimentación, enlace, registro o estado del equipo. Un LED aislado puede indicar que hay energía, pero el software puede usarlo para comunicar otra condición. En una estación de banco, un patrón lento podría significar espera y otro representar una lectura pendiente. Esa convención debe estar documentada: el color no explica automáticamente el estado. El alumno propone un indicador para una función del mercado de MECRO y describe qué señal necesitaría para activarlo.
Hoy / Aplicación posterior / Qué añade el sistema
GPIO y LED / Indicador de estado / Condición documentada
GND y tensión / Interfaz de sensor / Niveles compatibles
Resistor calculado / Etapa de salida / Balance de potencia
Para investigar, localiza en la guía de tu placa la función del USB, de EN y de BOOT. Distingue alimentación del módulo y señal de programación. Después revisa la ficha de un LED concreto y busca la condición de corriente a la que se especifica su caída típica. El objetivo no es memorizar toda la hoja de datos, sino reconocer que una cifra técnica viene acompañada de una condición.
¿HIGH equivale a una fuente ideal que alimenta cualquier carga?
HIGH expresa un estado de salida dentro de límites eléctricos. La corriente y la carga deben ser compatibles con el GPIO y con el circuito.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Del circuito sencillo al sistema
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 18/24
Hoy | Aplicación posterior | Qué añade el sistema
GPIO y LED | Indicador de estado | Condición documentada
GND y tensión | Interfaz de sensor | Niveles compatibles
Resistor calculado | Etapa de salida | Balance de potencia
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Hoy / Aplicación posterior / Qué añade el sistema
GPIO y LED / Indicador de estado / Condición documentada
GND y tensión / Interfaz de sensor / Niveles compatibles
Resistor calculado / Etapa de salida / Balance de potencia
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Comprobación final
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 19/24
¿HIGH equivale a una fuente ideal que alimenta cualquier carga?
HIGH expresa un estado de salida dentro de límites eléctricos. La corriente y la carga deben ser compatibles con el GPIO y con el circuito.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
¿HIGH equivale a una fuente ideal que alimenta cualquier carga?
HIGH expresa un estado de salida dentro de límites eléctricos. La corriente y la carga deben ser compatibles con el GPIO y con el circuito.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 20/24
1. Mostrar la placa y seguir el camino de corriente antes de abrir el programa.
2. Resolver el LED de 330 ohm y comparar con el resistor disponible.
3. Ejecutar c01_led y modificar su periodo.
4. Registrar una medida y explicar la relación V/R.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar la placa y seguir el camino de corriente antes de abrir el programa.
Resolver el LED de 330 ohm y comparar con el resistor disponible.
Ejecutar c01_led y modificar su periodo.
Registrar una medida y explicar la relación V/R.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 21/24
Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 22/24
1. ¿Dónde se aplica V = IR?
2. ¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
3. ¿Qué confirma compilar?
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 23/24
1. En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
2. No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
3. Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 1 CLASE 01 24/24
Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 1: Electrónica con ESP32: del circuito al primer programa.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Objetivo: Reconocer la placa clásica y construir una salida LED cuya corriente pueda explicar.
Aplicación: Un indicador de estado en una estación de drones debe comunicar una condición mediante un circuito y un programa que se entiendan.
Entrega: Esquema del LED, cálculo con unidades, primer firmware y registro de observación.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se aplica V = IR?
En el resistor del modelo; el LED se representa con su caída de tensión aproximada.
¿500 ms por cambio producen un ciclo de 500 ms?
No. Encendido y apagado duran 500 ms cada uno: el ciclo completo dura 1 s.
¿Qué confirma compilar?
Que el código se pudo construir para la configuración elegida; el circuito todavía se comprueba aparte.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
PlatformIO. Plataforma Espressif 32, versión fijada 6.9.0. https://github.com/platformio/platform-espressif32/blob/v6.9.0/platform.json
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_01.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
Programación y entradas digitales: botones que significan eventos
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 01/24
Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar una pulsación larga y pedir la diferencia entre nivel y evento.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Entrada, decisión y salida
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 02/24
Un programa de hardware transforma observaciones en decisiones. El pulsador es la entrada; una condición representa la decisión; una luz o un sonido comunica la salida. Antes de escribir instrucciones, define el comportamiento: “mientras mantengo pulsado, la luz permanece encendida” es diferente de “cada pulsación cambia el estado”. La primera regla usa un nivel; la segunda necesita reconocer un evento. Si no se aclara esa diferencia, el programa puede parecer defectuoso aunque ejecute exactamente lo que se escribió.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un programa de hardware transforma observaciones en decisiones. El pulsador es la entrada; una condición representa la decisión; una luz o un sonido comunica la salida. Antes de escribir instrucciones, define el comportamiento: “mientras mantengo pulsado, la luz permanece encendida” es diferente de “cada pulsación cambia el estado”. La primera regla usa un nivel; la segunda necesita reconocer un evento. Si no se aclara esa diferencia, el programa puede parecer defectuoso aunque ejecute exactamente lo que se escribió.
MECRO, proyecto 02. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El proyecto del piano permite observar esta cadena con tres entradas. Cada botón selecciona una acción. El dado digital añade una variable que conserva un resultado después de la pulsación. Reutilizaremos ambos como ejercicios de programación; no es necesario repetir dos montajes completos para enseñar el mismo concepto. Cada estudiante modifica una regla y debe explicar cuándo se evalúa.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Entrada, decisión y salida
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 03/24
¿El programa necesita el nivel del botón o una pulsación? Señala entrada y salida.
MECRO, proyecto 02. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 02. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Un programa de hardware transforma observaciones en decisiones. El pulsador es la entrada; una condición representa la decisión; una luz o un sonido comunica la salida. Antes de escribir instrucciones, define el comportamiento: “mientras mantengo pulsado, la luz permanece encendida” es diferente de “cada pulsación cambia el estado”. La primera regla usa un nivel; la segunda necesita reconocer un evento. Si no se aclara esa diferencia, el programa puede parecer defectuoso aunque ejecute exactamente lo que se escribió.
MECRO, proyecto 02. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El proyecto del piano permite observar esta cadena con tres entradas. Cada botón selecciona una acción. El dado digital añade una variable que conserva un resultado después de la pulsación. Reutilizaremos ambos como ejercicios de programación; no es necesario repetir dos montajes completos para enseñar el mismo concepto. Cada estudiante modifica una regla y debe explicar cuándo se evalúa.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Interpretación · Entrada, decisión y salida
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 04/24
El proyecto del piano permite observar esta cadena con tres entradas. Cada botón selecciona una acción. El dado digital añade una variable que conserva un resultado después de la pulsación. Reutilizaremos ambos como ejercicios de programación; no es necesario repetir dos montajes completos para enseñar el mismo concepto. Cada estudiante modifica una regla y debe explicar cuándo se evalúa.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Un programa de hardware transforma observaciones en decisiones. El pulsador es la entrada; una condición representa la decisión; una luz o un sonido comunica la salida. Antes de escribir instrucciones, define el comportamiento: “mientras mantengo pulsado, la luz permanece encendida” es diferente de “cada pulsación cambia el estado”. La primera regla usa un nivel; la segunda necesita reconocer un evento. Si no se aclara esa diferencia, el programa puede parecer defectuoso aunque ejecute exactamente lo que se escribió.
MECRO, proyecto 02. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El proyecto del piano permite observar esta cadena con tres entradas. Cada botón selecciona una acción. El dado digital añade una variable que conserva un resultado después de la pulsación. Reutilizaremos ambos como ejercicios de programación; no es necesario repetir dos montajes completos para enseñar el mismo concepto. Cada estudiante modifica una regla y debe explicar cuándo se evalúa.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
Tipos, condiciones y funciones que ayudan a pensar
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 05/24
Una constante nombra una elección que no cambia durante la ejecución: por ejemplo, el número de pin. Una variable conserva información que sí puede cambiar. bool representa dos estados lógicos; un entero representa un conteo; float permite valores fraccionarios con precisión limitada. El tipo también afecta las operaciones. Si dividimos dos enteros, el resultado sigue reglas de aritmética entera. Escribir la unidad junto al nombre, como tiempo_ms o distancia_cm, reduce confusiones sin exigir un lenguaje más complejo.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una constante nombra una elección que no cambia durante la ejecución: por ejemplo, el número de pin. Una variable conserva información que sí puede cambiar. bool representa dos estados lógicos; un entero representa un conteo; float permite valores fraccionarios con precisión limitada. El tipo también afecta las operaciones. Si dividimos dos enteros, el resultado sigue reglas de aritmética entera. Escribir la unidad junto al nombre, como tiempo_ms o distancia_cm, reduce confusiones sin exigir un lenguaje más complejo.
Intención / Ejemplo / Uso
Pin fijo / constexpr uint8_t BTN=18 / Relacionar esquema y código
Estado / bool encendido=false / Conservar una decisión
Tiempo / uint32_t ahora=millis() / Medir intervalos
Magnitud fraccional / float distancia_cm / Expresar una lectura
Una función agrupa una tarea con entradas y una salida comprensibles. Una función llamada actualizarIndicador() explica mejor la intención que copiar varias instrucciones dispersas. El alcance de una variable define desde dónde se puede usar. Una variable creada dentro de loop() puede reiniciarse al repetir la función; si debe conservar el estado anterior, hay que elegir una duración de almacenamiento adecuada. El curso usa variables globales pequeñas y explícitas antes de introducir arquitecturas más avanzadas.
¿Cuánto vale 5/2 en una operación entre enteros y cómo obtienes 2,5?
Entre enteros da 2. Una expresión como 5.0f/2.0f conserva la fracción. La decisión depende de qué magnitud quieres representar.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Una intención y su representación
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 06/24
Intención | Ejemplo | Uso
Pin fijo | constexpr uint8_t BTN=18 | Relacionar esquema y código
Estado | bool encendido=false | Conservar una decisión
Tiempo | uint32_t ahora=millis() | Medir intervalos
Magnitud fraccional | float distancia_cm | Expresar una lectura
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Intención / Ejemplo / Uso
Pin fijo / constexpr uint8_t BTN=18 / Relacionar esquema y código
Estado / bool encendido=false / Conservar una decisión
Tiempo / uint32_t ahora=millis() / Medir intervalos
Magnitud fraccional / float distancia_cm / Expresar una lectura
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
División que cambia el resultado
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 07/24
¿Cuánto vale 5/2 en una operación entre enteros y cómo obtienes 2,5?
Entre enteros da 2. Una expresión como 5.0f/2.0f conserva la fracción. La decisión depende de qué magnitud quieres representar.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
¿Cuánto vale 5/2 en una operación entre enteros y cómo obtienes 2,5?
Entre enteros da 2. Una expresión como 5.0f/2.0f conserva la fracción. La decisión depende de qué magnitud quieres representar.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Pull-up y rebote: dos problemas diferentes
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 08/24
Una entrada sin referencia puede responder a interferencias y mostrar estados variables. INPUT_PULLUP habilita una resistencia interna que tiende a llevar el pin a HIGH. El pulsador lo conecta a GND al presionarlo, así que pulsado se interpreta como LOW. Esa inversión es una convención del circuito. No se corrige cambiando cables al azar: se relacionan nivel físico y significado en una tabla de verdad.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una entrada sin referencia puede responder a interferencias y mostrar estados variables. INPUT_PULLUP habilita una resistencia interna que tiende a llevar el pin a HIGH. El pulsador lo conecta a GND al presionarlo, así que pulsado se interpreta como LOW. Esa inversión es una convención del circuito. No se corrige cambiando cables al azar: se relacionan nivel físico y significado en una tabla de verdad.
Situación / Lectura / Significado elegido
Abierto / HIGH / Reposo
Presionado / LOW / Solicitud
Lecturas alternantes breves / HIGH / LOW / Posible rebote
El contacto mecánico puede abrir y cerrar varias veces durante una sola acción. El pull-up fija el nivel cuando está abierto, pero no elimina ese rebote. Una estrategia sencilla acepta una lectura nueva solo cuando permanece estable durante un intervalo. El valor de 25 ms del ejemplo es una decisión de aula para comprobar, no una constante universal de todos los pulsadores. Al medir la respuesta importa también la latencia que esa espera introduce.
Un contador aumenta cinco veces al tocar una vez el botón. ¿Basta cambiar INPUT por INPUT_PULLUP?
Primero se necesita una referencia válida. Si ya existe, hay que distinguir transición y rebote: contar una transición estable, no cada recorrido de loop() con el botón pulsado.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Pulsador entre GPIO18 y GND
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 09/24
Situación | Lectura | Significado elegido
Abierto | HIGH | Reposo
Presionado | LOW | Solicitud
Lecturas alternantes breves | HIGH / LOW | Posible rebote
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Situación / Lectura / Significado elegido
Abierto / HIGH / Reposo
Presionado / LOW / Solicitud
Lecturas alternantes breves / HIGH / LOW / Posible rebote
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Una pulsación, varios cambios
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 10/24
Un contador aumenta cinco veces al tocar una vez el botón. ¿Basta cambiar INPUT por INPUT_PULLUP?
Primero se necesita una referencia válida. Si ya existe, hay que distinguir transición y rebote: contar una transición estable, no cada recorrido de loop() con el botón pulsado.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Un contador aumenta cinco veces al tocar una vez el botón. ¿Basta cambiar INPUT por INPUT_PULLUP?
Primero se necesita una referencia válida. Si ya existe, hay que distinguir transición y rebote: contar una transición estable, no cada recorrido de loop() con el botón pulsado.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Lectura del antirrebote incluido
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 11/24
raw es la lectura instantánea. rawPrevious permite reconocer que cambió. changed conserva cuándo se produjo el cambio más reciente. stable representa lo que el programa acepta después de la espera. Durante esa espera, loop() puede seguir atendiendo otras tareas. Al separar estas variables evitamos llamar “estado del botón” a tres cosas que no significan lo mismo. La versión completa emite PRESS y RELEASE para observar ambas transiciones.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
bool raw = digitalRead(BTN);
if (raw != rawPrevious) {
rawPrevious = raw;
changed = now;
}
if (uint32_t(now-changed) >= 25
&& raw != stable) {
stable = raw;
digitalWrite(LED, stable == LOW);
}
raw es la lectura instantánea. rawPrevious permite reconocer que cambió. changed conserva cuándo se produjo el cambio más reciente. stable representa lo que el programa acepta después de la espera. Durante esa espera, loop() puede seguir atendiendo otras tareas. Al separar estas variables evitamos llamar “estado del botón” a tres cosas que no significan lo mismo. La versión completa emite PRESS y RELEASE para observar ambas transiciones.
El piano original usa prioridades con if y else if: si se pulsan dos botones, la primera condición verdadera domina. Esa decisión puede ser correcta para un instrumento monofónico. Para una interfaz de mando hay que documentar qué ocurre con órdenes simultáneas. El alumno prueba dos entradas y describe el resultado antes de proponer otra prioridad. Programar también consiste en resolver esas situaciones límite.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Núcleo de c02_boton
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 12/24
bool raw = digitalRead(BTN);
if (raw != rawPrevious) {
rawPrevious = raw;
changed = now;
}
if (uint32_t(now-changed) >= 25
&& raw != stable) {
stable = raw;
digitalWrite(LED, stable == LOW);
}
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
bool raw = digitalRead(BTN);
if (raw != rawPrevious) {
rawPrevious = raw;
changed = now;
}
if (uint32_t(now-changed) >= 25
&& raw != stable) {
stable = raw;
digitalWrite(LED, stable == LOW);
}
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Interpretación · Lectura del antirrebote incluido
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 13/24
El piano original usa prioridades con if y else if: si se pulsan dos botones, la primera condición verdadera domina. Esa decisión puede ser correcta para un instrumento monofónico. Para una interfaz de mando hay que documentar qué ocurre con órdenes simultáneas. El alumno prueba dos entradas y describe el resultado antes de proponer otra prioridad. Programar también consiste en resolver esas situaciones límite.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
bool raw = digitalRead(BTN);
if (raw != rawPrevious) {
rawPrevious = raw;
changed = now;
}
if (uint32_t(now-changed) >= 25
&& raw != stable) {
stable = raw;
digitalWrite(LED, stable == LOW);
}
raw es la lectura instantánea. rawPrevious permite reconocer que cambió. changed conserva cuándo se produjo el cambio más reciente. stable representa lo que el programa acepta después de la espera. Durante esa espera, loop() puede seguir atendiendo otras tareas. Al separar estas variables evitamos llamar “estado del botón” a tres cosas que no significan lo mismo. La versión completa emite PRESS y RELEASE para observar ambas transiciones.
El piano original usa prioridades con if y else if: si se pulsan dos botones, la primera condición verdadera domina. Esa decisión puede ser correcta para un instrumento monofónico. Para una interfaz de mando hay que documentar qué ocurre con órdenes simultáneas. El alumno prueba dos entradas y describe el resultado antes de proponer otra prioridad. Programar también consiste en resolver esas situaciones límite.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Laboratorio y reto del dado
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 14/24
La simulación del dado sirve para comprender condiciones, variables y presentación. Un display real puede ser de ánodo o cátodo común y necesita limitar corriente por segmento según su montaje. La ilustración original del laboratorio no sustituye esa revisión. Por eso el reto obligatorio evalúa primero la lógica y la tabla de segmentos. La construcción física se realiza con un esquema eléctrico completo revisado por el docente.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Conecta GPIO18 a GND mediante un pulsador; utiliza INPUT_PULLUP.
Ejecuta c02_boton y relaciona PRESS y RELEASE con la acción física.
Mantén pulsado dos segundos: verifica que no aparezcan nuevas pulsaciones aceptadas.
Añade un contador que aumente únicamente al aceptar stable == LOW.
En el piano del laboratorio, predice la prioridad de dos teclas y compruébala.
Como reto, usa el evento para solicitar un nuevo valor del dado y conserva el resultado.
Documenta las resistencias por segmento si se propone montar un display desnudo en hardware.
La simulación del dado sirve para comprender condiciones, variables y presentación. Un display real puede ser de ánodo o cátodo común y necesita limitar corriente por segmento según su montaje. La ilustración original del laboratorio no sustituye esa revisión. Por eso el reto obligatorio evalúa primero la lógica y la tabla de segmentos. La construcción física se realiza con un esquema eléctrico completo revisado por el docente.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 15/24
¿El pull-up elimina el rebote?
Resolver la prioridad del piano y el reto lógico del dado.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Conecta GPIO18 a GND mediante un pulsador; utiliza INPUT_PULLUP.
Ejecuta c02_boton y relaciona PRESS y RELEASE con la acción física.
Mantén pulsado dos segundos: verifica que no aparezcan nuevas pulsaciones aceptadas.
Añade un contador que aumente únicamente al aceptar stable == LOW.
En el piano del laboratorio, predice la prioridad de dos teclas y compruébala.
Como reto, usa el evento para solicitar un nuevo valor del dado y conserva el resultado.
Documenta las resistencias por segmento si se propone montar un display desnudo en hardware.
La simulación del dado sirve para comprender condiciones, variables y presentación. Un display real puede ser de ánodo o cátodo común y necesita limitar corriente por segmento según su montaje. La ilustración original del laboratorio no sustituye esa revisión. Por eso el reto obligatorio evalúa primero la lógica y la tabla de segmentos. La construcción física se realiza con un esquema eléctrico completo revisado por el docente.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Laboratorio y reto del dado
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 16/24
1. Conecta GPIO18 a GND mediante un pulsador; utiliza INPUT_PULLUP.
2. Ejecuta c02_boton y relaciona PRESS y RELEASE con la acción física.
3. Mantén pulsado dos segundos: verifica que no aparezcan nuevas pulsaciones aceptadas.
4. Añade un contador que aumente únicamente al aceptar stable == LOW.
5. En el piano del laboratorio, predice la prioridad de dos teclas y compruébala.
6. Como reto, usa el evento para solicitar un nuevo valor del dado y conserva el resultado.
7. Documenta las resistencias por segmento si se propone montar un display desnudo en hardware.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Conecta GPIO18 a GND mediante un pulsador; utiliza INPUT_PULLUP.
Ejecuta c02_boton y relaciona PRESS y RELEASE con la acción física.
Mantén pulsado dos segundos: verifica que no aparezcan nuevas pulsaciones aceptadas.
Añade un contador que aumente únicamente al aceptar stable == LOW.
En el piano del laboratorio, predice la prioridad de dos teclas y compruébala.
Como reto, usa el evento para solicitar un nuevo valor del dado y conserva el resultado.
Documenta las resistencias por segmento si se propone montar un display desnudo en hardware.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
Un contrato para las entradas humanas
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 17/24
En un banco relacionado con UAV, una pulsación puede solicitar una prueba, reconocer un aviso o cambiar la pantalla. Define el estado inicial, la acción permitida y qué sucede si el botón queda retenido. La interfaz debe poder explicarse a otra persona. Una buena prueba incluye pulsación breve, larga, doble, simultánea y al iniciar el equipo. Ninguna de esas pruebas requiere un dron en vuelo; se aprende con una entrada y una salida observables.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
En un banco relacionado con UAV, una pulsación puede solicitar una prueba, reconocer un aviso o cambiar la pantalla. Define el estado inicial, la acción permitida y qué sucede si el botón queda retenido. La interfaz debe poder explicarse a otra persona. Una buena prueba incluye pulsación breve, larga, doble, simultánea y al iniciar el equipo. Ninguna de esas pruebas requiere un dron en vuelo; se aprende con una entrada y una salida observables.
Prueba / Resultado que se define
Mantener pulsado / Un evento o acción sostenida
Dos botones / Prioridad o combinación
Pulsado al arrancar / Estado inicial documentado
Rebote / Una transición aceptada
Investiga la diferencia entre un botón con resistencia externa y un pin con resistencia interna habilitada. En el ESP32 clásico, GPIO34–39 son entradas y carecen de pull-up o pull-down internos. La elección del pin, por tanto, cambia el circuito necesario. Relaciona esa información con el hecho de que esos mismos pines pueden resultar útiles para lecturas analógicas. El nombre “GPIO” no promete exactamente las mismas funciones en todos los números.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Casos de prueba de la interfaz
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 18/24
Prueba | Resultado que se define
Mantener pulsado | Un evento o acción sostenida
Dos botones | Prioridad o combinación
Pulsado al arrancar | Estado inicial documentado
Rebote | Una transición aceptada
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Prueba / Resultado que se define
Mantener pulsado / Un evento o acción sostenida
Dos botones / Prioridad o combinación
Pulsado al arrancar / Estado inicial documentado
Rebote / Una transición aceptada
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Interpretación · Un contrato para las entradas humanas
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 19/24
Investiga la diferencia entre un botón con resistencia externa y un pin con resistencia interna habilitada. En el ESP32 clásico, GPIO34–39 son entradas y carecen de pull-up o pull-down internos. La elección del pin, por tanto, cambia el circuito necesario. Relaciona esa información con el hecho de que esos mismos pines pueden resultar útiles para lecturas analógicas. El nombre “GPIO” no promete exactamente las mismas funciones en todos los números.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
En un banco relacionado con UAV, una pulsación puede solicitar una prueba, reconocer un aviso o cambiar la pantalla. Define el estado inicial, la acción permitida y qué sucede si el botón queda retenido. La interfaz debe poder explicarse a otra persona. Una buena prueba incluye pulsación breve, larga, doble, simultánea y al iniciar el equipo. Ninguna de esas pruebas requiere un dron en vuelo; se aprende con una entrada y una salida observables.
Prueba / Resultado que se define
Mantener pulsado / Un evento o acción sostenida
Dos botones / Prioridad o combinación
Pulsado al arrancar / Estado inicial documentado
Rebote / Una transición aceptada
Investiga la diferencia entre un botón con resistencia externa y un pin con resistencia interna habilitada. En el ESP32 clásico, GPIO34–39 son entradas y carecen de pull-up o pull-down internos. La elección del pin, por tanto, cambia el circuito necesario. Relaciona esa información con el hecho de que esos mismos pines pueden resultar útiles para lecturas analógicas. El nombre “GPIO” no promete exactamente las mismas funciones en todos los números.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 20/24
1. Mostrar una pulsación larga y pedir la diferencia entre nivel y evento.
2. Rastrear raw, changed y stable con una tabla temporal.
3. Comprobar c02_boton y añadir el contador de eventos.
4. Resolver la prioridad del piano y el reto lógico del dado.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar una pulsación larga y pedir la diferencia entre nivel y evento.
Rastrear raw, changed y stable con una tabla temporal.
Comprobar c02_boton y añadir el contador de eventos.
Resolver la prioridad del piano y el reto lógico del dado.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 21/24
Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 22/24
1. ¿LOW siempre significa apagado?
2. ¿El pull-up elimina el rebote?
3. ¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 23/24
1. Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
2. Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
3. Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 1 CLASE 02 24/24
Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 2: Programación y entradas digitales: botones que significan eventos.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Objetivo: Organizar un programa con funciones y detectar una pulsación sin confundir nivel, transición y rebote.
Aplicación: Los mandos y los avisos de una estación de drones necesitan interpretar acciones humanas con estados definidos.
Entrega: Código del botón, tabla nivel/evento y cuatro pruebas de interfaz.
Preguntas y respuestas
¿LOW siempre significa apagado?
Su significado depende del circuito; con pull-up puede representar un botón pulsado.
¿El pull-up elimina el rebote?
Fija el nivel en reposo; el rebote se trata con otra estrategia.
¿Por qué no contar cada loop() en LOW?
Porque una pulsación sostenida atraviesa muchas iteraciones.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_02.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.