## Slide 1
Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 01/24
Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Plantear una solicitud que ocurra en mitad de una secuencia.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
Por qué un programa correcto puede responder tarde
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 02/24
delay() expresa una espera cómoda cuando solo importa una secuencia. Mientras esa función bloquea el recorrido principal, no se ejecutan las otras instrucciones de loop(). Algunos periféricos e interrupciones pueden seguir funcionando, pero la lógica que dejaste después de la espera debe aguardar. Si un aviso requiere observar el botón durante una secuencia de tres segundos, una espera larga puede retrasar esa observación. El problema se descubre definiendo una tarea adicional, no prohibiendo una función por su nombre.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
delay() expresa una espera cómoda cuando solo importa una secuencia. Mientras esa función bloquea el recorrido principal, no se ejecutan las otras instrucciones de loop(). Algunos periféricos e interrupciones pueden seguir funcionando, pero la lógica que dejaste después de la espera debe aguardar. Si un aviso requiere observar el botón durante una secuencia de tres segundos, una espera larga puede retrasar esa observación. El problema se descubre definiendo una tarea adicional, no prohibiendo una función por su nombre.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El semáforo del laboratorio ya usa millis() y switch. Lo conservamos y explicamos antes de aumentar su complejidad. Caja fuerte, detector de intrusos y ascensor ofrecen variantes de eventos y estados. En una misma clase no construiremos cuatro mecanismos: compararemos sus lógicas y cada equipo implementará una sola variación. Lo aprendido debe transferirse a un nuevo caso en lugar de convertirse en una lista de programas copiados.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Por qué un programa correcto puede responder tarde
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 03/24
¿Qué condición cambia el estado? Localiza la entrada y la salida indicadora.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
delay() expresa una espera cómoda cuando solo importa una secuencia. Mientras esa función bloquea el recorrido principal, no se ejecutan las otras instrucciones de loop(). Algunos periféricos e interrupciones pueden seguir funcionando, pero la lógica que dejaste después de la espera debe aguardar. Si un aviso requiere observar el botón durante una secuencia de tres segundos, una espera larga puede retrasar esa observación. El problema se descubre definiendo una tarea adicional, no prohibiendo una función por su nombre.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El semáforo del laboratorio ya usa millis() y switch. Lo conservamos y explicamos antes de aumentar su complejidad. Caja fuerte, detector de intrusos y ascensor ofrecen variantes de eventos y estados. En una misma clase no construiremos cuatro mecanismos: compararemos sus lógicas y cada equipo implementará una sola variación. Lo aprendido debe transferirse a un nuevo caso en lugar de convertirse en una lista de programas copiados.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · Por qué un programa correcto puede responder tarde
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 04/24
El semáforo del laboratorio ya usa millis() y switch. Lo conservamos y explicamos antes de aumentar su complejidad. Caja fuerte, detector de intrusos y ascensor ofrecen variantes de eventos y estados. En una misma clase no construiremos cuatro mecanismos: compararemos sus lógicas y cada equipo implementará una sola variación. Lo aprendido debe transferirse a un nuevo caso en lugar de convertirse en una lista de programas copiados.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
delay() expresa una espera cómoda cuando solo importa una secuencia. Mientras esa función bloquea el recorrido principal, no se ejecutan las otras instrucciones de loop(). Algunos periféricos e interrupciones pueden seguir funcionando, pero la lógica que dejaste después de la espera debe aguardar. Si un aviso requiere observar el botón durante una secuencia de tres segundos, una espera larga puede retrasar esa observación. El problema se descubre definiendo una tarea adicional, no prohibiendo una función por su nombre.
MECRO, proyecto 01. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El semáforo del laboratorio ya usa millis() y switch. Lo conservamos y explicamos antes de aumentar su complejidad. Caja fuerte, detector de intrusos y ascensor ofrecen variantes de eventos y estados. En una misma clase no construiremos cuatro mecanismos: compararemos sus lógicas y cada equipo implementará una sola variación. Lo aprendido debe transferirse a un nuevo caso en lugar de convertirse en una lista de programas copiados.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Tiempo transcurrido y retorno del contador
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 05/24
millis() informa un contador de milisegundos desde el inicio. Para decidir si venció un intervalo, calculamos la resta entre el valor actual y el guardado. Con un tipo sin signo de 32 bits, esa resta permite tratar correctamente un retorno del contador para los intervalos cortos del curso. La comparación directa contra un instante futuro calculado con suma puede comportarse mal al atravesar ese retorno. No se trata de memorizar una frase: se puede comprobar con números pequeños y después con valores cercanos al límite.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
millis() informa un contador de milisegundos desde el inicio. Para decidir si venció un intervalo, calculamos la resta entre el valor actual y el guardado. Con un tipo sin signo de 32 bits, esa resta permite tratar correctamente un retorno del contador para los intervalos cortos del curso. La comparación directa contra un instante futuro calculado con suma puede comportarse mal al atravesar ese retorno. No se trata de memorizar una frase: se puede comprobar con números pequeños y después con valores cercanos al límite.
Todos los tiempos de esta comparación usan el mismo tipo y la misma unidad.
uint32_t now = millis();
if (uint32_t(now-last) >= interval_ms) {
last = now;
actualizarTarea();
}
Guardar last = now evita intentar recuperar todas las ejecuciones perdidas después de una demora. Actualizar last += interval_ms responde a otra política de agenda. Primero elegiremos una tarea y una política explícitas. Para medir RPM más adelante, usaremos el tiempo realmente transcurrido; para un modelo matemático de paso fijo, el tiempo del modelo tendrá su propio significado. Dos relojes con la misma unidad pueden representar referencias distintas.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Patrón temporal
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 06/24
uint32_t now = millis();
if (uint32_t(now-last) >= interval_ms) {
last = now;
actualizarTarea();
}
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
uint32_t now = millis();
if (uint32_t(now-last) >= interval_ms) {
last = now;
actualizarTarea();
}
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
Tiempo transcurrido y retorno del contador
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 07/24
Guardar last = now evita intentar recuperar todas las ejecuciones perdidas después de una demora. Actualizar last += interval_ms responde a otra política de agenda. Primero elegiremos una tarea y una política explícitas. Para medir RPM más adelante, usaremos el tiempo realmente transcurrido; para un modelo matemático de paso fijo, el tiempo del modelo tendrá su propio significado. Dos relojes con la misma unidad pueden representar referencias distintas.
Todos los tiempos de esta comparación usan el mismo tipo y la misma unidad.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
millis() informa un contador de milisegundos desde el inicio. Para decidir si venció un intervalo, calculamos la resta entre el valor actual y el guardado. Con un tipo sin signo de 32 bits, esa resta permite tratar correctamente un retorno del contador para los intervalos cortos del curso. La comparación directa contra un instante futuro calculado con suma puede comportarse mal al atravesar ese retorno. No se trata de memorizar una frase: se puede comprobar con números pequeños y después con valores cercanos al límite.
Todos los tiempos de esta comparación usan el mismo tipo y la misma unidad.
uint32_t now = millis();
if (uint32_t(now-last) >= interval_ms) {
last = now;
actualizarTarea();
}
Guardar last = now evita intentar recuperar todas las ejecuciones perdidas después de una demora. Actualizar last += interval_ms responde a otra política de agenda. Primero elegiremos una tarea y una política explícitas. Para medir RPM más adelante, usaremos el tiempo realmente transcurrido; para un modelo matemático de paso fijo, el tiempo del modelo tendrá su propio significado. Dos relojes con la misma unidad pueden representar referencias distintas.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
Estado, evento y transición
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 08/24
Un estado conserva qué situación del sistema está activa. Un evento señala algo que ocurrió o una condición que acaba de cumplirse. La transición define a qué estado se pasa y qué acciones se ejecutan. En el semáforo, ROJO, VERDE y AMARILLO son estados. “Han transcurrido tres segundos” es una condición de transición. Una solicitud peatonal puede quedar guardada para atenderse cuando corresponda. Separar estas ideas permite dibujar la lógica antes de escribir switch.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un estado conserva qué situación del sistema está activa. Un evento señala algo que ocurrió o una condición que acaba de cumplirse. La transición define a qué estado se pasa y qué acciones se ejecutan. En el semáforo, ROJO, VERDE y AMARILLO son estados. “Han transcurrido tres segundos” es una condición de transición. Una solicitud peatonal puede quedar guardada para atenderse cuando corresponda. Separar estas ideas permite dibujar la lógica antes de escribir switch.
Estado / Condición / Siguiente estado
ROJO / 3 s transcurridos / VERDE
VERDE / 3 s transcurridos / AMARILLO
AMARILLO / 1 s transcurrido / ROJO
Se pulsa el botón durante verde. ¿Dónde conservas la solicitud hasta llegar a rojo?
En una variable de solicitud persistente. El evento no se conserva si solo se pregunta por el nivel instantáneo al llegar a rojo. La variable se limpia después de atender la condición definida.
Una variable posicionActual en un ascensor de pasos puede guardar la posición ordenada sin haber medido el movimiento. Su nombre no confirma que una cabina haya llegado. En el curso usamos esa diferencia para distinguir estado de software y observación del objeto. La variante de ascensor queda como estudio de lógica; un montaje real necesitaría resolver referencia inicial, driver, sensores y límites del mecanismo.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Fragmento de la secuencia
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 09/24
Estado | Condición | Siguiente estado
ROJO | 3 s transcurridos | VERDE
VERDE | 3 s transcurridos | AMARILLO
AMARILLO | 1 s transcurrido | ROJO
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Estado / Condición / Siguiente estado
ROJO / 3 s transcurridos / VERDE
VERDE / 3 s transcurridos / AMARILLO
AMARILLO / 1 s transcurrido / ROJO
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
Solicitud durante verde
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 10/24
Se pulsa el botón durante verde. ¿Dónde conservas la solicitud hasta llegar a rojo?
En una variable de solicitud persistente. El evento no se conserva si solo se pregunta por el nivel instantáneo al llegar a rojo. La variable se limpia después de atender la condición definida.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Se pulsa el botón durante verde. ¿Dónde conservas la solicitud hasta llegar a rojo?
En una variable de solicitud persistente. El evento no se conserva si solo se pregunta por el nivel instantáneo al llegar a rojo. La variable se limpia después de atender la condición definida.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Lectura de una transición pequeña
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 11/24
La función enter() centraliza la asignación del estado, la referencia temporal y las salidas. Así no quedan luces con valores heredados de otra rama. El programa de referencia registra la solicitud y no obliga a que el usuario siga pulsando hasta el momento de atención. En una interfaz real se puede añadir el antirrebote de la clase anterior. Ambas funciones tienen propósitos distintos: una define la secuencia y la otra interpreta el contacto.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
if (digitalRead(BTN) == LOW) request = true;
if (state == State::GREEN
&& uint32_t(now-since) >= 3000) {
enter(State::YELLOW, now);
}
La función enter() centraliza la asignación del estado, la referencia temporal y las salidas. Así no quedan luces con valores heredados de otra rama. El programa de referencia registra la solicitud y no obliga a que el usuario siga pulsando hasta el momento de atención. En una interfaz real se puede añadir el antirrebote de la clase anterior. Ambas funciones tienen propósitos distintos: una define la secuencia y la otra interpreta el contacto.
Para depurar, construye una tabla con tiempo, estado, entrada y acción. No es necesario imprimir miles de mensajes por segundo. Registra transiciones y hechos importantes para que el monitor permita reconstruir la secuencia. Si cada recorrido de loop() emite una línea, la propia comunicación puede ocupar una parte importante del tiempo y esconder lo que intentabas observar. Un registro útil se diseña alrededor de preguntas concretas.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Núcleo de c03_estados
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 12/24
if (digitalRead(BTN) == LOW) request = true;
if (state == State::GREEN
&& uint32_t(now-since) >= 3000) {
enter(State::YELLOW, now);
}
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
if (digitalRead(BTN) == LOW) request = true;
if (state == State::GREEN
&& uint32_t(now-since) >= 3000) {
enter(State::YELLOW, now);
}
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Interpretación · Lectura de una transición pequeña
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 13/24
Para depurar, construye una tabla con tiempo, estado, entrada y acción. No es necesario imprimir miles de mensajes por segundo. Registra transiciones y hechos importantes para que el monitor permita reconstruir la secuencia. Si cada recorrido de loop() emite una línea, la propia comunicación puede ocupar una parte importante del tiempo y esconder lo que intentabas observar. Un registro útil se diseña alrededor de preguntas concretas.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
if (digitalRead(BTN) == LOW) request = true;
if (state == State::GREEN
&& uint32_t(now-since) >= 3000) {
enter(State::YELLOW, now);
}
La función enter() centraliza la asignación del estado, la referencia temporal y las salidas. Así no quedan luces con valores heredados de otra rama. El programa de referencia registra la solicitud y no obliga a que el usuario siga pulsando hasta el momento de atención. En una interfaz real se puede añadir el antirrebote de la clase anterior. Ambas funciones tienen propósitos distintos: una define la secuencia y la otra interpreta el contacto.
Para depurar, construye una tabla con tiempo, estado, entrada y acción. No es necesario imprimir miles de mensajes por segundo. Registra transiciones y hechos importantes para que el monitor permita reconstruir la secuencia. Si cada recorrido de loop() emite una línea, la propia comunicación puede ocupar una parte importante del tiempo y esconder lo que intentabas observar. Un registro útil se diseña alrededor de preguntas concretas.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio de respuesta y variación
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 14/24
La prueba busca una diferencia de comportamiento: por ejemplo, qué sucede con una solicitud breve que aparece durante una espera. Observar solo que las luces completan el ciclo no responde esa pregunta. Si el equipo afirma que la respuesta es “inmediata”, debe decir cómo la observó y qué demora podría no detectar con ese método. En esta etapa basta demostrar que el evento se conserva y se atiende según una regla.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Dibuja la tabla de transiciones y señala qué variables deben conservarse.
Ejecuta el semáforo y pulsa en cada uno de sus tres estados.
Añade un contador de solicitudes atendidas sin detener la secuencia.
Compara una versión con delay(3000) y otra por tiempo transcurrido.
Introduce una acción de parpadeo independiente para mostrar dos agendas.
Elige caja fuerte o PIR como variante y describe su estado inicial y su transición de retorno.
Conserva un registro de eventos que permita explicar una prueba completa.
Tiempo / ms / Estado / Evento / acción
Inicio / Por registrar / Estado inicial
Solicitud / Por registrar / Entrada observada
Transición / Por registrar / Cambio de salidas
Atención / Por registrar / Solicitud consumida
La prueba busca una diferencia de comportamiento: por ejemplo, qué sucede con una solicitud breve que aparece durante una espera. Observar solo que las luces completan el ciclo no responde esa pregunta. Si el equipo afirma que la respuesta es “inmediata”, debe decir cómo la observó y qué demora podría no detectar con ese método. En esta etapa basta demostrar que el evento se conserva y se atiende según una regla.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Registro de prueba
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 15/24
Tiempo / ms | Estado | Evento / acción
Inicio | Por registrar | Estado inicial
Solicitud | Por registrar | Entrada observada
Transición | Por registrar | Cambio de salidas
Atención | Por registrar | Solicitud consumida
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Tiempo / ms / Estado / Evento / acción
Inicio / Por registrar / Estado inicial
Solicitud / Por registrar / Entrada observada
Transición / Por registrar / Cambio de salidas
Atención / Por registrar / Solicitud consumida
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio de respuesta y variación
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 16/24
1. Dibuja la tabla de transiciones y señala qué variables deben conservarse.
2. Ejecuta el semáforo y pulsa en cada uno de sus tres estados.
3. Añade un contador de solicitudes atendidas sin detener la secuencia.
4. Compara una versión con delay(3000) y otra por tiempo transcurrido.
5. Introduce una acción de parpadeo independiente para mostrar dos agendas.
6. Elige caja fuerte o PIR como variante y describe su estado inicial y su transición de retorno.
7. Conserva un registro de eventos que permita explicar una prueba completa.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Dibuja la tabla de transiciones y señala qué variables deben conservarse.
Ejecuta el semáforo y pulsa en cada uno de sus tres estados.
Añade un contador de solicitudes atendidas sin detener la secuencia.
Compara una versión con delay(3000) y otra por tiempo transcurrido.
Introduce una acción de parpadeo independiente para mostrar dos agendas.
Elige caja fuerte o PIR como variante y describe su estado inicial y su transición de retorno.
Conserva un registro de eventos que permita explicar una prueba completa.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Tres estados para un banco de sensores
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 17/24
Una aplicación cercana al mercado UAV puede usar INICIO, LISTO y FALLO. En INICIO se preparan los periféricos; en LISTO se adquieren y muestran datos; en FALLO se informa una condición que impide tratarlos como recientes. El estado describe el sistema, mientras un LED u OLED lo presenta. La misma estructura permitirá que la clase final detecte un sensor ausente sin seguir mostrando una lectura antigua como si fuera nueva.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una aplicación cercana al mercado UAV puede usar INICIO, LISTO y FALLO. En INICIO se preparan los periféricos; en LISTO se adquieren y muestran datos; en FALLO se informa una condición que impide tratarlos como recientes. El estado describe el sistema, mientras un LED u OLED lo presenta. La misma estructura permitirá que la clase final detecte un sensor ausente sin seguir mostrando una lectura antigua como si fuera nueva.
Proyecto / Evento / Qué se conserva
Caja fuerte / Clave aceptada / Estado de acceso
PIR / Cambio de movimiento / Estado de aviso
Banco UAV / Lectura vencida / Estado de datos
Investiga en una biblioteca si sus funciones esperan a terminar una operación. Una interfaz aparentemente sencilla puede ocultar una espera. Identifica el comportamiento de motor.step() en la variante del ascensor y de pulseIn() en el sensor ultrasónico. Una arquitectura sin delay() todavía puede bloquear en otras llamadas. La habilidad es reconocer la duración y el lugar de la espera, no buscar una palabra prohibida.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Transferencia de la lógica
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 18/24
Proyecto | Evento | Qué se conserva
Caja fuerte | Clave aceptada | Estado de acceso
PIR | Cambio de movimiento | Estado de aviso
Banco UAV | Lectura vencida | Estado de datos
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Proyecto / Evento / Qué se conserva
Caja fuerte / Clave aceptada / Estado de acceso
PIR / Cambio de movimiento / Estado de aviso
Banco UAV / Lectura vencida / Estado de datos
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Interpretación · Tres estados para un banco de sensores
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 19/24
Investiga en una biblioteca si sus funciones esperan a terminar una operación. Una interfaz aparentemente sencilla puede ocultar una espera. Identifica el comportamiento de motor.step() en la variante del ascensor y de pulseIn() en el sensor ultrasónico. Una arquitectura sin delay() todavía puede bloquear en otras llamadas. La habilidad es reconocer la duración y el lugar de la espera, no buscar una palabra prohibida.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Una aplicación cercana al mercado UAV puede usar INICIO, LISTO y FALLO. En INICIO se preparan los periféricos; en LISTO se adquieren y muestran datos; en FALLO se informa una condición que impide tratarlos como recientes. El estado describe el sistema, mientras un LED u OLED lo presenta. La misma estructura permitirá que la clase final detecte un sensor ausente sin seguir mostrando una lectura antigua como si fuera nueva.
Proyecto / Evento / Qué se conserva
Caja fuerte / Clave aceptada / Estado de acceso
PIR / Cambio de movimiento / Estado de aviso
Banco UAV / Lectura vencida / Estado de datos
Investiga en una biblioteca si sus funciones esperan a terminar una operación. Una interfaz aparentemente sencilla puede ocultar una espera. Identifica el comportamiento de motor.step() en la variante del ascensor y de pulseIn() en el sensor ultrasónico. Una arquitectura sin delay() todavía puede bloquear en otras llamadas. La habilidad es reconocer la duración y el lugar de la espera, no buscar una palabra prohibida.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 20/24
1. Plantear una solicitud que ocurra en mitad de una secuencia.
2. Describir la tabla de estados antes de ejecutar el programa.
3. Comparar las dos políticas de temporización con c03_estados.
4. Transferir la misma lógica a INICIO, LISTO y FALLO.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Plantear una solicitud que ocurra en mitad de una secuencia.
Describir la tabla de estados antes de ejecutar el programa.
Comparar las dos políticas de temporización con c03_estados.
Transferir la misma lógica a INICIO, LISTO y FALLO.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 21/24
La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 22/24
1. ¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
2. ¿Qué guarda la solicitud?
3. ¿posicionActual demuestra posición física?
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 23/24
1. No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
2. Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
3. Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 24/24
Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 3: Temporización y máquinas de estados: atender más de una tarea.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Objetivo: Construir una secuencia que siga atendiendo eventos mientras transcurre un intervalo.
Aplicación: La adquisición de sensores, los avisos y la interfaz de un banco UAV necesitan convivir sin esperas largas.
Entrega: Tabla de estados, variante temporal y registro de atención de eventos.
Preguntas y respuestas
¿Quitar delay() garantiza un programa no bloqueante?
No; otras llamadas también pueden esperar. Hay que estudiar su duración y su efecto.
¿Qué guarda la solicitud?
Una variable persistente que se limpia al atenderla según la regla.
¿posicionActual demuestra posición física?
Solo si existe una medición que la respalde; un conteo de pasos ordenados puede ser únicamente una estimación.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
ADC y calibración: de una lectura a una decisión
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 01/24
Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar que invertir el divisor invierte la tendencia de la lectura.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Qué convierte un ADC
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 02/24
Un sensor analógico representa una condición mediante una tensión. El convertidor analógico a digital devuelve un número que depende de esa tensión y de la configuración. En una lectura de 12 bits existen 4096 códigos posibles, numerados de 0 a 4095. Esa cantidad describe resolución de código; no demuestra exactitud ni una relación perfectamente lineal en toda la entrada. El ESP32 clásico ofrece varios canales y restricciones que hay que relacionar con el pin elegido.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un sensor analógico representa una condición mediante una tensión. El convertidor analógico a digital devuelve un número que depende de esa tensión y de la configuración. En una lectura de 12 bits existen 4096 códigos posibles, numerados de 0 a 4095. Esa cantidad describe resolución de código; no demuestra exactitud ni una relación perfectamente lineal en toda la entrada. El ESP32 clásico ofrece varios canales y restricciones que hay que relacionar con el pin elegido.
MECRO, proyecto 03. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
GPIO34 pertenece a ADC1 y es una entrada sin pull-up interno. En nuestro banco se conecta a un potenciómetro o a la salida analógica de un divisor de luz que respete el rango del pin. Elegimos ADC1 para que la práctica se pueda conservar cuando añadamos Wi-Fi. La elección no convierte el pin en tolerante a 5 V. La configuración de atenuación y el rango útil se consultan para la variante real.
La LDR cambia su resistencia con la iluminación. El divisor la transforma en tensión. Si se intercambia la posición de la LDR y del resistor fijo, se invierte la tendencia de la lectura. Por eso no se enseña que oscuridad equivale siempre a un número pequeño. Se sigue el circuito y se mide la tendencia. Ese razonamiento también sirve al interpretar un joystick o cualquier sensor con salida analógica.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Qué convierte un ADC
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 03/24
¿Qué nodo entrega una señal analógica? Distingue alimentación y lectura.
MECRO, proyecto 03. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 03. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Un sensor analógico representa una condición mediante una tensión. El convertidor analógico a digital devuelve un número que depende de esa tensión y de la configuración. En una lectura de 12 bits existen 4096 códigos posibles, numerados de 0 a 4095. Esa cantidad describe resolución de código; no demuestra exactitud ni una relación perfectamente lineal en toda la entrada. El ESP32 clásico ofrece varios canales y restricciones que hay que relacionar con el pin elegido.
MECRO, proyecto 03. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
GPIO34 pertenece a ADC1 y es una entrada sin pull-up interno. En nuestro banco se conecta a un potenciómetro o a la salida analógica de un divisor de luz que respete el rango del pin. Elegimos ADC1 para que la práctica se pueda conservar cuando añadamos Wi-Fi. La elección no convierte el pin en tolerante a 5 V. La configuración de atenuación y el rango útil se consultan para la variante real.
La LDR cambia su resistencia con la iluminación. El divisor la transforma en tensión. Si se intercambia la posición de la LDR y del resistor fijo, se invierte la tendencia de la lectura. Por eso no se enseña que oscuridad equivale siempre a un número pequeño. Se sigue el circuito y se mide la tendencia. Ese razonamiento también sirve al interpretar un joystick o cualquier sensor con salida analógica.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Interpretación · Qué convierte un ADC
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 04/24
GPIO34 pertenece a ADC1 y es una entrada sin pull-up interno. En nuestro banco se conecta a un potenciómetro o a la salida analógica de un divisor de luz que respete el rango del pin. Elegimos ADC1 para que la práctica se pueda conservar cuando añadamos Wi-Fi. La elección no convierte el pin en tolerante a 5 V. La configuración de atenuación y el rango útil se consultan para la variante real.
La LDR cambia su resistencia con la iluminación. El divisor la transforma en tensión. Si se intercambia la posición de la LDR y del resistor fijo, se invierte la tendencia de la lectura. Por eso no se enseña que oscuridad equivale siempre a un número pequeño. Se sigue el circuito y se mide la tendencia. Ese razonamiento también sirve al interpretar un joystick o cualquier sensor con salida analógica.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Un sensor analógico representa una condición mediante una tensión. El convertidor analógico a digital devuelve un número que depende de esa tensión y de la configuración. En una lectura de 12 bits existen 4096 códigos posibles, numerados de 0 a 4095. Esa cantidad describe resolución de código; no demuestra exactitud ni una relación perfectamente lineal en toda la entrada. El ESP32 clásico ofrece varios canales y restricciones que hay que relacionar con el pin elegido.
MECRO, proyecto 03. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
GPIO34 pertenece a ADC1 y es una entrada sin pull-up interno. En nuestro banco se conecta a un potenciómetro o a la salida analógica de un divisor de luz que respete el rango del pin. Elegimos ADC1 para que la práctica se pueda conservar cuando añadamos Wi-Fi. La elección no convierte el pin en tolerante a 5 V. La configuración de atenuación y el rango útil se consultan para la variante real.
La LDR cambia su resistencia con la iluminación. El divisor la transforma en tensión. Si se intercambia la posición de la LDR y del resistor fijo, se invierte la tendencia de la lectura. Por eso no se enseña que oscuridad equivale siempre a un número pequeño. Se sigue el circuito y se mide la tendencia. Ese razonamiento también sirve al interpretar un joystick o cualquier sensor con salida analógica.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
La escala ideal y la escala calibrada
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 05/24
En un modelo ideal con escala completa de 3,0 V, el código 2048 representa aproximadamente 1,50 V. En hardware comparamos esa idea con una medición y con la API calibrada disponible. analogRead() devuelve código bruto y analogReadMilliVolts() ofrece una conversión calibrada según el soporte de la plataforma. Una variable llamada voltaje no queda calibrada por recibir ese nombre. El alumno conserva el método de obtención junto al dato.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Esta relación describe un ADC ideal con escala VFS definida. No declara el rango real ni la exactitud del ESP32.
En un modelo ideal con escala completa de 3,0 V, el código 2048 representa aproximadamente 1,50 V. En hardware comparamos esa idea con una medición y con la API calibrada disponible. analogRead() devuelve código bruto y analogReadMilliVolts() ofrece una conversión calibrada según el soporte de la plataforma. Una variable llamada voltaje no queda calibrada por recibir ese nombre. El alumno conserva el método de obtención junto al dato.
Concepto / Qué describe / Ejemplo de comprobación
Resolución / Cantidad de códigos / 12 bits: 4096 códigos
Exactitud / Cercanía a referencia / Comparar con instrumento
Repetibilidad / Dispersión al repetir / Varias lecturas iguales
Saturación / Extremo de conversión / Más entrada, mismo código
Para construir una escala de trabajo, observa dos condiciones reproducibles. En la LDR pueden ser dos niveles de iluminación del banco; en un joystick, centro y recorridos permitidos. Los valores se guardan como datos de ese montaje. No se presentan como propiedades universales del componente. Conviene evitar las zonas donde la lectura se satura y perdería capacidad para distinguir cambios.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Cuatro conceptos distintos
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 06/24
Concepto | Qué describe | Ejemplo de comprobación
Resolución | Cantidad de códigos | 12 bits: 4096 códigos
Exactitud | Cercanía a referencia | Comparar con instrumento
Repetibilidad | Dispersión al repetir | Varias lecturas iguales
Saturación | Extremo de conversión | Más entrada, mismo código
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Concepto / Qué describe / Ejemplo de comprobación
Resolución / Cantidad de códigos / 12 bits: 4096 códigos
Exactitud / Cercanía a referencia / Comparar con instrumento
Repetibilidad / Dispersión al repetir / Varias lecturas iguales
Saturación / Extremo de conversión / Más entrada, mismo código
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
La escala ideal y la escala calibrada
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 07/24
Para construir una escala de trabajo, observa dos condiciones reproducibles. En la LDR pueden ser dos niveles de iluminación del banco; en un joystick, centro y recorridos permitidos. Los valores se guardan como datos de ese montaje. No se presentan como propiedades universales del componente. Conviene evitar las zonas donde la lectura se satura y perdería capacidad para distinguir cambios.
Esta relación describe un ADC ideal con escala VFS definida. No declara el rango real ni la exactitud del ESP32.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Esta relación describe un ADC ideal con escala VFS definida. No declara el rango real ni la exactitud del ESP32.
En un modelo ideal con escala completa de 3,0 V, el código 2048 representa aproximadamente 1,50 V. En hardware comparamos esa idea con una medición y con la API calibrada disponible. analogRead() devuelve código bruto y analogReadMilliVolts() ofrece una conversión calibrada según el soporte de la plataforma. Una variable llamada voltaje no queda calibrada por recibir ese nombre. El alumno conserva el método de obtención junto al dato.
Concepto / Qué describe / Ejemplo de comprobación
Resolución / Cantidad de códigos / 12 bits: 4096 códigos
Exactitud / Cercanía a referencia / Comparar con instrumento
Repetibilidad / Dispersión al repetir / Varias lecturas iguales
Saturación / Extremo de conversión / Más entrada, mismo código
Para construir una escala de trabajo, observa dos condiciones reproducibles. En la LDR pueden ser dos niveles de iluminación del banco; en un joystick, centro y recorridos permitidos. Los valores se guardan como datos de ese montaje. No se presentan como propiedades universales del componente. Conviene evitar las zonas donde la lectura se satura y perdería capacidad para distinguir cambios.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Ruido, promedio e histéresis
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 08/24
Una lectura real puede fluctuar aunque el objeto parezca quieto. Un promedio reduce algunas variaciones rápidas, pero también retrasa cambios y no corrige un sesgo de calibración. La histéresis usa dos límites para evitar que una salida cambie repetidamente cuando la entrada oscila cerca de una frontera. Si el sistema ya está encendido, requiere superar el umbral de apagado para cambiar de estado; entre ambos conserva su decisión.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una lectura real puede fluctuar aunque el objeto parezca quieto. Un promedio reduce algunas variaciones rápidas, pero también retrasa cambios y no corrige un sesgo de calibración. La histéresis usa dos límites para evitar que una salida cambie repetidamente cuando la entrada oscila cerca de una frontera. Si el sistema ya está encendido, requiere superar el umbral de apagado para cambiar de estado; entre ambos conserva su decisión.
La secuencia es 1490, 1510, 1495, 1505, 1820. El sistema inicia apagado, enciende por debajo de 1500 y apaga por encima de 1800. ¿Qué estados aparecen?
Enciende con 1490; mantiene encendido con 1510, 1495 y 1505; apaga con 1820. El intervalo intermedio conserva memoria del estado.
Operación / Ayuda a / No resuelve por sí sola
Promedio / Atenuar fluctuación / Calibración absoluta
Histéresis / Evitar conmutación repetida / Cambiar polaridad del divisor
Límite de rango / Detectar o recortar extremos / Recuperar información saturada
Antes de filtrar, busca si la variación corresponde al objeto o al montaje. Mover un cable defectuoso no produce el mismo problema que una señal física cambiante. En el registro se conservan lectura bruta y resultado procesado. Si solo guardas el promedio, será difícil investigar qué sucedió con la entrada original.
Modelo ideal para aprender la escala. No representa calibración ni exactitud del ADC físico.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Operaciones sobre la lectura
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 09/24
Operación | Ayuda a | No resuelve por sí sola
Promedio | Atenuar fluctuación | Calibración absoluta
Histéresis | Evitar conmutación repetida | Cambiar polaridad del divisor
Límite de rango | Detectar o recortar extremos | Recuperar información saturada
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Operación / Ayuda a / No resuelve por sí sola
Promedio / Atenuar fluctuación / Calibración absoluta
Histéresis / Evitar conmutación repetida / Cambiar polaridad del divisor
Límite de rango / Detectar o recortar extremos / Recuperar información saturada
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Referencia ideal del ejercicio
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 10/24
Chart: Voltios · VFS ideal = 3 V
| 0 | 1024 | 2048 | 3072 | 4095
Voltios ideales | 0 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3
Modelo ideal para aprender la escala. No representa calibración ni exactitud del ADC físico.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Modelo ideal para aprender la escala. No representa calibración ni exactitud del ADC físico.
Una lectura real puede fluctuar aunque el objeto parezca quieto. Un promedio reduce algunas variaciones rápidas, pero también retrasa cambios y no corrige un sesgo de calibración. La histéresis usa dos límites para evitar que una salida cambie repetidamente cuando la entrada oscila cerca de una frontera. Si el sistema ya está encendido, requiere superar el umbral de apagado para cambiar de estado; entre ambos conserva su decisión.
La secuencia es 1490, 1510, 1495, 1505, 1820. El sistema inicia apagado, enciende por debajo de 1500 y apaga por encima de 1800. ¿Qué estados aparecen?
Enciende con 1490; mantiene encendido con 1510, 1495 y 1505; apaga con 1820. El intervalo intermedio conserva memoria del estado.
Operación / Ayuda a / No resuelve por sí sola
Promedio / Atenuar fluctuación / Calibración absoluta
Histéresis / Evitar conmutación repetida / Cambiar polaridad del divisor
Límite de rango / Detectar o recortar extremos / Recuperar información saturada
Antes de filtrar, busca si la variación corresponde al objeto o al montaje. Mover un cable defectuoso no produce el mismo problema que una señal física cambiante. En el registro se conservan lectura bruta y resultado procesado. Si solo guardas el promedio, será difícil investigar qué sucedió con la entrada original.
Modelo ideal para aprender la escala. No representa calibración ni exactitud del ADC físico.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Código que conserva una decisión
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 11/24
Entre ambos umbrales no se asigna un valor nuevo a on. Esa ausencia es deliberada: la variable mantiene el estado anterior. Cambiar else if por otra regla independiente puede modificar el comportamiento si las condiciones se solapan. La versión completa configura resolución y atenuación y registra tiempo, código y estado. El periodo de 50 ms se declara para que los datos puedan compararse.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
int raw = analogRead(34);
if (raw < 1500) on = true;
else if (raw > 1800) on = false;
digitalWrite(23, on);
Entre ambos umbrales no se asigna un valor nuevo a on. Esa ausencia es deliberada: la variable mantiene el estado anterior. Cambiar else if por otra regla independiente puede modificar el comportamiento si las condiciones se solapan. La versión completa configura resolución y atenuación y registra tiempo, código y estado. El periodo de 50 ms se declara para que los datos puedan compararse.
map() realiza una transformación de escala con aritmética entera y no limita automáticamente la salida. Si un valor excede los extremos de entrada, el resultado puede exceder los extremos deseados. Cuando el proyecto necesita recortar, se hace explícitamente y se conserva el hecho de que la entrada salió del rango. Una escala de porcentaje es una convención de trabajo; no equivale automáticamente a una medida física certificada de iluminación o humedad.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Núcleo de c04_adc
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 12/24
int raw = analogRead(34);
if (raw < 1500) on = true;
else if (raw > 1800) on = false;
digitalWrite(23, on);
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
int raw = analogRead(34);
if (raw < 1500) on = true;
else if (raw > 1800) on = false;
digitalWrite(23, on);
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Interpretación · Código que conserva una decisión
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 13/24
map() realiza una transformación de escala con aritmética entera y no limita automáticamente la salida. Si un valor excede los extremos de entrada, el resultado puede exceder los extremos deseados. Cuando el proyecto necesita recortar, se hace explícitamente y se conserva el hecho de que la entrada salió del rango. Una escala de porcentaje es una convención de trabajo; no equivale automáticamente a una medida física certificada de iluminación o humedad.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
int raw = analogRead(34);
if (raw < 1500) on = true;
else if (raw > 1800) on = false;
digitalWrite(23, on);
Entre ambos umbrales no se asigna un valor nuevo a on. Esa ausencia es deliberada: la variable mantiene el estado anterior. Cambiar else if por otra regla independiente puede modificar el comportamiento si las condiciones se solapan. La versión completa configura resolución y atenuación y registra tiempo, código y estado. El periodo de 50 ms se declara para que los datos puedan compararse.
map() realiza una transformación de escala con aritmética entera y no limita automáticamente la salida. Si un valor excede los extremos de entrada, el resultado puede exceder los extremos deseados. Cuando el proyecto necesita recortar, se hace explícitamente y se conserva el hecho de que la entrada salió del rango. Una escala de porcentaje es una convención de trabajo; no equivale automáticamente a una medida física certificada de iluminación o humedad.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Laboratorio con una referencia visible
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 14/24
La simulación permite controlar una entrada y estudiar la lógica del programa. El comportamiento analógico del mundo real añade dispersión, impedancias, alimentación y límites que el modelo no reproduce completamente. Una práctica de calibración física requiere una referencia y condiciones conservadas. El alumnado sin kit puede resolver la parte lógica y analizar un conjunto de datos identificado, mientras el docente demuestra la medición real.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Verifica la alimentación y la referencia del divisor o potenciómetro.
Registra diez lecturas con la entrada quieta y anota mínimo, máximo y contexto.
Repite en dos condiciones distintas y determina el sentido de la respuesta.
Ejecuta c04_adc y sustituye los umbrales de ejercicio por una propuesta de tu montaje.
Introduce cambios lentos alrededor de la frontera y compara uno y dos umbrales.
Conserva los datos brutos junto a la salida; comprueba qué sucede al desconectar una entrada de forma controlada.
Explica una limitación del modelo de Wokwi frente al circuito físico.
La simulación permite controlar una entrada y estudiar la lógica del programa. El comportamiento analógico del mundo real añade dispersión, impedancias, alimentación y límites que el modelo no reproduce completamente. Una práctica de calibración física requiere una referencia y condiciones conservadas. El alumnado sin kit puede resolver la parte lógica y analizar un conjunto de datos identificado, mientras el docente demuestra la medición real.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 15/24
¿map() limita la salida?
Registrar una calibración pequeña y justificar dos umbrales.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Verifica la alimentación y la referencia del divisor o potenciómetro.
Registra diez lecturas con la entrada quieta y anota mínimo, máximo y contexto.
Repite en dos condiciones distintas y determina el sentido de la respuesta.
Ejecuta c04_adc y sustituye los umbrales de ejercicio por una propuesta de tu montaje.
Introduce cambios lentos alrededor de la frontera y compara uno y dos umbrales.
Conserva los datos brutos junto a la salida; comprueba qué sucede al desconectar una entrada de forma controlada.
Explica una limitación del modelo de Wokwi frente al circuito físico.
La simulación permite controlar una entrada y estudiar la lógica del programa. El comportamiento analógico del mundo real añade dispersión, impedancias, alimentación y límites que el modelo no reproduce completamente. Una práctica de calibración física requiere una referencia y condiciones conservadas. El alumnado sin kit puede resolver la parte lógica y analizar un conjunto de datos identificado, mientras el docente demuestra la medición real.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Laboratorio con una referencia visible
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 16/24
1. Verifica la alimentación y la referencia del divisor o potenciómetro.
2. Registra diez lecturas con la entrada quieta y anota mínimo, máximo y contexto.
3. Repite en dos condiciones distintas y determina el sentido de la respuesta.
4. Ejecuta c04_adc y sustituye los umbrales de ejercicio por una propuesta de tu montaje.
5. Introduce cambios lentos alrededor de la frontera y compara uno y dos umbrales.
6. Conserva los datos brutos junto a la salida; comprueba qué sucede al desconectar una entrada de forma controlada.
7. Explica una limitación del modelo de Wokwi frente al circuito físico.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Verifica la alimentación y la referencia del divisor o potenciómetro.
Registra diez lecturas con la entrada quieta y anota mínimo, máximo y contexto.
Repite en dos condiciones distintas y determina el sentido de la respuesta.
Ejecuta c04_adc y sustituye los umbrales de ejercicio por una propuesta de tu montaje.
Introduce cambios lentos alrededor de la frontera y compara uno y dos umbrales.
Conserva los datos brutos junto a la salida; comprueba qué sucede al desconectar una entrada de forma controlada.
Explica una limitación del modelo de Wokwi frente al circuito físico.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
Aplicación: observar batería sin conectar una batería al ADC
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 17/24
El principio de un divisor permite reducir una tensión para observarla, pero una batería real de dron exige un diseño de entrada completo y conocer sus límites. En este bloque practicamos con una fuente de baja tensión o un potenciómetro. El equipo puede dibujar una cadena conceptual de observación de batería: magnitud, acondicionamiento, ADC, calibración y umbral. El aprendizaje transferible consiste en justificar cada transformación y detectar qué falta por comprobar.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El principio de un divisor permite reducir una tensión para observarla, pero una batería real de dron exige un diseño de entrada completo y conocer sus límites. En este bloque practicamos con una fuente de baja tensión o un potenciómetro. El equipo puede dibujar una cadena conceptual de observación de batería: magnitud, acondicionamiento, ADC, calibración y umbral. El aprendizaje transferible consiste en justificar cada transformación y detectar qué falta por comprobar.
Los extremos pertenecen a una calibración declarada; si coinciden, la transformación es inválida.
Investiga qué ocurre con ADC2 del ESP32 clásico al usar Wi-Fi y por qué elegimos GPIO34. Localiza además qué expresa la atenuación. Presenta una lectura de la API en milivoltios con el método que la produjo, sin confundir el valor de alimentación de la placa con la escala exacta del convertidor. La conclusión de clase debe diferenciar una medida, una conversión ideal y una decisión de software.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 18/24
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Investiga qué ocurre con ADC2 del ESP32 clásico al usar Wi-Fi y por qué elegimos GPIO34. Localiza además qué expresa la atenuación. Presenta una lectura de la API en milivoltios con el método que la produjo, sin confundir el valor de alimentación de la placa con la escala exacta del convertidor. La conclusión de clase debe diferenciar una medida, una conversión ideal y una decisión de software.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El principio de un divisor permite reducir una tensión para observarla, pero una batería real de dron exige un diseño de entrada completo y conocer sus límites. En este bloque practicamos con una fuente de baja tensión o un potenciómetro. El equipo puede dibujar una cadena conceptual de observación de batería: magnitud, acondicionamiento, ADC, calibración y umbral. El aprendizaje transferible consiste en justificar cada transformación y detectar qué falta por comprobar.
Los extremos pertenecen a una calibración declarada; si coinciden, la transformación es inválida.
Investiga qué ocurre con ADC2 del ESP32 clásico al usar Wi-Fi y por qué elegimos GPIO34. Localiza además qué expresa la atenuación. Presenta una lectura de la API en milivoltios con el método que la produjo, sin confundir el valor de alimentación de la placa con la escala exacta del convertidor. La conclusión de clase debe diferenciar una medida, una conversión ideal y una decisión de software.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Aplicación: observar batería sin conectar una batería al ADC
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 19/24
Investiga qué ocurre con ADC2 del ESP32 clásico al usar Wi-Fi y por qué elegimos GPIO34. Localiza además qué expresa la atenuación. Presenta una lectura de la API en milivoltios con el método que la produjo, sin confundir el valor de alimentación de la placa con la escala exacta del convertidor. La conclusión de clase debe diferenciar una medida, una conversión ideal y una decisión de software.
Los extremos pertenecen a una calibración declarada; si coinciden, la transformación es inválida.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El principio de un divisor permite reducir una tensión para observarla, pero una batería real de dron exige un diseño de entrada completo y conocer sus límites. En este bloque practicamos con una fuente de baja tensión o un potenciómetro. El equipo puede dibujar una cadena conceptual de observación de batería: magnitud, acondicionamiento, ADC, calibración y umbral. El aprendizaje transferible consiste en justificar cada transformación y detectar qué falta por comprobar.
Los extremos pertenecen a una calibración declarada; si coinciden, la transformación es inválida.
Investiga qué ocurre con ADC2 del ESP32 clásico al usar Wi-Fi y por qué elegimos GPIO34. Localiza además qué expresa la atenuación. Presenta una lectura de la API en milivoltios con el método que la produjo, sin confundir el valor de alimentación de la placa con la escala exacta del convertidor. La conclusión de clase debe diferenciar una medida, una conversión ideal y una decisión de software.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 20/24
1. Mostrar que invertir el divisor invierte la tendencia de la lectura.
2. Distinguir códigos, voltios y porcentaje con un caso numérico.
3. Comprobar histéresis con la secuencia de cinco lecturas.
4. Registrar una calibración pequeña y justificar dos umbrales.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar que invertir el divisor invierte la tendencia de la lectura.
Distinguir códigos, voltios y porcentaje con un caso numérico.
Comprobar histéresis con la secuencia de cinco lecturas.
Registrar una calibración pequeña y justificar dos umbrales.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 21/24
Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 22/24
1. ¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
2. ¿map() limita la salida?
3. ¿Qué hace la histéresis entre límites?
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 23/24
1. No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
2. No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
3. Conserva la decisión anterior.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 24/24
CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 4: ADC y calibración: de una lectura a una decisión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Objetivo: Interpretar lecturas analógicas, construir una escala de trabajo y justificar dos umbrales de histéresis.
Aplicación: Un sensor de batería, luz o posición en un sistema UAV requiere distinguir lectura digital, magnitud física y validez del dato.
Entrega: CSV de lecturas, sentido del divisor y justificación de umbrales.
Preguntas y respuestas
¿12 bits significan 12 bits de exactitud?
No. Describen códigos; la exactitud depende del sistema y de su calibración.
¿map() limita la salida?
No; si el proyecto lo necesita, se limita explícitamente y se trata el fuera de rango.
¿Qué hace la histéresis entre límites?
Conserva la decisión anterior.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.