## Slide 1
PWM, sonido y salidas digitales en serie
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 01/24
Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar una onda digital antes de hablar de brillo o velocidad.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
Una salida digital puede expresar más que encendido y apagado
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 02/24
PWM alterna una salida entre sus niveles digitales siguiendo un periodo y una fracción de tiempo activa. La señal conserva esos niveles; lo que cambia es su distribución temporal. Un LED y su circuito pueden producir una apariencia de brillo distinta al variar esa fracción. Un instrumento o una carga pueden responder de otra manera. No convertimos automáticamente el GPIO en una fuente analógica de potencia variable.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
PWM alterna una salida entre sus niveles digitales siguiendo un periodo y una fracción de tiempo activa. La señal conserva esos niveles; lo que cambia es su distribución temporal. Un LED y su circuito pueden producir una apariencia de brillo distinta al variar esa fracción. Un instrumento o una carga pueden responder de otra manera. No convertimos automáticamente el GPIO en una fuente analógica de potencia variable.
MECRO, proyecto 04. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El piano muestra una señal cuyo ritmo determina la nota, mientras el dimmer muestra una señal cuyo ciclo de trabajo regula el efecto de brillo. Son usos diferentes de una onda digital. El registro 74HC595 del proyecto de luces ofrece otra ampliación: convierte una secuencia de bits en varias salidas conservadas. Esta clase compara las dos ideas sin confundir “muchas salidas” con “resolución de PWM”.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Una salida digital puede expresar más que encendido y apagado
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 03/24
Localiza datos, reloj y latch. ¿Qué significa desplazar ocho bits?
MECRO, proyecto 04. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 04. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
PWM alterna una salida entre sus niveles digitales siguiendo un periodo y una fracción de tiempo activa. La señal conserva esos niveles; lo que cambia es su distribución temporal. Un LED y su circuito pueden producir una apariencia de brillo distinta al variar esa fracción. Un instrumento o una carga pueden responder de otra manera. No convertimos automáticamente el GPIO en una fuente analógica de potencia variable.
MECRO, proyecto 04. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El piano muestra una señal cuyo ritmo determina la nota, mientras el dimmer muestra una señal cuyo ciclo de trabajo regula el efecto de brillo. Son usos diferentes de una onda digital. El registro 74HC595 del proyecto de luces ofrece otra ampliación: convierte una secuencia de bits en varias salidas conservadas. Esta clase compara las dos ideas sin confundir “muchas salidas” con “resolución de PWM”.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · Una salida digital puede expresar más que encendido y apagado
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 04/24
El piano muestra una señal cuyo ritmo determina la nota, mientras el dimmer muestra una señal cuyo ciclo de trabajo regula el efecto de brillo. Son usos diferentes de una onda digital. El registro 74HC595 del proyecto de luces ofrece otra ampliación: convierte una secuencia de bits en varias salidas conservadas. Esta clase compara las dos ideas sin confundir “muchas salidas” con “resolución de PWM”.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
PWM alterna una salida entre sus niveles digitales siguiendo un periodo y una fracción de tiempo activa. La señal conserva esos niveles; lo que cambia es su distribución temporal. Un LED y su circuito pueden producir una apariencia de brillo distinta al variar esa fracción. Un instrumento o una carga pueden responder de otra manera. No convertimos automáticamente el GPIO en una fuente analógica de potencia variable.
MECRO, proyecto 04. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El piano muestra una señal cuyo ritmo determina la nota, mientras el dimmer muestra una señal cuyo ciclo de trabajo regula el efecto de brillo. Son usos diferentes de una onda digital. El registro 74HC595 del proyecto de luces ofrece otra ampliación: convierte una secuencia de bits en varias salidas conservadas. Esta clase compara las dos ideas sin confundir “muchas salidas” con “resolución de PWM”.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Periodo, frecuencia y resolución
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 05/24
Más resolución permite seleccionar más códigos, pero el periférico debe generar la combinación de frecuencia y resolución solicitada. En el código de referencia se comprueba si la configuración tuvo éxito. Elegir una frecuencia nueva puede compartir recursos con otra salida, según la configuración del periférico y las bibliotecas. En la clase de servo volveremos a este punto con una señal de 50 Hz que tiene un significado distinto al brillo.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
D es una proporción; d es un código de mando de b bits para la convención del ejemplo.
Con periodo de 1 ms y tiempo activo de 0,25 ms, ¿qué ciclo de trabajo y qué código de 8 bits propones?
D = 0,25, equivalente al 25%. El código aproximado es 0,25 × 255 = 63,75: se elige 64. La frecuencia sigue siendo 1 kHz.
Cambio / Qué modifica / Ejemplo
Frecuencia / Repetición por segundo / Nota en buzzer pasivo
Duty / Fracción activa / Brillo del LED
Resolución / Pasos de mando / 8 bits: 0 a 255
Más resolución permite seleccionar más códigos, pero el periférico debe generar la combinación de frecuencia y resolución solicitada. En el código de referencia se comprueba si la configuración tuvo éxito. Elegir una frecuencia nueva puede compartir recursos con otra salida, según la configuración del periférico y las bibliotecas. En la clase de servo volveremos a este punto con una señal de 50 Hz que tiene un significado distinto al brillo.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Tres controles diferentes
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 06/24
Cambio | Qué modifica | Ejemplo
Frecuencia | Repetición por segundo | Nota en buzzer pasivo
Duty | Fracción activa | Brillo del LED
Resolución | Pasos de mando | 8 bits: 0 a 255
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Cambio / Qué modifica / Ejemplo
Frecuencia / Repetición por segundo / Nota en buzzer pasivo
Duty / Fracción activa / Brillo del LED
Resolución / Pasos de mando / 8 bits: 0 a 255
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
Una señal de 1 kHz
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 07/24
D = 0,25, equivalente al 25%. El código aproximado es 0,25 × 255 = 63,75: se elige 64. La frecuencia sigue siendo 1 kHz.
D es una proporción; d es un código de mando de b bits para la convención del ejemplo.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
D es una proporción; d es un código de mando de b bits para la convención del ejemplo.
Con periodo de 1 ms y tiempo activo de 0,25 ms, ¿qué ciclo de trabajo y qué código de 8 bits propones?
D = 0,25, equivalente al 25%. El código aproximado es 0,25 × 255 = 63,75: se elige 64. La frecuencia sigue siendo 1 kHz.
Cambio / Qué modifica / Ejemplo
Frecuencia / Repetición por segundo / Nota en buzzer pasivo
Duty / Fracción activa / Brillo del LED
Resolución / Pasos de mando / 8 bits: 0 a 255
Más resolución permite seleccionar más códigos, pero el periférico debe generar la combinación de frecuencia y resolución solicitada. En el código de referencia se comprueba si la configuración tuvo éxito. Elegir una frecuencia nueva puede compartir recursos con otra salida, según la configuración del periférico y las bibliotecas. En la clase de servo volveremos a este punto con una señal de 50 Hz que tiene un significado distinto al brillo.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
El 74HC595 y una palabra de ocho bits
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 08/24
El registro recibe bits en serie y mantiene un conjunto de salidas. DATA transporta el valor de cada bit; CLOCK determina cuándo se incorpora; LATCH presenta el conjunto almacenado. Un patrón como 00010000 puede representar una luz encendida entre ocho. Desplazar ese patrón produce la animación del proyecto. La operación shiftOut() genera una secuencia por software; no demuestra que el circuito esté usando automáticamente el periférico SPI del ESP32.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El registro recibe bits en serie y mantiene un conjunto de salidas. DATA transporta el valor de cada bit; CLOCK determina cuándo se incorpora; LATCH presenta el conjunto almacenado. Un patrón como 00010000 puede representar una luz encendida entre ocho. Desplazar ese patrón produce la animación del proyecto. La operación shiftOut() genera una secuencia por software; no demuestra que el circuito esté usando automáticamente el periférico SPI del ESP32.
Señal / Papel / Qué observa el alumno
DATA / Bit que se transmite / 0 o 1
CLOCK / Paso de desplazamiento / Ocho pulsos por palabra
LATCH / Actualización de salidas / Cambio del patrón completo
La salida del integrado también tiene límites de corriente. En un montaje con LEDs se requiere una resistencia por rama. La alimentación del SN74HC595 y los umbrales de entrada se consultan juntos: un HC alimentado a 5 V no debe suponerse compatible en todas sus condiciones con una señal de 3,3 V. El ejemplo físico del curso se prepara a 3,3 V con corrientes de indicador pequeñas y una hoja de conexiones revisada.
Con LED de 2,0 V y alimentación de 3,3 V, un resistor de 680 ohm produce aproximadamente 1,9 mA por rama en el modelo ideal. ¿Qué suma representan ocho ramas?
Aproximadamente 15,3 mA. También se revisan las condiciones por salida y del integrado completo; la suma de ramas no autoriza ignorar la caída de tensión del driver.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Señales del registro
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 09/24
Señal | Papel | Qué observa el alumno
DATA | Bit que se transmite | 0 o 1
CLOCK | Paso de desplazamiento | Ocho pulsos por palabra
LATCH | Actualización de salidas | Cambio del patrón completo
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Señal / Papel / Qué observa el alumno
DATA / Bit que se transmite / 0 o 1
CLOCK / Paso de desplazamiento / Ocho pulsos por palabra
LATCH / Actualización de salidas / Cambio del patrón completo
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
Ocho indicadores
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 10/24
Con LED de 2,0 V y alimentación de 3,3 V, un resistor de 680 ohm produce aproximadamente 1,9 mA por rama en el modelo ideal. ¿Qué suma representan ocho ramas?
Aproximadamente 15,3 mA. También se revisan las condiciones por salida y del integrado completo; la suma de ramas no autoriza ignorar la caída de tensión del driver.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Con LED de 2,0 V y alimentación de 3,3 V, un resistor de 680 ohm produce aproximadamente 1,9 mA por rama en el modelo ideal. ¿Qué suma representan ocho ramas?
Aproximadamente 15,3 mA. También se revisan las condiciones por salida y del integrado completo; la suma de ramas no autoriza ignorar la caída de tensión del driver.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Un código y dos familias de API
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 11/24
La capa course_pwm.h conserva separados el número de GPIO y el canal. En Arduino-ESP32 2.x se configuran canal y asociación de pin; en 3.x cambió la API y varias operaciones se expresan por pin. El material fija un entorno de referencia para los ejemplos y explica esa diferencia. Encontrar una función con el mismo nombre no garantiza que sus argumentos conserven el significado de una versión anterior.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
CoursePwm led(23, 0);
bool ok = led.begin(1000, 8);
if (ok) {
uint32_t duty = (raw * 255UL) / 4095UL;
led.write(duty);
}
La capa course_pwm.h conserva separados el número de GPIO y el canal. En Arduino-ESP32 2.x se configuran canal y asociación de pin; en 3.x cambió la API y varias operaciones se expresan por pin. El material fija un entorno de referencia para los ejemplos y explica esa diferencia. Encontrar una función con el mismo nombre no garantiza que sus argumentos conserven el significado de una versión anterior.
digitalWrite(LATCH, LOW);
shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST, pattern);
digitalWrite(LATCH, HIGH);
El orden de bits se relaciona con la posición física de las salidas. Si la animación parece invertida, primero compara el patrón, la convención MSBFIRST y las conexiones. No hace falta cambiar simultáneamente ocho cables y todo el programa para investigar una inversión. Una prueba de un solo bit permite identificar la correspondencia.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Uso de la capa de compatibilidad incluida
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 12/24
CoursePwm led(23, 0);
bool ok = led.begin(1000, 8);
if (ok) {
uint32_t duty = (raw * 255UL) / 4095UL;
led.write(duty);
}
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
CoursePwm led(23, 0);
bool ok = led.begin(1000, 8);
if (ok) {
uint32_t duty = (raw * 255UL) / 4095UL;
led.write(duty);
}
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Interpretación · Un código y dos familias de API
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 13/24
El orden de bits se relaciona con la posición física de las salidas. Si la animación parece invertida, primero compara el patrón, la convención MSBFIRST y las conexiones. No hace falta cambiar simultáneamente ocho cables y todo el programa para investigar una inversión. Una prueba de un solo bit permite identificar la correspondencia.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
CoursePwm led(23, 0);
bool ok = led.begin(1000, 8);
if (ok) {
uint32_t duty = (raw * 255UL) / 4095UL;
led.write(duty);
}
La capa course_pwm.h conserva separados el número de GPIO y el canal. En Arduino-ESP32 2.x se configuran canal y asociación de pin; en 3.x cambió la API y varias operaciones se expresan por pin. El material fija un entorno de referencia para los ejemplos y explica esa diferencia. Encontrar una función con el mismo nombre no garantiza que sus argumentos conserven el significado de una versión anterior.
digitalWrite(LATCH, LOW);
shiftOut(DATA, CLOCK, MSBFIRST, pattern);
digitalWrite(LATCH, HIGH);
El orden de bits se relaciona con la posición física de las salidas. Si la animación parece invertida, primero compara el patrón, la convención MSBFIRST y las conexiones. No hace falta cambiar simultáneamente ocho cables y todo el programa para investigar una inversión. Una prueba de un solo bit permite identificar la correspondencia.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio: un efecto y una secuencia
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 14/24
La vista de una simulación ayuda a relacionar el algoritmo con el patrón. Una estimación visual de brillo no es una medida lineal de potencia óptica. Si el equipo usa solo observación, puede describir orden y contraste entre estados. Para afirmar valores de señal necesita el instrumento o el modelo identificado. El docente demuestra al menos una lectura de periodo para ligar la fórmula con un objeto real.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Ejecuta c05_pwm con LED y resistencia; reconoce pin, canal, frecuencia y resolución.
Selecciona códigos 0, 64, 128, 192 y 255. Predice sus fracciones de mando.
Si hay analizador lógico u osciloscopio, mide periodo y tiempo activo; conserva la configuración.
En el proyecto 4, prueba un bit cada vez y dibuja su relación con las salidas.
Compara cambiar frecuencia del buzzer con cambiar duty del LED.
Conserva una tabla que diferencie mando calculado, señal observada y efecto visible.
Código / 8 bits / Fracción aproximada / Observación
64 / 25,1% / Por comprobar
128 / 50,2% / Por comprobar
192 / 75,3% / Por comprobar
La vista de una simulación ayuda a relacionar el algoritmo con el patrón. Una estimación visual de brillo no es una medida lineal de potencia óptica. Si el equipo usa solo observación, puede describir orden y contraste entre estados. Para afirmar valores de señal necesita el instrumento o el modelo identificado. El docente demuestra al menos una lectura de periodo para ligar la fórmula con un objeto real.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Mando del ejercicio
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 15/24
Código / 8 bits | Fracción aproximada | Observación
64 | 25,1% | Por comprobar
128 | 50,2% | Por comprobar
192 | 75,3% | Por comprobar
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Código / 8 bits / Fracción aproximada / Observación
64 / 25,1% / Por comprobar
128 / 50,2% / Por comprobar
192 / 75,3% / Por comprobar
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio: un efecto y una secuencia
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 16/24
1. Ejecuta c05_pwm con LED y resistencia; reconoce pin, canal, frecuencia y resolución.
2. Selecciona códigos 0, 64, 128, 192 y 255. Predice sus fracciones de mando.
3. Si hay analizador lógico u osciloscopio, mide periodo y tiempo activo; conserva la configuración.
4. En el proyecto 4, prueba un bit cada vez y dibuja su relación con las salidas.
5. Compara cambiar frecuencia del buzzer con cambiar duty del LED.
6. Conserva una tabla que diferencie mando calculado, señal observada y efecto visible.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Ejecuta c05_pwm con LED y resistencia; reconoce pin, canal, frecuencia y resolución.
Selecciona códigos 0, 64, 128, 192 y 255. Predice sus fracciones de mando.
Si hay analizador lógico u osciloscopio, mide periodo y tiempo activo; conserva la configuración.
En el proyecto 4, prueba un bit cada vez y dibuja su relación con las salidas.
Compara cambiar frecuencia del buzzer con cambiar duty del LED.
Conserva una tabla que diferencie mando calculado, señal observada y efecto visible.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Cómo se transfiere la idea a un UAV
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 17/24
En una aeronave conviven interfaces digitales con significados distintos. Una orden hacia un servo, un controlador de motor y una cadena de LEDs no se interpreta del mismo modo. Compartir el término PWM no hace intercambiables sus frecuencias, anchos de pulso ni etapas de potencia. El aprendizaje del curso es leer qué espera el dispositivo receptor y comprobar la señal generada antes de integrarlo. No se usa el pin como sustituto de un ESC.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
En una aeronave conviven interfaces digitales con significados distintos. Una orden hacia un servo, un controlador de motor y una cadena de LEDs no se interpreta del mismo modo. Compartir el término PWM no hace intercambiables sus frecuencias, anchos de pulso ni etapas de potencia. El aprendizaje del curso es leer qué espera el dispositivo receptor y comprobar la señal generada antes de integrarlo. No se usa el pin como sustituto de un ESC.
Dispositivo / Dato relevante / Comprobación
LED / Duty del efecto / Periodo y estado
Servo / Ancho de pulso / Intervalo permitido
Driver DC / Entrada de mando / Potencia y respuesta
Investiga en la hoja del SN74HC595 la diferencia entre registro de desplazamiento y registro de salida. Busca además sus condiciones de alimentación y de corriente. Compara la comunicación DATA/CLOCK/LATCH con un bus SPI de propósito general: ambos son síncronos, pero la función del dispositivo y el protocolo concreto siguen importando. Presenta una semejanza y una diferencia útiles para cablear.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Qué veremos después
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 18/24
Dispositivo | Dato relevante | Comprobación
LED | Duty del efecto | Periodo y estado
Servo | Ancho de pulso | Intervalo permitido
Driver DC | Entrada de mando | Potencia y respuesta
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Dispositivo / Dato relevante / Comprobación
LED / Duty del efecto / Periodo y estado
Servo / Ancho de pulso / Intervalo permitido
Driver DC / Entrada de mando / Potencia y respuesta
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Interpretación · Cómo se transfiere la idea a un UAV
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 19/24
Investiga en la hoja del SN74HC595 la diferencia entre registro de desplazamiento y registro de salida. Busca además sus condiciones de alimentación y de corriente. Compara la comunicación DATA/CLOCK/LATCH con un bus SPI de propósito general: ambos son síncronos, pero la función del dispositivo y el protocolo concreto siguen importando. Presenta una semejanza y una diferencia útiles para cablear.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
En una aeronave conviven interfaces digitales con significados distintos. Una orden hacia un servo, un controlador de motor y una cadena de LEDs no se interpreta del mismo modo. Compartir el término PWM no hace intercambiables sus frecuencias, anchos de pulso ni etapas de potencia. El aprendizaje del curso es leer qué espera el dispositivo receptor y comprobar la señal generada antes de integrarlo. No se usa el pin como sustituto de un ESC.
Dispositivo / Dato relevante / Comprobación
LED / Duty del efecto / Periodo y estado
Servo / Ancho de pulso / Intervalo permitido
Driver DC / Entrada de mando / Potencia y respuesta
Investiga en la hoja del SN74HC595 la diferencia entre registro de desplazamiento y registro de salida. Busca además sus condiciones de alimentación y de corriente. Compara la comunicación DATA/CLOCK/LATCH con un bus SPI de propósito general: ambos son síncronos, pero la función del dispositivo y el protocolo concreto siguen importando. Presenta una semejanza y una diferencia útiles para cablear.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 20/24
1. Mostrar una onda digital antes de hablar de brillo o velocidad.
2. Resolver periodo y duty con unidades.
3. Comprobar c05_pwm y una palabra del registro 74HC595.
4. Contrastar LED, buzzer y futuro servo como interfaces diferentes.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar una onda digital antes de hablar de brillo o velocidad.
Resolver periodo y duty con unidades.
Comprobar c05_pwm y una palabra del registro 74HC595.
Contrastar LED, buzzer y futuro servo como interfaces diferentes.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 21/24
Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 22/24
1. ¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
2. ¿Pin y canal son lo mismo?
3. ¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 23/24
1. No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
2. No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
3. No; genera una secuencia por software para la función definida.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 24/24
Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 5: PWM, sonido y salidas digitales en serie.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Objetivo: Distinguir frecuencia, resolución y ciclo de trabajo, y ampliar salidas con un registro de desplazamiento.
Aplicación: Una orden del controlador puede representar brillo, un aviso o una consigna para otra etapa; el significado depende de la interfaz.
Entrega: Tabla de señales PWM y correspondencia de bits del proyecto 4.
Preguntas y respuestas
¿50% de duty equivale a 1,65 V constantes en el pin?
No: el pin alterna niveles; una magnitud media depende del circuito y de la medida.
¿Pin y canal son lo mismo?
No. La API y la capa de compatibilidad deben conservar la correspondencia.
¿shiftOut() prueba uso del SPI de hardware?
No; genera una secuencia por software para la función definida.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Migración Arduino-ESP32 2.x a 3.0. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/migration_guides/2.x_to_3.0.html
Texas Instruments. SN74HC595: hoja de datos. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf
Lectura MECRO_ESP32_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 01/24
Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar un valor en pantalla y preguntar de cuándo es.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
El valor no viaja solo
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 02/24
Una lectura de temperatura necesita unidad, instante y origen. El número 24 puede significar grados Celsius, un código de conversión o un valor anterior que quedó en la pantalla. El proyecto de estación de clima permite comenzar con esa distinción. El sensor adquiere; el programa interpreta; la pantalla presenta. Una actualización de pantalla no demuestra que haya ocurrido una adquisición nueva.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una lectura de temperatura necesita unidad, instante y origen. El número 24 puede significar grados Celsius, un código de conversión o un valor anterior que quedó en la pantalla. El proyecto de estación de clima permite comenzar con esa distinción. El sensor adquiere; el programa interpreta; la pantalla presenta. Una actualización de pantalla no demuestra que haya ocurrido una adquisición nueva.
MECRO, proyecto 07. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Separar tareas ayuda a organizarlas a velocidades distintas. Un sensor lento puede actualizarse cada cierto intervalo mientras la interfaz responde a un botón más a menudo. La última lectura se almacena junto a un indicador de validez y su tiempo. Cuando falla la adquisición, la aplicación puede mostrar FALLO o una lectura anterior con su antigüedad. Reemplazar todo error por cero confunde una ausencia de dato con una medida legítima.
La estación de clima del laboratorio usa un sensor DHT y una pantalla OLED. El sensor DHT no se convierte en I2C por compartir una placa con la pantalla. Cada conexión sigue su propio protocolo. Más adelante, la IMU sí compartirá I2C con una pantalla si direcciones y condiciones eléctricas son compatibles.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
El valor no viaja solo
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 03/24
¿Qué interfaz usa cada componente? No todos los sensores son I2C.
MECRO, proyecto 07. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 07. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Una lectura de temperatura necesita unidad, instante y origen. El número 24 puede significar grados Celsius, un código de conversión o un valor anterior que quedó en la pantalla. El proyecto de estación de clima permite comenzar con esa distinción. El sensor adquiere; el programa interpreta; la pantalla presenta. Una actualización de pantalla no demuestra que haya ocurrido una adquisición nueva.
MECRO, proyecto 07. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Separar tareas ayuda a organizarlas a velocidades distintas. Un sensor lento puede actualizarse cada cierto intervalo mientras la interfaz responde a un botón más a menudo. La última lectura se almacena junto a un indicador de validez y su tiempo. Cuando falla la adquisición, la aplicación puede mostrar FALLO o una lectura anterior con su antigüedad. Reemplazar todo error por cero confunde una ausencia de dato con una medida legítima.
La estación de clima del laboratorio usa un sensor DHT y una pantalla OLED. El sensor DHT no se convierte en I2C por compartir una placa con la pantalla. Cada conexión sigue su propio protocolo. Más adelante, la IMU sí compartirá I2C con una pantalla si direcciones y condiciones eléctricas son compatibles.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Interpretación · El valor no viaja solo
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 04/24
Separar tareas ayuda a organizarlas a velocidades distintas. Un sensor lento puede actualizarse cada cierto intervalo mientras la interfaz responde a un botón más a menudo. La última lectura se almacena junto a un indicador de validez y su tiempo. Cuando falla la adquisición, la aplicación puede mostrar FALLO o una lectura anterior con su antigüedad. Reemplazar todo error por cero confunde una ausencia de dato con una medida legítima.
La estación de clima del laboratorio usa un sensor DHT y una pantalla OLED. El sensor DHT no se convierte en I2C por compartir una placa con la pantalla. Cada conexión sigue su propio protocolo. Más adelante, la IMU sí compartirá I2C con una pantalla si direcciones y condiciones eléctricas son compatibles.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Una lectura de temperatura necesita unidad, instante y origen. El número 24 puede significar grados Celsius, un código de conversión o un valor anterior que quedó en la pantalla. El proyecto de estación de clima permite comenzar con esa distinción. El sensor adquiere; el programa interpreta; la pantalla presenta. Una actualización de pantalla no demuestra que haya ocurrido una adquisición nueva.
MECRO, proyecto 07. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Separar tareas ayuda a organizarlas a velocidades distintas. Un sensor lento puede actualizarse cada cierto intervalo mientras la interfaz responde a un botón más a menudo. La última lectura se almacena junto a un indicador de validez y su tiempo. Cuando falla la adquisición, la aplicación puede mostrar FALLO o una lectura anterior con su antigüedad. Reemplazar todo error por cero confunde una ausencia de dato con una medida legítima.
La estación de clima del laboratorio usa un sensor DHT y una pantalla OLED. El sensor DHT no se convierte en I2C por compartir una placa con la pantalla. Cada conexión sigue su propio protocolo. Más adelante, la IMU sí compartirá I2C con una pantalla si direcciones y condiciones eléctricas son compatibles.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
Qué ofrece un bus I2C
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 05/24
I2C utiliza una línea de datos y una de reloj con dispositivos identificados mediante dirección. En el perfil clásico de las prácticas usamos SDA21 y SCL22, cuando ese montaje lo permita. Esas conexiones sustituyen el semáforo que usaba algunos de los mismos pines: los ejercicios son configuraciones diferentes, no un único circuito acumulado de manera automática. La dirección se comprueba con el dispositivo real y con su biblioteca.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
I2C utiliza una línea de datos y una de reloj con dispositivos identificados mediante dirección. En el perfil clásico de las prácticas usamos SDA21 y SCL22, cuando ese montaje lo permita. Esas conexiones sustituyen el semáforo que usaba algunos de los mismos pines: los ejercicios son configuraciones diferentes, no un único circuito acumulado de manera automática. La dirección se comprueba con el dispositivo real y con su biblioteca.
Interfaz / Organización / Ejemplo
UART / Flujo de bytes / Monitor serie
I2C / Bus con direcciones / OLED y MPU6050
DHT / Señal y temporización propias / Temperatura y humedad
Las líneas I2C necesitan condiciones de polarización compatibles. Algunos módulos ya incluyen resistencias pull-up y al conectarlos en paralelo cambia la resistencia equivalente. Lo importante para el primer montaje es identificar dónde van esas resistencias y a qué tensión se conectan. No se supone que cualquier módulo alimentado con 5 V produzca señales seguras para el ESP32. La ficha del módulo y las medidas del banco completan el esquema.
Dos módulos responden con la misma dirección fija. ¿Basta conectar ambos en paralelo y darles nombres distintos en C++?
No. Los nombres del programa no cambian la dirección del bus. Se revisan opciones de dirección o una arquitectura de bus adecuada.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Tres comunicaciones del banco
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 06/24
Interfaz | Organización | Ejemplo
UART | Flujo de bytes | Monitor serie
I2C | Bus con direcciones | OLED y MPU6050
DHT | Señal y temporización propias | Temperatura y humedad
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Interfaz / Organización / Ejemplo
UART / Flujo de bytes / Monitor serie
I2C / Bus con direcciones / OLED y MPU6050
DHT / Señal y temporización propias / Temperatura y humedad
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
Dos dispositivos, una dirección
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 07/24
Dos módulos responden con la misma dirección fija. ¿Basta conectar ambos en paralelo y darles nombres distintos en C++?
No. Los nombres del programa no cambian la dirección del bus. Se revisan opciones de dirección o una arquitectura de bus adecuada.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Dos módulos responden con la misma dirección fija. ¿Basta conectar ambos en paralelo y darles nombres distintos en C++?
No. Los nombres del programa no cambian la dirección del bus. Se revisan opciones de dirección o una arquitectura de bus adecuada.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Validez y antigüedad
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 08/24
Un registro mínimo puede contener valor, unidad, tiempo e indicador válido. Para tratar antigüedad se resta el tiempo de la última adquisición aceptada al tiempo actual. El umbral permitido depende de la misión y de la velocidad del sensor. Un dato ambiental de hace un segundo y uno de orientación de hace un segundo pueden tener utilidades muy diferentes. El curso pide nombrar el criterio de cada uno.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un registro mínimo puede contener valor, unidad, tiempo e indicador válido. Para tratar antigüedad se resta el tiempo de la última adquisición aceptada al tiempo actual. El umbral permitido depende de la misión y de la velocidad del sensor. Un dato ambiental de hace un segundo y uno de orientación de hace un segundo pueden tener utilidades muy diferentes. El curso pide nombrar el criterio de cada uno.
El instante se actualiza al aceptar una lectura nueva, no simplemente al redibujar la pantalla.
Entrada / Pantalla útil / Registro
Lectura reciente / Valor y unidad / Instante nuevo
Lectura inválida / FALLO o aviso / Estado de error
Lectura antigua / Valor con edad / Última adquisición válida
En bibliotecas que representan una lectura inválida mediante NaN, una comparación numérica corriente puede no comportarse como se espera. Hay que consultar la condición de validez y tratarla antes de decidir una salida. El ejemplo de clima ya contiene una comprobación isnan(); la clase explica para qué sirve y qué debe conservar el resto de la aplicación cuando se activa.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Tres situaciones de presentación
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 09/24
Entrada | Pantalla útil | Registro
Lectura reciente | Valor y unidad | Instante nuevo
Lectura inválida | FALLO o aviso | Estado de error
Lectura antigua | Valor con edad | Última adquisición válida
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Entrada / Pantalla útil / Registro
Lectura reciente / Valor y unidad / Instante nuevo
Lectura inválida / FALLO o aviso / Estado de error
Lectura antigua / Valor con edad / Última adquisición válida
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Validez y antigüedad
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 10/24
En bibliotecas que representan una lectura inválida mediante NaN, una comparación numérica corriente puede no comportarse como se espera. Hay que consultar la condición de validez y tratarla antes de decidir una salida. El ejemplo de clima ya contiene una comprobación isnan(); la clase explica para qué sirve y qué debe conservar el resto de la aplicación cuando se activa.
El instante se actualiza al aceptar una lectura nueva, no simplemente al redibujar la pantalla.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Un registro mínimo puede contener valor, unidad, tiempo e indicador válido. Para tratar antigüedad se resta el tiempo de la última adquisición aceptada al tiempo actual. El umbral permitido depende de la misión y de la velocidad del sensor. Un dato ambiental de hace un segundo y uno de orientación de hace un segundo pueden tener utilidades muy diferentes. El curso pide nombrar el criterio de cada uno.
El instante se actualiza al aceptar una lectura nueva, no simplemente al redibujar la pantalla.
Entrada / Pantalla útil / Registro
Lectura reciente / Valor y unidad / Instante nuevo
Lectura inválida / FALLO o aviso / Estado de error
Lectura antigua / Valor con edad / Última adquisición válida
En bibliotecas que representan una lectura inválida mediante NaN, una comparación numérica corriente puede no comportarse como se espera. Hay que consultar la condición de validez y tratarla antes de decidir una salida. El ejemplo de clima ya contiene una comprobación isnan(); la clase explica para qué sirve y qué debe conservar el resto de la aplicación cuando se activa.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Cómo investigar una conexión
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 11/24
Una respuesta en la dirección 0x68 indica que algún dispositivo reconoció esa dirección en esa prueba. No certifica por sí sola la identidad, la escala ni la calidad de sus medidas. La identificación de registro o el procedimiento de la biblioteca aporta otra comprobación. El diagnóstico se realiza primero sin mezclarlo con pantallas complejas, gráficas y múltiples sensores.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Wire.begin(21, 22);
Wire.beginTransmission(0x68);
uint8_t status = Wire.endTransmission();
bool acknowledged = (status == 0);
Una respuesta en la dirección 0x68 indica que algún dispositivo reconoció esa dirección en esa prueba. No certifica por sí sola la identidad, la escala ni la calidad de sus medidas. La identificación de registro o el procedimiento de la biblioteca aporta otra comprobación. El diagnóstico se realiza primero sin mezclarlo con pantallas complejas, gráficas y múltiples sensores.
Una pantalla OLED se organiza mediante un controlador y una biblioteca que traduce texto o píxeles a comandos. La dirección habitual del ejemplo puede diferir en otro módulo. También hay pantallas de aspecto parecido con controladores distintos. Antes de cambiar el código del sensor, el equipo identifica si el problema pertenece al bus, al controlador de pantalla o a la lógica de presentación.
La pantalla sigue mostrando 24,0 °C después de desconectar el sensor. ¿Qué dato del software falta consultar?
La validez y el instante de la última adquisición. El valor mostrado puede ser una copia antigua; hace falta una política explícita para ese estado.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Fragmento de diagnóstico I2C
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 12/24
Wire.begin(21, 22);
Wire.beginTransmission(0x68);
uint8_t status = Wire.endTransmission();
bool acknowledged = (status == 0);
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Wire.begin(21, 22);
Wire.beginTransmission(0x68);
uint8_t status = Wire.endTransmission();
bool acknowledged = (status == 0);
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Pantalla congelada
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 13/24
La pantalla sigue mostrando 24,0 °C después de desconectar el sensor. ¿Qué dato del software falta consultar?
La validez y el instante de la última adquisición. El valor mostrado puede ser una copia antigua; hace falta una política explícita para ese estado.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
La pantalla sigue mostrando 24,0 °C después de desconectar el sensor. ¿Qué dato del software falta consultar?
La validez y el instante de la última adquisición. El valor mostrado puede ser una copia antigua; hace falta una política explícita para ese estado.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Laboratorio de adquisición y presentación
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 14/24
En un montaje físico se revisa el circuito desconectado y se aplica el procedimiento de comprobación del banco. Si el sensor no puede desconectarse durante operación, se simula la condición por software y se declara ese origen. La finalidad del ejercicio es que la aplicación distinga dato y estado. No se presenta una inyección de error como una medición de fallo real del componente.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Abre el proyecto 7 y localiza sensor, pantalla y protocolos.
Registra el tipo exacto de sensor que usa el archivo del simulador; no lo supongas por el título.
Localiza periodo de lectura, periodo de pantalla y condición de fallo.
Añade al registro una marca temporal y un estado de validez.
Identifica los dispositivos I2C y sus direcciones con la prueba preparada por el docente.
Provoca una ausencia de lectura en la simulación o con el procedimiento de banco indicado.
Explica cómo cambia la presentación y qué valor conserva el registro.
En un montaje físico se revisa el circuito desconectado y se aplica el procedimiento de comprobación del banco. Si el sensor no puede desconectarse durante operación, se simula la condición por software y se declara ese origen. La finalidad del ejercicio es que la aplicación distinga dato y estado. No se presenta una inyección de error como una medición de fallo real del componente.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 15/24
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Relacionar el resultado con el futuro banco de IMU.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Abre el proyecto 7 y localiza sensor, pantalla y protocolos.
Registra el tipo exacto de sensor que usa el archivo del simulador; no lo supongas por el título.
Localiza periodo de lectura, periodo de pantalla y condición de fallo.
Añade al registro una marca temporal y un estado de validez.
Identifica los dispositivos I2C y sus direcciones con la prueba preparada por el docente.
Provoca una ausencia de lectura en la simulación o con el procedimiento de banco indicado.
Explica cómo cambia la presentación y qué valor conserva el registro.
En un montaje físico se revisa el circuito desconectado y se aplica el procedimiento de comprobación del banco. Si el sensor no puede desconectarse durante operación, se simula la condición por software y se declara ese origen. La finalidad del ejercicio es que la aplicación distinga dato y estado. No se presenta una inyección de error como una medición de fallo real del componente.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Laboratorio de adquisición y presentación
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 16/24
1. Abre el proyecto 7 y localiza sensor, pantalla y protocolos.
2. Registra el tipo exacto de sensor que usa el archivo del simulador; no lo supongas por el título.
3. Localiza periodo de lectura, periodo de pantalla y condición de fallo.
4. Añade al registro una marca temporal y un estado de validez.
5. Identifica los dispositivos I2C y sus direcciones con la prueba preparada por el docente.
6. Provoca una ausencia de lectura en la simulación o con el procedimiento de banco indicado.
7. Explica cómo cambia la presentación y qué valor conserva el registro.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Abre el proyecto 7 y localiza sensor, pantalla y protocolos.
Registra el tipo exacto de sensor que usa el archivo del simulador; no lo supongas por el título.
Localiza periodo de lectura, periodo de pantalla y condición de fallo.
Añade al registro una marca temporal y un estado de validez.
Identifica los dispositivos I2C y sus direcciones con la prueba preparada por el docente.
Provoca una ausencia de lectura en la simulación o con el procedimiento de banco indicado.
Explica cómo cambia la presentación y qué valor conserva el registro.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
De la estación ambiental a una carga de sensores
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 17/24
Una carga de sensores para un UAV puede utilizar una arquitectura semejante: adquisición, procesamiento, almacenamiento y presentación. Los requisitos de tiempo y precisión cambian con la variable. La organización de módulos que aprendemos hoy permite añadir la IMU sin convertir todo el programa en una única función extensa. Cada dato llega acompañado de la información que permite usarlo con criterio.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una carga de sensores para un UAV puede utilizar una arquitectura semejante: adquisición, procesamiento, almacenamiento y presentación. Los requisitos de tiempo y precisión cambian con la variable. La organización de módulos que aprendemos hoy permite añadir la IMU sin convertir todo el programa en una única función extensa. Cada dato llega acompañado de la información que permite usarlo con criterio.
Pregunta / Dónde buscar
¿Qué variable entrega? / Hoja de datos y biblioteca
¿Con qué unidad? / API y escala configurada
¿Cada cuánto es nueva? / Adquisición y marcas de tiempo
¿Cómo informa fallo? / Resultado de la operación
Investiga la diferencia entre dirección del bus, número de pin y nombre de la variable. Son referencias de niveles distintos. Para ampliar, compara UART, I2C y SPI con una tabla de líneas, organización y dispositivo de ejemplo. No necesitas implementar tres protocolos completos en una sesión: sí debes poder explicar por qué conectar la pantalla a un pin de sensor DHT no cumple la misma función.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Preguntas para cualquier sensor nuevo
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 18/24
Pregunta | Dónde buscar
¿Qué variable entrega? | Hoja de datos y biblioteca
¿Con qué unidad? | API y escala configurada
¿Cada cuánto es nueva? | Adquisición y marcas de tiempo
¿Cómo informa fallo? | Resultado de la operación
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pregunta / Dónde buscar
¿Qué variable entrega? / Hoja de datos y biblioteca
¿Con qué unidad? / API y escala configurada
¿Cada cuánto es nueva? / Adquisición y marcas de tiempo
¿Cómo informa fallo? / Resultado de la operación
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Interpretación · De la estación ambiental a una carga de sensores
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 19/24
Investiga la diferencia entre dirección del bus, número de pin y nombre de la variable. Son referencias de niveles distintos. Para ampliar, compara UART, I2C y SPI con una tabla de líneas, organización y dispositivo de ejemplo. No necesitas implementar tres protocolos completos en una sesión: sí debes poder explicar por qué conectar la pantalla a un pin de sensor DHT no cumple la misma función.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Una carga de sensores para un UAV puede utilizar una arquitectura semejante: adquisición, procesamiento, almacenamiento y presentación. Los requisitos de tiempo y precisión cambian con la variable. La organización de módulos que aprendemos hoy permite añadir la IMU sin convertir todo el programa en una única función extensa. Cada dato llega acompañado de la información que permite usarlo con criterio.
Pregunta / Dónde buscar
¿Qué variable entrega? / Hoja de datos y biblioteca
¿Con qué unidad? / API y escala configurada
¿Cada cuánto es nueva? / Adquisición y marcas de tiempo
¿Cómo informa fallo? / Resultado de la operación
Investiga la diferencia entre dirección del bus, número de pin y nombre de la variable. Son referencias de niveles distintos. Para ampliar, compara UART, I2C y SPI con una tabla de líneas, organización y dispositivo de ejemplo. No necesitas implementar tres protocolos completos en una sesión: sí debes poder explicar por qué conectar la pantalla a un pin de sensor DHT no cumple la misma función.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 20/24
1. Mostrar un valor en pantalla y preguntar de cuándo es.
2. Separar DHT, OLED e I2C en el esquema del proyecto.
3. Agregar tiempo y validez al registro del clima.
4. Relacionar el resultado con el futuro banco de IMU.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar un valor en pantalla y preguntar de cuándo es.
Separar DHT, OLED e I2C en el esquema del proyecto.
Agregar tiempo y validez al registro del clima.
Relacionar el resultado con el futuro banco de IMU.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 21/24
La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 22/24
1. ¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
2. ¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
3. ¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 23/24
1. No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
2. Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
3. Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 24/24
Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 6: Sensores digitales, I2C y pantallas: un dato con identidad.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Objetivo: Leer y presentar una variable conservando unidad, instante, estado de la lectura y dirección del dispositivo.
Aplicación: La instrumentación de drones necesita saber qué sensor produjo cada dato y si sigue siendo utilizable.
Entrega: Mapa de interfaces y registro de valor, unidad, tiempo y estado.
Preguntas y respuestas
¿Actualizar OLED equivale a adquirir un dato?
No. Pueden ejecutarse con agendas distintas.
¿Una respuesta I2C confirma una medida correcta?
Confirma reconocimiento de dirección en esa prueba; faltan identidad, configuración y lectura.
¿Qué comunica mejor un fallo: cero o un estado?
Un estado explícito evita confundir ausencia con una medida numérica legítima.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.