## Slide 1
Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 01/24
Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Relacionar ida y vuelta con una distancia observable.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
Qué observa el sensor ultrasónico
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 02/24
El HC-SR04 representa distancia mediante la duración de un pulso de eco asociado a una medición acústica. El sonido recorre la ida hasta el objeto y la vuelta al sensor. Esa doble trayectoria explica la división entre dos. No se está midiendo luz ni una distancia por imagen. El tamaño, orientación y superficie del objeto pueden cambiar el eco disponible en hardware.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El HC-SR04 representa distancia mediante la duración de un pulso de eco asociado a una medición acústica. El sonido recorre la ida hasta el objeto y la vuelta al sensor. Esa doble trayectoria explica la división entre dos. No se está midiendo luz ni una distancia por imagen. El tamaño, orientación y superficie del objeto pueden cambiar el eco disponible en hardware.
MECRO, proyecto 06. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En Wokwi se puede seleccionar una distancia de entrada del modelo y observar qué informa el programa. Eso es útil para comprobar la conversión y el tratamiento de extremos. En el banco, la distancia se contrasta con una referencia física y un objeto definido. La simulación no sustituye las comprobaciones de alimentación, nivel de señal, montaje o respuesta ante superficies diferentes.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Qué observa el sensor ultrasónico
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 03/24
Localiza TRIG y ECHO. Antes del hardware, adapta la señal ECHO de 5 V.
MECRO, proyecto 06. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 06. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El HC-SR04 representa distancia mediante la duración de un pulso de eco asociado a una medición acústica. El sonido recorre la ida hasta el objeto y la vuelta al sensor. Esa doble trayectoria explica la división entre dos. No se está midiendo luz ni una distancia por imagen. El tamaño, orientación y superficie del objeto pueden cambiar el eco disponible en hardware.
MECRO, proyecto 06. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En Wokwi se puede seleccionar una distancia de entrada del modelo y observar qué informa el programa. Eso es útil para comprobar la conversión y el tratamiento de extremos. En el banco, la distancia se contrasta con una referencia física y un objeto definido. La simulación no sustituye las comprobaciones de alimentación, nivel de señal, montaje o respuesta ante superficies diferentes.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · Qué observa el sensor ultrasónico
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 04/24
En Wokwi se puede seleccionar una distancia de entrada del modelo y observar qué informa el programa. Eso es útil para comprobar la conversión y el tratamiento de extremos. En el banco, la distancia se contrasta con una referencia física y un objeto definido. La simulación no sustituye las comprobaciones de alimentación, nivel de señal, montaje o respuesta ante superficies diferentes.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El HC-SR04 representa distancia mediante la duración de un pulso de eco asociado a una medición acústica. El sonido recorre la ida hasta el objeto y la vuelta al sensor. Esa doble trayectoria explica la división entre dos. No se está midiendo luz ni una distancia por imagen. El tamaño, orientación y superficie del objeto pueden cambiar el eco disponible en hardware.
MECRO, proyecto 06. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En Wokwi se puede seleccionar una distancia de entrada del modelo y observar qué informa el programa. Eso es útil para comprobar la conversión y el tratamiento de extremos. En el banco, la distancia se contrasta con una referencia física y un objeto definido. La simulación no sustituye las comprobaciones de alimentación, nivel de señal, montaje o respuesta ante superficies diferentes.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Una fórmula con ida y vuelta
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 05/24
Una comparación requiere definir desde dónde se mide. La cara del sensor y el borde de una caja no son la misma referencia. Para una primera práctica bastan tres posiciones separadas y una superficie que el docente haya comprobado. Repetir lecturas en la misma posición permite observar dispersión. Cambiar posición y superficie a la vez impediría atribuir con claridad una diferencia.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Se usa c = 343 m/s como aproximación de aula. Las condiciones del aire afectan a esa aproximación.
Con la velocidad de aula, ¿qué distancia representa un pulso de 1000 μs?
El recorrido total sería 34,3 cm. La distancia de ida es la mitad: 17,15 cm. Es una conversión del modelo, no una verificación de exactitud del módulo.
Dato / Unidad / Qué debe acompañarlo
Duración del eco / microsegundos / Operación válida
Distancia calculada / cm / Conversión utilizada
Distancia de referencia / cm / Puntos físicos de medida
Una comparación requiere definir desde dónde se mide. La cara del sensor y el borde de una caja no son la misma referencia. Para una primera práctica bastan tres posiciones separadas y una superficie que el docente haya comprobado. Repetir lecturas en la misma posición permite observar dispersión. Cambiar posición y superficie a la vez impediría atribuir con claridad una diferencia.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Tiempo, cálculo y referencia
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 06/24
Dato | Unidad | Qué debe acompañarlo
Duración del eco | microsegundos | Operación válida
Distancia calculada | cm | Conversión utilizada
Distancia de referencia | cm | Puntos físicos de medida
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Dato / Unidad / Qué debe acompañarlo
Duración del eco / microsegundos / Operación válida
Distancia calculada / cm / Conversión utilizada
Distancia de referencia / cm / Puntos físicos de medida
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
Eco de 1000 microsegundos
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 07/24
El recorrido total sería 34,3 cm. La distancia de ida es la mitad: 17,15 cm. Es una conversión del modelo, no una verificación de exactitud del módulo.
Se usa c = 343 m/s como aproximación de aula. Las condiciones del aire afectan a esa aproximación.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Se usa c = 343 m/s como aproximación de aula. Las condiciones del aire afectan a esa aproximación.
Con la velocidad de aula, ¿qué distancia representa un pulso de 1000 μs?
El recorrido total sería 34,3 cm. La distancia de ida es la mitad: 17,15 cm. Es una conversión del modelo, no una verificación de exactitud del módulo.
Dato / Unidad / Qué debe acompañarlo
Duración del eco / microsegundos / Operación válida
Distancia calculada / cm / Conversión utilizada
Distancia de referencia / cm / Puntos físicos de medida
Una comparación requiere definir desde dónde se mide. La cara del sensor y el borde de una caja no son la misma referencia. Para una primera práctica bastan tres posiciones separadas y una superficie que el docente haya comprobado. Repetir lecturas en la misma posición permite observar dispersión. Cambiar posición y superficie a la vez impediría atribuir con claridad una diferencia.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
La señal de 5 V y la entrada de 3,3 V
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 08/24
El esquema original del laboratorio representa la simulación. Para hardware, el nivel de ECHO debe adaptarse a la entrada del ESP32 cuando el módulo lo entrega a 5 V. No se supone que un GPIO de la placa tolere ese nivel. En un divisor resistivo, R1 se coloca entre la salida ECHO y el nodo de medida; R2 se coloca entre ese nodo y GND. La referencia común debe estar definida.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El esquema original del laboratorio representa la simulación. Para hardware, el nivel de ECHO debe adaptarse a la entrada del ESP32 cuando el módulo lo entrega a 5 V. No se supone que un GPIO de la placa tolere ese nivel. En un divisor resistivo, R1 se coloca entre la salida ECHO y el nodo de medida; R2 se coloca entre ese nodo y GND. La referencia común debe estar definida.
Ejemplo de banco: R1 = 2,2 kohm y R2 = 3,3 kohm producen 3,0 V nominales desde 5,0 V. Se verifica el nivel con el montaje real.
Conexión / Función / Revisión
VCC del sensor / Alimentación del módulo / Ficha del módulo
TRIG / Inicio de medición / Compatibilidad de entrada
ECHO adaptado / Señal al GPIO / Nivel medido
GND / Referencia común / Continuidad
El divisor es parte de la interfaz, no una instrucción opcional que se omite porque la animación funciona. Un sensor de distancia compatible con lógica de 3,3 V puede utilizar otra interfaz, siempre que su documentación lo respalde. El docente conserva la referencia del componente físico: “HC-SR04 o equivalente” no hace idénticos todos sus módulos.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Interfaz física que se comprueba
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 09/24
Conexión | Función | Revisión
VCC del sensor | Alimentación del módulo | Ficha del módulo
TRIG | Inicio de medición | Compatibilidad de entrada
ECHO adaptado | Señal al GPIO | Nivel medido
GND | Referencia común | Continuidad
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Conexión / Función / Revisión
VCC del sensor / Alimentación del módulo / Ficha del módulo
TRIG / Inicio de medición / Compatibilidad de entrada
ECHO adaptado / Señal al GPIO / Nivel medido
GND / Referencia común / Continuidad
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
La señal de 5 V y la entrada de 3,3 V
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 10/24
El divisor es parte de la interfaz, no una instrucción opcional que se omite porque la animación funciona. Un sensor de distancia compatible con lógica de 3,3 V puede utilizar otra interfaz, siempre que su documentación lo respalde. El docente conserva la referencia del componente físico: “HC-SR04 o equivalente” no hace idénticos todos sus módulos.
Ejemplo de banco: R1 = 2,2 kohm y R2 = 3,3 kohm producen 3,0 V nominales desde 5,0 V. Se verifica el nivel con el montaje real.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El esquema original del laboratorio representa la simulación. Para hardware, el nivel de ECHO debe adaptarse a la entrada del ESP32 cuando el módulo lo entrega a 5 V. No se supone que un GPIO de la placa tolere ese nivel. En un divisor resistivo, R1 se coloca entre la salida ECHO y el nodo de medida; R2 se coloca entre ese nodo y GND. La referencia común debe estar definida.
Ejemplo de banco: R1 = 2,2 kohm y R2 = 3,3 kohm producen 3,0 V nominales desde 5,0 V. Se verifica el nivel con el montaje real.
Conexión / Función / Revisión
VCC del sensor / Alimentación del módulo / Ficha del módulo
TRIG / Inicio de medición / Compatibilidad de entrada
ECHO adaptado / Señal al GPIO / Nivel medido
GND / Referencia común / Continuidad
El divisor es parte de la interfaz, no una instrucción opcional que se omite porque la animación funciona. Un sensor de distancia compatible con lógica de 3,3 V puede utilizar otra interfaz, siempre que su documentación lo respalde. El docente conserva la referencia del componente físico: “HC-SR04 o equivalente” no hace idénticos todos sus módulos.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Tiempo de espera y ausencia de dato
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 11/24
La llamada tiene un tiempo de espera explícito. Sigue siendo bloqueante, pero su duración máxima queda acotada para esta práctica. Devolver cero por no completar el pulso no significa que el objeto esté tocando el sensor. Primero se interpreta la condición de la operación y después se calcula distancia. Una pantalla que muestra 0 cm para cualquier error pierde esa distinción.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
unsigned long us = pulseIn(ECHO, HIGH, 25000UL);
if (us == 0) {
Serial.println("INVALID");
return;
}
float distance_cm = us * 0.0343f / 2.0f;
La llamada tiene un tiempo de espera explícito. Sigue siendo bloqueante, pero su duración máxima queda acotada para esta práctica. Devolver cero por no completar el pulso no significa que el objeto esté tocando el sensor. Primero se interpreta la condición de la operación y después se calcula distancia. Una pantalla que muestra 0 cm para cualquier error pierde esa distinción.
El tiempo de la adquisición también ocupa parte de la agenda. Si después coordinamos un servo, habrá que considerar su movimiento, la espera del sensor y el momento de aceptar la lectura. La versión de clase es deliberadamente pequeña para que esa duración pueda verse antes de construir un explorador. Guardar tiempo de inicio y de fin permite comprobar cuánto estuvo ocupada cada operación.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Núcleo de c07_distancia
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 12/24
unsigned long us = pulseIn(ECHO, HIGH, 25000UL);
if (us == 0) {
Serial.println("INVALID");
return;
}
float distance_cm = us * 0.0343f / 2.0f;
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
unsigned long us = pulseIn(ECHO, HIGH, 25000UL);
if (us == 0) {
Serial.println("INVALID");
return;
}
float distance_cm = us * 0.0343f / 2.0f;
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Interpretación · Tiempo de espera y ausencia de dato
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 13/24
El tiempo de la adquisición también ocupa parte de la agenda. Si después coordinamos un servo, habrá que considerar su movimiento, la espera del sensor y el momento de aceptar la lectura. La versión de clase es deliberadamente pequeña para que esa duración pueda verse antes de construir un explorador. Guardar tiempo de inicio y de fin permite comprobar cuánto estuvo ocupada cada operación.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
unsigned long us = pulseIn(ECHO, HIGH, 25000UL);
if (us == 0) {
Serial.println("INVALID");
return;
}
float distance_cm = us * 0.0343f / 2.0f;
La llamada tiene un tiempo de espera explícito. Sigue siendo bloqueante, pero su duración máxima queda acotada para esta práctica. Devolver cero por no completar el pulso no significa que el objeto esté tocando el sensor. Primero se interpreta la condición de la operación y después se calcula distancia. Una pantalla que muestra 0 cm para cualquier error pierde esa distinción.
El tiempo de la adquisición también ocupa parte de la agenda. Si después coordinamos un servo, habrá que considerar su movimiento, la espera del sensor y el momento de aceptar la lectura. La versión de clase es deliberadamente pequeña para que esa duración pueda verse antes de construir un explorador. Guardar tiempo de inicio y de fin permite comprobar cuánto estuvo ocupada cada operación.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio de contraste y fallos
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 14/24
La diferencia entre referencia y medida se describe primero en centímetros. Un porcentaje puede resultar confuso cerca de cero. El propósito del ejercicio es encontrar si la conversión tiene sentido, si se conserva una referencia y si el programa trata la ausencia de eco. La calibración detallada de un sistema ultrasónico completo queda fuera de esta primera práctica.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Revisa el esquema de simulación y la tabla de interfaz física.
Ejecuta c07_distancia y cambia tres distancias conocidas en Wokwi.
Calcula manualmente un caso a partir del tiempo de eco.
En banco, contrasta tres posiciones con regla y objeto definidos.
Retira el eco con el procedimiento del docente y observa INVALID.
Compara la conversión ideal y la referencia, sin inventar una corrección con un único punto.
Registra una condición en la que la lectura no deba usarse para decidir.
Referencia / cm / Medida / cm / Estado / observación
Posición 1 / Por obtener / Objeto y montaje
Posición 2 / Por obtener / Misma referencia
Sin eco / Sin distancia válida / Tiempo de espera
La diferencia entre referencia y medida se describe primero en centímetros. Un porcentaje puede resultar confuso cerca de cero. El propósito del ejercicio es encontrar si la conversión tiene sentido, si se conserva una referencia y si el programa trata la ausencia de eco. La calibración detallada de un sistema ultrasónico completo queda fuera de esta primera práctica.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Registro mínimo
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 15/24
Referencia / cm | Medida / cm | Estado / observación
Posición 1 | Por obtener | Objeto y montaje
Posición 2 | Por obtener | Misma referencia
Sin eco | Sin distancia válida | Tiempo de espera
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Referencia / cm / Medida / cm / Estado / observación
Posición 1 / Por obtener / Objeto y montaje
Posición 2 / Por obtener / Misma referencia
Sin eco / Sin distancia válida / Tiempo de espera
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio de contraste y fallos
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 16/24
1. Revisa el esquema de simulación y la tabla de interfaz física.
2. Ejecuta c07_distancia y cambia tres distancias conocidas en Wokwi.
3. Calcula manualmente un caso a partir del tiempo de eco.
4. En banco, contrasta tres posiciones con regla y objeto definidos.
5. Retira el eco con el procedimiento del docente y observa INVALID.
6. Compara la conversión ideal y la referencia, sin inventar una corrección con un único punto.
7. Registra una condición en la que la lectura no deba usarse para decidir.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Revisa el esquema de simulación y la tabla de interfaz física.
Ejecuta c07_distancia y cambia tres distancias conocidas en Wokwi.
Calcula manualmente un caso a partir del tiempo de eco.
En banco, contrasta tres posiciones con regla y objeto definidos.
Retira el eco con el procedimiento del docente y observa INVALID.
Compara la conversión ideal y la referencia, sin inventar una corrección con un único punto.
Registra una condición en la que la lectura no deba usarse para decidir.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Aplicación y límites de una medida de proximidad
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 17/24
Una aplicación de apoyo a drones puede usar distancia para demostrar principios de proximidad o para un banco de exploración. La lectura de un módulo educativo no basta para prometer navegación o prevención de colisiones. La clase enseña a observar cobertura, tiempos y casos inválidos. Esa forma de trabajar permite después comparar otras tecnologías de sensado sin creer que todas fallan de la misma manera.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una aplicación de apoyo a drones puede usar distancia para demostrar principios de proximidad o para un banco de exploración. La lectura de un módulo educativo no basta para prometer navegación o prevención de colisiones. La clase enseña a observar cobertura, tiempos y casos inválidos. Esa forma de trabajar permite después comparar otras tecnologías de sensado sin creer que todas fallan de la misma manera.
La pantalla repite 25 cm durante un fallo. ¿Qué necesita saber la aplicación?
Si se obtuvo una lectura nueva, cuándo ocurrió y qué estado devolvió la adquisición. Repetir un valor almacenado no demuestra que el objeto permanezca a 25 cm.
Investiga por qué una superficie inclinada puede cambiar el eco y por qué la velocidad del sonido no es una constante independiente del ambiente. Explica la consecuencia práctica sin resolver un modelo acústico avanzado. El reto de transferencia consiste en escribir una política para dato inválido: aviso, conservación con edad o suspensión de una decisión que dependía de esa lectura.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 18/24
La pantalla repite 25 cm durante un fallo. ¿Qué necesita saber la aplicación?
Investiga por qué una superficie inclinada puede cambiar el eco y por qué la velocidad del sonido no es una constante independiente del ambiente. Explica la consecuencia práctica sin resolver un modelo acústico avanzado. El reto de transferencia consiste en escribir una política para dato inválido: aviso, conservación con edad o suspensión de una decisión que dependía de esa lectura.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una aplicación de apoyo a drones puede usar distancia para demostrar principios de proximidad o para un banco de exploración. La lectura de un módulo educativo no basta para prometer navegación o prevención de colisiones. La clase enseña a observar cobertura, tiempos y casos inválidos. Esa forma de trabajar permite después comparar otras tecnologías de sensado sin creer que todas fallan de la misma manera.
La pantalla repite 25 cm durante un fallo. ¿Qué necesita saber la aplicación?
Si se obtuvo una lectura nueva, cuándo ocurrió y qué estado devolvió la adquisición. Repetir un valor almacenado no demuestra que el objeto permanezca a 25 cm.
Investiga por qué una superficie inclinada puede cambiar el eco y por qué la velocidad del sonido no es una constante independiente del ambiente. Explica la consecuencia práctica sin resolver un modelo acústico avanzado. El reto de transferencia consiste en escribir una política para dato inválido: aviso, conservación con edad o suspensión de una decisión que dependía de esa lectura.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Dato repetido
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 19/24
La pantalla repite 25 cm durante un fallo. ¿Qué necesita saber la aplicación?
Si se obtuvo una lectura nueva, cuándo ocurrió y qué estado devolvió la adquisición. Repetir un valor almacenado no demuestra que el objeto permanezca a 25 cm.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
La pantalla repite 25 cm durante un fallo. ¿Qué necesita saber la aplicación?
Si se obtuvo una lectura nueva, cuándo ocurrió y qué estado devolvió la adquisición. Repetir un valor almacenado no demuestra que el objeto permanezca a 25 cm.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 20/24
1. Relacionar ida y vuelta con una distancia observable.
2. Resolver el ejemplo de 1000 μs y revisar unidades.
3. Comprobar c07_distancia con eco y sin eco.
4. Contrastar una referencia y explicar la adaptación de ECHO.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Relacionar ida y vuelta con una distancia observable.
Resolver el ejemplo de 1000 μs y revisar unidades.
Comprobar c07_distancia con eco y sin eco.
Contrastar una referencia y explicar la adaptación de ECHO.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 21/24
Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 22/24
1. ¿Por qué se divide entre dos?
2. ¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
3. ¿Un retorno cero es distancia cero?
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 23/24
1. Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
2. No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
3. No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 4 CLASE 07 24/24
Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 7: Distancia: tiempo de vuelo, adaptación de nivel y lecturas inválidas.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Objetivo: Convertir un tiempo de eco en distancia y comprobar su coherencia sin confundir falta de eco con distancia cero.
Aplicación: Un sensor de proximidad en un equipo UAV exige comprender qué mide y en qué situaciones puede dejar de informar.
Entrega: Conversión explicada, tabla de contraste y tratamiento de lectura inválida.
Preguntas y respuestas
¿Por qué se divide entre dos?
Porque el tiempo corresponde al recorrido de ida y vuelta.
¿pulseIn con timeout deja de bloquear?
No. La espera queda acotada por el tiempo establecido.
¿Un retorno cero es distancia cero?
No; en este uso representa que no se completó un pulso válido.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_07.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 01/24
Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
PRESENCIAL 4 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Presentar el esquema completo y el intervalo mecánico antes de mover.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Tres cosas diferentes: mando, posición y medida
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 02/24
El proyecto de radar del laboratorio coordina un servo con un sensor ultrasónico. El nombre sirve para presentar el explorador, pero la medición es acústica. El programa puede ordenar un ángulo y dibujar una línea; eso no demuestra que el mecanismo ya alcanzó esa posición cuando se adquirió el dato. Nuestra primera tarea de integración es reconocer esa diferencia y guardar qué ocurrió en cada etapa.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
El proyecto de radar del laboratorio coordina un servo con un sensor ultrasónico. El nombre sirve para presentar el explorador, pero la medición es acústica. El programa puede ordenar un ángulo y dibujar una línea; eso no demuestra que el mecanismo ya alcanzó esa posición cuando se adquirió el dato. Nuestra primera tarea de integración es reconocer esa diferencia y guardar qué ocurrió en cada etapa.
MECRO, proyecto 11. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En una carga de sensor, la orientación del soporte forma parte del significado de la medida. Un registro útil puede contener orden, tiempo de orden, tiempo de adquisición, distancia y estado. Si no hay un sensor de posición independiente, se identifica la posición como ordenada o estimada. Esta precisión del lenguaje ayuda a tomar decisiones de montaje sin exigir instrumentación avanzada.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Tres cosas diferentes: mando, posición y medida
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 03/24
Distingue la energía del servo y la señal de control. Comprueba referencia común.
MECRO, proyecto 11. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
MECRO, proyecto 11. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El proyecto de radar del laboratorio coordina un servo con un sensor ultrasónico. El nombre sirve para presentar el explorador, pero la medición es acústica. El programa puede ordenar un ángulo y dibujar una línea; eso no demuestra que el mecanismo ya alcanzó esa posición cuando se adquirió el dato. Nuestra primera tarea de integración es reconocer esa diferencia y guardar qué ocurrió en cada etapa.
MECRO, proyecto 11. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En una carga de sensor, la orientación del soporte forma parte del significado de la medida. Un registro útil puede contener orden, tiempo de orden, tiempo de adquisición, distancia y estado. Si no hay un sensor de posición independiente, se identifica la posición como ordenada o estimada. Esta precisión del lenguaje ayuda a tomar decisiones de montaje sin exigir instrumentación avanzada.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Interpretación · Tres cosas diferentes: mando, posición y medida
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 04/24
En una carga de sensor, la orientación del soporte forma parte del significado de la medida. Un registro útil puede contener orden, tiempo de orden, tiempo de adquisición, distancia y estado. Si no hay un sensor de posición independiente, se identifica la posición como ordenada o estimada. Esta precisión del lenguaje ayuda a tomar decisiones de montaje sin exigir instrumentación avanzada.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
El proyecto de radar del laboratorio coordina un servo con un sensor ultrasónico. El nombre sirve para presentar el explorador, pero la medición es acústica. El programa puede ordenar un ángulo y dibujar una línea; eso no demuestra que el mecanismo ya alcanzó esa posición cuando se adquirió el dato. Nuestra primera tarea de integración es reconocer esa diferencia y guardar qué ocurrió en cada etapa.
MECRO, proyecto 11. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En una carga de sensor, la orientación del soporte forma parte del significado de la medida. Un registro útil puede contener orden, tiempo de orden, tiempo de adquisición, distancia y estado. Si no hay un sensor de posición independiente, se identifica la posición como ordenada o estimada. Esta precisión del lenguaje ayuda a tomar decisiones de montaje sin exigir instrumentación avanzada.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
Ancho de pulso y respuesta del servo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 05/24
Un servo convencional interpreta el ancho de un pulso repetido según su interfaz. Los límites y el sentido dependen del modelo y del montaje. No se enseña que cualquier servo tenga exactamente 0° a 180° entre 1 y 2 ms. En la práctica se comienza en una posición sin interferencia y con un intervalo permitido por su documentación. El archivo c08_servo usa un margen de ejercicio que el docente debe contrastar con el dispositivo.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
El pulso de 1,5 ms es un ejemplo habitual de referencia central; el recorrido efectivo se verifica en el servo y el mecanismo reales.
Un servo convencional interpreta el ancho de un pulso repetido según su interfaz. Los límites y el sentido dependen del modelo y del montaje. No se enseña que cualquier servo tenga exactamente 0° a 180° entre 1 y 2 ms. En la práctica se comienza en una posición sin interferencia y con un intervalo permitido por su documentación. El archivo c08_servo usa un margen de ejercicio que el docente debe contrastar con el dispositivo.
Dato / Significado / Comprobación
Pulso / μs / Mando eléctrico / Señal observada
Ángulo solicitado / Convención del programa / Calibración del montaje
Posición real / Estado del mecanismo / Observación o sensor
La cuenta de duty depende de la resolución configurada. Con 16 bits y periodo de 20000 μs, un pulso de 1500 μs corresponde aproximadamente a 4915 cuentas. No se copia ese código a una configuración de 8 bits. La misma fracción exige otro número porque cambió la representación digital.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Una orden y lo que falta conocer
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 06/24
Dato | Significado | Comprobación
Pulso / μs | Mando eléctrico | Señal observada
Ángulo solicitado | Convención del programa | Calibración del montaje
Posición real | Estado del mecanismo | Observación o sensor
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Dato / Significado / Comprobación
Pulso / μs / Mando eléctrico / Señal observada
Ángulo solicitado / Convención del programa / Calibración del montaje
Posición real / Estado del mecanismo / Observación o sensor
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
Ancho de pulso y respuesta del servo
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 07/24
La cuenta de duty depende de la resolución configurada. Con 16 bits y periodo de 20000 μs, un pulso de 1500 μs corresponde aproximadamente a 4915 cuentas. No se copia ese código a una configuración de 8 bits. La misma fracción exige otro número porque cambió la representación digital.
El pulso de 1,5 ms es un ejemplo habitual de referencia central; el recorrido efectivo se verifica en el servo y el mecanismo reales.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
El pulso de 1,5 ms es un ejemplo habitual de referencia central; el recorrido efectivo se verifica en el servo y el mecanismo reales.
Un servo convencional interpreta el ancho de un pulso repetido según su interfaz. Los límites y el sentido dependen del modelo y del montaje. No se enseña que cualquier servo tenga exactamente 0° a 180° entre 1 y 2 ms. En la práctica se comienza en una posición sin interferencia y con un intervalo permitido por su documentación. El archivo c08_servo usa un margen de ejercicio que el docente debe contrastar con el dispositivo.
Dato / Significado / Comprobación
Pulso / μs / Mando eléctrico / Señal observada
Ángulo solicitado / Convención del programa / Calibración del montaje
Posición real / Estado del mecanismo / Observación o sensor
La cuenta de duty depende de la resolución configurada. Con 16 bits y periodo de 20000 μs, un pulso de 1500 μs corresponde aproximadamente a 4915 cuentas. No se copia ese código a una configuración de 8 bits. La misma fracción exige otro número porque cambió la representación digital.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Alimentación y montaje de banco
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 08/24
El servo necesita energía para su motor interno y puede demandar corriente variable al arrancar o sostener carga. La señal del GPIO no aporta esa potencia. En el banco se prepara una fuente adecuada para el actuador y una referencia de señal compatible. El positivo de esa fuente no se une arbitrariamente con otras alimentaciones de la placa. El docente presenta el circuito completo antes de realizar movimientos.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
El servo necesita energía para su motor interno y puede demandar corriente variable al arrancar o sostener carga. La señal del GPIO no aporta esa potencia. En el banco se prepara una fuente adecuada para el actuador y una referencia de señal compatible. El positivo de esa fuente no se une arbitrariamente con otras alimentaciones de la placa. El docente presenta el circuito completo antes de realizar movimientos.
Elemento / Trabajo / Qué se comprueba
GPIO13 / Orden al servo / Nivel y pulso
Fuente del servo / Energía del actuador / Tensión y capacidad
GND de referencia / Interpretación de señal / Conexión definida
Soporte mecánico / Movimiento permitido / Sin interferencias
El programa funciona quieto y la placa se reinicia cuando se mueve el servo. ¿Qué revisas antes de cambiar el algoritmo?
La alimentación, la demanda del actuador, las conexiones y la referencia del montaje. El síntoma puede pertenecer al suministro de energía; no se resuelve suponiendo que todo es un error de programación.
Cada equipo identifica el recorrido que puede observar y los puntos donde el soporte podría interferir. No se fuerza un extremo para “calibrar” una pieza. El propósito es producir órdenes repetibles dentro de un intervalo comprobado y conservar la condición de alimentación del ensayo.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Separación de funciones
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 09/24
Elemento | Trabajo | Qué se comprueba
GPIO13 | Orden al servo | Nivel y pulso
Fuente del servo | Energía del actuador | Tensión y capacidad
GND de referencia | Interpretación de señal | Conexión definida
Soporte mecánico | Movimiento permitido | Sin interferencias
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Elemento / Trabajo / Qué se comprueba
GPIO13 / Orden al servo / Nivel y pulso
Fuente del servo / Energía del actuador / Tensión y capacidad
GND de referencia / Interpretación de señal / Conexión definida
Soporte mecánico / Movimiento permitido / Sin interferencias
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Reinicio al mover
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 10/24
El programa funciona quieto y la placa se reinicia cuando se mueve el servo. ¿Qué revisas antes de cambiar el algoritmo?
La alimentación, la demanda del actuador, las conexiones y la referencia del montaje. El síntoma puede pertenecer al suministro de energía; no se resuelve suponiendo que todo es un error de programación.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
El programa funciona quieto y la placa se reinicia cuando se mueve el servo. ¿Qué revisas antes de cambiar el algoritmo?
La alimentación, la demanda del actuador, las conexiones y la referencia del montaje. El síntoma puede pertenecer al suministro de energía; no se resuelve suponiendo que todo es un error de programación.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Secuencia del explorador
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 11/24
El fragmento describe una secuencia; las funciones representan tareas que el equipo debe relacionar con su proyecto. No se presenta como un firmware completo listo para compilar. Primero se prueba el servo con c08_servo y el sensor con c07_distancia. Después se integra un pequeño conjunto de posiciones. La condición para adquirir se define según el montaje y la evidencia disponible.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
// Estado 1: ordenar una posicion permitida
commandServo(target);
// Estado 2: esperar la condicion de adquisicion
// Estado 3: adquirir y guardar el par coherente
record(target, sampleTime, distance, valid);
El fragmento describe una secuencia; las funciones representan tareas que el equipo debe relacionar con su proyecto. No se presenta como un firmware completo listo para compilar. Primero se prueba el servo con c08_servo y el sensor con c07_distancia. Después se integra un pequeño conjunto de posiciones. La condición para adquirir se define según el montaje y la evidencia disponible.
La práctica del brazo robótico sirve como variante de mando y filtrado del potenciómetro. Su señal se puede reutilizar para una base de cámara, pero no basta cambiar el dibujo del proyecto para conocer la orientación de una carga. El equipo explica qué variable mide realmente y qué movimiento solo ordena. Esta distinción se conservará cuando aparezcan motores con encoder.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Tres momentos de una exploración
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 12/24
// Estado 1: ordenar una posicion permitida
commandServo(target);
// Estado 2: esperar la condicion de adquisicion
// Estado 3: adquirir y guardar el par coherente
record(target, sampleTime, distance, valid);
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
// Estado 1: ordenar una posicion permitida
commandServo(target);
// Estado 2: esperar la condicion de adquisicion
// Estado 3: adquirir y guardar el par coherente
record(target, sampleTime, distance, valid);
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Interpretación · Secuencia del explorador
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 13/24
La práctica del brazo robótico sirve como variante de mando y filtrado del potenciómetro. Su señal se puede reutilizar para una base de cámara, pero no basta cambiar el dibujo del proyecto para conocer la orientación de una carga. El equipo explica qué variable mide realmente y qué movimiento solo ordena. Esta distinción se conservará cuando aparezcan motores con encoder.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
// Estado 1: ordenar una posicion permitida
commandServo(target);
// Estado 2: esperar la condicion de adquisicion
// Estado 3: adquirir y guardar el par coherente
record(target, sampleTime, distance, valid);
El fragmento describe una secuencia; las funciones representan tareas que el equipo debe relacionar con su proyecto. No se presenta como un firmware completo listo para compilar. Primero se prueba el servo con c08_servo y el sensor con c07_distancia. Después se integra un pequeño conjunto de posiciones. La condición para adquirir se define según el montaje y la evidencia disponible.
La práctica del brazo robótico sirve como variante de mando y filtrado del potenciómetro. Su señal se puede reutilizar para una base de cámara, pero no basta cambiar el dibujo del proyecto para conocer la orientación de una carga. El equipo explica qué variable mide realmente y qué movimiento solo ordena. Esta distinción se conservará cuando aparezcan motores con encoder.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Agenda de cuatro horas y evidencias
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 14/24
Los alumnos con kit trabajan con su material confirmado. Los demás usan el simulador y los bancos compartidos programados para el taller. En el registro se identifica qué comprobación se realizó físicamente y cuál pertenece a una ejecución de simulación. El resultado común del curso es la explicación del sistema y de su evidencia, con el modo de trabajo documentado.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Minutos / Trabajo / Producto
0–25 / Revisión de esquemas / Mapa del equipo
25–70 / Servo y señales / Intervalo comprobado
70–120 / Ultrasonido y nivel / Referencia de distancia
120–175 / Integración por estados / Registro coherente
175–215 / Pruebas y diagnóstico / Fallo explicado
215–240 / Demostración y cierre / Entrega del equipo
Comprueba por separado cada subsistema antes de integrar.
Ordena tres posiciones permitidas y registra qué has observado.
Relaciona cada distancia con la orden y el instante que le corresponden.
Trata un caso sin eco y conserva el estado en lugar de inventar distancia.
Intercambia roles de cableado, programación, medida y registro.
Entrega una conclusión sobre alimentación y otra sobre sincronización.
Los alumnos con kit trabajan con su material confirmado. Los demás usan el simulador y los bancos compartidos programados para el taller. En el registro se identifica qué comprobación se realizó físicamente y cuál pertenece a una ejecución de simulación. El resultado común del curso es la explicación del sistema y de su evidencia, con el modo de trabajo documentado.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Taller presencial 1
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 15/24
Minutos | Trabajo | Producto
0–25 | Revisión de esquemas | Mapa del equipo
25–70 | Servo y señales | Intervalo comprobado
70–120 | Ultrasonido y nivel | Referencia de distancia
120–175 | Integración por estados | Registro coherente
175–215 | Pruebas y diagnóstico | Fallo explicado
215–240 | Demostración y cierre | Entrega del equipo
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Minutos / Trabajo / Producto
0–25 / Revisión de esquemas / Mapa del equipo
25–70 / Servo y señales / Intervalo comprobado
70–120 / Ultrasonido y nivel / Referencia de distancia
120–175 / Integración por estados / Registro coherente
175–215 / Pruebas y diagnóstico / Fallo explicado
215–240 / Demostración y cierre / Entrega del equipo
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Agenda de cuatro horas y evidencias
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 16/24
1. Comprueba por separado cada subsistema antes de integrar.
2. Ordena tres posiciones permitidas y registra qué has observado.
3. Relaciona cada distancia con la orden y el instante que le corresponden.
4. Trata un caso sin eco y conserva el estado en lugar de inventar distancia.
5. Intercambia roles de cableado, programación, medida y registro.
6. Entrega una conclusión sobre alimentación y otra sobre sincronización.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Comprueba por separado cada subsistema antes de integrar.
Ordena tres posiciones permitidas y registra qué has observado.
Relaciona cada distancia con la orden y el instante que le corresponden.
Trata un caso sin eco y conserva el estado en lugar de inventar distancia.
Intercambia roles de cableado, programación, medida y registro.
Entrega una conclusión sobre alimentación y otra sobre sincronización.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
Qué se acepta al cerrar el taller
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 17/24
La entrega debe permitir que otra persona reconstruya el ensayo: esquema vigente, configuración de señal, intervalo permitido, código identificado y una tabla de posiciones y lecturas. Una animación atractiva no sustituye ese registro. Tampoco se exige una exploración de muchos puntos antes de resolver tres casos coherentes. La calidad se reconoce en que el equipo puede explicar de dónde salió cada dato y qué falta comprobar.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
La entrega debe permitir que otra persona reconstruya el ensayo: esquema vigente, configuración de señal, intervalo permitido, código identificado y una tabla de posiciones y lecturas. Una animación atractiva no sustituye ese registro. Tampoco se exige una exploración de muchos puntos antes de resolver tres casos coherentes. La calidad se reconoce en que el equipo puede explicar de dónde salió cada dato y qué falta comprobar.
Dos equipos dibujan el mismo barrido. Uno guarda solo distancias y el otro guarda orden, instante y estado. ¿Cuál permite investigar una lectura fuera de secuencia?
El segundo conserva las referencias necesarias. La figura por sí sola no permite saber cuándo se adquirió cada dato.
Para investigar, compara el servo con el stepper del proyecto 13: señal de mando, energía, estado que se conoce y mecanismo de transmisión. Deja el stepper como ampliación hasta disponer de motor y driver coherentes. La siguiente parte del curso profundiza en potencia, medición de movimiento y realimentación, usando un banco DC de baja tensión.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 18/24
Dos equipos dibujan el mismo barrido. Uno guarda solo distancias y el otro guarda orden, instante y estado. ¿Cuál permite investigar una lectura fuera de secuencia?
Para investigar, compara el servo con el stepper del proyecto 13: señal de mando, energía, estado que se conoce y mecanismo de transmisión. Deja el stepper como ampliación hasta disponer de motor y driver coherentes. La siguiente parte del curso profundiza en potencia, medición de movimiento y realimentación, usando un banco DC de baja tensión.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
La entrega debe permitir que otra persona reconstruya el ensayo: esquema vigente, configuración de señal, intervalo permitido, código identificado y una tabla de posiciones y lecturas. Una animación atractiva no sustituye ese registro. Tampoco se exige una exploración de muchos puntos antes de resolver tres casos coherentes. La calidad se reconoce en que el equipo puede explicar de dónde salió cada dato y qué falta comprobar.
Dos equipos dibujan el mismo barrido. Uno guarda solo distancias y el otro guarda orden, instante y estado. ¿Cuál permite investigar una lectura fuera de secuencia?
El segundo conserva las referencias necesarias. La figura por sí sola no permite saber cuándo se adquirió cada dato.
Para investigar, compara el servo con el stepper del proyecto 13: señal de mando, energía, estado que se conoce y mecanismo de transmisión. Deja el stepper como ampliación hasta disponer de motor y driver coherentes. La siguiente parte del curso profundiza en potencia, medición de movimiento y realimentación, usando un banco DC de baja tensión.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Misma figura, distinto registro
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 19/24
Dos equipos dibujan el mismo barrido. Uno guarda solo distancias y el otro guarda orden, instante y estado. ¿Cuál permite investigar una lectura fuera de secuencia?
El segundo conserva las referencias necesarias. La figura por sí sola no permite saber cuándo se adquirió cada dato.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Dos equipos dibujan el mismo barrido. Uno guarda solo distancias y el otro guarda orden, instante y estado. ¿Cuál permite investigar una lectura fuera de secuencia?
El segundo conserva las referencias necesarias. La figura por sí sola no permite saber cuándo se adquirió cada dato.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 20/24
1. Presentar el esquema completo y el intervalo mecánico antes de mover.
2. Verificar servo y sensor de manera independiente.
3. Integrar tres posiciones con tiempo y validez en el registro.
4. Demostrar un fallo y explicar la evidencia de cada equipo.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Presentar el esquema completo y el intervalo mecánico antes de mover.
Verificar servo y sensor de manera independiente.
Integrar tres posiciones con tiempo y validez en el registro.
Demostrar un fallo y explicar la evidencia de cada equipo.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 21/24
Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 22/24
1. ¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
2. ¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
3. ¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 23/24
1. No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
2. El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
3. La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 4 CLASE 08 24/24
Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 8: Taller 1: servomotor y explorador ultrasónico.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Objetivo: Coordinar una orden de posición con una lectura de distancia y conservar un registro coherente.
Aplicación: Una base de sensor o cámara necesita relacionar posición ordenada, tiempo de movimiento y dato adquirido.
Entrega: Esquema revisado, tres registros coherentes y diagnóstico de una condición de fallo.
Preguntas y respuestas
¿Ordenar 90° demuestra que el mecanismo llegó?
No. Se distingue la orden de una posición observada o medida.
¿Por qué no usar el GPIO como alimentación?
El GPIO comunica la señal; la energía del actuador exige una etapa de alimentación adecuada.
¿Qué debe acompañar una distancia del barrido?
La orden o posición de referencia, el instante y el estado de validez.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Wokwi. Referencia del servomotor. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-servo
Wokwi. Referencia del sensor HC-SR04. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-hc-sr04
Espressif Systems. ESP32-DevKitC V4: guía de la placa. https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/user_guide.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_08.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.