## Slide 1
Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 01/24
Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Separar señal, fuente y carga en el esquema antes de mostrar el código.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
Una cadena con funciones separadas
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 02/24
El ESP32 produce señales de mando; la etapa de potencia dirige energía hacia la carga. Un motor DC puede consumir corrientes muy superiores a las de un GPIO y generar perturbaciones al conmutar o cambiar de movimiento. Por eso no se conecta como si fuera otro LED. El banco del curso identifica fuente, driver, motor, referencia y señal. Cada elemento aparece en el esquema antes de ejecutar el programa.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El ESP32 produce señales de mando; la etapa de potencia dirige energía hacia la carga. Un motor DC puede consumir corrientes muy superiores a las de un GPIO y generar perturbaciones al conmutar o cambiar de movimiento. Por eso no se conecta como si fuera otro LED. El banco del curso identifica fuente, driver, motor, referencia y señal. Cada elemento aparece en el esquema antes de ejecutar el programa.
Elemento / Función / Evidencia que se busca
ESP32 / Generar la orden / Pin y configuración
Driver / Conmutar energía / Referencia y conexiones
Fuente / Aportar potencia / Condición de alimentación
Motor / Producir movimiento / Estado y respuesta
El proyecto 15 del laboratorio aporta una base de control de dirección y PWM con L293D, pero al revisar la página su enlace de simulación está vacío y su imagen no se encuentra en la ruta publicada. El curso no depende de ese recurso ausente: aporta un ejemplo nuevo de mando de banco, una tabla de interfaz y una práctica virtual numérica. El montaje con motor se organiza con el material confirmado o en banco compartido.
Un motor DC de escobillas no representa toda la electrónica de un motor BLDC de dron. El primero sirve aquí para ver la separación entre orden y potencia y para aprender medición y realimentación. El ESC de un BLDC cumple otra interfaz y controla sus fases. Se compara la arquitectura sin trasladar automáticamente conexiones ni parámetros de un dispositivo al otro.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Cadena del banco DC
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 03/24
Elemento | Función | Evidencia que se busca
ESP32 | Generar la orden | Pin y configuración
Driver | Conmutar energía | Referencia y conexiones
Fuente | Aportar potencia | Condición de alimentación
Motor | Producir movimiento | Estado y respuesta
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Elemento / Función / Evidencia que se busca
ESP32 / Generar la orden / Pin y configuración
Driver / Conmutar energía / Referencia y conexiones
Fuente / Aportar potencia / Condición de alimentación
Motor / Producir movimiento / Estado y respuesta
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · Una cadena con funciones separadas
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 04/24
El proyecto 15 del laboratorio aporta una base de control de dirección y PWM con L293D, pero al revisar la página su enlace de simulación está vacío y su imagen no se encuentra en la ruta publicada. El curso no depende de ese recurso ausente: aporta un ejemplo nuevo de mando de banco, una tabla de interfaz y una práctica virtual numérica. El montaje con motor se organiza con el material confirmado o en banco compartido.
Un motor DC de escobillas no representa toda la electrónica de un motor BLDC de dron. El primero sirve aquí para ver la separación entre orden y potencia y para aprender medición y realimentación. El ESC de un BLDC cumple otra interfaz y controla sus fases. Se compara la arquitectura sin trasladar automáticamente conexiones ni parámetros de un dispositivo al otro.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El ESP32 produce señales de mando; la etapa de potencia dirige energía hacia la carga. Un motor DC puede consumir corrientes muy superiores a las de un GPIO y generar perturbaciones al conmutar o cambiar de movimiento. Por eso no se conecta como si fuera otro LED. El banco del curso identifica fuente, driver, motor, referencia y señal. Cada elemento aparece en el esquema antes de ejecutar el programa.
Elemento / Función / Evidencia que se busca
ESP32 / Generar la orden / Pin y configuración
Driver / Conmutar energía / Referencia y conexiones
Fuente / Aportar potencia / Condición de alimentación
Motor / Producir movimiento / Estado y respuesta
El proyecto 15 del laboratorio aporta una base de control de dirección y PWM con L293D, pero al revisar la página su enlace de simulación está vacío y su imagen no se encuentra en la ruta publicada. El curso no depende de ese recurso ausente: aporta un ejemplo nuevo de mando de banco, una tabla de interfaz y una práctica virtual numérica. El montaje con motor se organiza con el material confirmado o en banco compartido.
Un motor DC de escobillas no representa toda la electrónica de un motor BLDC de dron. El primero sirve aquí para ver la separación entre orden y potencia y para aprender medición y realimentación. El ESC de un BLDC cumple otra interfaz y controla sus fases. Se compara la arquitectura sin trasladar automáticamente conexiones ni parámetros de un dispositivo al otro.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Puente H, habilitación y alimentación
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 05/24
Un puente H permite aplicar distintas condiciones a los extremos de un motor. Las entradas de dirección y la habilitación deben interpretarse con la hoja del driver concreto. Deshabilitar, dejar libre y frenar no son necesariamente el mismo estado eléctrico. La clase comienza con movimiento en un solo sentido y parada de mando, de manera que la observación sea fácil de relacionar con las señales.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un puente H permite aplicar distintas condiciones a los extremos de un motor. Las entradas de dirección y la habilitación deben interpretarse con la hoja del driver concreto. Deshabilitar, dejar libre y frenar no son necesariamente el mismo estado eléctrico. La clase comienza con movimiento en un solo sentido y parada de mando, de manera que la observación sea fácil de relacionar con las señales.
Señal / GPIO clásico / Papel
ENABLE / 25 / PWM de mando
IN1 / 26 / Dirección del banco
IN2 / 27 / Dirección del banco
GND / Referencia / Según esquema del driver
En el L293D se distingue la alimentación lógica VCC1 de la de potencia VCC2. La hoja de TI especifica condiciones de operación; no respalda alimentar VCC1 con 3,3 V como propone una explicación del sitio. El banco utiliza la alimentación lógica que exige el componente y revisa por separado la compatibilidad de sus entradas con el ESP32. Separar alimentaciones de señal y potencia no constituye por sí solo aislamiento galvánico.
La fuente entrega una tensión, pero en los bornes del motor se observa menos durante el movimiento. ¿La diferencia demuestra que el ADC falla?
No. Primero se identifica qué se midió y se considera la caída de tensión en la etapa de potencia y en las conexiones bajo esa carga. El circuito se estudia antes de atribuir el síntoma a otro subsistema.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Perfil de conexiones del ejemplo nuevo
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 06/24
Señal | GPIO clásico | Papel
ENABLE | 25 | PWM de mando
IN1 | 26 | Dirección del banco
IN2 | 27 | Dirección del banco
GND | Referencia | Según esquema del driver
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Señal / GPIO clásico / Papel
ENABLE / 25 / PWM de mando
IN1 / 26 / Dirección del banco
IN2 / 27 / Dirección del banco
GND / Referencia / Según esquema del driver
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
Una tensión que desaparece
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 07/24
La fuente entrega una tensión, pero en los bornes del motor se observa menos durante el movimiento. ¿La diferencia demuestra que el ADC falla?
No. Primero se identifica qué se midió y se considera la caída de tensión en la etapa de potencia y en las conexiones bajo esa carga. El circuito se estudia antes de atribuir el síntoma a otro subsistema.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
La fuente entrega una tensión, pero en los bornes del motor se observa menos durante el movimiento. ¿La diferencia demuestra que el ADC falla?
No. Primero se identifica qué se midió y se considera la caída de tensión en la etapa de potencia y en las conexiones bajo esa carga. El circuito se estudia antes de atribuir el síntoma a otro subsistema.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
Caracterizar antes de controlar
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 08/24
La misma orden PWM no garantiza la misma velocidad con distintas cargas, tensiones o condiciones de arranque. Puede existir una zona en la que el motor aún no inicia movimiento y otra en la que sí continúa girando después de haber arrancado. Para estudiar esa respuesta se conservan fuente, montaje y sentido. Primero registramos el efecto observado; la próxima clase añadirá un método explícito de medición de RPM.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La misma orden PWM no garantiza la misma velocidad con distintas cargas, tensiones o condiciones de arranque. Puede existir una zona en la que el motor aún no inicia movimiento y otra en la que sí continúa girando después de haber arrancado. Para estudiar esa respuesta se conservan fuente, montaje y sentido. Primero registramos el efecto observado; la próxima clase añadirá un método explícito de medición de RPM.
Mando / % / Velocidad / RPM / Condición
0 / 0 / Modelo didáctico
20 / 80 / Modelo didáctico
60 / 570 / Modelo didáctico
100 / 950 / Modelo didáctico
En el caso sintético, pasar de 20% a 60% cambia de 80 a 570 RPM. ¿Puedes anunciar una ley universal PWM–RPM?
No. La tabla describe el caso declarado y muestra que mando y respuesta son magnitudes diferentes. Para un motor físico se requiere medir bajo condiciones identificadas.
La denominación “control de velocidad” se utiliza a veces para mover un potenciómetro que cambia PWM. En esta fase el programa controla el mando, no verifica velocidad. Ese lenguaje se precisa al cerrar el lazo. La distinción será visible cuando aparezca una perturbación: el potenciómetro puede conservar su posición mientras la velocidad cambia.
Datos sintéticos del caso de clase. El banco real debe caracterizarse con su fuente, motor, driver y carga.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Datos sintéticos para practicar lectura
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 09/24
Mando / % | Velocidad / RPM | Condición
0 | 0 | Modelo didáctico
20 | 80 | Modelo didáctico
60 | 570 | Modelo didáctico
100 | 950 | Modelo didáctico
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Mando / % / Velocidad / RPM / Condición
0 / 0 / Modelo didáctico
20 / 80 / Modelo didáctico
60 / 570 / Modelo didáctico
100 / 950 / Modelo didáctico
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
Mismo motor: PWM y velocidad no son iguales
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 10/24
Chart: Velocidad / krpm
| 0 % | 20 % | 60 % | 100 %
Velocidad / krpm | 0 | 0.08 | 0.57 | 0.95
Datos sintéticos del caso de clase. El banco real debe caracterizarse con su fuente, motor, driver y carga.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Datos sintéticos del caso de clase. El banco real debe caracterizarse con su fuente, motor, driver y carga.
La misma orden PWM no garantiza la misma velocidad con distintas cargas, tensiones o condiciones de arranque. Puede existir una zona en la que el motor aún no inicia movimiento y otra en la que sí continúa girando después de haber arrancado. Para estudiar esa respuesta se conservan fuente, montaje y sentido. Primero registramos el efecto observado; la próxima clase añadirá un método explícito de medición de RPM.
Mando / % / Velocidad / RPM / Condición
0 / 0 / Modelo didáctico
20 / 80 / Modelo didáctico
60 / 570 / Modelo didáctico
100 / 950 / Modelo didáctico
En el caso sintético, pasar de 20% a 60% cambia de 80 a 570 RPM. ¿Puedes anunciar una ley universal PWM–RPM?
No. La tabla describe el caso declarado y muestra que mando y respuesta son magnitudes diferentes. Para un motor físico se requiere medir bajo condiciones identificadas.
La denominación “control de velocidad” se utiliza a veces para mover un potenciómetro que cambia PWM. En esta fase el programa controla el mando, no verifica velocidad. Ese lenguaje se precisa al cerrar el lazo. La distinción será visible cuando aparezca una perturbación: el potenciómetro puede conservar su posición mientras la velocidad cambia.
Datos sintéticos del caso de clase. El banco real debe caracterizarse con su fuente, motor, driver y carga.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Mando explícito y estado inicial
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 11/24
El ejemplo completo inicia con el driver deshabilitado y acepta órdenes por el monitor serie. El mando de aula se limita y vence si no se renueva. Ese comportamiento se documenta para evitar interpretar una parada temporal como un fallo del driver. La versión incluida trabaja en un solo sentido: el alumno estudia la tabla del componente antes de ampliar una inversión.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
// El mando inicia en cero.
if (command == '+') duty = min(160, duty+20);
if (command == 's') duty = 0;
if (uint32_t(now-commandAt) > 2000) duty = 0;
motor.write(duty);
El ejemplo completo inicia con el driver deshabilitado y acepta órdenes por el monitor serie. El mando de aula se limita y vence si no se renueva. Ese comportamiento se documenta para evitar interpretar una parada temporal como un fallo del driver. La versión incluida trabaja en un solo sentido: el alumno estudia la tabla del componente antes de ampliar una inversión.
La frecuencia de PWM es una elección de diseño del banco. No se enseña que 5 kHz sea una frecuencia “ideal” universal para L293D. El efecto audible, las pérdidas de conmutación y el comportamiento del conjunto pueden cambiar con la frecuencia. El docente elige una condición de referencia compatible con su montaje y la mantiene durante la primera comparación. Cambiar frecuencia y carga simultáneamente no produce una prueba fácil de interpretar.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Núcleo del banco c09_motor
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 12/24
// El mando inicia en cero.
if (command == '+') duty = min(160, duty+20);
if (command == 's') duty = 0;
if (uint32_t(now-commandAt) > 2000) duty = 0;
motor.write(duty);
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
// El mando inicia en cero.
if (command == '+') duty = min(160, duty+20);
if (command == 's') duty = 0;
if (uint32_t(now-commandAt) > 2000) duty = 0;
motor.write(duty);
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Interpretación · Mando explícito y estado inicial
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 13/24
La frecuencia de PWM es una elección de diseño del banco. No se enseña que 5 kHz sea una frecuencia “ideal” universal para L293D. El efecto audible, las pérdidas de conmutación y el comportamiento del conjunto pueden cambiar con la frecuencia. El docente elige una condición de referencia compatible con su montaje y la mantiene durante la primera comparación. Cambiar frecuencia y carga simultáneamente no produce una prueba fácil de interpretar.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
// El mando inicia en cero.
if (command == '+') duty = min(160, duty+20);
if (command == 's') duty = 0;
if (uint32_t(now-commandAt) > 2000) duty = 0;
motor.write(duty);
El ejemplo completo inicia con el driver deshabilitado y acepta órdenes por el monitor serie. El mando de aula se limita y vence si no se renueva. Ese comportamiento se documenta para evitar interpretar una parada temporal como un fallo del driver. La versión incluida trabaja en un solo sentido: el alumno estudia la tabla del componente antes de ampliar una inversión.
La frecuencia de PWM es una elección de diseño del banco. No se enseña que 5 kHz sea una frecuencia “ideal” universal para L293D. El efecto audible, las pérdidas de conmutación y el comportamiento del conjunto pueden cambiar con la frecuencia. El docente elige una condición de referencia compatible con su montaje y la mantiene durante la primera comparación. Cambiar frecuencia y carga simultáneamente no produce una prueba fácil de interpretar.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio de mando y respuesta
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 14/24
La comparación se realiza con motor de baja tensión sujeto en el banco y bajo el procedimiento docente. El alumno sin motor puede estudiar la señal de habilitación y resolver los registros sintéticos; la evidencia del ensayo físico queda a cargo del equipo que lo ejecuta. El propósito común es explicar la cadena completa, no afirmar que un movimiento visto en pantalla valida corriente o temperatura del hardware.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Presenta el esquema de la etapa y señala por dónde circula la energía del motor.
Comprueba alimentación lógica, alimentación de potencia e interfaz del componente.
Ejecuta c09_motor primero con la salida observada y sin una carga no revisada.
En el banco docente, ordena incrementos pequeños dentro del límite previsto y observa el inicio de movimiento.
Comprueba parada por orden y vencimiento del mando.
Registra configuración, orden, tensión observada y descripción del movimiento.
Prepara qué variable y qué sensor faltan para informar RPM.
La comparación se realiza con motor de baja tensión sujeto en el banco y bajo el procedimiento docente. El alumno sin motor puede estudiar la señal de habilitación y resolver los registros sintéticos; la evidencia del ensayo físico queda a cargo del equipo que lo ejecuta. El propósito común es explicar la cadena completa, no afirmar que un movimiento visto en pantalla valida corriente o temperatura del hardware.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 15/24
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
Identificar qué falta para hablar de RPM medidas.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Presenta el esquema de la etapa y señala por dónde circula la energía del motor.
Comprueba alimentación lógica, alimentación de potencia e interfaz del componente.
Ejecuta c09_motor primero con la salida observada y sin una carga no revisada.
En el banco docente, ordena incrementos pequeños dentro del límite previsto y observa el inicio de movimiento.
Comprueba parada por orden y vencimiento del mando.
Registra configuración, orden, tensión observada y descripción del movimiento.
Prepara qué variable y qué sensor faltan para informar RPM.
La comparación se realiza con motor de baja tensión sujeto en el banco y bajo el procedimiento docente. El alumno sin motor puede estudiar la señal de habilitación y resolver los registros sintéticos; la evidencia del ensayo físico queda a cargo del equipo que lo ejecuta. El propósito común es explicar la cadena completa, no afirmar que un movimiento visto en pantalla valida corriente o temperatura del hardware.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio de mando y respuesta
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 16/24
1. Presenta el esquema de la etapa y señala por dónde circula la energía del motor.
2. Comprueba alimentación lógica, alimentación de potencia e interfaz del componente.
3. Ejecuta c09_motor primero con la salida observada y sin una carga no revisada.
4. En el banco docente, ordena incrementos pequeños dentro del límite previsto y observa el inicio de movimiento.
5. Comprueba parada por orden y vencimiento del mando.
6. Registra configuración, orden, tensión observada y descripción del movimiento.
7. Prepara qué variable y qué sensor faltan para informar RPM.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Presenta el esquema de la etapa y señala por dónde circula la energía del motor.
Comprueba alimentación lógica, alimentación de potencia e interfaz del componente.
Ejecuta c09_motor primero con la salida observada y sin una carga no revisada.
En el banco docente, ordena incrementos pequeños dentro del límite previsto y observa el inicio de movimiento.
Comprueba parada por orden y vencimiento del mando.
Registra configuración, orden, tensión observada y descripción del movimiento.
Prepara qué variable y qué sensor faltan para informar RPM.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Comparación con la arquitectura de drones
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 17/24
Para una carga mecánica auxiliar de UAV, elegir el actuador empieza por la función: posicionar un soporte, accionar una pieza o sostener una velocidad. El tipo de motor y la información que entrega su sistema cambian la arquitectura. En lugar de escoger por apariencia, el equipo escribe qué orden recibe y qué observación necesitaría para verificar su función.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Sistema / Interfaz de potencia / Qué se aprende aquí
DC de escobillas / Puente H o etapa adecuada / Mando y energía
Servo de posición / Control interno propio / Pulso y posición
BLDC con ESC / Conmutación electrónica / Cadena de interfaces
Para una carga mecánica auxiliar de UAV, elegir el actuador empieza por la función: posicionar un soporte, accionar una pieza o sostener una velocidad. El tipo de motor y la información que entrega su sistema cambian la arquitectura. En lugar de escoger por apariencia, el equipo escribe qué orden recibe y qué observación necesitaría para verificar su función.
Investiga en la hoja del driver el nombre y la condición de cada alimentación. Compara luego un estado deshabilitado con uno de frenado según su tabla funcional. Describe la diferencia sin generalizarla a todos los puentes H. El siguiente paso consiste en obtener una medida de movimiento cuya unidad y referencia podamos defender.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Dispositivos que no se intercambian por nombre
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 18/24
Sistema | Interfaz de potencia | Qué se aprende aquí
DC de escobillas | Puente H o etapa adecuada | Mando y energía
Servo de posición | Control interno propio | Pulso y posición
BLDC con ESC | Conmutación electrónica | Cadena de interfaces
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Sistema / Interfaz de potencia / Qué se aprende aquí
DC de escobillas / Puente H o etapa adecuada / Mando y energía
Servo de posición / Control interno propio / Pulso y posición
BLDC con ESC / Conmutación electrónica / Cadena de interfaces
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Interpretación · Comparación con la arquitectura de drones
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 19/24
Investiga en la hoja del driver el nombre y la condición de cada alimentación. Compara luego un estado deshabilitado con uno de frenado según su tabla funcional. Describe la diferencia sin generalizarla a todos los puentes H. El siguiente paso consiste en obtener una medida de movimiento cuya unidad y referencia podamos defender.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Sistema / Interfaz de potencia / Qué se aprende aquí
DC de escobillas / Puente H o etapa adecuada / Mando y energía
Servo de posición / Control interno propio / Pulso y posición
BLDC con ESC / Conmutación electrónica / Cadena de interfaces
Para una carga mecánica auxiliar de UAV, elegir el actuador empieza por la función: posicionar un soporte, accionar una pieza o sostener una velocidad. El tipo de motor y la información que entrega su sistema cambian la arquitectura. En lugar de escoger por apariencia, el equipo escribe qué orden recibe y qué observación necesitaría para verificar su función.
Investiga en la hoja del driver el nombre y la condición de cada alimentación. Compara luego un estado deshabilitado con uno de frenado según su tabla funcional. Describe la diferencia sin generalizarla a todos los puentes H. El siguiente paso consiste en obtener una medida de movimiento cuya unidad y referencia podamos defender.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 20/24
1. Separar señal, fuente y carga en el esquema antes de mostrar el código.
2. Revisar las alimentaciones de la hoja del driver.
3. Comparar orden PWM y respuesta del banco o del caso sintético.
4. Identificar qué falta para hablar de RPM medidas.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Separar señal, fuente y carga en el esquema antes de mostrar el código.
Revisar las alimentaciones de la hoja del driver.
Comparar orden PWM y respuesta del banco o del caso sintético.
Identificar qué falta para hablar de RPM medidas.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 21/24
La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 22/24
1. ¿PWM es una lectura de velocidad?
2. ¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
3. ¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 23/24
1. No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
2. No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
3. No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 5 CLASE 09 24/24
Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 9: Motores y etapa de potencia: la orden no es la energía.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Objetivo: Reconocer un driver y caracterizar un motor DC de banco sin confundir PWM con velocidad medida.
Aplicación: La cadena controlador, etapa de potencia y motor permite entender la arquitectura de propulsión y de mecanismos auxiliares de un UAV.
Entrega: Esquema de potencia, registro de mando y explicación de la medida que falta.
Preguntas y respuestas
¿PWM es una lectura de velocidad?
No. Es un mando; la velocidad requiere un método de observación.
¿Dos fuentes implican aislamiento galvánico?
No. Depende de las conexiones y de la arquitectura de interfaz.
¿El L293D se alimenta lógicamente a 3,3 V por usar ESP32?
No. Se respeta la condición de VCC1 del fabricante y se revisan las entradas por separado.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Texas Instruments. L293/L293D: hoja de datos SLRS008D. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Agarwal y Lang / MIT OpenCourseWare. 6.002 Circuits and Electronics; texto: Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits (2005). https://ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_09.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 01/24
Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar una señal de pulsos antes de convertir unidades.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Contar no es todavía medir RPM
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 02/24
Un encoder transforma movimiento en señales que el programa puede contar. El número de pulsos solo tiene significado de velocidad cuando sabemos cuánto movimiento representa y en qué tiempo ocurrió. Un sensor puede especificar pulsos por revolución del eje del motor, mientras el proyecto observa el eje de salida de una reducción. Además, una biblioteca puede contar un flanco, ambos flancos o transiciones de dos canales. La definición que importa es la cuenta efectiva por vuelta de la referencia observada.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un encoder transforma movimiento en señales que el programa puede contar. El número de pulsos solo tiene significado de velocidad cuando sabemos cuánto movimiento representa y en qué tiempo ocurrió. Un sensor puede especificar pulsos por revolución del eje del motor, mientras el proyecto observa el eje de salida de una reducción. Además, una biblioteca puede contar un flanco, ambos flancos o transiciones de dos canales. La definición que importa es la cuenta efectiva por vuelta de la referencia observada.
Dato / Pregunta / Unidad
Cuenta efectiva por vuelta / ¿Qué flancos cuenta? / cuentas/vuelta
Ventana real / ¿Cuánto tiempo pasó? / s o ms
Referencia mecánica / ¿Qué eje se observa? / Identificador
Conteo / ¿Qué ocurrió en la ventana? / cuentas
El proyecto de motor de la web no incluye esta medición, por eso se añade como práctica nueva. Se puede comenzar con un generador de pulsos del banco o un modelo de señal. Después se relaciona con un encoder real identificado. No se asignan 20 cuentas por vuelta a cualquier motor: ese número es una constante de ejercicio que se sustituye al caracterizar el dispositivo.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Datos necesarios
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 03/24
Dato | Pregunta | Unidad
Cuenta efectiva por vuelta | ¿Qué flancos cuenta? | cuentas/vuelta
Ventana real | ¿Cuánto tiempo pasó? | s o ms
Referencia mecánica | ¿Qué eje se observa? | Identificador
Conteo | ¿Qué ocurrió en la ventana? | cuentas
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Dato / Pregunta / Unidad
Cuenta efectiva por vuelta / ¿Qué flancos cuenta? / cuentas/vuelta
Ventana real / ¿Cuánto tiempo pasó? / s o ms
Referencia mecánica / ¿Qué eje se observa? / Identificador
Conteo / ¿Qué ocurrió en la ventana? / cuentas
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Interpretación · Contar no es todavía medir RPM
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 04/24
El proyecto de motor de la web no incluye esta medición, por eso se añade como práctica nueva. Se puede comenzar con un generador de pulsos del banco o un modelo de señal. Después se relaciona con un encoder real identificado. No se asignan 20 cuentas por vuelta a cualquier motor: ese número es una constante de ejercicio que se sustituye al caracterizar el dispositivo.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Un encoder transforma movimiento en señales que el programa puede contar. El número de pulsos solo tiene significado de velocidad cuando sabemos cuánto movimiento representa y en qué tiempo ocurrió. Un sensor puede especificar pulsos por revolución del eje del motor, mientras el proyecto observa el eje de salida de una reducción. Además, una biblioteca puede contar un flanco, ambos flancos o transiciones de dos canales. La definición que importa es la cuenta efectiva por vuelta de la referencia observada.
Dato / Pregunta / Unidad
Cuenta efectiva por vuelta / ¿Qué flancos cuenta? / cuentas/vuelta
Ventana real / ¿Cuánto tiempo pasó? / s o ms
Referencia mecánica / ¿Qué eje se observa? / Identificador
Conteo / ¿Qué ocurrió en la ventana? / cuentas
El proyecto de motor de la web no incluye esta medición, por eso se añade como práctica nueva. Se puede comenzar con un generador de pulsos del banco o un modelo de señal. Después se relaciona con un encoder real identificado. No se asignan 20 cuentas por vuelta a cualquier motor: ese número es una constante de ejercicio que se sustituye al caracterizar el dispositivo.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
Conversión con unidades
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 05/24
Si realmente transcurrieron 110 ms, usar 100 ms en la cuenta sobreestimaría la velocidad. El código conserva elapsed = now-last y utiliza esa duración. La ventana aporta una media durante un intervalo; no es una velocidad instantánea perfecta. En un cambio rápido, una ventana larga mezcla estados anteriores con el más reciente.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Nvuelta corresponde al método de conteo y al eje declarados.
Se cuentan 12 flancos durante 100 ms. La referencia comprobada es 20 flancos por vuelta del eje observado. ¿Qué velocidad media representa?
12/20 = 0,6 vueltas en 0,1 s. Son 6 vueltas por segundo y, por tanto, 360 RPM.
Si realmente transcurrieron 110 ms, usar 100 ms en la cuenta sobreestimaría la velocidad. El código conserva elapsed = now-last y utiliza esa duración. La ventana aporta una media durante un intervalo; no es una velocidad instantánea perfecta. En un cambio rápido, una ventana larga mezcla estados anteriores con el más reciente.
Referencia / Duración / Resultado
20 cuentas/vuelta / 100 ms, 12 cuentas / 360 RPM
20 cuentas/vuelta / 110 ms, 12 cuentas / 327,3 RPM
40 cuentas/vuelta / 100 ms, 12 cuentas / 180 RPM
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Una misma cuenta y dos referencias
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 06/24
Referencia | Duración | Resultado
20 cuentas/vuelta | 100 ms, 12 cuentas | 360 RPM
20 cuentas/vuelta | 110 ms, 12 cuentas | 327,3 RPM
40 cuentas/vuelta | 100 ms, 12 cuentas | 180 RPM
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Referencia / Duración / Resultado
20 cuentas/vuelta / 100 ms, 12 cuentas / 360 RPM
20 cuentas/vuelta / 110 ms, 12 cuentas / 327,3 RPM
40 cuentas/vuelta / 100 ms, 12 cuentas / 180 RPM
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
Doce cuentas en una ventana
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 07/24
12/20 = 0,6 vueltas en 0,1 s. Son 6 vueltas por segundo y, por tanto, 360 RPM.
Nvuelta corresponde al método de conteo y al eje declarados.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Nvuelta corresponde al método de conteo y al eje declarados.
Se cuentan 12 flancos durante 100 ms. La referencia comprobada es 20 flancos por vuelta del eje observado. ¿Qué velocidad media representa?
12/20 = 0,6 vueltas en 0,1 s. Son 6 vueltas por segundo y, por tanto, 360 RPM.
Si realmente transcurrieron 110 ms, usar 100 ms en la cuenta sobreestimaría la velocidad. El código conserva elapsed = now-last y utiliza esa duración. La ventana aporta una media durante un intervalo; no es una velocidad instantánea perfecta. En un cambio rápido, una ventana larga mezcla estados anteriores con el más reciente.
Referencia / Duración / Resultado
20 cuentas/vuelta / 100 ms, 12 cuentas / 360 RPM
20 cuentas/vuelta / 110 ms, 12 cuentas / 327,3 RPM
40 cuentas/vuelta / 100 ms, 12 cuentas / 180 RPM
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Resolución temporal y de conteo
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 08/24
Con 20 cuentas por vuelta y ventana de 0,1 s, una sola cuenta representa 30 RPM. Un número con muchos decimales no añade información que el conteo no tiene. Una ventana de 0,25 s reduce ese salto a 12 RPM, pero tarda más en describir un cambio. El equipo compara esa compensación con el comportamiento que desea observar.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una cuenta adicional cambia la estimación en esa cantidad de RPM para la ventana dada.
Con 20 cuentas por vuelta y ventana de 0,1 s, una sola cuenta representa 30 RPM. Un número con muchos decimales no añade información que el conteo no tiene. Una ventana de 0,25 s reduce ese salto a 12 RPM, pero tarda más en describir un cambio. El equipo compara esa compensación con el comportamiento que desea observar.
Ventana / Salto por cuenta / Compensación
50 ms / 60 RPM / Respuesta más frecuente
100 ms / 30 RPM / Condición de referencia
250 ms / 12 RPM / Promedio más prolongado
Un encoder de dos canales también puede permitir conocer dirección mediante la relación entre sus señales. La primera práctica cuenta solo flancos ascendentes de un canal para que su denominador sea transparente. La cuadratura se deja como ampliación después de verificar una vuelta y un método. Añadir canales sin revisar el factor de conteo puede multiplicar por dos o cuatro una lectura aparente.
Cálculo con veinte cuentas efectivas por vuelta. Ventana mayor mejora el paso de lectura y agrega espera.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Caso didáctico, 20 cuentas/vuelta
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 09/24
Ventana | Salto por cuenta | Compensación
50 ms | 60 RPM | Respuesta más frecuente
100 ms | 30 RPM | Condición de referencia
250 ms | 12 RPM | Promedio más prolongado
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Ventana / Salto por cuenta / Compensación
50 ms / 60 RPM / Respuesta más frecuente
100 ms / 30 RPM / Condición de referencia
250 ms / 12 RPM / Promedio más prolongado
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Una cuenta cambia la lectura de velocidad
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 10/24
Chart: RPM por cuenta · N = 20
| 50 ms | 100 ms | 250 ms
RPM por cuenta | 60 | 30 | 12
Cálculo con veinte cuentas efectivas por vuelta. Ventana mayor mejora el paso de lectura y agrega espera.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Cálculo con veinte cuentas efectivas por vuelta. Ventana mayor mejora el paso de lectura y agrega espera.
Una cuenta adicional cambia la estimación en esa cantidad de RPM para la ventana dada.
Con 20 cuentas por vuelta y ventana de 0,1 s, una sola cuenta representa 30 RPM. Un número con muchos decimales no añade información que el conteo no tiene. Una ventana de 0,25 s reduce ese salto a 12 RPM, pero tarda más en describir un cambio. El equipo compara esa compensación con el comportamiento que desea observar.
Ventana / Salto por cuenta / Compensación
50 ms / 60 RPM / Respuesta más frecuente
100 ms / 30 RPM / Condición de referencia
250 ms / 12 RPM / Promedio más prolongado
Un encoder de dos canales también puede permitir conocer dirección mediante la relación entre sus señales. La primera práctica cuenta solo flancos ascendentes de un canal para que su denominador sea transparente. La cuadratura se deja como ampliación después de verificar una vuelta y un método. Añadir canales sin revisar el factor de conteo puede multiplicar por dos o cuatro una lectura aparente.
Cálculo con veinte cuentas efectivas por vuelta. Ventana mayor mejora el paso de lectura y agrega espera.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Qué hace la interrupción y qué hace loop()
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 11/24
La rutina de interrupción realiza una tarea breve: conservar el evento de conteo. La conversión, impresión y decisión se hacen fuera. volatile evita ciertas suposiciones del compilador sobre accesos, pero no convierte una secuencia de copiar y poner a cero en una operación indivisible. Por eso el ejemplo protege ese intercambio de manera explícita.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
void IRAM_ATTR edge() {
portENTER_CRITICAL_ISR(&mux);
++edges;
portEXIT_CRITICAL_ISR(&mux);
}
// En loop(): copiar y poner a cero como una operacion.
portENTER_CRITICAL(&mux);
uint32_t count = edges;
edges = 0;
portEXIT_CRITICAL(&mux);
La rutina de interrupción realiza una tarea breve: conservar el evento de conteo. La conversión, impresión y decisión se hacen fuera. volatile evita ciertas suposiciones del compilador sobre accesos, pero no convierte una secuencia de copiar y poner a cero en una operación indivisible. Por eso el ejemplo protege ese intercambio de manera explícita.
La señal debe tener niveles compatibles y una forma que el sistema pueda interpretar. Un encoder con salida de colector abierto puede necesitar polarización; otro módulo puede entregar una señal que requiere adaptación. El banco identifica ese tipo de salida antes de conectar. Las transiciones espurias y el ruido no se corrigen inventando un nuevo número de cuentas por vuelta: se investiga la señal y el montaje.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Reparto de tareas en c10_encoder
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 12/24
void IRAM_ATTR edge() {
portENTER_CRITICAL_ISR(&mux);
++edges;
portEXIT_CRITICAL_ISR(&mux);
}
// En loop(): copiar y poner a cero como una operacion.
portENTER_CRITICAL(&mux);
uint32_t count = edges;
edges = 0;
portEXIT_CRITICAL(&mux);
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
void IRAM_ATTR edge() {
portENTER_CRITICAL_ISR(&mux);
++edges;
portEXIT_CRITICAL_ISR(&mux);
}
// En loop(): copiar y poner a cero como una operacion.
portENTER_CRITICAL(&mux);
uint32_t count = edges;
edges = 0;
portEXIT_CRITICAL(&mux);
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Interpretación · Qué hace la interrupción y qué hace loop()
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 13/24
La señal debe tener niveles compatibles y una forma que el sistema pueda interpretar. Un encoder con salida de colector abierto puede necesitar polarización; otro módulo puede entregar una señal que requiere adaptación. El banco identifica ese tipo de salida antes de conectar. Las transiciones espurias y el ruido no se corrigen inventando un nuevo número de cuentas por vuelta: se investiga la señal y el montaje.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
void IRAM_ATTR edge() {
portENTER_CRITICAL_ISR(&mux);
++edges;
portEXIT_CRITICAL_ISR(&mux);
}
// En loop(): copiar y poner a cero como una operacion.
portENTER_CRITICAL(&mux);
uint32_t count = edges;
edges = 0;
portEXIT_CRITICAL(&mux);
La rutina de interrupción realiza una tarea breve: conservar el evento de conteo. La conversión, impresión y decisión se hacen fuera. volatile evita ciertas suposiciones del compilador sobre accesos, pero no convierte una secuencia de copiar y poner a cero en una operación indivisible. Por eso el ejemplo protege ese intercambio de manera explícita.
La señal debe tener niveles compatibles y una forma que el sistema pueda interpretar. Un encoder con salida de colector abierto puede necesitar polarización; otro módulo puede entregar una señal que requiere adaptación. El banco identifica ese tipo de salida antes de conectar. Las transiciones espurias y el ruido no se corrigen inventando un nuevo número de cuentas por vuelta: se investiga la señal y el montaje.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Laboratorio de una vuelta y una ventana
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 14/24
El alumno sin encoder resuelve el conjunto de pulsos del curso y explica qué falta para trasladarlo a un motor real. En el taller compartido se contrasta el método con hardware disponible. Esta organización permite estudiar la medida antes de comprar un componente adicional y evita anunciar un encoder como parte del kit cuando su inventario aún no se ha confirmado.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica el eje y la convención de conteo que utilizarás.
Antes de convertir a RPM, comprueba las cuentas de una vuelta observada o de una señal conocida.
Ejecuta c10_encoder con el generador de pulsos o el encoder preparado.
Calcula manualmente una fila del registro con elapsed real.
Compara ventanas de 50, 100 y 250 ms sin cambiar a la vez el método de conteo.
Busca un error de factor dos o cuatro en un caso de prueba del docente.
Conserva fuente de señal, condiciones y resultado con unidades.
El alumno sin encoder resuelve el conjunto de pulsos del curso y explica qué falta para trasladarlo a un motor real. En el taller compartido se contrasta el método con hardware disponible. Esta organización permite estudiar la medida antes de comprar un componente adicional y evita anunciar un encoder como parte del kit cuando su inventario aún no se ha confirmado.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 15/24
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
Comprobar definición de vuelta, conteo y ventana.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica el eje y la convención de conteo que utilizarás.
Antes de convertir a RPM, comprueba las cuentas de una vuelta observada o de una señal conocida.
Ejecuta c10_encoder con el generador de pulsos o el encoder preparado.
Calcula manualmente una fila del registro con elapsed real.
Compara ventanas de 50, 100 y 250 ms sin cambiar a la vez el método de conteo.
Busca un error de factor dos o cuatro en un caso de prueba del docente.
Conserva fuente de señal, condiciones y resultado con unidades.
El alumno sin encoder resuelve el conjunto de pulsos del curso y explica qué falta para trasladarlo a un motor real. En el taller compartido se contrasta el método con hardware disponible. Esta organización permite estudiar la medida antes de comprar un componente adicional y evita anunciar un encoder como parte del kit cuando su inventario aún no se ha confirmado.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Laboratorio de una vuelta y una ventana
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 16/24
1. Identifica el eje y la convención de conteo que utilizarás.
2. Antes de convertir a RPM, comprueba las cuentas de una vuelta observada o de una señal conocida.
3. Ejecuta c10_encoder con el generador de pulsos o el encoder preparado.
4. Calcula manualmente una fila del registro con elapsed real.
5. Compara ventanas de 50, 100 y 250 ms sin cambiar a la vez el método de conteo.
6. Busca un error de factor dos o cuatro en un caso de prueba del docente.
7. Conserva fuente de señal, condiciones y resultado con unidades.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Identifica el eje y la convención de conteo que utilizarás.
Antes de convertir a RPM, comprueba las cuentas de una vuelta observada o de una señal conocida.
Ejecuta c10_encoder con el generador de pulsos o el encoder preparado.
Calcula manualmente una fila del registro con elapsed real.
Compara ventanas de 50, 100 y 250 ms sin cambiar a la vez el método de conteo.
Busca un error de factor dos o cuatro en un caso de prueba del docente.
Conserva fuente de señal, condiciones y resultado con unidades.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
Qué necesita el controlador de esta medición
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 17/24
El lazo de control recibirá una estimación de velocidad con su periodo, dispersión y posibilidad de fallo. Un valor cero puede corresponder a motor parado, una ventana sin pulsos o una señal ausente. La interpretación exige contexto. La aplicación conoce si ordenó movimiento, cuánto tiempo pasó y qué otras comprobaciones existen. Esos datos ayudan a formular un estado de diagnóstico, aunque no convierten cualquier ausencia de pulsos en una causa demostrada.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El lazo de control recibirá una estimación de velocidad con su periodo, dispersión y posibilidad de fallo. Un valor cero puede corresponder a motor parado, una ventana sin pulsos o una señal ausente. La interpretación exige contexto. La aplicación conoce si ordenó movimiento, cuánto tiempo pasó y qué otras comprobaciones existen. Esos datos ayudan a formular un estado de diagnóstico, aunque no convierten cualquier ausencia de pulsos en una causa demostrada.
El monitor muestra 360,000 RPM con un salto de 30 RPM por cuenta. ¿Qué comunican esos tres decimales?
No demuestran una precisión milésima. El formato de impresión debe respetar la información y las limitaciones del método.
Investiga qué significa PPR o CPR en la ficha concreta de un encoder. Copia la definición, no solo el número. Si hay una reducción, señala a qué eje pertenece. Prepara una frase completa de tu método: “cuento flancos ascendentes de A, con tantas cuentas por vuelta del eje de salida, durante el intervalo registrado”. Esa frase será parte de la entrega del lazo cerrado.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 18/24
El monitor muestra 360,000 RPM con un salto de 30 RPM por cuenta. ¿Qué comunican esos tres decimales?
Investiga qué significa PPR o CPR en la ficha concreta de un encoder. Copia la definición, no solo el número. Si hay una reducción, señala a qué eje pertenece. Prepara una frase completa de tu método: “cuento flancos ascendentes de A, con tantas cuentas por vuelta del eje de salida, durante el intervalo registrado”. Esa frase será parte de la entrega del lazo cerrado.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El lazo de control recibirá una estimación de velocidad con su periodo, dispersión y posibilidad de fallo. Un valor cero puede corresponder a motor parado, una ventana sin pulsos o una señal ausente. La interpretación exige contexto. La aplicación conoce si ordenó movimiento, cuánto tiempo pasó y qué otras comprobaciones existen. Esos datos ayudan a formular un estado de diagnóstico, aunque no convierten cualquier ausencia de pulsos en una causa demostrada.
El monitor muestra 360,000 RPM con un salto de 30 RPM por cuenta. ¿Qué comunican esos tres decimales?
No demuestran una precisión milésima. El formato de impresión debe respetar la información y las limitaciones del método.
Investiga qué significa PPR o CPR en la ficha concreta de un encoder. Copia la definición, no solo el número. Si hay una reducción, señala a qué eje pertenece. Prepara una frase completa de tu método: “cuento flancos ascendentes de A, con tantas cuentas por vuelta del eje de salida, durante el intervalo registrado”. Esa frase será parte de la entrega del lazo cerrado.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Precisión aparente
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 19/24
El monitor muestra 360,000 RPM con un salto de 30 RPM por cuenta. ¿Qué comunican esos tres decimales?
No demuestran una precisión milésima. El formato de impresión debe respetar la información y las limitaciones del método.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
El monitor muestra 360,000 RPM con un salto de 30 RPM por cuenta. ¿Qué comunican esos tres decimales?
No demuestran una precisión milésima. El formato de impresión debe respetar la información y las limitaciones del método.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 20/24
1. Mostrar una señal de pulsos antes de convertir unidades.
2. Resolver 12 cuentas y contrastar dos duraciones reales.
3. Separar ISR y cálculo con el programa incluido.
4. Comprobar definición de vuelta, conteo y ventana.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar una señal de pulsos antes de convertir unidades.
Resolver 12 cuentas y contrastar dos duraciones reales.
Separar ISR y cálculo con el programa incluido.
Comprobar definición de vuelta, conteo y ventana.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 21/24
La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 22/24
1. ¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
2. ¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
3. ¿Ventana mayor mejora todo?
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 23/24
1. No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
2. No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
3. Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 5 CLASE 10 24/24
Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 10: Encoder e interrupciones: medir velocidad con una definición.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Objetivo: Calcular RPM desde pulsos usando el conteo por vuelta y el tiempo realmente transcurrido.
Aplicación: La instrumentación de un mecanismo UAV exige una medida antes de poder hablar de realimentación.
Entrega: Conversión de una fila, definición de cuenta por vuelta y comparación de ventanas.
Preguntas y respuestas
¿PPR basta sin saber qué cuenta la biblioteca?
No. Se necesita la cuenta efectiva del método y la referencia mecánica.
¿volatile protege copiar y reiniciar un contador?
No garantiza que la secuencia sea indivisible; se coordina el acceso compartido.
¿Ventana mayor mejora todo?
Reduce el salto de conteo, pero prolonga el promedio y cambia la respuesta temporal.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_10.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.