## Slide 1
Control realimentado: P, PI y una introducción a PID
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 01/24
Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar que el mismo PWM puede producir otra velocidad al cambiar la carga.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
La pregunta que abre el lazo cerrado
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 02/24
En lazo abierto se fija un mando y se observa qué ocurre. En lazo cerrado se mide una salida, se compara con una referencia y se actualiza el mando usando esa diferencia. No se vuelve perfecto por añadir la palabra PID. El controlador trabaja con un sensor, un actuador, retardos y límites. Si la referencia es imposible para el conjunto, el algoritmo no puede crear capacidad física que el actuador no tiene.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
En lazo abierto se fija un mando y se observa qué ocurre. En lazo cerrado se mide una salida, se compara con una referencia y se actualiza el mando usando esa diferencia. No se vuelve perfecto por añadir la palabra PID. El controlador trabaja con un sensor, un actuador, retardos y límites. Si la referencia es imposible para el conjunto, el algoritmo no puede crear capacidad física que el actuador no tiene.
Elemento / Ejemplo / Qué representa
Referencia r / 500 RPM / Objetivo declarado
Medida y / RPM del encoder / Salida observada
Error e / r menos y / Diferencia de seguimiento
Mando u / Código PWM / Acción sobre el banco
La práctica nueva usa primero una planta matemática de aula y luego el banco físico disponible. El modelo es de primer orden y declara su ganancia y su constante de tiempo. Sus respuestas no se presentan como medidas del kit MECRO. La ventaja didáctica consiste en poder introducir una perturbación conocida y repetir exactamente las condiciones.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Elementos del banco
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 03/24
Elemento | Ejemplo | Qué representa
Referencia r | 500 RPM | Objetivo declarado
Medida y | RPM del encoder | Salida observada
Error e | r menos y | Diferencia de seguimiento
Mando u | Código PWM | Acción sobre el banco
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Elemento / Ejemplo / Qué representa
Referencia r / 500 RPM / Objetivo declarado
Medida y / RPM del encoder / Salida observada
Error e / r menos y / Diferencia de seguimiento
Mando u / Código PWM / Acción sobre el banco
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · La pregunta que abre el lazo cerrado
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 04/24
La práctica nueva usa primero una planta matemática de aula y luego el banco físico disponible. El modelo es de primer orden y declara su ganancia y su constante de tiempo. Sus respuestas no se presentan como medidas del kit MECRO. La ventaja didáctica consiste en poder introducir una perturbación conocida y repetir exactamente las condiciones.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
En lazo abierto se fija un mando y se observa qué ocurre. En lazo cerrado se mide una salida, se compara con una referencia y se actualiza el mando usando esa diferencia. No se vuelve perfecto por añadir la palabra PID. El controlador trabaja con un sensor, un actuador, retardos y límites. Si la referencia es imposible para el conjunto, el algoritmo no puede crear capacidad física que el actuador no tiene.
Elemento / Ejemplo / Qué representa
Referencia r / 500 RPM / Objetivo declarado
Medida y / RPM del encoder / Salida observada
Error e / r menos y / Diferencia de seguimiento
Mando u / Código PWM / Acción sobre el banco
La práctica nueva usa primero una planta matemática de aula y luego el banco físico disponible. El modelo es de primer orden y declara su ganancia y su constante de tiempo. Sus respuestas no se presentan como medidas del kit MECRO. La ventaja didáctica consiste en poder introducir una perturbación conocida y repetir exactamente las condiciones.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Qué añade cada acción
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 05/24
En un banco de velocidad puede bastar PI para el objetivo introductorio. PID nombra una familia, no la obligación de usar tres términos distintos de cero. La derivada se estudia con un caso de ruido para comprender su coste. El ajuste se hace sobre una configuración identificada y se conserva una curva por cambio.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Las ganancias tienen unidades que dependen de referencia, medida y mando. Conservar Δt evita cambiar el controlador sin querer al cambiar el periodo.
Se muestra D sobre la medida como una convención posible. La implementación completa debe declarar su elección y su tratamiento de ruido.
Acción / Qué relaciona / Qué hay que vigilar
P / Error actual y mando / Error persistente y ganancia
I / Acumulación temporal / Acumulación en saturación
D / Cambio de la medida / Ruido y diferencia temporal
En un banco de velocidad puede bastar PI para el objetivo introductorio. PID nombra una familia, no la obligación de usar tres términos distintos de cero. La derivada se estudia con un caso de ruido para comprender su coste. El ajuste se hace sobre una configuración identificada y se conserva una curva por cambio.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Acciones y observaciones
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 06/24
Acción | Qué relaciona | Qué hay que vigilar
P | Error actual y mando | Error persistente y ganancia
I | Acumulación temporal | Acumulación en saturación
D | Cambio de la medida | Ruido y diferencia temporal
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Acción / Qué relaciona / Qué hay que vigilar
P / Error actual y mando / Error persistente y ganancia
I / Acumulación temporal / Acumulación en saturación
D / Cambio de la medida / Ruido y diferencia temporal
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
Qué añade cada acción
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 07/24
Las ganancias tienen unidades que dependen de referencia, medida y mando. Conservar Δt evita cambiar el controlador sin querer al cambiar el periodo.
Las ganancias tienen unidades que dependen de referencia, medida y mando. Conservar Δt evita cambiar el controlador sin querer al cambiar el periodo.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Las ganancias tienen unidades que dependen de referencia, medida y mando. Conservar Δt evita cambiar el controlador sin querer al cambiar el periodo.
Se muestra D sobre la medida como una convención posible. La implementación completa debe declarar su elección y su tratamiento de ruido.
Acción / Qué relaciona / Qué hay que vigilar
P / Error actual y mando / Error persistente y ganancia
I / Acumulación temporal / Acumulación en saturación
D / Cambio de la medida / Ruido y diferencia temporal
En un banco de velocidad puede bastar PI para el objetivo introductorio. PID nombra una familia, no la obligación de usar tres términos distintos de cero. La derivada se estudia con un caso de ruido para comprender su coste. El ajuste se hace sobre una configuración identificada y se conserva una curva por cambio.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
Un modelo transparente para comparar
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 08/24
La referencia del ejercicio pasa de cero a 500 RPM. Después se aplica una perturbación equivalente de 100 RPM. El mando base es r/4. La comparación incluye lazo abierto, P con ese mando base y PI. Como las entradas del modelo se conservan, una diferencia entre respuestas puede relacionarse con el controlador elegido. Las curvas y el CSV del curso se generan a partir de estas ecuaciones con paso declarado.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Modelo sintético: y en RPM, u en cuentas de 0 a 255 y L como perturbación equivalente en RPM. No representa un motor identificado.
La referencia del ejercicio pasa de cero a 500 RPM. Después se aplica una perturbación equivalente de 100 RPM. El mando base es r/4. La comparación incluye lazo abierto, P con ese mando base y PI. Como las entradas del modelo se conservan, una diferencia entre respuestas puede relacionarse con el controlador elegido. Las curvas y el CSV del curso se generan a partir de estas ecuaciones con paso declarado.
Si el error es 50 RPM, Kp vale 0,12 cuentas/RPM, Ki vale 0,6 cuentas/(RPM·s) y Δt = 0,02 s, ¿qué contribuciones obtienes?
P aporta 6 cuentas. El incremento de I es 0,6 × 50 × 0,02 = 0,6 cuentas en ese paso. El acumulado I depende de los pasos anteriores.
Sin integral, el modelo con mando base y P necesita un error persistente para compensar la perturbación. En régimen del caso, e = 100/(1 + 4 × 0,12), aproximadamente 67,6 RPM. La integral puede aportar la acción mantenida que reduce ese error si el sistema tiene capacidad y el ajuste resulta adecuado. La conclusión pertenece a este modelo y a esas condiciones.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 09/24
Si el error es 50 RPM, Kp vale 0,12 cuentas/RPM, Ki vale 0,6 cuentas/(RPM·s) y Δt = 0,02 s, ¿qué contribuciones obtienes?
Sin integral, el modelo con mando base y P necesita un error persistente para compensar la perturbación. En régimen del caso, e = 100/(1 + 4 × 0,12), aproximadamente 67,6 RPM. La integral puede aportar la acción mantenida que reduce ese error si el sistema tiene capacidad y el ajuste resulta adecuado. La conclusión pertenece a este modelo y a esas condiciones.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Modelo sintético: y en RPM, u en cuentas de 0 a 255 y L como perturbación equivalente en RPM. No representa un motor identificado.
La referencia del ejercicio pasa de cero a 500 RPM. Después se aplica una perturbación equivalente de 100 RPM. El mando base es r/4. La comparación incluye lazo abierto, P con ese mando base y PI. Como las entradas del modelo se conservan, una diferencia entre respuestas puede relacionarse con el controlador elegido. Las curvas y el CSV del curso se generan a partir de estas ecuaciones con paso declarado.
Si el error es 50 RPM, Kp vale 0,12 cuentas/RPM, Ki vale 0,6 cuentas/(RPM·s) y Δt = 0,02 s, ¿qué contribuciones obtienes?
P aporta 6 cuentas. El incremento de I es 0,6 × 50 × 0,02 = 0,6 cuentas en ese paso. El acumulado I depende de los pasos anteriores.
Sin integral, el modelo con mando base y P necesita un error persistente para compensar la perturbación. En régimen del caso, e = 100/(1 + 4 × 0,12), aproximadamente 67,6 RPM. La integral puede aportar la acción mantenida que reduce ese error si el sistema tiene capacidad y el ajuste resulta adecuado. La conclusión pertenece a este modelo y a esas condiciones.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
Una cuenta de controlador
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 10/24
P aporta 6 cuentas. El incremento de I es 0,6 × 50 × 0,02 = 0,6 cuentas en ese paso. El acumulado I depende de los pasos anteriores.
Modelo sintético: y en RPM, u en cuentas de 0 a 255 y L como perturbación equivalente en RPM. No representa un motor identificado.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Modelo sintético: y en RPM, u en cuentas de 0 a 255 y L como perturbación equivalente en RPM. No representa un motor identificado.
La referencia del ejercicio pasa de cero a 500 RPM. Después se aplica una perturbación equivalente de 100 RPM. El mando base es r/4. La comparación incluye lazo abierto, P con ese mando base y PI. Como las entradas del modelo se conservan, una diferencia entre respuestas puede relacionarse con el controlador elegido. Las curvas y el CSV del curso se generan a partir de estas ecuaciones con paso declarado.
Si el error es 50 RPM, Kp vale 0,12 cuentas/RPM, Ki vale 0,6 cuentas/(RPM·s) y Δt = 0,02 s, ¿qué contribuciones obtienes?
P aporta 6 cuentas. El incremento de I es 0,6 × 50 × 0,02 = 0,6 cuentas en ese paso. El acumulado I depende de los pasos anteriores.
Sin integral, el modelo con mando base y P necesita un error persistente para compensar la perturbación. En régimen del caso, e = 100/(1 + 4 × 0,12), aproximadamente 67,6 RPM. La integral puede aportar la acción mantenida que reduce ese error si el sistema tiene capacidad y el ajuste resulta adecuado. La conclusión pertenece a este modelo y a esas condiciones.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Saturación y acumulación integral
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 11/24
El mando tiene un intervalo. Si se sigue acumulando integral mientras el actuador ya está en un extremo y el error exige avanzar todavía más, puede demorarse la recuperación al cambiar la situación. El fragmento conserva el incremento cuando la salida está dentro o cuando ayuda a regresar del límite. Es una estrategia introductoria que debe estudiarse con su definición exacta; no se llama anti-windup a cualquier recorte sin explicar qué ocurre con el estado integral.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
float trial = integral + Ki * error * dt;
float unsat = base + Kp * error + trial;
bool inside = unsat >= 0 && unsat <= 255;
bool returning = (unsat > 255 && error < 0)
|| (unsat < 0 && error > 0);
if (inside || returning) integral = trial;
float u = constrain(base + Kp*error + integral,
0.0f, 255.0f);
El mando tiene un intervalo. Si se sigue acumulando integral mientras el actuador ya está en un extremo y el error exige avanzar todavía más, puede demorarse la recuperación al cambiar la situación. El fragmento conserva el incremento cuando la salida está dentro o cuando ayuda a regresar del límite. Es una estrategia introductoria que debe estudiarse con su definición exacta; no se llama anti-windup a cualquier recorte sin explicar qué ocurre con el estado integral.
El firmware c11_pi_virtual ejecuta una planta de paso fijo y produce CSV. Ese tiempo pertenece al modelo. El banco real mide intervalos y respuesta del conjunto. Al pasar de uno a otro no se copian ganancias como garantía de funcionamiento. Se vuelve a identificar escala, límites, dirección de acción y condiciones de la medida.
Modelo sintético: τ = 0,35 s, ganancia 4 RPM/cuenta, dt = 20 ms; carga de 100 RPM equivalentes desde 4 s.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Acumulación condicionada del ejemplo
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 12/24
float trial = integral + Ki * error * dt;
float unsat = base + Kp * error + trial;
bool inside = unsat >= 0 && unsat <= 255;
bool returning = (unsat > 255 && error < 0)
|| (unsat < 0 && error > 0);
if (inside || returning) integral = trial;
float u = constrain(base + Kp*error + integral,
0.0f, 255.0f);
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
float trial = integral + Ki * error * dt;
float unsat = base + Kp * error + trial;
bool inside = unsat >= 0 && unsat <= 255;
bool returning = (unsat > 255 && error < 0)
|| (unsat < 0 && error > 0);
if (inside || returning) integral = trial;
float u = constrain(base + Kp*error + integral,
0.0f, 255.0f);
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Respuesta de un modelo: abierto, P y PI
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 13/24
Chart: Velocidad / krpm · tiempo en s
| 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
Referencia | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Abierto | 0 | 0 | 0 | 0.38515 | 0.47362 | 0.49394 | 0.49861 | 0.49968 | 0.49993 | 0.42295 | 0.40527 | 0.40121 | 0.40028 | 0.40006 | 0.40002 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
P | 0 | 0 | 0 | 0.4451 | 0.49397 | 0.49934 | 0.49993 | 0.49999 | 0.5 | 0.43985 | 0.43325 | 0.43252 | 0.43244 | 0.43243 | 0.43243 | 0.43243 | 0.43243 | 0.43243 | 0.43243 | 0.43243 | 0.43243
PI | 0 | 0 | 0 | 0.55098 | 0.57948 | 0.53273 | 0.50705 | 0.49981 | 0.49913 | 0.4547 | 0.47825 | 0.49449 | 0.49973 | 0.50048 | 0.50026 | 0.50007 | 0.50001 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
Modelo sintético: τ = 0,35 s, ganancia 4 RPM/cuenta, dt = 20 ms; carga de 100 RPM equivalentes desde 4 s.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Modelo sintético: τ = 0,35 s, ganancia 4 RPM/cuenta, dt = 20 ms; carga de 100 RPM equivalentes desde 4 s.
float trial = integral + Ki * error * dt;
float unsat = base + Kp * error + trial;
bool inside = unsat >= 0 && unsat <= 255;
bool returning = (unsat > 255 && error < 0)
|| (unsat < 0 && error > 0);
if (inside || returning) integral = trial;
float u = constrain(base + Kp*error + integral,
0.0f, 255.0f);
El mando tiene un intervalo. Si se sigue acumulando integral mientras el actuador ya está en un extremo y el error exige avanzar todavía más, puede demorarse la recuperación al cambiar la situación. El fragmento conserva el incremento cuando la salida está dentro o cuando ayuda a regresar del límite. Es una estrategia introductoria que debe estudiarse con su definición exacta; no se llama anti-windup a cualquier recorte sin explicar qué ocurre con el estado integral.
El firmware c11_pi_virtual ejecuta una planta de paso fijo y produce CSV. Ese tiempo pertenece al modelo. El banco real mide intervalos y respuesta del conjunto. Al pasar de uno a otro no se copian ganancias como garantía de funcionamiento. Se vuelve a identificar escala, límites, dirección de acción y condiciones de la medida.
Modelo sintético: τ = 0,35 s, ganancia 4 RPM/cuenta, dt = 20 ms; carga de 100 RPM equivalentes desde 4 s.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio de comparación con una perturbación
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 14/24
Las curvas se leen con ejes y unidades. Un cruce de la referencia puede ser sobrepaso; una respuesta rápida no es necesariamente la mejor si produce oscilación o exige mando saturado. El alumno escribe una conclusión que incluya una ventaja y una condición observada del caso, sin convertir una única cifra en un ranking universal.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Dibuja referencia, controlador, planta, medida y perturbación.
Abre el CSV sintético y localiza el escalón de referencia y el cambio de carga.
Compara lazo abierto y P conservando el mando base y las mismas condiciones.
Compara P y PI; describe error persistente y evolución temporal.
Introduce un caso de saturación y observa el estado integral.
Estudia D con una medida que contiene una variación rápida; explica por qué puede amplificarla.
En el banco docente disponible, repite primero una prueba pequeña con referencia alcanzable.
Pregunta / Dato que la apoya
¿Sigue la referencia? / Error y evolución
¿Compensa la perturbación? / Estado antes y después
¿Satura? / Mando y límites
¿El cambio es repetible? / Condiciones conservadas
Las curvas se leen con ejes y unidades. Un cruce de la referencia puede ser sobrepaso; una respuesta rápida no es necesariamente la mejor si produce oscilación o exige mando saturado. El alumno escribe una conclusión que incluya una ventaja y una condición observada del caso, sin convertir una única cifra en un ranking universal.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Qué comparar en una respuesta
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 15/24
Pregunta | Dato que la apoya
¿Sigue la referencia? | Error y evolución
¿Compensa la perturbación? | Estado antes y después
¿Satura? | Mando y límites
¿El cambio es repetible? | Condiciones conservadas
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pregunta / Dato que la apoya
¿Sigue la referencia? / Error y evolución
¿Compensa la perturbación? / Estado antes y después
¿Satura? / Mando y límites
¿El cambio es repetible? / Condiciones conservadas
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio de comparación con una perturbación
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 16/24
1. Dibuja referencia, controlador, planta, medida y perturbación.
2. Abre el CSV sintético y localiza el escalón de referencia y el cambio de carga.
3. Compara lazo abierto y P conservando el mando base y las mismas condiciones.
4. Compara P y PI; describe error persistente y evolución temporal.
5. Introduce un caso de saturación y observa el estado integral.
6. Estudia D con una medida que contiene una variación rápida; explica por qué puede amplificarla.
7. En el banco docente disponible, repite primero una prueba pequeña con referencia alcanzable.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Dibuja referencia, controlador, planta, medida y perturbación.
Abre el CSV sintético y localiza el escalón de referencia y el cambio de carga.
Compara lazo abierto y P conservando el mando base y las mismas condiciones.
Compara P y PI; describe error persistente y evolución temporal.
Introduce un caso de saturación y observa el estado integral.
Estudia D con una medida que contiene una variación rápida; explica por qué puede amplificarla.
En el banco docente disponible, repite primero una prueba pequeña con referencia alcanzable.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Relación con drones y siguiente paso
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 17/24
En un UAV puede haber varios lazos y estimaciones entre el mando humano, la orientación y la actuación. El curso no los condensa en una receta de tres ganancias. Enseña las piezas conceptuales que permiten hacer mejores preguntas: qué variable se controla, qué sensor la informa, a qué frecuencia se actualiza y qué límites tiene la acción. El proyecto 17 se revisará como demostración de mando y control proporcional de banco, con su alcance corregido.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
En un UAV puede haber varios lazos y estimaciones entre el mando humano, la orientación y la actuación. El curso no los condensa en una receta de tres ganancias. Enseña las piezas conceptuales que permiten hacer mejores preguntas: qué variable se controla, qué sensor la informa, a qué frecuencia se actualiza y qué límites tiene la acción. El proyecto 17 se revisará como demostración de mando y control proporcional de banco, con su alcance corregido.
Un programa calcula error × kp y guarda el resultado en pid_roll. ¿Qué acción implementa?
Una acción proporcional. El nombre de la variable no añade integral ni derivada.
Para ampliar, consulta Feedback Systems de Åström y Murray en sus secciones de realimentación y PID. Lee el esquema de bloques junto a un caso del banco. La meta de esta primera aproximación es explicar por qué se produjo una respuesta y qué dato permitiría revisar una hipótesis. Las ganancias y las curvas forman parte de esa explicación, no un sustituto de ella.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 18/24
Un programa calcula error × kp y guarda el resultado en pid_roll. ¿Qué acción implementa?
Para ampliar, consulta Feedback Systems de Åström y Murray en sus secciones de realimentación y PID. Lee el esquema de bloques junto a un caso del banco. La meta de esta primera aproximación es explicar por qué se produjo una respuesta y qué dato permitiría revisar una hipótesis. Las ganancias y las curvas forman parte de esa explicación, no un sustituto de ella.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
En un UAV puede haber varios lazos y estimaciones entre el mando humano, la orientación y la actuación. El curso no los condensa en una receta de tres ganancias. Enseña las piezas conceptuales que permiten hacer mejores preguntas: qué variable se controla, qué sensor la informa, a qué frecuencia se actualiza y qué límites tiene la acción. El proyecto 17 se revisará como demostración de mando y control proporcional de banco, con su alcance corregido.
Un programa calcula error × kp y guarda el resultado en pid_roll. ¿Qué acción implementa?
Una acción proporcional. El nombre de la variable no añade integral ni derivada.
Para ampliar, consulta Feedback Systems de Åström y Murray en sus secciones de realimentación y PID. Lee el esquema de bloques junto a un caso del banco. La meta de esta primera aproximación es explicar por qué se produjo una respuesta y qué dato permitiría revisar una hipótesis. Las ganancias y las curvas forman parte de esa explicación, no un sustituto de ella.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Un número llamado pid
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 19/24
Un programa calcula error × kp y guarda el resultado en pid_roll. ¿Qué acción implementa?
Una acción proporcional. El nombre de la variable no añade integral ni derivada.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Un programa calcula error × kp y guarda el resultado en pid_roll. ¿Qué acción implementa?
Una acción proporcional. El nombre de la variable no añade integral ni derivada.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 20/24
1. Mostrar que el mismo PWM puede producir otra velocidad al cambiar la carga.
2. Resolver una contribución P y un incremento I con unidades.
3. Comparar el modelo de referencia en CSV con idénticas entradas.
4. Explicar límites y transferencia al banco físico.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar que el mismo PWM puede producir otra velocidad al cambiar la carga.
Resolver una contribución P y un incremento I con unidades.
Comparar el modelo de referencia en CSV con idénticas entradas.
Explicar límites y transferencia al banco físico.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 21/24
La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 22/24
1. ¿error × kp es PID completo?
2. ¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
3. ¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 23/24
1. Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
2. La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
3. No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 6 CLASE 11 24/24
Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 11: Control realimentado: P, PI y una introducción a PID.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Objetivo: Comparar respuestas ante una perturbación y explicar el papel de P, I y D con tiempo de muestreo y saturación.
Aplicación: La estabilización y el control de mecanismos UAV se apoyan en medidas, referencias y actuadores; el banco permite reconocer esas funciones.
Entrega: Gráficas identificadas, caso P/I resuelto y comparación de dos respuestas.
Preguntas y respuestas
¿error × kp es PID completo?
Es proporcional, aunque la variable se llame pid.
¿Qué ocurre si se omite Δt en I?
La acumulación cambia al cambiar la frecuencia de ejecución.
¿Una referencia imposible se resuelve subiendo ganancias?
No. Se revisan capacidad, saturación, medida y objetivo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Espressif Systems. Arduino-ESP32: LEDC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/ledc.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Serial/UART. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/serial.html
Lectura MECRO_ESP32_Clase_11.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 01/24
Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Presentar acelerómetro y giróscopo como magnitudes diferentes.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Qué significa seis ejes
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 02/24
La IMU del proyecto MPU6050 combina tres componentes de aceleración y tres de velocidad angular. Esos seis canales no equivalen a seis ángulos medidos directamente. El acelerómetro y el giróscopo responden a magnitudes distintas. Antes de interpretar un número se necesita un sistema de ejes ligado al montaje, una unidad y una configuración de rango.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La IMU del proyecto MPU6050 combina tres componentes de aceleración y tres de velocidad angular. Esos seis canales no equivalen a seis ángulos medidos directamente. El acelerómetro y el giróscopo responden a magnitudes distintas. Antes de interpretar un número se necesita un sistema de ejes ligado al montaje, una unidad y una configuración de rango.
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En reposo, la lectura del acelerómetro permite observar la dirección asociada a gravedad bajo las condiciones del banco. Durante movimiento se añaden otros efectos y esa lectura no se interpreta automáticamente como inclinación. El giróscopo aporta velocidad angular; al integrarla se obtiene una estimación de cambio angular que también acumula error por sesgo. Ambas observaciones pueden complementarse, pero ninguna se vuelve una orientación completa por cambiar el nombre de una variable.
La clase separa los atributos del simulador de las unidades que devuelve una biblioteca. En Wokwi se pueden introducir valores en g y grados por segundo. La biblioteca Adafruit utilizada presenta aceleración en m/s² y giro en rad/s. Ese cambio de representación debe reconocerse antes de aplicar fórmulas o escalas.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Qué significa seis ejes
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 03/24
Identifica los ejes de la IMU y las líneas SDA/SCL. ¿Qué unidad leerá el programa?
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
La IMU del proyecto MPU6050 combina tres componentes de aceleración y tres de velocidad angular. Esos seis canales no equivalen a seis ángulos medidos directamente. El acelerómetro y el giróscopo responden a magnitudes distintas. Antes de interpretar un número se necesita un sistema de ejes ligado al montaje, una unidad y una configuración de rango.
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En reposo, la lectura del acelerómetro permite observar la dirección asociada a gravedad bajo las condiciones del banco. Durante movimiento se añaden otros efectos y esa lectura no se interpreta automáticamente como inclinación. El giróscopo aporta velocidad angular; al integrarla se obtiene una estimación de cambio angular que también acumula error por sesgo. Ambas observaciones pueden complementarse, pero ninguna se vuelve una orientación completa por cambiar el nombre de una variable.
La clase separa los atributos del simulador de las unidades que devuelve una biblioteca. En Wokwi se pueden introducir valores en g y grados por segundo. La biblioteca Adafruit utilizada presenta aceleración en m/s² y giro en rad/s. Ese cambio de representación debe reconocerse antes de aplicar fórmulas o escalas.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Interpretación · Qué significa seis ejes
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 04/24
En reposo, la lectura del acelerómetro permite observar la dirección asociada a gravedad bajo las condiciones del banco. Durante movimiento se añaden otros efectos y esa lectura no se interpreta automáticamente como inclinación. El giróscopo aporta velocidad angular; al integrarla se obtiene una estimación de cambio angular que también acumula error por sesgo. Ambas observaciones pueden complementarse, pero ninguna se vuelve una orientación completa por cambiar el nombre de una variable.
La clase separa los atributos del simulador de las unidades que devuelve una biblioteca. En Wokwi se pueden introducir valores en g y grados por segundo. La biblioteca Adafruit utilizada presenta aceleración en m/s² y giro en rad/s. Ese cambio de representación debe reconocerse antes de aplicar fórmulas o escalas.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
La IMU del proyecto MPU6050 combina tres componentes de aceleración y tres de velocidad angular. Esos seis canales no equivalen a seis ángulos medidos directamente. El acelerómetro y el giróscopo responden a magnitudes distintas. Antes de interpretar un número se necesita un sistema de ejes ligado al montaje, una unidad y una configuración de rango.
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
En reposo, la lectura del acelerómetro permite observar la dirección asociada a gravedad bajo las condiciones del banco. Durante movimiento se añaden otros efectos y esa lectura no se interpreta automáticamente como inclinación. El giróscopo aporta velocidad angular; al integrarla se obtiene una estimación de cambio angular que también acumula error por sesgo. Ambas observaciones pueden complementarse, pero ninguna se vuelve una orientación completa por cambiar el nombre de una variable.
La clase separa los atributos del simulador de las unidades que devuelve una biblioteca. En Wokwi se pueden introducir valores en g y grados por segundo. La biblioteca Adafruit utilizada presenta aceleración en m/s² y giro en rad/s. Ese cambio de representación debe reconocerse antes de aplicar fórmulas o escalas.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
Un ángulo a partir de la gravedad del banco
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 05/24
Estas expresiones se usan en la práctica cuasiestática, con la referencia de ejes declarada. atan2 considera la relación entre componentes y su cuadrante. Multiplicar aceleración por una constante no representa en general esa geometría. Cerca de una inclinación pequeña puede parecer que dos curvas se parecen, pero la coincidencia local no demuestra una conversión universal.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Convención del ejemplo: los resultados de atan2 están en radianes; se convierten a grados si se van a presentar así. La orientación de ejes y el signo se comprueban en el montaje.
Estas expresiones se usan en la práctica cuasiestática, con la referencia de ejes declarada. atan2 considera la relación entre componentes y su cuadrante. Multiplicar aceleración por una constante no representa en general esa geometría. Cerca de una inclinación pequeña puede parecer que dos curvas se parecen, pero la coincidencia local no demuestra una conversión universal.
En un caso ideal estático, ay = 4,903 m/s² y az = 8,493 m/s². ¿Qué informa atan2(ay,az) en grados?
Aproximadamente 30°. Multiplicar ay por 5 produciría 24,5 sin una justificación general de unidades ni de geometría.
Variable / Unidad / Interpretación
a.acceleration.x / m/s² / Componente del acelerómetro
g.gyro.x / rad/s / Velocidad angular
Ángulo calculado / rad o grados / Estimación bajo hipótesis
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Magnitud y unidad de la biblioteca
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 06/24
Variable | Unidad | Interpretación
a.acceleration.x | m/s² | Componente del acelerómetro
g.gyro.x | rad/s | Velocidad angular
Ángulo calculado | rad o grados | Estimación bajo hipótesis
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Variable / Unidad / Interpretación
a.acceleration.x / m/s² / Componente del acelerómetro
g.gyro.x / rad/s / Velocidad angular
Ángulo calculado / rad o grados / Estimación bajo hipótesis
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
Inclinación de 30 grados
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 07/24
Aproximadamente 30°. Multiplicar ay por 5 produciría 24,5 sin una justificación general de unidades ni de geometría.
Convención del ejemplo: los resultados de atan2 están en radianes; se convierten a grados si se van a presentar así. La orientación de ejes y el signo se comprueban en el montaje.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Convención del ejemplo: los resultados de atan2 están en radianes; se convierten a grados si se van a presentar así. La orientación de ejes y el signo se comprueban en el montaje.
Estas expresiones se usan en la práctica cuasiestática, con la referencia de ejes declarada. atan2 considera la relación entre componentes y su cuadrante. Multiplicar aceleración por una constante no representa en general esa geometría. Cerca de una inclinación pequeña puede parecer que dos curvas se parecen, pero la coincidencia local no demuestra una conversión universal.
En un caso ideal estático, ay = 4,903 m/s² y az = 8,493 m/s². ¿Qué informa atan2(ay,az) en grados?
Aproximadamente 30°. Multiplicar ay por 5 produciría 24,5 sin una justificación general de unidades ni de geometría.
Variable / Unidad / Interpretación
a.acceleration.x / m/s² / Componente del acelerómetro
g.gyro.x / rad/s / Velocidad angular
Ángulo calculado / rad o grados / Estimación bajo hipótesis
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Sesgo, ruido y configuración
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 08/24
El sesgo es una desviación sistemática de la lectura. Una lectura con variación pequeña puede conservar un sesgo grande: repetir bien no equivale a medir correctamente. En un ensayo de reposo se observan muestras y se explica qué referencia permite interpretar cada eje. Para el giróscopo, una media distinta de cero en un montaje realmente quieto puede orientar una estimación de sesgo bajo esas condiciones.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El sesgo es una desviación sistemática de la lectura. Una lectura con variación pequeña puede conservar un sesgo grande: repetir bien no equivale a medir correctamente. En un ensayo de reposo se observan muestras y se explica qué referencia permite interpretar cada eje. Para el giróscopo, una media distinta de cero en un montaje realmente quieto puede orientar una estimación de sesgo bajo esas condiciones.
Prueba / Qué observar / Qué no concluye sola
Reposo / Norma y giro medio / Exactitud completa
Inclinación lenta / Signo y orientación / Actitud dinámica de vuelo
Movimiento rápido / Cambios y dispersión / Separación perfecta de efectos
El rango configurado y el filtrado del sensor influyen en lo que se obtiene. Un rango mayor permite representar magnitudes mayores, pero no significa más detalle para todos los cambios pequeños. Un filtro puede reducir componentes rápidas y añadir retardo. El docente conserva el rango y el filtro al comparar dos posiciones, y modifica una elección a la vez cuando estudia su efecto.
El nivel de burbuja parece suave al mover el equipo rápidamente. ¿La suavidad demuestra que separó inclinación y aceleración dinámica?
No. Puede haber filtrado o una representación gráfica suavizada. Hace falta relacionar hipótesis, movimiento y medida.
Caso estático ideal: ay = g sen(roll). atan2(ay, az) recupera el ángulo bajo las hipótesis de la lectura.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Tres comprobaciones iniciales
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 09/24
Prueba | Qué observar | Qué no concluye sola
Reposo | Norma y giro medio | Exactitud completa
Inclinación lenta | Signo y orientación | Actitud dinámica de vuelo
Movimiento rápido | Cambios y dispersión | Separación perfecta de efectos
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Prueba / Qué observar / Qué no concluye sola
Reposo / Norma y giro medio / Exactitud completa
Inclinación lenta / Signo y orientación / Actitud dinámica de vuelo
Movimiento rápido / Cambios y dispersión / Separación perfecta de efectos
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Multiplicar aceleración por cinco no da el ángulo
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 10/24
Chart: Comparación numérica
| 10° | 30° | 60°
Ángulo geométrico / ° | 10 | 30 | 60
5 ay: número sin equivalencia angular | 8.51 | 24.52 | 42.46
Caso estático ideal: ay = g sen(roll). atan2(ay, az) recupera el ángulo bajo las hipótesis de la lectura.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Caso estático ideal: ay = g sen(roll). atan2(ay, az) recupera el ángulo bajo las hipótesis de la lectura.
El sesgo es una desviación sistemática de la lectura. Una lectura con variación pequeña puede conservar un sesgo grande: repetir bien no equivale a medir correctamente. En un ensayo de reposo se observan muestras y se explica qué referencia permite interpretar cada eje. Para el giróscopo, una media distinta de cero en un montaje realmente quieto puede orientar una estimación de sesgo bajo esas condiciones.
Prueba / Qué observar / Qué no concluye sola
Reposo / Norma y giro medio / Exactitud completa
Inclinación lenta / Signo y orientación / Actitud dinámica de vuelo
Movimiento rápido / Cambios y dispersión / Separación perfecta de efectos
El rango configurado y el filtrado del sensor influyen en lo que se obtiene. Un rango mayor permite representar magnitudes mayores, pero no significa más detalle para todos los cambios pequeños. Un filtro puede reducir componentes rápidas y añadir retardo. El docente conserva el rango y el filtro al comparar dos posiciones, y modifica una elección a la vez cuando estudia su efecto.
El nivel de burbuja parece suave al mover el equipo rápidamente. ¿La suavidad demuestra que separó inclinación y aceleración dinámica?
No. Puede haber filtrado o una representación gráfica suavizada. Hace falta relacionar hipótesis, movimiento y medida.
Caso estático ideal: ay = g sen(roll). atan2(ay, az) recupera el ángulo bajo las hipótesis de la lectura.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Lectura del firmware de IMU
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 11/24
El archivo completo prepara I2C21/22, verifica inicialización, configura rangos y registra tiempo con los valores. El alumno identifica cuál de sus variables es una medida y cuál es una transformación. Cambiar la orientación física del módulo puede invertir signos o intercambiar ejes; la corrección se documenta como una convención del montaje, no como un ajuste secreto para que una pantalla parezca correcta.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
sensors_event_t a, g, temp;
imu.getEvent(&a, &g, &temp);
float roll = atan2f(a.acceleration.y,
a.acceleration.z) * 180.0f/PI;
float gx_rad_s = g.gyro.x;
El archivo completo prepara I2C21/22, verifica inicialización, configura rangos y registra tiempo con los valores. El alumno identifica cuál de sus variables es una medida y cuál es una transformación. Cambiar la orientación física del módulo puede invertir signos o intercambiar ejes; la corrección se documenta como una convención del montaje, no como un ajuste secreto para que una pantalla parezca correcta.
El proyecto de mouse aéreo aporta una aplicación de velocidad angular. Antes de probar BLE se puede observar cómo cambia gx_rad_s en serie. La radio Bluetooth no está implementada en el simulador ESP32 de Wokwi consultado; la experiencia de mouse requiere hardware y una biblioteca compatible. La existencia del enlace del proyecto no garantiza que ese perfil inalámbrico pueda demostrarse dentro de la simulación.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Fragmento de c12_imu
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 12/24
sensors_event_t a, g, temp;
imu.getEvent(&a, &g, &temp);
float roll = atan2f(a.acceleration.y,
a.acceleration.z) * 180.0f/PI;
float gx_rad_s = g.gyro.x;
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
sensors_event_t a, g, temp;
imu.getEvent(&a, &g, &temp);
float roll = atan2f(a.acceleration.y,
a.acceleration.z) * 180.0f/PI;
float gx_rad_s = g.gyro.x;
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Interpretación · Lectura del firmware de IMU
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 13/24
El proyecto de mouse aéreo aporta una aplicación de velocidad angular. Antes de probar BLE se puede observar cómo cambia gx_rad_s en serie. La radio Bluetooth no está implementada en el simulador ESP32 de Wokwi consultado; la experiencia de mouse requiere hardware y una biblioteca compatible. La existencia del enlace del proyecto no garantiza que ese perfil inalámbrico pueda demostrarse dentro de la simulación.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
sensors_event_t a, g, temp;
imu.getEvent(&a, &g, &temp);
float roll = atan2f(a.acceleration.y,
a.acceleration.z) * 180.0f/PI;
float gx_rad_s = g.gyro.x;
El archivo completo prepara I2C21/22, verifica inicialización, configura rangos y registra tiempo con los valores. El alumno identifica cuál de sus variables es una medida y cuál es una transformación. Cambiar la orientación física del módulo puede invertir signos o intercambiar ejes; la corrección se documenta como una convención del montaje, no como un ajuste secreto para que una pantalla parezca correcta.
El proyecto de mouse aéreo aporta una aplicación de velocidad angular. Antes de probar BLE se puede observar cómo cambia gx_rad_s en serie. La radio Bluetooth no está implementada en el simulador ESP32 de Wokwi consultado; la experiencia de mouse requiere hardware y una biblioteca compatible. La existencia del enlace del proyecto no garantiza que ese perfil inalámbrico pueda demostrarse dentro de la simulación.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Laboratorio de orientación lenta
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 14/24
El modelo de Wokwi permite explorar componentes y verificar conversiones conocidas. En el banco físico se describen el movimiento realizado y la referencia disponible. Una regla o soporte angular puede ayudar a contrastar un caso lento. No se inventa una medida de inclinación exacta cuando el método solo permitió observar el sentido y una variación aproximada.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica ejes, alimentación y conexiones del módulo utilizado.
En el simulador, reconoce las unidades de los atributos y compáralas con la biblioteca.
Ejecuta c12_imu y conserva un registro de reposo.
Realiza inclinaciones lentas de referencia y comprueba signo y tendencia.
Calcula un caso a mano con atan2 y conserva la convención.
Muestra un movimiento dinámico y explica por qué la interpretación cambia.
Distingue validez de la comunicación de validez de una estimación angular.
El modelo de Wokwi permite explorar componentes y verificar conversiones conocidas. En el banco físico se describen el movimiento realizado y la referencia disponible. Una regla o soporte angular puede ayudar a contrastar un caso lento. No se inventa una medida de inclinación exacta cuando el método solo permitió observar el sentido y una variación aproximada.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 15/24
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
Contrastar inclinación lenta, movimiento dinámico y aplicación de mouse.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica ejes, alimentación y conexiones del módulo utilizado.
En el simulador, reconoce las unidades de los atributos y compáralas con la biblioteca.
Ejecuta c12_imu y conserva un registro de reposo.
Realiza inclinaciones lentas de referencia y comprueba signo y tendencia.
Calcula un caso a mano con atan2 y conserva la convención.
Muestra un movimiento dinámico y explica por qué la interpretación cambia.
Distingue validez de la comunicación de validez de una estimación angular.
El modelo de Wokwi permite explorar componentes y verificar conversiones conocidas. En el banco físico se describen el movimiento realizado y la referencia disponible. Una regla o soporte angular puede ayudar a contrastar un caso lento. No se inventa una medida de inclinación exacta cuando el método solo permitió observar el sentido y una variación aproximada.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Laboratorio de orientación lenta
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 16/24
1. Identifica ejes, alimentación y conexiones del módulo utilizado.
2. En el simulador, reconoce las unidades de los atributos y compáralas con la biblioteca.
3. Ejecuta c12_imu y conserva un registro de reposo.
4. Realiza inclinaciones lentas de referencia y comprueba signo y tendencia.
5. Calcula un caso a mano con atan2 y conserva la convención.
6. Muestra un movimiento dinámico y explica por qué la interpretación cambia.
7. Distingue validez de la comunicación de validez de una estimación angular.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Identifica ejes, alimentación y conexiones del módulo utilizado.
En el simulador, reconoce las unidades de los atributos y compáralas con la biblioteca.
Ejecuta c12_imu y conserva un registro de reposo.
Realiza inclinaciones lentas de referencia y comprueba signo y tendencia.
Calcula un caso a mano con atan2 y conserva la convención.
Muestra un movimiento dinámico y explica por qué la interpretación cambia.
Distingue validez de la comunicación de validez de una estimación angular.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
Por qué este bloque precede al mando
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 17/24
El controlador de la clase siguiente comparará una referencia y una estimación. Si ambas usan escalas o ejes distintos, el error numérico puede tener un significado falso aunque el programa compile. Por eso primero se aprende a leer la IMU. El estudiante debe poder señalar de dónde salió cada número antes de proponer una acción correctiva.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El controlador de la clase siguiente comparará una referencia y una estimación. Si ambas usan escalas o ejes distintos, el error numérico puede tener un significado falso aunque el programa compile. Por eso primero se aprende a leer la IMU. El estudiante debe poder señalar de dónde salió cada número antes de proponer una acción correctiva.
Comparar la norma con una referencia gravitatoria en un ensayo de banco aporta contexto; no constituye por sí solo un detector universal de actitud válida.
Investiga cómo se acumula un sesgo pequeño del giróscopo al integrar durante varios segundos. Como caso ideal, 0,5 grados/s sostenidos durante 10 s producen 5 grados de cambio estimado aunque el equipo no haya girado. Relaciona ese cálculo con la necesidad de referencias y calibración. El curso introduce el problema sin convertirlo en una implementación completa de estimación de vuelo.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 18/24
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
Investiga cómo se acumula un sesgo pequeño del giróscopo al integrar durante varios segundos. Como caso ideal, 0,5 grados/s sostenidos durante 10 s producen 5 grados de cambio estimado aunque el equipo no haya girado. Relaciona ese cálculo con la necesidad de referencias y calibración. El curso introduce el problema sin convertirlo en una implementación completa de estimación de vuelo.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El controlador de la clase siguiente comparará una referencia y una estimación. Si ambas usan escalas o ejes distintos, el error numérico puede tener un significado falso aunque el programa compile. Por eso primero se aprende a leer la IMU. El estudiante debe poder señalar de dónde salió cada número antes de proponer una acción correctiva.
Comparar la norma con una referencia gravitatoria en un ensayo de banco aporta contexto; no constituye por sí solo un detector universal de actitud válida.
Investiga cómo se acumula un sesgo pequeño del giróscopo al integrar durante varios segundos. Como caso ideal, 0,5 grados/s sostenidos durante 10 s producen 5 grados de cambio estimado aunque el equipo no haya girado. Relaciona ese cálculo con la necesidad de referencias y calibración. El curso introduce el problema sin convertirlo en una implementación completa de estimación de vuelo.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Por qué este bloque precede al mando
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 19/24
Investiga cómo se acumula un sesgo pequeño del giróscopo al integrar durante varios segundos. Como caso ideal, 0,5 grados/s sostenidos durante 10 s producen 5 grados de cambio estimado aunque el equipo no haya girado. Relaciona ese cálculo con la necesidad de referencias y calibración. El curso introduce el problema sin convertirlo en una implementación completa de estimación de vuelo.
Comparar la norma con una referencia gravitatoria en un ensayo de banco aporta contexto; no constituye por sí solo un detector universal de actitud válida.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El controlador de la clase siguiente comparará una referencia y una estimación. Si ambas usan escalas o ejes distintos, el error numérico puede tener un significado falso aunque el programa compile. Por eso primero se aprende a leer la IMU. El estudiante debe poder señalar de dónde salió cada número antes de proponer una acción correctiva.
Comparar la norma con una referencia gravitatoria en un ensayo de banco aporta contexto; no constituye por sí solo un detector universal de actitud válida.
Investiga cómo se acumula un sesgo pequeño del giróscopo al integrar durante varios segundos. Como caso ideal, 0,5 grados/s sostenidos durante 10 s producen 5 grados de cambio estimado aunque el equipo no haya girado. Relaciona ese cálculo con la necesidad de referencias y calibración. El curso introduce el problema sin convertirlo en una implementación completa de estimación de vuelo.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 20/24
1. Presentar acelerómetro y giróscopo como magnitudes diferentes.
2. Resolver el caso estático de 30° con la convención de ejes.
3. Comprobar c12_imu y su registro de unidades.
4. Contrastar inclinación lenta, movimiento dinámico y aplicación de mouse.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Presentar acelerómetro y giróscopo como magnitudes diferentes.
Resolver el caso estático de 30° con la convención de ejes.
Comprobar c12_imu y su registro de unidades.
Contrastar inclinación lenta, movimiento dinámico y aplicación de mouse.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 21/24
La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 22/24
1. ¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
2. ¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
3. ¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 23/24
1. No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
2. En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
3. No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 6 CLASE 12 24/24
Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 12: IMU y orientación de banco: medir antes de estabilizar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Objetivo: Distinguir aceleración, velocidad angular e inclinación estimada y obtener un registro con unidades.
Aplicación: La IMU es una entrada esencial para comprender cómo se observa el movimiento de un UAV.
Entrega: Registro de reposo e inclinación, caso atan2 y convención de unidades.
Preguntas y respuestas
¿Seis ejes equivalen a seis ángulos directos?
No. Son componentes de aceleración y velocidad angular.
¿La biblioteca Adafruit devuelve giro en grados/s?
En el evento utilizado devuelve rad/s; se convierte explícitamente si hace falta otra unidad.
¿Un gráfico suave prueba actitud correcta?
No. Hay que revisar hipótesis, ejes, movimiento y referencia.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Wokwi. MPU6050: atributos del modelo. https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-mpu6050
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_12.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.