## Slide 1
Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 01/24
Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar joystick e IMU como dos entradas con funciones distintas.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
Qué hace el proyecto y cómo lo vamos a usar
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 02/24
El proyecto 17 del laboratorio lee joystick e IMU, calcula una corrección proporcional y muestra números en serie. Es una buena oportunidad para conectar varias ideas del curso, siempre que su nombre y su alcance se expliquen con precisión. La edición docente lo presenta como “Mando e IMU: demostración proporcional de banco”. Las variables impresas como salidas no son una prueba de actuación sobre motores ni una validación de vuelo.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El proyecto 17 del laboratorio lee joystick e IMU, calcula una corrección proporcional y muestra números en serie. Es una buena oportunidad para conectar varias ideas del curso, siempre que su nombre y su alcance se expliquen con precisión. La edición docente lo presenta como “Mando e IMU: demostración proporcional de banco”. Las variables impresas como salidas no son una prueba de actuación sobre motores ni una validación de vuelo.
MECRO, proyecto 17. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Primero se separan tres bloques. El mando humano produce una referencia. La medición y su procesamiento producen una estimación. La comparación genera un error con unidad. Después se decide qué acción ilustrativa mostrar o aplicar al banco preparado. Si se mezclan esos bloques en una sola lista de números llamada “controlador”, cuesta detectar si el error proviene del joystick, del sensor, de la escala o del signo.
La conexión con drones es conceptual y tangible a la vez: el alumno sostiene el mando y el módulo de sensores, observa sus cambios y explica cómo podría organizarse esa cadena en un sistema más completo. Mantener un propósito de banco permite ensayar hipótesis sin atribuir al ejercicio funciones que no se han desarrollado.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Qué hace el proyecto y cómo lo vamos a usar
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 03/24
Señala mando y sensor. Esta demostración muestra datos de banco.
MECRO, proyecto 17. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 17. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El proyecto 17 del laboratorio lee joystick e IMU, calcula una corrección proporcional y muestra números en serie. Es una buena oportunidad para conectar varias ideas del curso, siempre que su nombre y su alcance se expliquen con precisión. La edición docente lo presenta como “Mando e IMU: demostración proporcional de banco”. Las variables impresas como salidas no son una prueba de actuación sobre motores ni una validación de vuelo.
MECRO, proyecto 17. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Primero se separan tres bloques. El mando humano produce una referencia. La medición y su procesamiento producen una estimación. La comparación genera un error con unidad. Después se decide qué acción ilustrativa mostrar o aplicar al banco preparado. Si se mezclan esos bloques en una sola lista de números llamada “controlador”, cuesta detectar si el error proviene del joystick, del sensor, de la escala o del signo.
La conexión con drones es conceptual y tangible a la vez: el alumno sostiene el mando y el módulo de sensores, observa sus cambios y explica cómo podría organizarse esa cadena en un sistema más completo. Mantener un propósito de banco permite ensayar hipótesis sin atribuir al ejercicio funciones que no se han desarrollado.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · Qué hace el proyecto y cómo lo vamos a usar
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 04/24
Primero se separan tres bloques. El mando humano produce una referencia. La medición y su procesamiento producen una estimación. La comparación genera un error con unidad. Después se decide qué acción ilustrativa mostrar o aplicar al banco preparado. Si se mezclan esos bloques en una sola lista de números llamada “controlador”, cuesta detectar si el error proviene del joystick, del sensor, de la escala o del signo.
La conexión con drones es conceptual y tangible a la vez: el alumno sostiene el mando y el módulo de sensores, observa sus cambios y explica cómo podría organizarse esa cadena en un sistema más completo. Mantener un propósito de banco permite ensayar hipótesis sin atribuir al ejercicio funciones que no se han desarrollado.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El proyecto 17 del laboratorio lee joystick e IMU, calcula una corrección proporcional y muestra números en serie. Es una buena oportunidad para conectar varias ideas del curso, siempre que su nombre y su alcance se expliquen con precisión. La edición docente lo presenta como “Mando e IMU: demostración proporcional de banco”. Las variables impresas como salidas no son una prueba de actuación sobre motores ni una validación de vuelo.
MECRO, proyecto 17. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Primero se separan tres bloques. El mando humano produce una referencia. La medición y su procesamiento producen una estimación. La comparación genera un error con unidad. Después se decide qué acción ilustrativa mostrar o aplicar al banco preparado. Si se mezclan esos bloques en una sola lista de números llamada “controlador”, cuesta detectar si el error proviene del joystick, del sensor, de la escala o del signo.
La conexión con drones es conceptual y tangible a la vez: el alumno sostiene el mando y el módulo de sensores, observa sus cambios y explica cómo podría organizarse esa cadena en un sistema más completo. Mantener un propósito de banco permite ensayar hipótesis sin atribuir al ejercicio funciones que no se han desarrollado.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Centro, escala y zona muerta del joystick
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 05/24
Un joystick analógico no siempre entrega exactamente 2048 al soltarlo ni recorre de forma simétrica hasta ambos extremos. Se registran centro y extremos útiles de cada eje. La normalización transforma esos valores a una convención, por ejemplo de −1 a 1. Una zona muerta conserva cero ante pequeñas variaciones alrededor del centro. Su tamaño se justifica con el comportamiento observado, no con el deseo de ocultar un montaje inestable.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un joystick analógico no siempre entrega exactamente 2048 al soltarlo ni recorre de forma simétrica hasta ambos extremos. Se registran centro y extremos útiles de cada eje. La normalización transforma esos valores a una convención, por ejemplo de −1 a 1. Una zona muerta conserva cero ante pequeñas variaciones alrededor del centro. Su tamaño se justifica con el comportamiento observado, no con el deseo de ocultar un montaje inestable.
Se comprueba que los denominadores sean válidos y se limita el resultado al intervalo de mando previsto.
Dato / Qué significa / Qué registrar
Centro c / Reposo observado / Valor y dispersión
Extremos / Recorrido útil / Mínimo y máximo
Zona muerta / Cambio ignorado / Criterio y amplitud
Signo / Sentido de la referencia / Convención de ejes
Un eje queda en 2150 y la escala fija espera 2048. ¿El mando de referencia será necesariamente cero?
No. La calibración o la zona muerta deben representar el centro real y su criterio. No se arregla cambiando el sensor de orientación, porque el origen de esta diferencia está en el mando.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Datos para una calibración
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 06/24
Dato | Qué significa | Qué registrar
Centro c | Reposo observado | Valor y dispersión
Extremos | Recorrido útil | Mínimo y máximo
Zona muerta | Cambio ignorado | Criterio y amplitud
Signo | Sentido de la referencia | Convención de ejes
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Dato / Qué significa / Qué registrar
Centro c / Reposo observado / Valor y dispersión
Extremos / Recorrido útil / Mínimo y máximo
Zona muerta / Cambio ignorado / Criterio y amplitud
Signo / Sentido de la referencia / Convención de ejes
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
Centro desplazado
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 07/24
No. La calibración o la zona muerta deben representar el centro real y su criterio. No se arregla cambiando el sensor de orientación, porque el origen de esta diferencia está en el mando.
Se comprueba que los denominadores sean válidos y se limita el resultado al intervalo de mando previsto.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Un joystick analógico no siempre entrega exactamente 2048 al soltarlo ni recorre de forma simétrica hasta ambos extremos. Se registran centro y extremos útiles de cada eje. La normalización transforma esos valores a una convención, por ejemplo de −1 a 1. Una zona muerta conserva cero ante pequeñas variaciones alrededor del centro. Su tamaño se justifica con el comportamiento observado, no con el deseo de ocultar un montaje inestable.
Se comprueba que los denominadores sean válidos y se limita el resultado al intervalo de mando previsto.
Dato / Qué significa / Qué registrar
Centro c / Reposo observado / Valor y dispersión
Extremos / Recorrido útil / Mínimo y máximo
Zona muerta / Cambio ignorado / Criterio y amplitud
Signo / Sentido de la referencia / Convención de ejes
Un eje queda en 2150 y la escala fija espera 2048. ¿El mando de referencia será necesariamente cero?
No. La calibración o la zona muerta deben representar el centro real y su criterio. No se arregla cambiando el sensor de orientación, porque el origen de esta diferencia está en el mando.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
Una referencia y una medida comparables
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 08/24
Para calcular un error angular, referencia y estimación deben compartir unidad y convención. El proyecto original usa una multiplicación de aceleración como aproximación angular. En el curso se sustituye por la estimación cuasiestática explicada en la clase 12 o por un caso numérico de referencia identificado. El alumno señala el punto donde una medida pasa a ser una estimación y qué hipótesis permite interpretarla.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Para calcular un error angular, referencia y estimación deben compartir unidad y convención. El proyecto original usa una multiplicación de aceleración como aproximación angular. En el curso se sustituye por la estimación cuasiestática explicada en la clase 12 o por un caso numérico de referencia identificado. El alumno señala el punto donde una medida pasa a ser una estimación y qué hipótesis permite interpretarla.
La ganancia relaciona unidades de error y de salida. Aquí se observa una acción proporcional de banco.
La referencia del caso es 10° y la estimación es 6°. Con Kp = 2 unidades/°, ¿qué acción proporcional resulta?
El error es 4° y la acción resulta 8 unidades del mando definido. El signo físico que corrige la desviación depende de la interfaz y del montaje; se comprueba antes de cerrar un lazo real.
Un cambio de signo puede producir realimentación positiva si la acción agranda la desviación en lugar de reducirla. Por eso la primera comprobación del banco es pequeña y observable. Un nombre como “roll” no determina por sí solo qué dirección representa el eje. La convención queda dibujada o anotada junto a la pieza.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 09/24
La referencia del caso es 10° y la estimación es 6°. Con Kp = 2 unidades/°, ¿qué acción proporcional resulta?
Un cambio de signo puede producir realimentación positiva si la acción agranda la desviación en lugar de reducirla. Por eso la primera comprobación del banco es pequeña y observable. Un nombre como “roll” no determina por sí solo qué dirección representa el eje. La convención queda dibujada o anotada junto a la pieza.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Para calcular un error angular, referencia y estimación deben compartir unidad y convención. El proyecto original usa una multiplicación de aceleración como aproximación angular. En el curso se sustituye por la estimación cuasiestática explicada en la clase 12 o por un caso numérico de referencia identificado. El alumno señala el punto donde una medida pasa a ser una estimación y qué hipótesis permite interpretarla.
La ganancia relaciona unidades de error y de salida. Aquí se observa una acción proporcional de banco.
La referencia del caso es 10° y la estimación es 6°. Con Kp = 2 unidades/°, ¿qué acción proporcional resulta?
El error es 4° y la acción resulta 8 unidades del mando definido. El signo físico que corrige la desviación depende de la interfaz y del montaje; se comprueba antes de cerrar un lazo real.
Un cambio de signo puede producir realimentación positiva si la acción agranda la desviación en lugar de reducirla. Por eso la primera comprobación del banco es pequeña y observable. Un nombre como “roll” no determina por sí solo qué dirección representa el eje. La convención queda dibujada o anotada junto a la pieza.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
Signo de la acción
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 10/24
El error es 4° y la acción resulta 8 unidades del mando definido. El signo físico que corrige la desviación depende de la interfaz y del montaje; se comprueba antes de cerrar un lazo real.
La ganancia relaciona unidades de error y de salida. Aquí se observa una acción proporcional de banco.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Para calcular un error angular, referencia y estimación deben compartir unidad y convención. El proyecto original usa una multiplicación de aceleración como aproximación angular. En el curso se sustituye por la estimación cuasiestática explicada en la clase 12 o por un caso numérico de referencia identificado. El alumno señala el punto donde una medida pasa a ser una estimación y qué hipótesis permite interpretarla.
La ganancia relaciona unidades de error y de salida. Aquí se observa una acción proporcional de banco.
La referencia del caso es 10° y la estimación es 6°. Con Kp = 2 unidades/°, ¿qué acción proporcional resulta?
El error es 4° y la acción resulta 8 unidades del mando definido. El signo físico que corrige la desviación depende de la interfaz y del montaje; se comprueba antes de cerrar un lazo real.
Un cambio de signo puede producir realimentación positiva si la acción agranda la desviación en lugar de reducirla. Por eso la primera comprobación del banco es pequeña y observable. Un nombre como “roll” no determina por sí solo qué dirección representa el eje. La convención queda dibujada o anotada junto a la pieza.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Ordenar el programa por bloques
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 11/24
Este fragmento es un esquema de organización, no un controlador de vuelo compilable. La referencia concreta c13_mando implementa la normalización y la zona muerta y produce un registro de serie sin salidas de motor. El código c12_imu aporta la lectura y la estimación de banco. El equipo relaciona ambas entradas en su portafolio y conserva las condiciones de validez.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
readCommand();
readSensor();
checkFreshness();
if (commandValid && sensorValid) {
error = reference - estimate;
correction = Kp * error;
} else {
correction = 0;
}
logBenchState();
Este fragmento es un esquema de organización, no un controlador de vuelo compilable. La referencia concreta c13_mando implementa la normalización y la zona muerta y produce un registro de serie sin salidas de motor. El código c12_imu aporta la lectura y la estimación de banco. El equipo relaciona ambas entradas en su portafolio y conserva las condiciones de validez.
El orden del programa y su duración importan. delay(10) no demuestra un periodo exacto de 10 ms: también consumen tiempo las operaciones de adquisición y de registro. La afirmación del sitio sobre una frecuencia mínima universal que haría caer cualquier dron se retira del material docente. La respuesta de un sistema depende de dinámica, estimación, latencias, actuación y diseño del control, no de una única cifra de bucle.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Flujo de una iteración de banco
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 12/24
readCommand();
readSensor();
checkFreshness();
if (commandValid && sensorValid) {
error = reference - estimate;
correction = Kp * error;
} else {
correction = 0;
}
logBenchState();
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
readCommand();
readSensor();
checkFreshness();
if (commandValid && sensorValid) {
error = reference - estimate;
correction = Kp * error;
} else {
correction = 0;
}
logBenchState();
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Interpretación · Ordenar el programa por bloques
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 13/24
El orden del programa y su duración importan. delay(10) no demuestra un periodo exacto de 10 ms: también consumen tiempo las operaciones de adquisición y de registro. La afirmación del sitio sobre una frecuencia mínima universal que haría caer cualquier dron se retira del material docente. La respuesta de un sistema depende de dinámica, estimación, latencias, actuación y diseño del control, no de una única cifra de bucle.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
readCommand();
readSensor();
checkFreshness();
if (commandValid && sensorValid) {
error = reference - estimate;
correction = Kp * error;
} else {
correction = 0;
}
logBenchState();
Este fragmento es un esquema de organización, no un controlador de vuelo compilable. La referencia concreta c13_mando implementa la normalización y la zona muerta y produce un registro de serie sin salidas de motor. El código c12_imu aporta la lectura y la estimación de banco. El equipo relaciona ambas entradas en su portafolio y conserva las condiciones de validez.
El orden del programa y su duración importan. delay(10) no demuestra un periodo exacto de 10 ms: también consumen tiempo las operaciones de adquisición y de registro. La afirmación del sitio sobre una frecuencia mínima universal que haría caer cualquier dron se retira del material docente. La respuesta de un sistema depende de dinámica, estimación, latencias, actuación y diseño del control, no de una única cifra de bucle.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio: mover una cosa cada vez
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 14/24
Los casos numéricos permiten comprobar signos y unidades antes de integrar hardware. En la demostración docente se conserva una entrada y se mueve la otra para que el grupo identifique su efecto. Si ambas cambian simultáneamente, un principiante puede atribuir la corrección a la causa equivocada. Al terminar, el alumno debe poder señalar qué dato cambió y qué parte del programa lo utilizó.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Ejecuta c13_mando y conserva un registro del centro de cada eje.
Modifica un extremo de calibración y observa el efecto en la referencia.
Comprueba la zona muerta con reposo y movimientos pequeños.
Relaciona el eje de mando con la convención del módulo IMU.
Resuelve el error y la corrección de tres casos de banco.
Invalida una entrada por software y explica la salida prevista.
Presenta un diagrama de bloques con unidades, tiempos y estados.
Referencia / Estimación / Error
10° / 6° / 4°
0° / −3° / 3°
−5° / −5° / 0°
Los casos numéricos permiten comprobar signos y unidades antes de integrar hardware. En la demostración docente se conserva una entrada y se mueve la otra para que el grupo identifique su efecto. Si ambas cambian simultáneamente, un principiante puede atribuir la corrección a la causa equivocada. Al terminar, el alumno debe poder señalar qué dato cambió y qué parte del programa lo utilizó.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Caso de explicación
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 15/24
Referencia | Estimación | Error
10° | 6° | 4°
0° | −3° | 3°
−5° | −5° | 0°
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Referencia / Estimación / Error
10° / 6° / 4°
0° / −3° / 3°
−5° / −5° / 0°
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio: mover una cosa cada vez
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 16/24
1. Ejecuta c13_mando y conserva un registro del centro de cada eje.
2. Modifica un extremo de calibración y observa el efecto en la referencia.
3. Comprueba la zona muerta con reposo y movimientos pequeños.
4. Relaciona el eje de mando con la convención del módulo IMU.
5. Resuelve el error y la corrección de tres casos de banco.
6. Invalida una entrada por software y explica la salida prevista.
7. Presenta un diagrama de bloques con unidades, tiempos y estados.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Ejecuta c13_mando y conserva un registro del centro de cada eje.
Modifica un extremo de calibración y observa el efecto en la referencia.
Comprueba la zona muerta con reposo y movimientos pequeños.
Relaciona el eje de mando con la convención del módulo IMU.
Resuelve el error y la corrección de tres casos de banco.
Invalida una entrada por software y explica la salida prevista.
Presenta un diagrama de bloques con unidades, tiempos y estados.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Lo que demuestra el banco y qué amplía la formación
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 17/24
El banco demuestra adquisición, transformación y comparación bajo sus condiciones. Un sistema de vuelo añade muchas otras funciones y validaciones. Para una primera ruta MECRO, el valor está en construir una base comprensible que permita leer después documentación de control y aviónica con mejores preguntas. El alumno conserva su ejemplo como un instrumento de aprendizaje y diagnóstico, con un título que describa la función efectivamente implementada.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El banco demuestra adquisición, transformación y comparación bajo sus condiciones. Un sistema de vuelo añade muchas otras funciones y validaciones. Para una primera ruta MECRO, el valor está en construir una base comprensible que permita leer después documentación de control y aviónica con mejores preguntas. El alumno conserva su ejemplo como un instrumento de aprendizaje y diagnóstico, con un título que describa la función efectivamente implementada.
Resultado / Cómo se presenta
Referencia normalizada / Mando de banco
Ángulo de acelerómetro / Estimación cuasiestática
error × Kp / Acción proporcional
Valores de mezclador impresos / Ejercicio numérico
Investiga por qué una estimación de orientación puede necesitar varias fuentes y cómo un mando humano puede representar ángulo, velocidad angular u otra variable según el modo del sistema. No hace falta implementar esas arquitecturas para reconocer que la palabra “mando” oculta una decisión de interfaz. Describe una de esas posibilidades y qué unidad cambiaría en el error.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Identidad de cada resultado
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 18/24
Resultado | Cómo se presenta
Referencia normalizada | Mando de banco
Ángulo de acelerómetro | Estimación cuasiestática
error × Kp | Acción proporcional
Valores de mezclador impresos | Ejercicio numérico
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Resultado / Cómo se presenta
Referencia normalizada / Mando de banco
Ángulo de acelerómetro / Estimación cuasiestática
error × Kp / Acción proporcional
Valores de mezclador impresos / Ejercicio numérico
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Interpretación · Lo que demuestra el banco y qué amplía la formación
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 19/24
Investiga por qué una estimación de orientación puede necesitar varias fuentes y cómo un mando humano puede representar ángulo, velocidad angular u otra variable según el modo del sistema. No hace falta implementar esas arquitecturas para reconocer que la palabra “mando” oculta una decisión de interfaz. Describe una de esas posibilidades y qué unidad cambiaría en el error.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El banco demuestra adquisición, transformación y comparación bajo sus condiciones. Un sistema de vuelo añade muchas otras funciones y validaciones. Para una primera ruta MECRO, el valor está en construir una base comprensible que permita leer después documentación de control y aviónica con mejores preguntas. El alumno conserva su ejemplo como un instrumento de aprendizaje y diagnóstico, con un título que describa la función efectivamente implementada.
Resultado / Cómo se presenta
Referencia normalizada / Mando de banco
Ángulo de acelerómetro / Estimación cuasiestática
error × Kp / Acción proporcional
Valores de mezclador impresos / Ejercicio numérico
Investiga por qué una estimación de orientación puede necesitar varias fuentes y cómo un mando humano puede representar ángulo, velocidad angular u otra variable según el modo del sistema. No hace falta implementar esas arquitecturas para reconocer que la palabra “mando” oculta una decisión de interfaz. Describe una de esas posibilidades y qué unidad cambiaría en el error.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 20/24
1. Mostrar joystick e IMU como dos entradas con funciones distintas.
2. Calibrar centro y observar c13_mando.
3. Resolver un error con unidad y signo declarados.
4. Presentar el proyecto 17 con el alcance corregido de banco.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar joystick e IMU como dos entradas con funciones distintas.
Calibrar centro y observar c13_mando.
Resolver un error con unidad y signo declarados.
Presentar el proyecto 17 con el alcance corregido de banco.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 21/24
El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 22/24
1. ¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
2. ¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
3. ¿Qué necesita un error bien definido?
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 23/24
1. No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
2. No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
3. Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 7 CLASE 13 24/24
Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 13: Mando y control de banco: interpretar el proyecto de vuelo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Objetivo: Transformar un joystick a una referencia normalizada y relacionarla con una medida y una acción proporcional declaradas.
Aplicación: El flujo mando, estimación y corrección permite comprender la arquitectura de un UAV sin convertir un ejemplo numérico en un controlador de vuelo.
Entrega: Calibración de mando, tres casos resueltos y diagrama de bloques del banco.
Preguntas y respuestas
¿2048 es el centro garantizado de cualquier joystick?
No. Se observa y registra el centro del componente y su montaje.
¿delay(10) garantiza 100 Hz exactos?
No. La duración total incluye las demás operaciones y sus variaciones.
¿Qué necesita un error bien definido?
Referencia y estimación con unidades y convenciones comparables.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: ADC. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/adc.html
Adafruit. MPU6050: biblioteca, cableado y lectura. https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/arduino
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_13.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 01/24
Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar el mismo dato en local y en una respuesta remota.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Qué añadimos al conectar el equipo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 02/24
La red permite transportar información entre programas. No mejora automáticamente la exactitud del sensor ni garantiza que todos los mensajes lleguen. El proyecto de riego aporta un servidor web; el reloj aporta una referencia de hora. En la ruta de drones reutilizamos esas ideas para observar datos de banco en tierra. La bomba y el agua no son necesarias para aprender la cadena de comunicación.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La red permite transportar información entre programas. No mejora automáticamente la exactitud del sensor ni garantiza que todos los mensajes lleguen. El proyecto de riego aporta un servidor web; el reloj aporta una referencia de hora. En la ruta de drones reutilizamos esas ideas para observar datos de banco en tierra. La bomba y el agua no son necesarias para aprender la cadena de comunicación.
MECRO, proyecto 19. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El curso diferencia datos locales, mensajes enviados y registros recibidos. Una pantalla remota puede conservar la última respuesta aunque el dispositivo haya dejado de actualizar. Por eso se transportan identificador, tiempo y estado junto al valor. La conexión Wi-Fi es una condición del enlace; la validez de la medición pertenece a otra parte de la aplicación.
La ruta principal enseña una conexión local y una respuesta HTTP sencilla. NTP se utiliza como ampliación guiada de referencia de tiempo. El mouse BLE queda como demostración opcional en hardware, porque el simulador consultado no implementa esa radio. Se conserva el enlace de ampliación sin convertir tres tecnologías de red en un supuesto dominio avanzado durante una sola sesión.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Qué añadimos al conectar el equipo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 03/24
Identifica qué dato se transmite y quién inicia la comunicación.
MECRO, proyecto 19. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 19. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
La red permite transportar información entre programas. No mejora automáticamente la exactitud del sensor ni garantiza que todos los mensajes lleguen. El proyecto de riego aporta un servidor web; el reloj aporta una referencia de hora. En la ruta de drones reutilizamos esas ideas para observar datos de banco en tierra. La bomba y el agua no son necesarias para aprender la cadena de comunicación.
MECRO, proyecto 19. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El curso diferencia datos locales, mensajes enviados y registros recibidos. Una pantalla remota puede conservar la última respuesta aunque el dispositivo haya dejado de actualizar. Por eso se transportan identificador, tiempo y estado junto al valor. La conexión Wi-Fi es una condición del enlace; la validez de la medición pertenece a otra parte de la aplicación.
La ruta principal enseña una conexión local y una respuesta HTTP sencilla. NTP se utiliza como ampliación guiada de referencia de tiempo. El mouse BLE queda como demostración opcional en hardware, porque el simulador consultado no implementa esa radio. Se conserva el enlace de ampliación sin convertir tres tecnologías de red en un supuesto dominio avanzado durante una sola sesión.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Interpretación · Qué añadimos al conectar el equipo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 04/24
El curso diferencia datos locales, mensajes enviados y registros recibidos. Una pantalla remota puede conservar la última respuesta aunque el dispositivo haya dejado de actualizar. Por eso se transportan identificador, tiempo y estado junto al valor. La conexión Wi-Fi es una condición del enlace; la validez de la medición pertenece a otra parte de la aplicación.
La ruta principal enseña una conexión local y una respuesta HTTP sencilla. NTP se utiliza como ampliación guiada de referencia de tiempo. El mouse BLE queda como demostración opcional en hardware, porque el simulador consultado no implementa esa radio. Se conserva el enlace de ampliación sin convertir tres tecnologías de red en un supuesto dominio avanzado durante una sola sesión.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
La red permite transportar información entre programas. No mejora automáticamente la exactitud del sensor ni garantiza que todos los mensajes lleguen. El proyecto de riego aporta un servidor web; el reloj aporta una referencia de hora. En la ruta de drones reutilizamos esas ideas para observar datos de banco en tierra. La bomba y el agua no son necesarias para aprender la cadena de comunicación.
MECRO, proyecto 19. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
El curso diferencia datos locales, mensajes enviados y registros recibidos. Una pantalla remota puede conservar la última respuesta aunque el dispositivo haya dejado de actualizar. Por eso se transportan identificador, tiempo y estado junto al valor. La conexión Wi-Fi es una condición del enlace; la validez de la medición pertenece a otra parte de la aplicación.
La ruta principal enseña una conexión local y una respuesta HTTP sencilla. NTP se utiliza como ampliación guiada de referencia de tiempo. El mouse BLE queda como demostración opcional en hardware, porque el simulador consultado no implementa esa radio. Se conserva el enlace de ampliación sin convertir tres tecnologías de red en un supuesto dominio avanzado durante una sola sesión.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
Dirección, solicitud y respuesta
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 05/24
En modo estación, el ESP32 se conecta a una red que le asigna o permite usar una dirección. Un servidor atiende solicitudes sobre una interfaz; un cliente inicia una solicitud. HTTP organiza método, ruta y respuesta. Nuestro recurso /datos devuelve un objeto pequeño con nombres de campo. Una dirección IP mostrada por un simulador no tiene por qué ser accesible desde el navegador de la computadora del alumno.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
En modo estación, el ESP32 se conecta a una red que le asigna o permite usar una dirección. Un servidor atiende solicitudes sobre una interfaz; un cliente inicia una solicitud. HTTP organiza método, ruta y respuesta. Nuestro recurso /datos devuelve un objeto pequeño con nombres de campo. Una dirección IP mostrada por un simulador no tiene por qué ser accesible desde el navegador de la computadora del alumno.
Término / Función / Ejemplo
SSID / Nombre de red / Red del laboratorio
IP / Dirección del equipo / Observar la asignada
Ruta / Recurso solicitado / /datos
Respuesta / Contenido y estado / JSON de lecturas
Wokwi ofrece conexión saliente a internet mediante su gateway. El acceso entrante a un servidor simulado requiere una configuración de gateway compatible y puede depender del servicio disponible. La práctica gratuita puede observar conexión, datos de serie y consultas salientes; el servidor HTTP local se demuestra con la placa del docente o con el gateway habilitado. El curso no promete abrir la IP simulada desde cualquier celular sin esa condición.
El estado Wi-Fi indica conectado, pero /datos muestra una lectura antigua. ¿Qué parte falta revisar?
La adquisición, su marca de tiempo y la generación de la respuesta. Tener enlace no demuestra que exista una medida nueva.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Términos del ensayo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 06/24
Término | Función | Ejemplo
SSID | Nombre de red | Red del laboratorio
IP | Dirección del equipo | Observar la asignada
Ruta | Recurso solicitado | /datos
Respuesta | Contenido y estado | JSON de lecturas
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Término / Función / Ejemplo
SSID / Nombre de red / Red del laboratorio
IP / Dirección del equipo / Observar la asignada
Ruta / Recurso solicitado / /datos
Respuesta / Contenido y estado / JSON de lecturas
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
Conectado pero sin dato
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 07/24
El estado Wi-Fi indica conectado, pero /datos muestra una lectura antigua. ¿Qué parte falta revisar?
La adquisición, su marca de tiempo y la generación de la respuesta. Tener enlace no demuestra que exista una medida nueva.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
El estado Wi-Fi indica conectado, pero /datos muestra una lectura antigua. ¿Qué parte falta revisar?
La adquisición, su marca de tiempo y la generación de la respuesta. Tener enlace no demuestra que exista una medida nueva.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Tiempo relativo y hora UTC
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 08/24
millis() permite ordenar intervalos desde el inicio del equipo. La hora UTC sirve para relacionar registros con una referencia de calendario cuando se obtuvo una sincronización válida. NTP intercambia información temporal a través de la red; no convierte al ESP32 en un reloj atómico ni elimina los errores de latencia y de oscilador. Una lectura previa a la sincronización no se trata como hora correcta por estar escrita en una columna llamada fecha.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
millis() permite ordenar intervalos desde el inicio del equipo. La hora UTC sirve para relacionar registros con una referencia de calendario cuando se obtuvo una sincronización válida. NTP intercambia información temporal a través de la red; no convierte al ESP32 en un reloj atómico ni elimina los errores de latencia y de oscilador. Una lectura previa a la sincronización no se trata como hora correcta por estar escrita en una columna llamada fecha.
Referencia / Útil para / Qué verificar
Tiempo desde inicio / Intervalos locales / Reinicio y retorno
Hora UTC / Relacionar registros / Origen y sincronización
Hora presentada / Lectura humana / Zona y formato
Dos placas informan millis() = 5000. ¿Se demuestra que midieron en el mismo instante global?
No. Cada contador parte del inicio de su equipo. Se necesita una relación entre referencias si se quieren alinear registros.
Para el proyecto final basta conservar una marca relativa coherente por dispositivo. Si el alumno añade UTC, registra también el estado de esa referencia. La precisión temporal necesaria depende de la pregunta: ordenar dos estados de una pantalla no exige lo mismo que relacionar mediciones rápidas de varios dispositivos. La elección se justifica por misión y evidencia.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Dos referencias de tiempo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 09/24
Referencia | Útil para | Qué verificar
Tiempo desde inicio | Intervalos locales | Reinicio y retorno
Hora UTC | Relacionar registros | Origen y sincronización
Hora presentada | Lectura humana | Zona y formato
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Referencia / Útil para / Qué verificar
Tiempo desde inicio / Intervalos locales / Reinicio y retorno
Hora UTC / Relacionar registros / Origen y sincronización
Hora presentada / Lectura humana / Zona y formato
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Mismo valor de tiempo
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 10/24
Dos placas informan millis() = 5000. ¿Se demuestra que midieron en el mismo instante global?
No. Cada contador parte del inicio de su equipo. Se necesita una relación entre referencias si se quieren alinear registros.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Dos placas informan millis() = 5000. ¿Se demuestra que midieron en el mismo instante global?
No. Cada contador parte del inicio de su equipo. Se necesita una relación entre referencias si se quieren alinear registros.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Una respuesta pequeña que se puede inspeccionar
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 11/24
La versión completa adquiere el ADC en una agenda y atiende solicitudes en otra. Para hardware se configuran las credenciales de la red de laboratorio; las del simulador no corresponden automáticamente al aula física. Los ejemplos se comparten con valores de demostración, sin guardar contraseñas personales en la entrega pública. El docente muestra dónde se configura la conexión y conserva la práctica en un entorno local.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
String payload = "{\"t_ms\":" + String(millis());
payload += ",\"adc\":" + String(analogRead(34)) + "}";
server.send(200, "application/json", payload);
La versión completa adquiere el ADC en una agenda y atiende solicitudes en otra. Para hardware se configuran las credenciales de la red de laboratorio; las del simulador no corresponden automáticamente al aula física. Los ejemplos se comparten con valores de demostración, sin guardar contraseñas personales en la entrega pública. El docente muestra dónde se configura la conexión y conserva la práctica en un entorno local.
La demostración puede ampliar el objeto con seq, valid y sample_ms. Esos campos permiten reconocer repetición, antigüedad y estado. El tiempo de la respuesta y el de la adquisición no son necesariamente iguales. El alumno explica cuál informa cada campo y evita actualizar sample_ms simplemente porque alguien pidió la página.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Esquema del recurso de c14_wifi
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 12/24
String payload = "{\"t_ms\":" + String(millis());
payload += ",\"adc\":" + String(analogRead(34)) + "}";
server.send(200, "application/json", payload);
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
String payload = "{\"t_ms\":" + String(millis());
payload += ",\"adc\":" + String(analogRead(34)) + "}";
server.send(200, "application/json", payload);
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Interpretación · Una respuesta pequeña que se puede inspeccionar
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 13/24
La demostración puede ampliar el objeto con seq, valid y sample_ms. Esos campos permiten reconocer repetición, antigüedad y estado. El tiempo de la respuesta y el de la adquisición no son necesariamente iguales. El alumno explica cuál informa cada campo y evita actualizar sample_ms simplemente porque alguien pidió la página.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
String payload = "{\"t_ms\":" + String(millis());
payload += ",\"adc\":" + String(analogRead(34)) + "}";
server.send(200, "application/json", payload);
La versión completa adquiere el ADC en una agenda y atiende solicitudes en otra. Para hardware se configuran las credenciales de la red de laboratorio; las del simulador no corresponden automáticamente al aula física. Los ejemplos se comparten con valores de demostración, sin guardar contraseñas personales en la entrega pública. El docente muestra dónde se configura la conexión y conserva la práctica en un entorno local.
La demostración puede ampliar el objeto con seq, valid y sample_ms. Esos campos permiten reconocer repetición, antigüedad y estado. El tiempo de la respuesta y el de la adquisición no son necesariamente iguales. El alumno explica cuál informa cada campo y evita actualizar sample_ms simplemente porque alguien pidió la página.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Laboratorio de recepción y antigüedad
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 14/24
Si un alumno no dispone de un servidor accesible en el simulador, realiza la misma revisión sobre el registro local y sobre respuestas identificadas de la demostración docente. No se exige contratar un servicio adicional para demostrar comprensión del formato y de la antigüedad. La limitación de acceso se registra como condición del entorno, separada de un error del circuito.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Abre el proyecto 19 como referencia y sustituye la función de riego por observación de datos de banco.
Identifica qué programa actúa como cliente y cuál como servidor.
Ejecuta c14_wifi y observa conexión, marca local y lectura en serie.
En hardware o gateway habilitado, consulta /datos y compara respuesta y adquisición.
Estudia una pérdida de enlace o un valor que deja de actualizarse.
Añade estado y marca de adquisición al formato de un mensaje.
En la ampliación NTP, diferencia tiempo previo y posterior a una sincronización verificada.
Campo / Qué aporta
equipo / seq / Origen y orden
sample_ms / Instante de adquisición
valor / unidad / Significado físico
valid / Estado del dato
Si un alumno no dispone de un servidor accesible en el simulador, realiza la misma revisión sobre el registro local y sobre respuestas identificadas de la demostración docente. No se exige contratar un servicio adicional para demostrar comprensión del formato y de la antigüedad. La limitación de acceso se registra como condición del entorno, separada de un error del circuito.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Datos mínimos para revisar un mensaje
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 15/24
Campo | Qué aporta
equipo / seq | Origen y orden
sample_ms | Instante de adquisición
valor / unidad | Significado físico
valid | Estado del dato
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Campo / Qué aporta
equipo / seq / Origen y orden
sample_ms / Instante de adquisición
valor / unidad / Significado físico
valid / Estado del dato
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Laboratorio de recepción y antigüedad
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 16/24
1. Abre el proyecto 19 como referencia y sustituye la función de riego por observación de datos de banco.
2. Identifica qué programa actúa como cliente y cuál como servidor.
3. Ejecuta c14_wifi y observa conexión, marca local y lectura en serie.
4. En hardware o gateway habilitado, consulta /datos y compara respuesta y adquisición.
5. Estudia una pérdida de enlace o un valor que deja de actualizarse.
6. Añade estado y marca de adquisición al formato de un mensaje.
7. En la ampliación NTP, diferencia tiempo previo y posterior a una sincronización verificada.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Abre el proyecto 19 como referencia y sustituye la función de riego por observación de datos de banco.
Identifica qué programa actúa como cliente y cuál como servidor.
Ejecuta c14_wifi y observa conexión, marca local y lectura en serie.
En hardware o gateway habilitado, consulta /datos y compara respuesta y adquisición.
Estudia una pérdida de enlace o un valor que deja de actualizarse.
Añade estado y marca de adquisición al formato de un mensaje.
En la ampliación NTP, diferencia tiempo previo y posterior a una sincronización verificada.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
La extensión BLE y el siguiente nivel
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 17/24
El mouse aéreo reutiliza velocidad angular, zona muerta e interfaz HID sobre BLE en hardware compatible. Es una ampliación útil, pero no reemplaza el estudio de ADC, medida y control. LoRa, registro MicroSD, MQTT, OTA y organización avanzada de tareas pertenecen a otra ruta de formación. La presente sesión ofrece un punto de entrada a datos en tierra y deja una base de registro útil para ese siguiente nivel.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El mouse aéreo reutiliza velocidad angular, zona muerta e interfaz HID sobre BLE en hardware compatible. Es una ampliación útil, pero no reemplaza el estudio de ADC, medida y control. LoRa, registro MicroSD, MQTT, OTA y organización avanzada de tareas pertenecen a otra ruta de formación. La presente sesión ofrece un punto de entrada a datos en tierra y deja una base de registro útil para ese siguiente nivel.
Se reciben dos respuestas que contienen la misma secuencia y el mismo instante de adquisición. ¿Hay dos muestras nuevas?
No necesariamente. Pueden ser dos transportes de una misma lectura. El identificador y el instante permiten reconocerlo.
Investiga qué puede aportar NTP al ordenar datos y qué no demuestra acerca de la precisión de un sensor. Después compara BLE HID y HTTP por su función de aplicación: uno puede presentar un dispositivo de entrada y el otro intercambiar recursos. El estudiante debe poder elegir una interfaz por lo que necesita transportar, no solo por la presencia de radio en la placa.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 18/24
Se reciben dos respuestas que contienen la misma secuencia y el mismo instante de adquisición. ¿Hay dos muestras nuevas?
Investiga qué puede aportar NTP al ordenar datos y qué no demuestra acerca de la precisión de un sensor. Después compara BLE HID y HTTP por su función de aplicación: uno puede presentar un dispositivo de entrada y el otro intercambiar recursos. El estudiante debe poder elegir una interfaz por lo que necesita transportar, no solo por la presencia de radio en la placa.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El mouse aéreo reutiliza velocidad angular, zona muerta e interfaz HID sobre BLE en hardware compatible. Es una ampliación útil, pero no reemplaza el estudio de ADC, medida y control. LoRa, registro MicroSD, MQTT, OTA y organización avanzada de tareas pertenecen a otra ruta de formación. La presente sesión ofrece un punto de entrada a datos en tierra y deja una base de registro útil para ese siguiente nivel.
Se reciben dos respuestas que contienen la misma secuencia y el mismo instante de adquisición. ¿Hay dos muestras nuevas?
No necesariamente. Pueden ser dos transportes de una misma lectura. El identificador y el instante permiten reconocerlo.
Investiga qué puede aportar NTP al ordenar datos y qué no demuestra acerca de la precisión de un sensor. Después compara BLE HID y HTTP por su función de aplicación: uno puede presentar un dispositivo de entrada y el otro intercambiar recursos. El estudiante debe poder elegir una interfaz por lo que necesita transportar, no solo por la presencia de radio en la placa.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Mensaje y muestra
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 19/24
Se reciben dos respuestas que contienen la misma secuencia y el mismo instante de adquisición. ¿Hay dos muestras nuevas?
No necesariamente. Pueden ser dos transportes de una misma lectura. El identificador y el instante permiten reconocerlo.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Se reciben dos respuestas que contienen la misma secuencia y el mismo instante de adquisición. ¿Hay dos muestras nuevas?
No necesariamente. Pueden ser dos transportes de una misma lectura. El identificador y el instante permiten reconocerlo.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 20/24
1. Mostrar el mismo dato en local y en una respuesta remota.
2. Separar estado Wi-Fi, solicitud HTTP y validez de muestra.
3. Comprobar c14_wifi con la condición de entorno disponible.
4. Analizar tiempo relativo, UTC y duplicación de una lectura.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar el mismo dato en local y en una respuesta remota.
Separar estado Wi-Fi, solicitud HTTP y validez de muestra.
Comprobar c14_wifi con la condición de entorno disponible.
Analizar tiempo relativo, UTC y duplicación de una lectura.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 21/24
Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 22/24
1. ¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
2. ¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
3. ¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 23/24
1. No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
2. No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
3. No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 7 CLASE 14 24/24
Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 14: Datos en tierra: Wi-Fi, HTTP y marcas de tiempo.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Objetivo: Publicar o registrar una lectura con su origen temporal y diferenciar conectividad, recepción y dato válido.
Aplicación: Una estación de apoyo a drones necesita saber qué dato recibió y si corresponde al estado reciente del equipo.
Entrega: Formato de datos, prueba de adquisición y transporte, y nota del entorno utilizado.
Preguntas y respuestas
¿La IP de Wokwi se abre siempre desde el celular?
No. El acceso entrante depende de un gateway y de la configuración disponible.
¿NTP vuelve atómico al reloj de la placa?
No. Aporta una referencia sincronizada con limitaciones de red y de reloj.
¿Dos respuestas equivalen a dos muestras?
No si transportan la misma adquisición. Se revisan secuencia e instante.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: Wi-Fi. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/wifi.html
Wokwi. ESP32 WiFi: acceso entrante y saliente. https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Arduino. Referencia del lenguaje: millis. https://docs.arduino.cc/language-reference/en/functions/time/millis/
Lectura MECRO_ESP32_Clase_14.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.