## Slide 1
Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 01/24
Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
EN LÍNEA 2 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar el portafolio acumulado y elegir un propósito concreto.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
El proyecto empieza en las clases anteriores
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 02/24
La integración recoge un portafolio que ya creció durante el curso: circuito y medida, entrada digital, agenda, conversión, señal de mando, sensor e interpretación. No se empieza comprando todas las piezas en la clase 15. Cada equipo elige un propósito y conserva el perfil de hardware disponible. El resultado debe poder explicarse con un esquema y comprobarse con un conjunto pequeño de pruebas.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La integración recoge un portafolio que ya creció durante el curso: circuito y medida, entrada digital, agenda, conversión, señal de mando, sensor e interpretación. No se empieza comprando todas las piezas en la clase 15. Cada equipo elige un propósito y conserva el perfil de hardware disponible. El resultado debe poder explicarse con un esquema y comprobarse con un conjunto pequeño de pruebas.
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
La opción principal es una estación de IMU y estado: adquiere datos, conserva tiempo y validez, presenta una salida y genera un registro de serie. La ampliación añade un mando analógico o una interfaz de consulta. Como alternativa, un equipo con motor, driver y encoder puede integrar el banco de velocidad con los módulos ya comprobados. La selección depende de componentes y objetivos; no cambia el nivel de exigencia sobre explicación y evidencia.
El curso se puede seguir con simulación y bancos compartidos. El kit facilita el trabajo personal y se entrega a quienes lo soliciten con inventario confirmado. Esa condición comercial no obliga a afirmar que todos los asistentes construyeron físicamente todas las variantes. El expediente identifica el modo real de cada prueba.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
El proyecto empieza en las clases anteriores
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 03/24
Sigue el dato desde el sensor hasta el registro. ¿Cómo se marca si es válido?
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
La integración recoge un portafolio que ya creció durante el curso: circuito y medida, entrada digital, agenda, conversión, señal de mando, sensor e interpretación. No se empieza comprando todas las piezas en la clase 15. Cada equipo elige un propósito y conserva el perfil de hardware disponible. El resultado debe poder explicarse con un esquema y comprobarse con un conjunto pequeño de pruebas.
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
La opción principal es una estación de IMU y estado: adquiere datos, conserva tiempo y validez, presenta una salida y genera un registro de serie. La ampliación añade un mando analógico o una interfaz de consulta. Como alternativa, un equipo con motor, driver y encoder puede integrar el banco de velocidad con los módulos ya comprobados. La selección depende de componentes y objetivos; no cambia el nivel de exigencia sobre explicación y evidencia.
El curso se puede seguir con simulación y bancos compartidos. El kit facilita el trabajo personal y se entrega a quienes lo soliciten con inventario confirmado. Esa condición comercial no obliga a afirmar que todos los asistentes construyeron físicamente todas las variantes. El expediente identifica el modo real de cada prueba.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · El proyecto empieza en las clases anteriores
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 04/24
La opción principal es una estación de IMU y estado: adquiere datos, conserva tiempo y validez, presenta una salida y genera un registro de serie. La ampliación añade un mando analógico o una interfaz de consulta. Como alternativa, un equipo con motor, driver y encoder puede integrar el banco de velocidad con los módulos ya comprobados. La selección depende de componentes y objetivos; no cambia el nivel de exigencia sobre explicación y evidencia.
El curso se puede seguir con simulación y bancos compartidos. El kit facilita el trabajo personal y se entrega a quienes lo soliciten con inventario confirmado. Esa condición comercial no obliga a afirmar que todos los asistentes construyeron físicamente todas las variantes. El expediente identifica el modo real de cada prueba.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
La integración recoge un portafolio que ya creció durante el curso: circuito y medida, entrada digital, agenda, conversión, señal de mando, sensor e interpretación. No se empieza comprando todas las piezas en la clase 15. Cada equipo elige un propósito y conserva el perfil de hardware disponible. El resultado debe poder explicarse con un esquema y comprobarse con un conjunto pequeño de pruebas.
MECRO, proyecto 16. Esquema original del laboratorio para reconocer la arquitectura en Wokwi. Para montaje físico se aplica la tabla y las correcciones de esta lectura.
La opción principal es una estación de IMU y estado: adquiere datos, conserva tiempo y validez, presenta una salida y genera un registro de serie. La ampliación añade un mando analógico o una interfaz de consulta. Como alternativa, un equipo con motor, driver y encoder puede integrar el banco de velocidad con los módulos ya comprobados. La selección depende de componentes y objetivos; no cambia el nivel de exigencia sobre explicación y evidencia.
El curso se puede seguir con simulación y bancos compartidos. El kit facilita el trabajo personal y se entrega a quienes lo soliciten con inventario confirmado. Esa condición comercial no obliga a afirmar que todos los asistentes construyeron físicamente todas las variantes. El expediente identifica el modo real de cada prueba.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Requisitos que permiten ensayar
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 05/24
Un requisito como “que funcione bien” no define una comprobación. Una condición observable podría ser “si no existe una muestra reciente, el registro indica dato no válido”. Para probarla se define qué antigüedad acepta el caso, cómo se inyecta la ausencia y dónde se observa el cambio. El valor de 250 ms del ejemplo es una condición didáctica del banco, no un tiempo universal de sistemas UAV.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Requisito / Prueba / Evidencia
Identificar sensor / Inicio con y sin módulo / Estado registrado
Adquirir periódicamente / Observar marcas de tiempo / CSV
Separar dato y validez / Vencer una lectura / Estado de fallo
Presentar estado / Ver salida y registro / Coincidencia explicada
Cambio propio / Comparar dos versiones / Código y conclusión
Un requisito como “que funcione bien” no define una comprobación. Una condición observable podría ser “si no existe una muestra reciente, el registro indica dato no válido”. Para probarla se define qué antigüedad acepta el caso, cómo se inyecta la ausencia y dónde se observa el cambio. El valor de 250 ms del ejemplo es una condición didáctica del banco, no un tiempo universal de sistemas UAV.
El equipo escribe “detectar cualquier fallo”. ¿Cómo lo convierte en una prueba de esta etapa?
Elige una condición concreta: ausencia al inicializar, dirección sin respuesta, lectura vencida o rango no plausible. Describe el método y la evidencia sin prometer diagnóstico de toda causa posible.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Proyecto principal de estación
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 06/24
Requisito | Prueba | Evidencia
Identificar sensor | Inicio con y sin módulo | Estado registrado
Adquirir periódicamente | Observar marcas de tiempo | CSV
Separar dato y validez | Vencer una lectura | Estado de fallo
Presentar estado | Ver salida y registro | Coincidencia explicada
Cambio propio | Comparar dos versiones | Código y conclusión
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Requisito / Prueba / Evidencia
Identificar sensor / Inicio con y sin módulo / Estado registrado
Adquirir periódicamente / Observar marcas de tiempo / CSV
Separar dato y validez / Vencer una lectura / Estado de fallo
Presentar estado / Ver salida y registro / Coincidencia explicada
Cambio propio / Comparar dos versiones / Código y conclusión
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
Requisito ambiguo
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 07/24
El equipo escribe “detectar cualquier fallo”. ¿Cómo lo convierte en una prueba de esta etapa?
Elige una condición concreta: ausencia al inicializar, dirección sin respuesta, lectura vencida o rango no plausible. Describe el método y la evidencia sin prometer diagnóstico de toda causa posible.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
El equipo escribe “detectar cualquier fallo”. ¿Cómo lo convierte en una prueba de esta etapa?
Elige una condición concreta: ausencia al inicializar, dirección sin respuesta, lectura vencida o rango no plausible. Describe el método y la evidencia sin prometer diagnóstico de toda causa posible.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
Módulos y responsabilidades
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 08/24
El código se organiza en adquisición, procesamiento, estado y presentación. Un dato aceptado lleva su instante; la tarea de pantalla no cambia ese origen. La tabla de pines corresponde a la versión final y reemplaza las conexiones de ejercicios anteriores. El semáforo, la OLED y la IMU no se acumulan sobre los mismos GPIO sin revisar su función y sus conflictos.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El código se organiza en adquisición, procesamiento, estado y presentación. Un dato aceptado lleva su instante; la tarea de pantalla no cambia ese origen. La tabla de pines corresponde a la versión final y reemplaza las conexiones de ejercicios anteriores. El semáforo, la OLED y la IMU no se acumulan sobre los mismos GPIO sin revisar su función y sus conflictos.
Elemento / Conexión de referencia / Función
IMU I2C / SDA21 / SCL22 / Adquisición
Entrada analógica / GPIO34 / ADC1 / Lectura de mando
LED con resistor / GPIO23 / Estado del dato
Puerto serie / USB–UART de la placa / Registro
La variante de motor conserva, además, el eje y las cuentas por vuelta del encoder, las alimentaciones del driver y los límites de mando. El controlador solo se evalúa después de comprobar medida y sentido de acción. Las curvas del modelo de la clase 11 ayudan a formular la prueba, pero sus ganancias no se trasladan como una promesa de respuesta del hardware.
La base de cámara y el ascensor quedan como ampliaciones de estados y posicionamiento. Sus esquemas publicados requieren unificar motor y driver con el código antes de construir. No se mezclan A4988 de STEP/DIR y una secuencia de cuatro salidas para otro tipo de motor como si fueran la misma interfaz.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Perfil del ejemplo integrado
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 09/24
Elemento | Conexión de referencia | Función
IMU I2C | SDA21 / SCL22 | Adquisición
Entrada analógica | GPIO34 / ADC1 | Lectura de mando
LED con resistor | GPIO23 | Estado del dato
Puerto serie | USB–UART de la placa | Registro
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Elemento / Conexión de referencia / Función
IMU I2C / SDA21 / SCL22 / Adquisición
Entrada analógica / GPIO34 / ADC1 / Lectura de mando
LED con resistor / GPIO23 / Estado del dato
Puerto serie / USB–UART de la placa / Registro
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
Interpretación · Módulos y responsabilidades
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 10/24
La variante de motor conserva, además, el eje y las cuentas por vuelta del encoder, las alimentaciones del driver y los límites de mando. El controlador solo se evalúa después de comprobar medida y sentido de acción. Las curvas del modelo de la clase 11 ayudan a formular la prueba, pero sus ganancias no se trasladan como una promesa de respuesta del hardware.
La base de cámara y el ascensor quedan como ampliaciones de estados y posicionamiento. Sus esquemas publicados requieren unificar motor y driver con el código antes de construir. No se mezclan A4988 de STEP/DIR y una secuencia de cuatro salidas para otro tipo de motor como si fueran la misma interfaz.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
El código se organiza en adquisición, procesamiento, estado y presentación. Un dato aceptado lleva su instante; la tarea de pantalla no cambia ese origen. La tabla de pines corresponde a la versión final y reemplaza las conexiones de ejercicios anteriores. El semáforo, la OLED y la IMU no se acumulan sobre los mismos GPIO sin revisar su función y sus conflictos.
Elemento / Conexión de referencia / Función
IMU I2C / SDA21 / SCL22 / Adquisición
Entrada analógica / GPIO34 / ADC1 / Lectura de mando
LED con resistor / GPIO23 / Estado del dato
Puerto serie / USB–UART de la placa / Registro
La variante de motor conserva, además, el eje y las cuentas por vuelta del encoder, las alimentaciones del driver y los límites de mando. El controlador solo se evalúa después de comprobar medida y sentido de acción. Las curvas del modelo de la clase 11 ayudan a formular la prueba, pero sus ganancias no se trasladan como una promesa de respuesta del hardware.
La base de cámara y el ascensor quedan como ampliaciones de estados y posicionamiento. Sus esquemas publicados requieren unificar motor y driver con el código antes de construir. No se mezclan A4988 de STEP/DIR y una secuencia de cuatro salidas para otro tipo de motor como si fueran la misma interfaz.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Lectura del ejemplo integrado
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 11/24
El ejemplo comprueba respuesta de bus antes de actualizar el registro. Esta prueba aporta presencia de comunicación en esa operación; no demuestra integridad absoluta de todas las medidas. La plausibilidad numérica y la antigüedad son criterios separados. La estimación angular conserva las hipótesis de la práctica cuasiestática. El alumno debe poder explicar exactamente qué significa data_valid en su propia versión.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
bool valid = ready && haveSample
&& uint32_t(now-lastValid) <= 250;
state = valid ? State::READY : State::FAULT;
digitalWrite(LED, valid);
// El archivo completo conserva INICIO antes de la primera muestra.
// El registro incluye secuencia, tiempo, estado y unidades.
El ejemplo comprueba respuesta de bus antes de actualizar el registro. Esta prueba aporta presencia de comunicación en esa operación; no demuestra integridad absoluta de todas las medidas. La plausibilidad numérica y la antigüedad son criterios separados. La estimación angular conserva las hipótesis de la práctica cuasiestática. El alumno debe poder explicar exactamente qué significa data_valid en su propia versión.
El botón queda reservado para una ampliación individual: reconocer un aviso, registrar un marcador o cambiar una presentación. No se da crédito por añadir una línea cuyo comportamiento nadie puede explicar. La modificación se describe como requisito y se prueba con el mismo cuidado que la versión de referencia.
El equipo actualiza lastValid cada vez que imprime, aunque la lectura haya fallado. ¿Qué ocurre con el criterio de antigüedad?
Deja de medir edad de la muestra y pasa a medir edad de la impresión. La aplicación puede seguir declarando reciente un dato que ya no lo es.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Lógica principal de c15_integrador
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 12/24
bool valid = ready && haveSample
&& uint32_t(now-lastValid) <= 250;
state = valid ? State::READY : State::FAULT;
digitalWrite(LED, valid);
// El archivo completo conserva INICIO antes de la primera muestra.
// El registro incluye secuencia, tiempo, estado y unidades.
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
bool valid = ready && haveSample
&& uint32_t(now-lastValid) <= 250;
state = valid ? State::READY : State::FAULT;
digitalWrite(LED, valid);
// El archivo completo conserva INICIO antes de la primera muestra.
// El registro incluye secuencia, tiempo, estado y unidades.
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Una marca temporal falsa
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 13/24
El equipo actualiza lastValid cada vez que imprime, aunque la lectura haya fallado. ¿Qué ocurre con el criterio de antigüedad?
Deja de medir edad de la muestra y pasa a medir edad de la impresión. La aplicación puede seguir declarando reciente un dato que ya no lo es.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
El equipo actualiza lastValid cada vez que imprime, aunque la lectura haya fallado. ¿Qué ocurre con el criterio de antigüedad?
Deja de medir edad de la muestra y pasa a medir edad de la impresión. La aplicación puede seguir declarando reciente un dato que ya no lo es.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio de integración por hitos
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 14/24
Si aparece un fallo durante integración, se vuelve al último hito comprobado y se cambia una condición. Conservar una versión funcional permite investigar sin borrar la referencia. Un registro de cambio pequeño es suficiente: qué se modificó, qué se esperaba y qué se observó. La documentación acompaña la construcción en lugar de inventarse al final.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Elige estación de sensores o banco de velocidad según recursos confirmados.
Congela una tabla de pines y dibuja energía, señal y referencia.
Ejecuta cada módulo por separado y conserva su resultado.
Integra dos módulos y comprueba primero una condición normal.
Añade el estado de dato y una prueba de ausencia o vencimiento.
Introduce una modificación propia con un requisito observable.
Prepara el expediente y la demostración del taller final.
Hito / Condición de revisión
A: subsistemas / Cada uno explica su dato
B: integración / Referencias coherentes
C: diagnóstico / Fallo tratado de forma explícita
D: modificación / Comportamiento propio ensayado
Si aparece un fallo durante integración, se vuelve al último hito comprobado y se cambia una condición. Conservar una versión funcional permite investigar sin borrar la referencia. Un registro de cambio pequeño es suficiente: qué se modificó, qué se esperaba y qué se observó. La documentación acompaña la construcción en lugar de inventarse al final.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Hitos de la entrega
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 15/24
Hito | Condición de revisión
A: subsistemas | Cada uno explica su dato
B: integración | Referencias coherentes
C: diagnóstico | Fallo tratado de forma explícita
D: modificación | Comportamiento propio ensayado
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Hito / Condición de revisión
A: subsistemas / Cada uno explica su dato
B: integración / Referencias coherentes
C: diagnóstico / Fallo tratado de forma explícita
D: modificación / Comportamiento propio ensayado
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio de integración por hitos
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 16/24
1. Elige estación de sensores o banco de velocidad según recursos confirmados.
2. Congela una tabla de pines y dibuja energía, señal y referencia.
3. Ejecuta cada módulo por separado y conserva su resultado.
4. Integra dos módulos y comprueba primero una condición normal.
5. Añade el estado de dato y una prueba de ausencia o vencimiento.
6. Introduce una modificación propia con un requisito observable.
7. Prepara el expediente y la demostración del taller final.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Elige estación de sensores o banco de velocidad según recursos confirmados.
Congela una tabla de pines y dibuja energía, señal y referencia.
Ejecuta cada módulo por separado y conserva su resultado.
Integra dos módulos y comprueba primero una condición normal.
Añade el estado de dato y una prueba de ausencia o vencimiento.
Introduce una modificación propia con un requisito observable.
Prepara el expediente y la demostración del taller final.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Preparación de la defensa
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 17/24
La demostración debe comenzar por el propósito y el objeto, no por recorrer todas las líneas de código. El equipo presenta una entrada, una transformación y una salida; muestra una condición normal y una condición que cambia el estado; después explica una decisión y su evidencia. Cada integrante responde una pregunta individual sobre su parte. Esa defensa permite distinguir comprensión de reproducción mecánica.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La demostración debe comenzar por el propósito y el objeto, no por recorrer todas las líneas de código. El equipo presenta una entrada, una transformación y una salida; muestra una condición normal y una condición que cambia el estado; después explica una decisión y su evidencia. Cada integrante responde una pregunta individual sobre su parte. Esa defensa permite distinguir comprensión de reproducción mecánica.
Un equipo aporta simulación y otro montaje real. ¿Qué se compara en común y qué se identifica por separado?
Se comparan requisitos, coherencia del código, interpretación y análisis. Se identifica por separado qué prueba física realizó cada equipo y qué condiciones reales pudo observar.
Para investigar, selecciona una ampliación: una pantalla, un registro persistente, una comunicación o un mecanismo. Explica qué interfaz y qué comprobaciones nuevas exige. La siguiente versión se propone con un motivo técnico vinculado al propósito, sin convertir una lista de componentes más larga en una mejora automática.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 18/24
Un equipo aporta simulación y otro montaje real. ¿Qué se compara en común y qué se identifica por separado?
Para investigar, selecciona una ampliación: una pantalla, un registro persistente, una comunicación o un mecanismo. Explica qué interfaz y qué comprobaciones nuevas exige. La siguiente versión se propone con un motivo técnico vinculado al propósito, sin convertir una lista de componentes más larga en una mejora automática.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La demostración debe comenzar por el propósito y el objeto, no por recorrer todas las líneas de código. El equipo presenta una entrada, una transformación y una salida; muestra una condición normal y una condición que cambia el estado; después explica una decisión y su evidencia. Cada integrante responde una pregunta individual sobre su parte. Esa defensa permite distinguir comprensión de reproducción mecánica.
Un equipo aporta simulación y otro montaje real. ¿Qué se compara en común y qué se identifica por separado?
Se comparan requisitos, coherencia del código, interpretación y análisis. Se identifica por separado qué prueba física realizó cada equipo y qué condiciones reales pudo observar.
Para investigar, selecciona una ampliación: una pantalla, un registro persistente, una comunicación o un mecanismo. Explica qué interfaz y qué comprobaciones nuevas exige. La siguiente versión se propone con un motivo técnico vinculado al propósito, sin convertir una lista de componentes más larga en una mejora automática.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Dos modos de evidencia
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 19/24
Un equipo aporta simulación y otro montaje real. ¿Qué se compara en común y qué se identifica por separado?
Se comparan requisitos, coherencia del código, interpretación y análisis. Se identifica por separado qué prueba física realizó cada equipo y qué condiciones reales pudo observar.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Un equipo aporta simulación y otro montaje real. ¿Qué se compara en común y qué se identifica por separado?
Se comparan requisitos, coherencia del código, interpretación y análisis. Se identifica por separado qué prueba física realizó cada equipo y qué condiciones reales pudo observar.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 20/24
1. Mostrar el portafolio acumulado y elegir un propósito concreto.
2. Revisar la tabla de pines y los requisitos del equipo.
3. Comprobar c15_integrador y una modificación propia.
4. Preparar prueba normal, prueba de fallo y defensa.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar el portafolio acumulado y elegir un propósito concreto.
Revisar la tabla de pines y los requisitos del equipo.
Comprobar c15_integrador y una modificación propia.
Preparar prueba normal, prueba de fallo y defensa.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 21/24
MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 22/24
1. ¿Se actualiza lastValid al imprimir?
2. ¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
3. ¿Qué identifica una modificación útil?
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 23/24
1. Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
2. No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
3. Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 8 CLASE 15 24/24
Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 15: Proyecto integrador: una estación de pruebas para UAV.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Objetivo: Integrar módulos ya estudiados en un sistema de banco con requisitos y pruebas trazables.
Aplicación: MECRO necesita que un participante pueda construir, diagnosticar y explicar una cadena de sensores o de control aplicada a equipos UAV.
Entrega: Primera versión integrada, mapa de pines, cuatro hitos y plan de demostración.
Preguntas y respuestas
¿Se actualiza lastValid al imprimir?
Se actualiza al aceptar una adquisición nueva bajo el criterio definido.
¿Puede integrarse sin revisar pines de las clases previas?
No. La configuración final necesita su propio mapa y revisión de conflictos.
¿Qué identifica una modificación útil?
Un propósito, un requisito observable y una prueba que lo comprueba.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_15.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 01/24
Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
PRESENCIAL 4 HORAS ESP32 CLÁSICO
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Revisar la configuración antes de la demostración.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Qué se demuestra al terminar
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 02/24
La demostración final reúne construcción, programación y explicación. Se presenta una configuración identificada con un objetivo y un método de prueba. Una aplicación que solo muestra números bonitos puede ocultar referencias equivocadas; una que documenta su estado y sus datos permite investigar lo ocurrido. El taller evalúa ese criterio con el equipo delante.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
La demostración final reúne construcción, programación y explicación. Se presenta una configuración identificada con un objetivo y un método de prueba. Una aplicación que solo muestra números bonitos puede ocultar referencias equivocadas; una que documenta su estado y sus datos permite investigar lo ocurrido. El taller evalúa ese criterio con el equipo delante.
Elemento / Qué permite revisar
Esquema vigente / Energía, señal y referencia
Código y entorno / Reproducir la construcción
Registro / Tiempo, unidad y estado
Pruebas / Condiciones y observaciones
Defensa / Decisiones del estudiante
El proyecto principal se demuestra en banco; no se plantea como firmware de vuelo. Un equipo que trabajó por simulación identifica sus resultados como tales y participa en las comprobaciones compartidas disponibles. La evaluación conserva esa diferencia para que un certificado del curso no prometa una experiencia física que no se documentó.
Antes de energizar se revisa que el montaje corresponda al esquema de esa versión. Las modificaciones realizadas después de una prueba pueden afectar la referencia, los pines o el estado inicial. El expediente no necesita ser complicado: debe permitir reconocer qué sistema se examinó y qué condiciones se conservaron.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Paquete de entrega
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 03/24
Elemento | Qué permite revisar
Esquema vigente | Energía, señal y referencia
Código y entorno | Reproducir la construcción
Registro | Tiempo, unidad y estado
Pruebas | Condiciones y observaciones
Defensa | Decisiones del estudiante
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Elemento / Qué permite revisar
Esquema vigente / Energía, señal y referencia
Código y entorno / Reproducir la construcción
Registro / Tiempo, unidad y estado
Pruebas / Condiciones y observaciones
Defensa / Decisiones del estudiante
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Interpretación · Qué se demuestra al terminar
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 04/24
El proyecto principal se demuestra en banco; no se plantea como firmware de vuelo. Un equipo que trabajó por simulación identifica sus resultados como tales y participa en las comprobaciones compartidas disponibles. La evaluación conserva esa diferencia para que un certificado del curso no prometa una experiencia física que no se documentó.
Antes de energizar se revisa que el montaje corresponda al esquema de esa versión. Las modificaciones realizadas después de una prueba pueden afectar la referencia, los pines o el estado inicial. El expediente no necesita ser complicado: debe permitir reconocer qué sistema se examinó y qué condiciones se conservaron.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
La demostración final reúne construcción, programación y explicación. Se presenta una configuración identificada con un objetivo y un método de prueba. Una aplicación que solo muestra números bonitos puede ocultar referencias equivocadas; una que documenta su estado y sus datos permite investigar lo ocurrido. El taller evalúa ese criterio con el equipo delante.
Elemento / Qué permite revisar
Esquema vigente / Energía, señal y referencia
Código y entorno / Reproducir la construcción
Registro / Tiempo, unidad y estado
Pruebas / Condiciones y observaciones
Defensa / Decisiones del estudiante
El proyecto principal se demuestra en banco; no se plantea como firmware de vuelo. Un equipo que trabajó por simulación identifica sus resultados como tales y participa en las comprobaciones compartidas disponibles. La evaluación conserva esa diferencia para que un certificado del curso no prometa una experiencia física que no se documentó.
Antes de energizar se revisa que el montaje corresponda al esquema de esa versión. Las modificaciones realizadas después de una prueba pueden afectar la referencia, los pines o el estado inicial. El expediente no necesita ser complicado: debe permitir reconocer qué sistema se examinó y qué condiciones se conservaron.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
Agenda del taller y roles
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 05/24
Los roles de montaje, software, medición y registro rotan a lo largo del curso. En el cierre, cada integrante explica al menos un dato y una decisión. El docente puede pedir una modificación pequeña y controlada o presentar un caso nuevo del registro. No se trata de memorizar el programa del equipo, sino de poder usar sus conceptos para responder una pregunta cercana.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Minutos / Actividad / Producto
0–25 / Revisión de versiones / Lista de equipos
25–80 / Prueba normal y registro / Evidencia de funcionamiento
80–140 / Pruebas de fallo / Diagnóstico observado
140–195 / Demostraciones y defensa / Explicación individual
195–220 / Correcciones pequeñas / Revisión de cambio
220–240 / Cierre y siguiente ruta / Informe final
Los roles de montaje, software, medición y registro rotan a lo largo del curso. En el cierre, cada integrante explica al menos un dato y una decisión. El docente puede pedir una modificación pequeña y controlada o presentar un caso nuevo del registro. No se trata de memorizar el programa del equipo, sino de poder usar sus conceptos para responder una pregunta cercana.
Los bancos compartidos se programan según recursos reales. Si hay más equipos que puestos, unos ejecutan la prueba mientras otros revisan registros y preparan la defensa. El plan docente conserva quién realizó cada operación y quién participó como observador. Esa organización mantiene una evaluación justa para alumnos con y sin kit propio.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Taller presencial 2: cuatro horas
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 06/24
Minutos | Actividad | Producto
0–25 | Revisión de versiones | Lista de equipos
25–80 | Prueba normal y registro | Evidencia de funcionamiento
80–140 | Pruebas de fallo | Diagnóstico observado
140–195 | Demostraciones y defensa | Explicación individual
195–220 | Correcciones pequeñas | Revisión de cambio
220–240 | Cierre y siguiente ruta | Informe final
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Minutos / Actividad / Producto
0–25 / Revisión de versiones / Lista de equipos
25–80 / Prueba normal y registro / Evidencia de funcionamiento
80–140 / Pruebas de fallo / Diagnóstico observado
140–195 / Demostraciones y defensa / Explicación individual
195–220 / Correcciones pequeñas / Revisión de cambio
220–240 / Cierre y siguiente ruta / Informe final
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
Interpretación · Agenda del taller y roles
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 07/24
Los bancos compartidos se programan según recursos reales. Si hay más equipos que puestos, unos ejecutan la prueba mientras otros revisan registros y preparan la defensa. El plan docente conserva quién realizó cada operación y quién participó como observador. Esa organización mantiene una evaluación justa para alumnos con y sin kit propio.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Minutos / Actividad / Producto
0–25 / Revisión de versiones / Lista de equipos
25–80 / Prueba normal y registro / Evidencia de funcionamiento
80–140 / Pruebas de fallo / Diagnóstico observado
140–195 / Demostraciones y defensa / Explicación individual
195–220 / Correcciones pequeñas / Revisión de cambio
220–240 / Cierre y siguiente ruta / Informe final
Los roles de montaje, software, medición y registro rotan a lo largo del curso. En el cierre, cada integrante explica al menos un dato y una decisión. El docente puede pedir una modificación pequeña y controlada o presentar un caso nuevo del registro. No se trata de memorizar el programa del equipo, sino de poder usar sus conceptos para responder una pregunta cercana.
Los bancos compartidos se programan según recursos reales. Si hay más equipos que puestos, unos ejecutan la prueba mientras otros revisan registros y preparan la defensa. El plan docente conserva quién realizó cada operación y quién participó como observador. Esa organización mantiene una evaluación justa para alumnos con y sin kit propio.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Una matriz de pruebas que produce conclusiones
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 08/24
Cada caso necesita un método. La ausencia inicial puede ensayarse con una configuración preparada por el docente. La muestra vencida puede inyectarse por software sin intervenir el cableado durante operación. Un resultado de inyección se identifica como tal y permite comprobar la lógica específica. El método no demuestra automáticamente todas las causas físicas de fallo del sensor.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Caso / Qué se observa / Resultado esperado
Inicio normal / Sensor y registro / Dato nuevo identificado
Sensor ausente al inicio / Estado de inicialización / Fallo explícito
Muestra vencida / Edad del último dato / Dejar de declararlo reciente
Entrada al extremo / Mando y límites / Rango definido
Registro repetido / Secuencia e instante / Reconocer duplicación
Cada caso necesita un método. La ausencia inicial puede ensayarse con una configuración preparada por el docente. La muestra vencida puede inyectarse por software sin intervenir el cableado durante operación. Un resultado de inyección se identifica como tal y permite comprobar la lógica específica. El método no demuestra automáticamente todas las causas físicas de fallo del sensor.
La IMU no aparece en el inicio. ¿Se puede concluir inmediatamente “el sensor se quemó”?
No. Se revisan alimentación, referencia, conexión, dirección y configuración. El resultado demuestra que no se obtuvo la condición de inicialización; la causa requiere más evidencia.
La matriz convierte una afirmación amplia de funcionamiento en condiciones verificables. Si el resultado no coincide, se conserva la observación antes de cambiar código o cables. La comparación entre lo esperado y lo obtenido guía el diagnóstico y deja una evidencia que otro equipo puede entender.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Casos del proyecto principal
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 09/24
Caso | Qué se observa | Resultado esperado
Inicio normal | Sensor y registro | Dato nuevo identificado
Sensor ausente al inicio | Estado de inicialización | Fallo explícito
Muestra vencida | Edad del último dato | Dejar de declararlo reciente
Entrada al extremo | Mando y límites | Rango definido
Registro repetido | Secuencia e instante | Reconocer duplicación
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Caso / Qué se observa / Resultado esperado
Inicio normal / Sensor y registro / Dato nuevo identificado
Sensor ausente al inicio / Estado de inicialización / Fallo explícito
Muestra vencida / Edad del último dato / Dejar de declararlo reciente
Entrada al extremo / Mando y límites / Rango definido
Registro repetido / Secuencia e instante / Reconocer duplicación
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Fallo observado y causa propuesta
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 10/24
La IMU no aparece en el inicio. ¿Se puede concluir inmediatamente “el sensor se quemó”?
No. Se revisan alimentación, referencia, conexión, dirección y configuración. El resultado demuestra que no se obtuvo la condición de inicialización; la causa requiere más evidencia.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
La IMU no aparece en el inicio. ¿Se puede concluir inmediatamente “el sensor se quemó”?
No. Se revisan alimentación, referencia, conexión, dirección y configuración. El resultado demuestra que no se obtuvo la condición de inicialización; la causa requiere más evidencia.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Leer el registro de una prueba
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 11/24
La última fila conserva un valor numérico, pero lo marca como no válido en esa condición. Si alguien grafica solo roll_deg podría interpretar que nada cambió. El estado y el tiempo cuentan otra parte de la historia. Los datos de este ejemplo son sintéticos y se usan para enseñar lectura de registros; los del equipo se sustituyen por su ejecución identificada.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
seq,t_ms,state,data_valid,roll_deg,pitch_deg
10,1000,1,1,2.1,-0.3
11,1100,1,1,2.2,-0.3
12,1400,2,0,2.2,-0.3
La última fila conserva un valor numérico, pero lo marca como no válido en esa condición. Si alguien grafica solo roll_deg podría interpretar que nada cambió. El estado y el tiempo cuentan otra parte de la historia. Los datos de este ejemplo son sintéticos y se usan para enseñar lectura de registros; los del equipo se sustituyen por su ejecución identificada.
En el banco de velocidad se revisan también referencia, RPM, mando, ventana y límites. Una respuesta lenta puede relacionarse con la planta, con la medida o con el controlador. El informe separa observación e hipótesis y propone qué nueva prueba ayudaría a distinguir causas. No se cambia todo a la vez hasta lograr una curva estéticamente agradable.
El equipo propone “poner más filtros” porque vio ruido. ¿Qué debe comprobar?
Qué variación quiere reducir, con qué referencia la distingue y qué retardo o pérdida de detalle introduce la propuesta. La mejora se evalúa por función y evidencia.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Ejemplo sintético de formato CSV
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 12/24
seq,t_ms,state,data_valid,roll_deg,pitch_deg
10,1000,1,1,2.1,-0.3
11,1100,1,1,2.2,-0.3
12,1400,2,0,2.2,-0.3
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
seq,t_ms,state,data_valid,roll_deg,pitch_deg
10,1000,1,1,2.1,-0.3
11,1100,1,1,2.2,-0.3
12,1400,2,0,2.2,-0.3
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Una mejora con una pregunta
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 13/24
El equipo propone “poner más filtros” porque vio ruido. ¿Qué debe comprobar?
Qué variación quiere reducir, con qué referencia la distingue y qué retardo o pérdida de detalle introduce la propuesta. La mejora se evalúa por función y evidencia.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
El equipo propone “poner más filtros” porque vio ruido. ¿Qué debe comprobar?
Qué variación quiere reducir, con qué referencia la distingue y qué retardo o pérdida de detalle introduce la propuesta. La mejora se evalúa por función y evidencia.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Evaluación y defensa individual
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 14/24
El docente distingue entre un cálculo correcto, un programa que compila, una simulación ejecutada y una comprobación física. Son evidencias complementarias. El alumnado recibe retroalimentación sobre qué logró demostrar y qué puede mejorar. Esa información sirve para elegir la siguiente ruta de formación y para presentar el proyecto de manera profesional.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Componente / Peso / Qué se valora
Portafolio individual / 30% / Predicción y explicación
Prácticas y registros / 25% / Método y evidencia
Proyecto integrado / 35% / Requisitos y pruebas
Defensa individual / 10% / Comprensión y transferencia
Presenta propósito y configuración en un minuto.
Señala energía, una entrada, una transformación y una salida.
Explica una fila del registro con unidades y referencia temporal.
Muestra una prueba de fallo y su alcance.
Defiende una modificación propia con su comparación.
Declara una limitación y la prueba que harías después.
El docente distingue entre un cálculo correcto, un programa que compila, una simulación ejecutada y una comprobación física. Son evidencias complementarias. El alumnado recibe retroalimentación sobre qué logró demostrar y qué puede mejorar. Esa información sirve para elegir la siguiente ruta de formación y para presentar el proyecto de manera profesional.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Evaluación del curso
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 15/24
Componente | Peso | Qué se valora
Portafolio individual | 30% | Predicción y explicación
Prácticas y registros | 25% | Método y evidencia
Proyecto integrado | 35% | Requisitos y pruebas
Defensa individual | 10% | Comprensión y transferencia
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Componente / Peso / Qué se valora
Portafolio individual / 30% / Predicción y explicación
Prácticas y registros / 25% / Método y evidencia
Proyecto integrado / 35% / Requisitos y pruebas
Defensa individual / 10% / Comprensión y transferencia
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Evaluación y defensa individual
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 16/24
1. Presenta propósito y configuración en un minuto.
2. Señala energía, una entrada, una transformación y una salida.
3. Explica una fila del registro con unidades y referencia temporal.
4. Muestra una prueba de fallo y su alcance.
5. Defiende una modificación propia con su comparación.
6. Declara una limitación y la prueba que harías después.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Presenta propósito y configuración en un minuto.
Señala energía, una entrada, una transformación y una salida.
Explica una fila del registro con unidades y referencia temporal.
Muestra una prueba de fallo y su alcance.
Defiende una modificación propia con su comparación.
Declara una limitación y la prueba que harías después.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
Lo que sigue después de este curso
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 17/24
La ruta siguiente puede profundizar en aviónica y telemetría, registro MicroSD, comunicaciones dedicadas, estimación de orientación o diseño de control. Otra ruta puede desarrollar mecanismos y robótica. La base obtenida permite elegir con criterio: el estudiante ya conoce entradas y salidas, tiempos, medida, potencia, referencias y pruebas. No necesita afirmar dominio de todos los subsistemas de un UAV para presentar un buen proyecto introductorio.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
La ruta siguiente puede profundizar en aviónica y telemetría, registro MicroSD, comunicaciones dedicadas, estimación de orientación o diseño de control. Otra ruta puede desarrollar mecanismos y robótica. La base obtenida permite elegir con criterio: el estudiante ya conoce entradas y salidas, tiempos, medida, potencia, referencias y pruebas. No necesita afirmar dominio de todos los subsistemas de un UAV para presentar un buen proyecto introductorio.
Interés / Base del curso / Siguiente profundización
Sensores de UAV / Adquisición y unidades / Calibración y estimación
Mecanismos / Señal, potencia y medida / Control y diseño mecánico
Datos en tierra / Registros y HTTP / Telemetría y almacenamiento
La entrega final incluye una propuesta de siguiente versión con una sola mejora prioritaria. Debe nombrar el problema observado, el cambio propuesto y una comprobación. Un proyecto pequeño puede tener gran valor formativo si su constructor entiende lo que mide, lo que decide y lo que todavía necesita estudiar. Ese es el criterio que MECRO conserva al ampliar su oferta.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Interés del estudiante
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 18/24
Interés | Base del curso | Siguiente profundización
Sensores de UAV | Adquisición y unidades | Calibración y estimación
Mecanismos | Señal, potencia y medida | Control y diseño mecánico
Datos en tierra | Registros y HTTP | Telemetría y almacenamiento
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Interés / Base del curso / Siguiente profundización
Sensores de UAV / Adquisición y unidades / Calibración y estimación
Mecanismos / Señal, potencia y medida / Control y diseño mecánico
Datos en tierra / Registros y HTTP / Telemetría y almacenamiento
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Interpretación · Lo que sigue después de este curso
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 19/24
La entrega final incluye una propuesta de siguiente versión con una sola mejora prioritaria. Debe nombrar el problema observado, el cambio propuesto y una comprobación. Un proyecto pequeño puede tener gran valor formativo si su constructor entiende lo que mide, lo que decide y lo que todavía necesita estudiar. Ese es el criterio que MECRO conserva al ampliar su oferta.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
La ruta siguiente puede profundizar en aviónica y telemetría, registro MicroSD, comunicaciones dedicadas, estimación de orientación o diseño de control. Otra ruta puede desarrollar mecanismos y robótica. La base obtenida permite elegir con criterio: el estudiante ya conoce entradas y salidas, tiempos, medida, potencia, referencias y pruebas. No necesita afirmar dominio de todos los subsistemas de un UAV para presentar un buen proyecto introductorio.
Interés / Base del curso / Siguiente profundización
Sensores de UAV / Adquisición y unidades / Calibración y estimación
Mecanismos / Señal, potencia y medida / Control y diseño mecánico
Datos en tierra / Registros y HTTP / Telemetría y almacenamiento
La entrega final incluye una propuesta de siguiente versión con una sola mejora prioritaria. Debe nombrar el problema observado, el cambio propuesto y una comprobación. Un proyecto pequeño puede tener gran valor formativo si su constructor entiende lo que mide, lo que decide y lo que todavía necesita estudiar. Ese es el criterio que MECRO conserva al ampliar su oferta.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 20/24
1. Revisar la configuración antes de la demostración.
2. Ejecutar prueba normal y matriz de fallos con evidencia.
3. Relacionar una fila del registro con el estado del sistema.
4. Defender una mejora y proponer la siguiente ruta.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Revisar la configuración antes de la demostración.
Ejecutar prueba normal y matriz de fallos con evidencia.
Relacionar una fila del registro con el estado del sistema.
Defender una mejora y proponer la siguiente ruta.
Rotar código, medida y registro.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Aplicación en un banco para drones
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 21/24
El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Explica una decisión con el esquema, el programa o un dato. ¿Qué queda sin comprobar?
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 22/24
1. ¿Compilar equivale a haber probado hardware?
2. ¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
3. ¿Qué debe contener una mejora?
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 23/24
1. No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
2. Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
3. Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 8 CLASE 16 24/24
Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 16: Taller final: pruebas, diagnóstico y clase maestra de cierre.
Presencial, 4 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Aplicar la agenda de cuatro horas de la lectura: el núcleo de presentación se combina con trabajo de banco y rotaciones.
Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Objetivo: Demostrar el sistema, explicar una condición de fallo y defender una mejora con evidencia.
Aplicación: El cierre forma a un constructor que puede presentar y revisar un sistema de banco relacionado con UAV.
Entrega: Expediente final, matriz de pruebas, registro y defensa individual.
Preguntas y respuestas
¿Compilar equivale a haber probado hardware?
No. Son evidencias distintas y se identifican por su alcance.
¿Un valor retenido puede seguir impreso con data_valid=0?
Sí, si el formato lo explica; no debe presentarse como una adquisición reciente.
¿Qué debe contener una mejora?
Problema observado, cambio con motivo y prueba para contrastarlo.
Fuentes
MECRO. Laboratorio Electrónica con ESP32: veinte proyectos. https://mecrodrone.github.io/mecro.github.io/laboratorio.html
Espressif Systems. GPIO y restricciones de ESP32 clásico. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html
Espressif Systems. Arduino-ESP32: I2C. https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/api/i2c.html
Åström y Murray. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers; edición electrónica de los autores. https://www.cds.caltech.edu/~murray/books/AM08/
Wokwi. ESP32 Simulation: periféricos y límites. https://docs.wokwi.com/guides/esp32
Lectura MECRO_ESP32_Clase_16.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.