## Slide 1
Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 01/24
Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar alimentación y señal en los dos tipos de controladora.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
Batería, ESC, regulador y controladora
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 02/24
La batería entrega energía a la distribución de potencia. El ESC gobierna las corrientes del motor y recibe una señal de mando. La FC y los periféricos necesitan sus propias condiciones de alimentación: algunos módulos admiten tensión de batería y otros requieren una línea regulada. Un pin marcado 5V y otro marcado VBAT no se intercambian porque estén juntos. El esquema se lee desde cada carga hacia su fuente y desde cada fuente hacia sus cargas.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La batería entrega energía a la distribución de potencia. El ESC gobierna las corrientes del motor y recibe una señal de mando. La FC y los periféricos necesitan sus propias condiciones de alimentación: algunos módulos admiten tensión de batería y otros requieren una línea regulada. Un pin marcado 5V y otro marcado VBAT no se intercambian porque estén juntos. El esquema se lee desde cada carga hacia su fuente y desde cada fuente hacia sus cargas.
Ejemplo documental de un puerto POWER de Pixhawk. Sus contactos pertenecen a ese equipo de referencia; no son un pinout universal de FC o autopiloto. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
En un autopiloto, el módulo de potencia puede aportar alimentación regulada y medida de tensión/corriente. Esas funciones no son idénticas a alimentar la línea de servos. Una FC compacta puede integrar reguladores y conectarse a un ESC 4 en 1 mediante arnés. La construcción cambia, pero se mantienen las preguntas: qué tensión entra, qué sale, qué corriente puede entregar y cuál es la referencia de cada señal.
Se documenta cada extremo del cable. Si una revisión del fabricante cambia el orden del arnés, conservar el nombre del conjunto no basta: hay que contrastar el dibujo de esa revisión. La primera inspección se hace sin batería conectada.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Batería, ESC, regulador y controladora
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 03/24
Este puerto pertenece al Pixhawk del ejemplo. ¿Qué documento necesitas para tu equipo?
Ejemplo documental de un puerto POWER de Pixhawk. Sus contactos pertenecen a ese equipo de referencia; no son un pinout universal de FC o autopiloto.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Ejemplo documental de un puerto POWER de Pixhawk. Sus contactos pertenecen a ese equipo de referencia; no son un pinout universal de FC o autopiloto. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
La batería entrega energía a la distribución de potencia. El ESC gobierna las corrientes del motor y recibe una señal de mando. La FC y los periféricos necesitan sus propias condiciones de alimentación: algunos módulos admiten tensión de batería y otros requieren una línea regulada. Un pin marcado 5V y otro marcado VBAT no se intercambian porque estén juntos. El esquema se lee desde cada carga hacia su fuente y desde cada fuente hacia sus cargas.
Ejemplo documental de un puerto POWER de Pixhawk. Sus contactos pertenecen a ese equipo de referencia; no son un pinout universal de FC o autopiloto. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
En un autopiloto, el módulo de potencia puede aportar alimentación regulada y medida de tensión/corriente. Esas funciones no son idénticas a alimentar la línea de servos. Una FC compacta puede integrar reguladores y conectarse a un ESC 4 en 1 mediante arnés. La construcción cambia, pero se mantienen las preguntas: qué tensión entra, qué sale, qué corriente puede entregar y cuál es la referencia de cada señal.
Se documenta cada extremo del cable. Si una revisión del fabricante cambia el orden del arnés, conservar el nombre del conjunto no basta: hay que contrastar el dibujo de esa revisión. La primera inspección se hace sin batería conectada.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · Batería, ESC, regulador y controladora
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 04/24
En un autopiloto, el módulo de potencia puede aportar alimentación regulada y medida de tensión/corriente. Esas funciones no son idénticas a alimentar la línea de servos. Una FC compacta puede integrar reguladores y conectarse a un ESC 4 en 1 mediante arnés. La construcción cambia, pero se mantienen las preguntas: qué tensión entra, qué sale, qué corriente puede entregar y cuál es la referencia de cada señal.
Se documenta cada extremo del cable. Si una revisión del fabricante cambia el orden del arnés, conservar el nombre del conjunto no basta: hay que contrastar el dibujo de esa revisión. La primera inspección se hace sin batería conectada.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
La batería entrega energía a la distribución de potencia. El ESC gobierna las corrientes del motor y recibe una señal de mando. La FC y los periféricos necesitan sus propias condiciones de alimentación: algunos módulos admiten tensión de batería y otros requieren una línea regulada. Un pin marcado 5V y otro marcado VBAT no se intercambian porque estén juntos. El esquema se lee desde cada carga hacia su fuente y desde cada fuente hacia sus cargas.
Ejemplo documental de un puerto POWER de Pixhawk. Sus contactos pertenecen a ese equipo de referencia; no son un pinout universal de FC o autopiloto. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
En un autopiloto, el módulo de potencia puede aportar alimentación regulada y medida de tensión/corriente. Esas funciones no son idénticas a alimentar la línea de servos. Una FC compacta puede integrar reguladores y conectarse a un ESC 4 en 1 mediante arnés. La construcción cambia, pero se mantienen las preguntas: qué tensión entra, qué sale, qué corriente puede entregar y cuál es la referencia de cada señal.
Se documenta cada extremo del cable. Si una revisión del fabricante cambia el orden del arnés, conservar el nombre del conjunto no basta: hay que contrastar el dibujo de esa revisión. La primera inspección se hace sin batería conectada.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
La tensión máxima y el presupuesto del regulador
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 05/24
En una LiPo convencional de 4,2 V por celda a plena carga, 4S alcanza 16,8 V y 6S alcanza 25,2 V. Las tensiones nominales aproximadas son menores. La compatibilidad de entrada se revisa contra el máximo del paquete y la química reales, no solo contra una cifra nominal. No se trasladan esos valores automáticamente a LiHV, Li-ion o un paquete con otra especificación.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
En una LiPo convencional de 4,2 V por celda a plena carga, 4S alcanza 16,8 V y 6S alcanza 25,2 V. Las tensiones nominales aproximadas son menores. La compatibilidad de entrada se revisa contra el máximo del paquete y la química reales, no solo contra una cifra nominal. No se trasladan esos valores automáticamente a LiHV, Li-ion o un paquete con otra especificación.
Nombre / Papel / Comprobación
VBAT / Tensión del paquete / Máximo y polaridad
5V regulado / Alimentación de una carga compatible / Tensión y corriente disponible
3V3 / lógica / Alimentación o nivel según diseño / Manual de placa y periférico
GND / Referencia y retorno según circuito / Continuidad y topología
Una salida de 5 V y 1 A alimentaría FC 0,9 A, receptor 0,4 A y otro periférico 0,2 A. ¿Basta que todos pidan 5 V?
No. La suma del caso es 1,5 A, superior al límite indicado de 1 A. Se revisa distribución y capacidad con condiciones reales. Son consumos hipotéticos de aula, no valores asignados a equipos MECRO.
El margen de un regulador debe considerar picos y temperatura. Una línea que sostiene una carga en reposo puede caer cuando otra empieza a consumir. Por eso un reinicio al actuar un periférico se investiga primero con alimentación y referencia, además del software.
La preparación del paquete también pertenece al ensamblaje: identificar química, número de celdas, estado y conector de balanceo, y usar un cargador compatible con el procedimiento del fabricante. No se deduce una corriente de carga del límite de descarga comercial. El docente muestra inspección y almacenamiento del paquete sin convertir la clase en una improvisación de carga. Un paquete dañado, una conexión equivocada o un ajuste de química incorrecto no se corrigen con parámetros de vuelo.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Cuatro referencias eléctricas
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 06/24
Nombre | Papel | Comprobación
VBAT | Tensión del paquete | Máximo y polaridad
5V regulado | Alimentación de una carga compatible | Tensión y corriente disponible
3V3 / lógica | Alimentación o nivel según diseño | Manual de placa y periférico
GND | Referencia y retorno según circuito | Continuidad y topología
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Nombre / Papel / Comprobación
VBAT / Tensión del paquete / Máximo y polaridad
5V regulado / Alimentación de una carga compatible / Tensión y corriente disponible
3V3 / lógica / Alimentación o nivel según diseño / Manual de placa y periférico
GND / Referencia y retorno según circuito / Continuidad y topología
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
El regulador del caso
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 07/24
Una salida de 5 V y 1 A alimentaría FC 0,9 A, receptor 0,4 A y otro periférico 0,2 A. ¿Basta que todos pidan 5 V?
No. La suma del caso es 1,5 A, superior al límite indicado de 1 A. Se revisa distribución y capacidad con condiciones reales. Son consumos hipotéticos de aula, no valores asignados a equipos MECRO.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Una salida de 5 V y 1 A alimentaría FC 0,9 A, receptor 0,4 A y otro periférico 0,2 A. ¿Basta que todos pidan 5 V?
No. La suma del caso es 1,5 A, superior al límite indicado de 1 A. Se revisa distribución y capacidad con condiciones reales. Son consumos hipotéticos de aula, no valores asignados a equipos MECRO.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
Corriente, pérdidas y calidad de la unión
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 08/24
Una soldadura necesita mojado adecuado de las superficies y continuidad eléctrica, con sujeción mecánica del conductor. El brillo por sí solo no decide la calidad para todas las aleaciones. El docente muestra limpieza, aporte de flux apropiado, estañado, unión y revisión sobre una muestra de práctica antes de trabajar sobre la FC. La temperatura se elige según herramienta, aleación, tamaño de unión y recomendación del fabricante; no se presenta una cifra universal.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
R representa la resistencia total del tramo considerado: conductores y uniones. Un cálculo del caso no sustituye la especificación del cable o conector real.
Con R = 0,015 ohm, ¿qué ocurre al pasar de 20 A a 40 A?
A 20 A: caída de 0,30 V y pérdida de 6 W. A 40 A: caída de 0,60 V y pérdida de 24 W. La corriente se duplicó y la disipación se cuadruplicó. Es un modelo de aula para comprender por qué una unión importa.
Una soldadura necesita mojado adecuado de las superficies y continuidad eléctrica, con sujeción mecánica del conductor. El brillo por sí solo no decide la calidad para todas las aleaciones. El docente muestra limpieza, aporte de flux apropiado, estañado, unión y revisión sobre una muestra de práctica antes de trabajar sobre la FC. La temperatura se elige según herramienta, aleación, tamaño de unión y recomendación del fabricante; no se presenta una cifra universal.
Después de soldar, se inspeccionan puentes, hilos sueltos, aislamiento y alivio de esfuerzo. El multímetro ayuda a investigar continuidad y polaridad. Una lectura que cambia mientras se cargan capacitores exige interpretación: no todo pitido inicial significa el mismo defecto. Se contrasta con el esquema y con el procedimiento del docente.
Caso calculado con resistencia constante de 0,015 ohm. No asigna un límite térmico a un conector real.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 09/24
Con R = 0,015 ohm, ¿qué ocurre al pasar de 20 A a 40 A?
Después de soldar, se inspeccionan puentes, hilos sueltos, aislamiento y alivio de esfuerzo. El multímetro ayuda a investigar continuidad y polaridad. Una lectura que cambia mientras se cargan capacitores exige interpretación: no todo pitido inicial significa el mismo defecto. Se contrasta con el esquema y con el procedimiento del docente.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
R representa la resistencia total del tramo considerado: conductores y uniones. Un cálculo del caso no sustituye la especificación del cable o conector real.
Con R = 0,015 ohm, ¿qué ocurre al pasar de 20 A a 40 A?
A 20 A: caída de 0,30 V y pérdida de 6 W. A 40 A: caída de 0,60 V y pérdida de 24 W. La corriente se duplicó y la disipación se cuadruplicó. Es un modelo de aula para comprender por qué una unión importa.
Una soldadura necesita mojado adecuado de las superficies y continuidad eléctrica, con sujeción mecánica del conductor. El brillo por sí solo no decide la calidad para todas las aleaciones. El docente muestra limpieza, aporte de flux apropiado, estañado, unión y revisión sobre una muestra de práctica antes de trabajar sobre la FC. La temperatura se elige según herramienta, aleación, tamaño de unión y recomendación del fabricante; no se presenta una cifra universal.
Después de soldar, se inspeccionan puentes, hilos sueltos, aislamiento y alivio de esfuerzo. El multímetro ayuda a investigar continuidad y polaridad. Una lectura que cambia mientras se cargan capacitores exige interpretación: no todo pitido inicial significa el mismo defecto. Se contrasta con el esquema y con el procedimiento del docente.
Caso calculado con resistencia constante de 0,015 ohm. No asigna un límite térmico a un conector real.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
La misma unión disipa más al aumentar corriente
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 10/24
Chart: Disipación del tramo / W
| 20 A | 30 A | 40 A
Pérdida / W | 6 | 13.5 | 24
Caso calculado con resistencia constante de 0,015 ohm. No asigna un límite térmico a un conector real.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Caso calculado con resistencia constante de 0,015 ohm. No asigna un límite térmico a un conector real.
R representa la resistencia total del tramo considerado: conductores y uniones. Un cálculo del caso no sustituye la especificación del cable o conector real.
Con R = 0,015 ohm, ¿qué ocurre al pasar de 20 A a 40 A?
A 20 A: caída de 0,30 V y pérdida de 6 W. A 40 A: caída de 0,60 V y pérdida de 24 W. La corriente se duplicó y la disipación se cuadruplicó. Es un modelo de aula para comprender por qué una unión importa.
Una soldadura necesita mojado adecuado de las superficies y continuidad eléctrica, con sujeción mecánica del conductor. El brillo por sí solo no decide la calidad para todas las aleaciones. El docente muestra limpieza, aporte de flux apropiado, estañado, unión y revisión sobre una muestra de práctica antes de trabajar sobre la FC. La temperatura se elige según herramienta, aleación, tamaño de unión y recomendación del fabricante; no se presenta una cifra universal.
Después de soldar, se inspeccionan puentes, hilos sueltos, aislamiento y alivio de esfuerzo. El multímetro ayuda a investigar continuidad y polaridad. Una lectura que cambia mientras se cargan capacitores exige interpretación: no todo pitido inicial significa el mismo defecto. Se contrasta con el esquema y con el procedimiento del docente.
Caso calculado con resistencia constante de 0,015 ohm. No asigna un límite térmico a un conector real.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Montaje mecánico y orden de trabajo
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 11/24
Se presenta el conjunto antes de cerrar el bastidor. El acceso al USB, a una fijación o a un conector puede desaparecer después de montar una placa encima. La distribución de masas y el soporte de batería también deben quedar definidos. No se recomienda aplicar fijador de roscas a cualquier plástico o material: se consulta compatibilidad y método del fabricante.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Revisión / Motivo / Evidencia
Longitud de tornillo de motor / Evitar interferir con el interior / Cota y presentación en seco
Flecha y posición de FC / Interpretar ejes del sensor / Foto y configuración
Sujeción y aislamiento / Evitar contactos y esfuerzos / Inspección visible
Cableado y partes móviles / Conservar separación y servicio / Recorrido identificado
Se presenta el conjunto antes de cerrar el bastidor. El acceso al USB, a una fijación o a un conector puede desaparecer después de montar una placa encima. La distribución de masas y el soporte de batería también deben quedar definidos. No se recomienda aplicar fijador de roscas a cualquier plástico o material: se consulta compatibilidad y método del fabricante.
La secuencia propuesta es: inventario, presentación mecánica, plan de cableado, preparación de conductores, uniones, inspección sin energía y primera alimentación controlada. Una herramienta limitadora de corriente ayuda en esa última etapa, pero no convierte cualquier montaje en correcto ni se usa sin comprobar su compatibilidad. Se retira o modifica el método según el ensayo específico antes de pruebas que requieren mayor corriente.
El USB queda cubierto al cerrar la tapa. ¿Es un problema de configuración?
Es una decisión de integración y acceso. Se descubre en la presentación mecánica y se corrige antes del cableado definitivo.
En la selección del bastidor se comparan geometría, espacio, rigidez del conjunto, masa y facilidad de reparación. Una placa de compuesto con fibra de carbono puede conducir corriente y requiere revisar aislamiento frente a soldaduras o contactos. Una pieza impresa para soporte de antena no tiene automáticamente la función de un brazo estructural: material, orientación de fabricación, uniones y carga cambian la decisión. En una geometría que desplaza brazos para despejar la cámara también se revisan hélices, centro de masa y configuración de mezcla. El nombre comercial de la forma no reemplaza esa comprobación.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Montaje que afecta a la electrónica
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 12/24
Revisión | Motivo | Evidencia
Longitud de tornillo de motor | Evitar interferir con el interior | Cota y presentación en seco
Flecha y posición de FC | Interpretar ejes del sensor | Foto y configuración
Sujeción y aislamiento | Evitar contactos y esfuerzos | Inspección visible
Cableado y partes móviles | Conservar separación y servicio | Recorrido identificado
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Revisión / Motivo / Evidencia
Longitud de tornillo de motor / Evitar interferir con el interior / Cota y presentación en seco
Flecha y posición de FC / Interpretar ejes del sensor / Foto y configuración
Sujeción y aislamiento / Evitar contactos y esfuerzos / Inspección visible
Cableado y partes móviles / Conservar separación y servicio / Recorrido identificado
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
La placa no cabe después
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 13/24
El USB queda cubierto al cerrar la tapa. ¿Es un problema de configuración?
Es una decisión de integración y acceso. Se descubre en la presentación mecánica y se corrige antes del cableado definitivo.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
El USB queda cubierto al cerrar la tapa. ¿Es un problema de configuración?
Es una decisión de integración y acceso. Se descubre en la presentación mecánica y se corrige antes del cableado definitivo.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio de esquema y primera alimentación
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 14/24
En la sesión virtual se resuelve el mapa y se observa la demostración. El montaje físico se concentra en la sesión 7. Se reserva una muestra con una unión correcta y otra defectuosa, ambas sin alimentación, para que el grupo explique diferencias observables. No se pide fabricar una avería en un dron del curso.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica positivo, retorno, líneas reguladas y entradas de señal en los manuales del banco.
Dibuja una tabla origen–destino por contacto. Marca el modelo y revisión del arnés.
Calcula el máximo del paquete del ejercicio y contrasta cada entrada.
Explica el caso de regulador y la pérdida de la unión con unidades.
Prepara una secuencia de ensamblaje que deje accesibles las comprobaciones.
Con el docente, observa inspección sin energía y medida de tensión antes de conectar una carga sensible.
Registra el resultado esperado de la primera alimentación y qué síntoma obligaría a detener esa prueba.
En la sesión virtual se resuelve el mapa y se observa la demostración. El montaje físico se concentra en la sesión 7. Se reserva una muestra con una unión correcta y otra defectuosa, ambas sin alimentación, para que el grupo explique diferencias observables. No se pide fabricar una avería en un dron del curso.
La evidencia es un esquema legible con tensiones y señales, y una lista de comprobaciones en el orden previsto. Un plano puede ser sencillo y seguir siendo riguroso si identifica cada extremo. Las referencias exactas de la placa se completan con el equipo que muestre Gerard.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 15/24
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
La evidencia es un esquema legible con tensiones y señales, y una lista de comprobaciones en el orden previsto. Un plano puede ser sencillo y seguir siendo riguroso si identifica cada extremo. Las referencias exactas de la placa se completan con el equipo que muestre Gerard.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica positivo, retorno, líneas reguladas y entradas de señal en los manuales del banco.
Dibuja una tabla origen–destino por contacto. Marca el modelo y revisión del arnés.
Calcula el máximo del paquete del ejercicio y contrasta cada entrada.
Explica el caso de regulador y la pérdida de la unión con unidades.
Prepara una secuencia de ensamblaje que deje accesibles las comprobaciones.
Con el docente, observa inspección sin energía y medida de tensión antes de conectar una carga sensible.
Registra el resultado esperado de la primera alimentación y qué síntoma obligaría a detener esa prueba.
En la sesión virtual se resuelve el mapa y se observa la demostración. El montaje físico se concentra en la sesión 7. Se reserva una muestra con una unión correcta y otra defectuosa, ambas sin alimentación, para que el grupo explique diferencias observables. No se pide fabricar una avería en un dron del curso.
La evidencia es un esquema legible con tensiones y señales, y una lista de comprobaciones en el orden previsto. Un plano puede ser sencillo y seguir siendo riguroso si identifica cada extremo. Las referencias exactas de la placa se completan con el equipo que muestre Gerard.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio de esquema y primera alimentación
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 16/24
1. Identifica positivo, retorno, líneas reguladas y entradas de señal en los manuales del banco.
2. Dibuja una tabla origen–destino por contacto. Marca el modelo y revisión del arnés.
3. Calcula el máximo del paquete del ejercicio y contrasta cada entrada.
4. Explica el caso de regulador y la pérdida de la unión con unidades.
5. Prepara una secuencia de ensamblaje que deje accesibles las comprobaciones.
6. Con el docente, observa inspección sin energía y medida de tensión antes de conectar una carga sensible.
7. Registra el resultado esperado de la primera alimentación y qué síntoma obligaría a detener esa prueba.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Identifica positivo, retorno, líneas reguladas y entradas de señal en los manuales del banco.
Dibuja una tabla origen–destino por contacto. Marca el modelo y revisión del arnés.
Calcula el máximo del paquete del ejercicio y contrasta cada entrada.
Explica el caso de regulador y la pérdida de la unión con unidades.
Prepara una secuencia de ensamblaje que deje accesibles las comprobaciones.
Con el docente, observa inspección sin energía y medida de tensión antes de conectar una carga sensible.
Registra el resultado esperado de la primera alimentación y qué síntoma obligaría a detener esa prueba.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Del esquema a una revisión útil
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 17/24
Un esquema funcional se convierte en una herramienta de diagnóstico cuando permite formular una expectativa. “Aquí debe aparecer la tensión regulada especificada respecto a este GND” es comprobable. “La FC no prende” es un síntoma que puede tener varias causas. El alumno aprende a recorrer alimentación, conexión USB, indicadores y documentación sin cambiar simultáneamente varias piezas.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un esquema funcional se convierte en una herramienta de diagnóstico cuando permite formular una expectativa. “Aquí debe aparecer la tensión regulada especificada respecto a este GND” es comprobable. “La FC no prende” es un síntoma que puede tener varias causas. El alumno aprende a recorrer alimentación, conexión USB, indicadores y documentación sin cambiar simultáneamente varias piezas.
Síntoma / Primera comprobación razonada
USB conecta, batería no / Ruta de alimentación y regulación
Reinicio al actuar periférico / Caída de tensión y carga compartida
Motor no responde / Energía del ESC, señal y configuración
Conector encaja pero no hay dato / Pinout, nivel y protocolo
Como investigación, compara un ESC 4 en 1 con cuatro ESC individuales. Señala qué cambia en distribución, servicio y cableado; qué permanece igual en la función de mando y potencia. La siguiente clase estudia los protocolos que viajan por esas conexiones. El propósito es construir un conjunto revisable, no ocultar todos los cables para que parezca terminado.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Síntoma y primera investigación
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 18/24
Síntoma | Primera comprobación razonada
USB conecta, batería no | Ruta de alimentación y regulación
Reinicio al actuar periférico | Caída de tensión y carga compartida
Motor no responde | Energía del ESC, señal y configuración
Conector encaja pero no hay dato | Pinout, nivel y protocolo
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Síntoma / Primera comprobación razonada
USB conecta, batería no / Ruta de alimentación y regulación
Reinicio al actuar periférico / Caída de tensión y carga compartida
Motor no responde / Energía del ESC, señal y configuración
Conector encaja pero no hay dato / Pinout, nivel y protocolo
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
Interpretación · Del esquema a una revisión útil
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 19/24
Como investigación, compara un ESC 4 en 1 con cuatro ESC individuales. Señala qué cambia en distribución, servicio y cableado; qué permanece igual en la función de mando y potencia. La siguiente clase estudia los protocolos que viajan por esas conexiones. El propósito es construir un conjunto revisable, no ocultar todos los cables para que parezca terminado.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Un esquema funcional se convierte en una herramienta de diagnóstico cuando permite formular una expectativa. “Aquí debe aparecer la tensión regulada especificada respecto a este GND” es comprobable. “La FC no prende” es un síntoma que puede tener varias causas. El alumno aprende a recorrer alimentación, conexión USB, indicadores y documentación sin cambiar simultáneamente varias piezas.
Síntoma / Primera comprobación razonada
USB conecta, batería no / Ruta de alimentación y regulación
Reinicio al actuar periférico / Caída de tensión y carga compartida
Motor no responde / Energía del ESC, señal y configuración
Conector encaja pero no hay dato / Pinout, nivel y protocolo
Como investigación, compara un ESC 4 en 1 con cuatro ESC individuales. Señala qué cambia en distribución, servicio y cableado; qué permanece igual en la función de mando y potencia. La siguiente clase estudia los protocolos que viajan por esas conexiones. El propósito es construir un conjunto revisable, no ocultar todos los cables para que parezca terminado.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 20/24
1. Mostrar alimentación y señal en los dos tipos de controladora.
2. Resolver las tensiones máximas y la sobrecarga de regulador del caso.
3. Presentar muestras de unión y una secuencia de montaje.
4. Revisar un esquema origen–destino antes de la práctica presencial.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar alimentación y señal en los dos tipos de controladora.
Resolver las tensiones máximas y la sobrecarga de regulador del caso.
Presentar muestras de unión y una secuencia de montaje.
Revisar un esquema origen–destino antes de la práctica presencial.
Contrastar componentes, esquema y comprobaciones.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Decisión de ensamblaje
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 21/24
El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 22/24
1. ¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
2. ¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
3. ¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 23/24
1. Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
2. No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
3. Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 2 CLASE 03 24/24
Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 3: Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Objetivo: Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.
Aplicación: El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.
Entrega: Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.
¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.
¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?
Con R constante, crece con I². Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.
Fuentes
ArduPilot. Powering the Pixhawk: ejemplo específico de alimentación. https://ardupilot.org/copter/docs/common-powering-the-pixhawk.html
Tattu / Gens Ace. Manual de baterías UAV y manejo del paquete. https://genstattu.com/content/instock/Tattu-Soft-UAV-pack-Manual.pdf
Adafruit. Li-Ion & LiPoly Batteries: Voltages. https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Lectura MECRO_Drones_Clase_03.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 01/24
Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Mostrar las tres cadenas con funciones diferentes.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Tres cadenas que no significan lo mismo
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 02/24
El enlace de mando permite al piloto enviar órdenes. La telemetría devuelve estados o medidas. El vídeo transporta imágenes. Pueden compartir parte del equipo o funcionar por rutas distintas. Un receptor RC puede llevar telemetría hacia la radio del piloto, y un módem puede comunicar el autopiloto con Mission Planner. Antes de conectar, se define qué información necesita circular y quién la consume.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
El enlace de mando permite al piloto enviar órdenes. La telemetría devuelve estados o medidas. El vídeo transporta imágenes. Pueden compartir parte del equipo o funcionar por rutas distintas. Un receptor RC puede llevar telemetría hacia la radio del piloto, y un módem puede comunicar el autopiloto con Mission Planner. Antes de conectar, se define qué información necesita circular y quién la consume.
Ejemplo documental de equipos de telemetría. La foto sirve para reconocer una cadena de datos; no identifica frecuencia ni modelo del banco MECRO. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Cadena / Información / Prueba de aula
Mando / Canales y estado del enlace / Mover un control y observar su canal
Telemetría / Batería, estado o posición / Reconocer una medida recibida
Vídeo / Imagen y, si existe, OSD / Distinguir imagen de datos superpuestos
Que la imagen se vea bien no prueba que el mando esté disponible. Que Mission Planner reciba datos no prueba que todos los modos estén configurados. El curso propone una evidencia distinta para cada cadena, con los motores inmóviles y según el banco preparado por el docente.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Tres cadenas que no significan lo mismo
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 03/24
Distingue enlace de mando, telemetría y vídeo. ¿Qué dato transporta esta cadena?
Ejemplo documental de equipos de telemetría. La foto sirve para reconocer una cadena de datos; no identifica frecuencia ni modelo del banco MECRO.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Ejemplo documental de equipos de telemetría. La foto sirve para reconocer una cadena de datos; no identifica frecuencia ni modelo del banco MECRO. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
El enlace de mando permite al piloto enviar órdenes. La telemetría devuelve estados o medidas. El vídeo transporta imágenes. Pueden compartir parte del equipo o funcionar por rutas distintas. Un receptor RC puede llevar telemetría hacia la radio del piloto, y un módem puede comunicar el autopiloto con Mission Planner. Antes de conectar, se define qué información necesita circular y quién la consume.
Ejemplo documental de equipos de telemetría. La foto sirve para reconocer una cadena de datos; no identifica frecuencia ni modelo del banco MECRO. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Cadena / Información / Prueba de aula
Mando / Canales y estado del enlace / Mover un control y observar su canal
Telemetría / Batería, estado o posición / Reconocer una medida recibida
Vídeo / Imagen y, si existe, OSD / Distinguir imagen de datos superpuestos
Que la imagen se vea bien no prueba que el mando esté disponible. Que Mission Planner reciba datos no prueba que todos los modos estén configurados. El curso propone una evidencia distinta para cada cadena, con los motores inmóviles y según el banco preparado por el docente.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Función antes que nombre comercial
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 04/24
Cadena | Información | Prueba de aula
Mando | Canales y estado del enlace | Mover un control y observar su canal
Telemetría | Batería, estado o posición | Reconocer una medida recibida
Vídeo | Imagen y, si existe, OSD | Distinguir imagen de datos superpuestos
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Cadena / Información / Prueba de aula
Mando / Canales y estado del enlace / Mover un control y observar su canal
Telemetría / Batería, estado o posición / Reconocer una medida recibida
Vídeo / Imagen y, si existe, OSD / Distinguir imagen de datos superpuestos
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
UART, CRSF, SBUS y MAVLink en su lugar
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 05/24
UART describe una interfaz serial usada por muchos periféricos. El protocolo y el nivel eléctrico determinan qué significa la información. En una conexión UART convencional, el transmisor de un equipo llega al receptor del otro y se revisa la referencia común; los puertos reales pueden tener particularidades. CRSF utiliza una interfaz serial para mando y telemetría en receptores compatibles. SBUS tiene requisitos de señal que no se resuelven seleccionando cualquier pad RX.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
UART describe una interfaz serial usada por muchos periféricos. El protocolo y el nivel eléctrico determinan qué significa la información. En una conexión UART convencional, el transmisor de un equipo llega al receptor del otro y se revisa la referencia común; los puertos reales pueden tener particularidades. CRSF utiliza una interfaz serial para mando y telemetría en receptores compatibles. SBUS tiene requisitos de señal que no se resuelven seleccionando cualquier pad RX.
Término / Qué representa / Qué no resuelve solo
UART / Interfaz serial de la placa / Protocolo y niveles
CRSF / SBUS / Formato de mando según sistema / Banda de radio utilizada
MAVLink / Mensajes entre sistemas compatibles / Enlace RF o alimentación
GPS / GNSS / Obtención de posición y tiempo / Canal de mando del piloto
Una FC puede dedicar distintos UART a receptor, GPS y otros periféricos. Se conserva una tabla con función, puerto y configuración. No se activa MSP como interruptor genérico de todos los puertos. La documentación actual de Betaflight diferencia Serial RX de otras funciones y detecta conflictos de asignación. Los parámetros se contrastan con la combinación real del banco.
Un receptor trabaja en una banda determinada y entrega CRSF por cable. ¿CRSF es el nombre de esa frecuencia?
No. La banda corresponde al enlace de radio; CRSF identifica el protocolo utilizado en la interfaz de ese sistema.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
Capas que conviene separar
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 06/24
Término | Qué representa | Qué no resuelve solo
UART | Interfaz serial de la placa | Protocolo y niveles
CRSF / SBUS | Formato de mando según sistema | Banda de radio utilizada
MAVLink | Mensajes entre sistemas compatibles | Enlace RF o alimentación
GPS / GNSS | Obtención de posición y tiempo | Canal de mando del piloto
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Término / Qué representa / Qué no resuelve solo
UART / Interfaz serial de la placa / Protocolo y niveles
CRSF / SBUS / Formato de mando según sistema / Banda de radio utilizada
MAVLink / Mensajes entre sistemas compatibles / Enlace RF o alimentación
GPS / GNSS / Obtención de posición y tiempo / Canal de mando del piloto
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
Banda y formato
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 07/24
Un receptor trabaja en una banda determinada y entrega CRSF por cable. ¿CRSF es el nombre de esa frecuencia?
No. La banda corresponde al enlace de radio; CRSF identifica el protocolo utilizado en la interfaz de ese sistema.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Un receptor trabaja en una banda determinada y entrega CRSF por cable. ¿CRSF es el nombre de esa frecuencia?
No. La banda corresponde al enlace de radio; CRSF identifica el protocolo utilizado en la interfaz de ese sistema.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
El puerto físico y la función seleccionada
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 08/24
El punto de partida es el esquema: receptor conectado al puerto identificado, señal compatible y alimentación correcta. Después se asigna la función correspondiente en el programa. Si el receptor está en UART2 y Serial RX se habilita en UART1, el nombre comercial correcto no arregla la ruta. De la misma manera, dos periféricos no comparten una función por conectarlos a pads físicamente cercanos.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pestaña Ports de la documentación Betaflight. Las filas y opciones dependen de versión y placa; la captura no constituye una configuración para copiar. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
El punto de partida es el esquema: receptor conectado al puerto identificado, señal compatible y alimentación correcta. Después se asigna la función correspondiente en el programa. Si el receptor está en UART2 y Serial RX se habilita en UART1, el nombre comercial correcto no arregla la ruta. De la misma manera, dos periféricos no comparten una función por conectarlos a pads físicamente cercanos.
Periférico / Puerto físico / Función a comprobar
Receptor del ejemplo / Por identificar en el manual / Serial RX y proveedor compatible
GPS del ejemplo / Por identificar en el manual / Entrada de posición y configuración
Telemetría del autopiloto / Puerto del modelo exacto / Mensajes y estación de tierra
El alumno puede resolver el caso con documentación si no dispone de una FC. Debe mostrar de dónde sale la asignación. Es más útil un campo pendiente explicado que escribir UART1 por costumbre.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
El puerto físico y la función seleccionada
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 09/24
Relaciona UART físico y función. ¿Qué comprobarías si el receptor no entrega canales?
Pestaña Ports de la documentación Betaflight. Las filas y opciones dependen de versión y placa; la captura no constituye una configuración para copiar.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pestaña Ports de la documentación Betaflight. Las filas y opciones dependen de versión y placa; la captura no constituye una configuración para copiar. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Pestaña Ports de la documentación Betaflight. Las filas y opciones dependen de versión y placa; la captura no constituye una configuración para copiar. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
El punto de partida es el esquema: receptor conectado al puerto identificado, señal compatible y alimentación correcta. Después se asigna la función correspondiente en el programa. Si el receptor está en UART2 y Serial RX se habilita en UART1, el nombre comercial correcto no arregla la ruta. De la misma manera, dos periféricos no comparten una función por conectarlos a pads físicamente cercanos.
Periférico / Puerto físico / Función a comprobar
Receptor del ejemplo / Por identificar en el manual / Serial RX y proveedor compatible
GPS del ejemplo / Por identificar en el manual / Entrada de posición y configuración
Telemetría del autopiloto / Puerto del modelo exacto / Mensajes y estación de tierra
El alumno puede resolver el caso con documentación si no dispone de una FC. Debe mostrar de dónde sale la asignación. Es más útil un campo pendiente explicado que escribir UART1 por costumbre.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Registro de asignación del caso
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 10/24
Periférico | Puerto físico | Función a comprobar
Receptor del ejemplo | Por identificar en el manual | Serial RX y proveedor compatible
GPS del ejemplo | Por identificar en el manual | Entrada de posición y configuración
Telemetría del autopiloto | Puerto del modelo exacto | Mensajes y estación de tierra
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Periférico / Puerto físico / Función a comprobar
Receptor del ejemplo / Por identificar en el manual / Serial RX y proveedor compatible
GPS del ejemplo / Por identificar en el manual / Entrada de posición y configuración
Telemetría del autopiloto / Puerto del modelo exacto / Mensajes y estación de tierra
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
Propagación y antenas: una cuenta introductoria
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 11/24
Una antena, su orientación y el entorno afectan el enlace. Estructuras conductoras, obstáculos, posición de las antenas y alimentación pueden modificar la recepción. La pérdida de espacio libre es una referencia ideal para comprender tendencias; no predice el alcance seguro de un sistema real ni sustituye sus pruebas y condiciones de operación.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una antena, su orientación y el entorno afectan el enlace. Estructuras conductoras, obstáculos, posición de las antenas y alimentación pueden modificar la recepción. La pérdida de espacio libre es una referencia ideal para comprender tendencias; no predice el alcance seguro de un sistema real ni sustituye sus pruebas y condiciones de operación.
Comparación ideal a la misma frecuencia. El curso no transforma este cálculo en una distancia de operación autorizada ni en una garantía de enlace.
En el modelo ideal, ¿cuánto cambia la pérdida al duplicar la separación?
20 log10(2) ≈ 6,02 dB. Cuadruplicarla produce aproximadamente 12,04 dB adicionales. Obstáculos, orientación y sistema real pueden cambiar mucho el resultado.
RSSI, LQ y SNR no son etiquetas intercambiables. Se consulta qué mide el sistema y cómo lo presenta. Un porcentaje no se convierte automáticamente en metros. En clase se reconoce la tendencia del indicador y su relación con la prueba realizada, sin fabricar un umbral universal para radios distintas.
Se documenta la ubicación de antenas y los conectores de acuerdo con el fabricante. La selección de banda, potencia y uso del espectro se contrasta con las condiciones aplicables al lugar y al equipo, sin copiar valores de otro país o de una captura antigua.
Espacio libre, misma frecuencia. No es una predicción de alcance de radio ni un plan de operación.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 12/24
En el modelo ideal, ¿cuánto cambia la pérdida al duplicar la separación?
RSSI, LQ y SNR no son etiquetas intercambiables. Se consulta qué mide el sistema y cómo lo presenta. Un porcentaje no se convierte automáticamente en metros. En clase se reconoce la tendencia del indicador y su relación con la prueba realizada, sin fabricar un umbral universal para radios distintas.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Una antena, su orientación y el entorno afectan el enlace. Estructuras conductoras, obstáculos, posición de las antenas y alimentación pueden modificar la recepción. La pérdida de espacio libre es una referencia ideal para comprender tendencias; no predice el alcance seguro de un sistema real ni sustituye sus pruebas y condiciones de operación.
Comparación ideal a la misma frecuencia. El curso no transforma este cálculo en una distancia de operación autorizada ni en una garantía de enlace.
En el modelo ideal, ¿cuánto cambia la pérdida al duplicar la separación?
20 log10(2) ≈ 6,02 dB. Cuadruplicarla produce aproximadamente 12,04 dB adicionales. Obstáculos, orientación y sistema real pueden cambiar mucho el resultado.
RSSI, LQ y SNR no son etiquetas intercambiables. Se consulta qué mide el sistema y cómo lo presenta. Un porcentaje no se convierte automáticamente en metros. En clase se reconoce la tendencia del indicador y su relación con la prueba realizada, sin fabricar un umbral universal para radios distintas.
Se documenta la ubicación de antenas y los conectores de acuerdo con el fabricante. La selección de banda, potencia y uso del espectro se contrasta con las condiciones aplicables al lugar y al equipo, sin copiar valores de otro país o de una captura antigua.
Espacio libre, misma frecuencia. No es una predicción de alcance de radio ni un plan de operación.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Pérdida adicional en el modelo ideal
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 13/24
Chart: Pérdida relativa / dB
| 1 × distancia | 2 × distancia | 4 × distancia
Pérdida adicional / dB | 0 | 6.02 | 12.04
Espacio libre, misma frecuencia. No es una predicción de alcance de radio ni un plan de operación.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Espacio libre, misma frecuencia. No es una predicción de alcance de radio ni un plan de operación.
Una antena, su orientación y el entorno afectan el enlace. Estructuras conductoras, obstáculos, posición de las antenas y alimentación pueden modificar la recepción. La pérdida de espacio libre es una referencia ideal para comprender tendencias; no predice el alcance seguro de un sistema real ni sustituye sus pruebas y condiciones de operación.
Comparación ideal a la misma frecuencia. El curso no transforma este cálculo en una distancia de operación autorizada ni en una garantía de enlace.
En el modelo ideal, ¿cuánto cambia la pérdida al duplicar la separación?
20 log10(2) ≈ 6,02 dB. Cuadruplicarla produce aproximadamente 12,04 dB adicionales. Obstáculos, orientación y sistema real pueden cambiar mucho el resultado.
RSSI, LQ y SNR no son etiquetas intercambiables. Se consulta qué mide el sistema y cómo lo presenta. Un porcentaje no se convierte automáticamente en metros. En clase se reconoce la tendencia del indicador y su relación con la prueba realizada, sin fabricar un umbral universal para radios distintas.
Se documenta la ubicación de antenas y los conectores de acuerdo con el fabricante. La selección de banda, potencia y uso del espectro se contrasta con las condiciones aplicables al lugar y al equipo, sin copiar valores de otro país o de una captura antigua.
Espacio libre, misma frecuencia. No es una predicción de alcance de radio ni un plan de operación.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Laboratorio de trazado y diagnóstico
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 14/24
El diagnóstico avanza por capas: alimentación del periférico, conexión eléctrica, asignación del puerto, formato y dato observado. Una falta de movimiento de canales puede deberse a diferentes capas. La práctica no consiste en cambiar proveedores al azar hasta que aparezca algo. Se plantea una hipótesis y se busca la evidencia que la confirma o la descarta.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Separa en un dibujo mando, telemetría y vídeo del equipo mostrado.
Completa una tabla de receptor y periféricos con puerto, tensión, señal y protocolo.
En una captura Ports, localiza qué función se asignó a cada UART.
Resuelve un caso con receptor conectado al puerto distinto del configurado.
Calcula el cambio ideal de pérdida al duplicar distancia y explica por qué no da alcance real.
Observa con el docente el cambio de un canal y una medida de telemetría.
Propón una prueba independiente para cada cadena y conserva sus resultados por separado.
El diagnóstico avanza por capas: alimentación del periférico, conexión eléctrica, asignación del puerto, formato y dato observado. Una falta de movimiento de canales puede deberse a diferentes capas. La práctica no consiste en cambiar proveedores al azar hasta que aparezca algo. Se plantea una hipótesis y se busca la evidencia que la confirma o la descarta.
Si un equipo usa vídeo, se reconoce cámara, transmisor y receptor de imagen. El curso no exige que todos compren gafas. La promesa principal sigue siendo selección y ensamblaje; el vídeo se integra como un subsistema cuyo consumo, interfaz y sujeción también deben constar en la lista.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 15/24
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
Si un equipo usa vídeo, se reconoce cámara, transmisor y receptor de imagen. El curso no exige que todos compren gafas. La promesa principal sigue siendo selección y ensamblaje; el vídeo se integra como un subsistema cuyo consumo, interfaz y sujeción también deben constar en la lista.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Separa en un dibujo mando, telemetría y vídeo del equipo mostrado.
Completa una tabla de receptor y periféricos con puerto, tensión, señal y protocolo.
En una captura Ports, localiza qué función se asignó a cada UART.
Resuelve un caso con receptor conectado al puerto distinto del configurado.
Calcula el cambio ideal de pérdida al duplicar distancia y explica por qué no da alcance real.
Observa con el docente el cambio de un canal y una medida de telemetría.
Propón una prueba independiente para cada cadena y conserva sus resultados por separado.
El diagnóstico avanza por capas: alimentación del periférico, conexión eléctrica, asignación del puerto, formato y dato observado. Una falta de movimiento de canales puede deberse a diferentes capas. La práctica no consiste en cambiar proveedores al azar hasta que aparezca algo. Se plantea una hipótesis y se busca la evidencia que la confirma o la descarta.
Si un equipo usa vídeo, se reconoce cámara, transmisor y receptor de imagen. El curso no exige que todos compren gafas. La promesa principal sigue siendo selección y ensamblaje; el vídeo se integra como un subsistema cuyo consumo, interfaz y sujeción también deben constar en la lista.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Laboratorio de trazado y diagnóstico
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 16/24
1. Separa en un dibujo mando, telemetría y vídeo del equipo mostrado.
2. Completa una tabla de receptor y periféricos con puerto, tensión, señal y protocolo.
3. En una captura Ports, localiza qué función se asignó a cada UART.
4. Resuelve un caso con receptor conectado al puerto distinto del configurado.
5. Calcula el cambio ideal de pérdida al duplicar distancia y explica por qué no da alcance real.
6. Observa con el docente el cambio de un canal y una medida de telemetría.
7. Propón una prueba independiente para cada cadena y conserva sus resultados por separado.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Separa en un dibujo mando, telemetría y vídeo del equipo mostrado.
Completa una tabla de receptor y periféricos con puerto, tensión, señal y protocolo.
En una captura Ports, localiza qué función se asignó a cada UART.
Resuelve un caso con receptor conectado al puerto distinto del configurado.
Calcula el cambio ideal de pérdida al duplicar distancia y explica por qué no da alcance real.
Observa con el docente el cambio de un canal y una medida de telemetría.
Propón una prueba independiente para cada cadena y conserva sus resultados por separado.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
La comunicación que queda documentada
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 17/24
Como investigación, elige un periférico del equipo de MECRO y busca su manual. Identifica si necesita una o dos líneas de datos, si tiene una alimentación separada y qué protocolo entrega. Una denominación “GPS” no decide automáticamente el conector ni la tensión de todos los módulos. La solución se presenta con una referencia que otro compañero pueda verificar.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pregunta / Respuesta que se debe demostrar
¿De dónde viene la orden? / Control, receptor y canal
¿Qué cable lleva el dato? / Puerto y referencia de contactos
¿Qué entiende la FC? / Protocolo y configuración
¿Qué vuelve al operador? / Medida y receptor de telemetría
Como investigación, elige un periférico del equipo de MECRO y busca su manual. Identifica si necesita una o dos líneas de datos, si tiene una alimentación separada y qué protocolo entrega. Una denominación “GPS” no decide automáticamente el conector ni la tensión de todos los módulos. La solución se presenta con una referencia que otro compañero pueda verificar.
La siguiente sesión utilizará estas tablas para navegar Betaflight con propósito. El alumno ya debe poder explicar por qué una pestaña de puertos existe y qué debe coincidir con el montaje. Esa relación entre pantalla y objeto será el centro de la práctica de configuración.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Preguntas de revisión
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 18/24
Pregunta | Respuesta que se debe demostrar
¿De dónde viene la orden? | Control, receptor y canal
¿Qué cable lleva el dato? | Puerto y referencia de contactos
¿Qué entiende la FC? | Protocolo y configuración
¿Qué vuelve al operador? | Medida y receptor de telemetría
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pregunta / Respuesta que se debe demostrar
¿De dónde viene la orden? / Control, receptor y canal
¿Qué cable lleva el dato? / Puerto y referencia de contactos
¿Qué entiende la FC? / Protocolo y configuración
¿Qué vuelve al operador? / Medida y receptor de telemetría
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Interpretación · La comunicación que queda documentada
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 19/24
La siguiente sesión utilizará estas tablas para navegar Betaflight con propósito. El alumno ya debe poder explicar por qué una pestaña de puertos existe y qué debe coincidir con el montaje. Esa relación entre pantalla y objeto será el centro de la práctica de configuración.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pregunta / Respuesta que se debe demostrar
¿De dónde viene la orden? / Control, receptor y canal
¿Qué cable lleva el dato? / Puerto y referencia de contactos
¿Qué entiende la FC? / Protocolo y configuración
¿Qué vuelve al operador? / Medida y receptor de telemetría
Como investigación, elige un periférico del equipo de MECRO y busca su manual. Identifica si necesita una o dos líneas de datos, si tiene una alimentación separada y qué protocolo entrega. Una denominación “GPS” no decide automáticamente el conector ni la tensión de todos los módulos. La solución se presenta con una referencia que otro compañero pueda verificar.
La siguiente sesión utilizará estas tablas para navegar Betaflight con propósito. El alumno ya debe poder explicar por qué una pestaña de puertos existe y qué debe coincidir con el montaje. Esa relación entre pantalla y objeto será el centro de la práctica de configuración.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 20/24
1. Mostrar las tres cadenas con funciones diferentes.
2. Trazar un receptor desde el manual hasta su UART y proveedor.
3. Resolver el caso de puerto equivocado y el cálculo de distancia relativa.
4. Comprobar un canal y una medida de telemetría en la demostración.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Mostrar las tres cadenas con funciones diferentes.
Trazar un receptor desde el manual hasta su UART y proveedor.
Resolver el caso de puerto equivocado y el cálculo de distancia relativa.
Comprobar un canal y una medida de telemetría en la demostración.
Contrastar componentes, esquema y comprobaciones.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Decisión de ensamblaje
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 21/24
El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 22/24
1. ¿MAVLink es una frecuencia de radio?
2. ¿Ver vídeo prueba que llega mando?
3. ¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 23/24
1. No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
2. No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
3. No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 2 CLASE 04 24/24
Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 4: Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Objetivo: Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.
Aplicación: El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.
Entrega: Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.
Preguntas y respuestas
¿MAVLink es una frecuencia de radio?
No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.
¿Ver vídeo prueba que llega mando?
No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.
¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?
No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.
Fuentes
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
ArduPilot. Opciones de telemetría. https://ardupilot.org/copter/docs/common-telemetry-landingpage.html
Betaflight. Setup Guide: organización de la puesta en marcha. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Lectura MECRO_Drones_Clase_04.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.