## Slide 1
Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 01/24
Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Distinguir la aplicación de lo que se ejecuta en la FC.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 2
Aplicación, firmware y placa son tres cosas
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 02/24
Betaflight Firmware se ejecuta en la controladora; Betaflight App permite inspeccionar y configurar sus opciones. La aplicación se conocía como Configurator y la documentación actual ofrece acceso para PC desde app.betaflight.com. Una versión de aplicación debe ser compatible con la versión de firmware del equipo. El curso registra ambas, junto con placa y target, para que las capturas y la demostración se puedan entender después.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Betaflight Firmware se ejecuta en la controladora; Betaflight App permite inspeccionar y configurar sus opciones. La aplicación se conocía como Configurator y la documentación actual ofrece acceso para PC desde app.betaflight.com. Una versión de aplicación debe ser compatible con la versión de firmware del equipo. El curso registra ambas, junto con placa y target, para que las capturas y la demostración se puedan entender después.
Pantalla de la aplicación en la documentación oficial. El aspecto y las funciones pueden variar con la versión utilizada en clase. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Conectar una placa por USB no obliga a reinstalar firmware. El primer trabajo es identificar y observar la configuración existente. Cambiar el target por el nombre genérico del procesador puede dejar funciones sin correspondencia con el hardware. Las placas de MECRO se preparan antes de la cohorte: modelo, revisión, firmware, aplicación compatible y copia de configuración. Los campos exactos se completan con el equipo real, sin adivinarlos a partir de “F405”.
Para estudiar sin controladora, el alumno utiliza las capturas, el manual y el expediente del caso. La práctica de observar canales o sensores reales se muestra con el equipo docente. La aplicación abierta sin hardware no simula la física del multirrotor.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 3
Aplicación, firmware y placa son tres cosas
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 03/24
Aplicación y firmware son distintos. ¿Qué versiones y target debes registrar?
Pantalla de la aplicación en la documentación oficial. El aspecto y las funciones pueden variar con la versión utilizada en clase.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pantalla de la aplicación en la documentación oficial. El aspecto y las funciones pueden variar con la versión utilizada en clase. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Betaflight Firmware se ejecuta en la controladora; Betaflight App permite inspeccionar y configurar sus opciones. La aplicación se conocía como Configurator y la documentación actual ofrece acceso para PC desde app.betaflight.com. Una versión de aplicación debe ser compatible con la versión de firmware del equipo. El curso registra ambas, junto con placa y target, para que las capturas y la demostración se puedan entender después.
Pantalla de la aplicación en la documentación oficial. El aspecto y las funciones pueden variar con la versión utilizada en clase. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Conectar una placa por USB no obliga a reinstalar firmware. El primer trabajo es identificar y observar la configuración existente. Cambiar el target por el nombre genérico del procesador puede dejar funciones sin correspondencia con el hardware. Las placas de MECRO se preparan antes de la cohorte: modelo, revisión, firmware, aplicación compatible y copia de configuración. Los campos exactos se completan con el equipo real, sin adivinarlos a partir de “F405”.
Para estudiar sin controladora, el alumno utiliza las capturas, el manual y el expediente del caso. La práctica de observar canales o sensores reales se muestra con el equipo docente. La aplicación abierta sin hardware no simula la física del multirrotor.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 4
Interpretación · Aplicación, firmware y placa son tres cosas
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 04/24
Conectar una placa por USB no obliga a reinstalar firmware. El primer trabajo es identificar y observar la configuración existente. Cambiar el target por el nombre genérico del procesador puede dejar funciones sin correspondencia con el hardware. Las placas de MECRO se preparan antes de la cohorte: modelo, revisión, firmware, aplicación compatible y copia de configuración. Los campos exactos se completan con el equipo real, sin adivinarlos a partir de “F405”.
Para estudiar sin controladora, el alumno utiliza las capturas, el manual y el expediente del caso. La práctica de observar canales o sensores reales se muestra con el equipo docente. La aplicación abierta sin hardware no simula la física del multirrotor.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Betaflight Firmware se ejecuta en la controladora; Betaflight App permite inspeccionar y configurar sus opciones. La aplicación se conocía como Configurator y la documentación actual ofrece acceso para PC desde app.betaflight.com. Una versión de aplicación debe ser compatible con la versión de firmware del equipo. El curso registra ambas, junto con placa y target, para que las capturas y la demostración se puedan entender después.
Pantalla de la aplicación en la documentación oficial. El aspecto y las funciones pueden variar con la versión utilizada en clase. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Conectar una placa por USB no obliga a reinstalar firmware. El primer trabajo es identificar y observar la configuración existente. Cambiar el target por el nombre genérico del procesador puede dejar funciones sin correspondencia con el hardware. Las placas de MECRO se preparan antes de la cohorte: modelo, revisión, firmware, aplicación compatible y copia de configuración. Los campos exactos se completan con el equipo real, sin adivinarlos a partir de “F405”.
Para estudiar sin controladora, el alumno utiliza las capturas, el manual y el expediente del caso. La práctica de observar canales o sensores reales se muestra con el equipo docente. La aplicación abierta sin hardware no simula la física del multirrotor.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 5
Conexión USB y respaldo que se puede identificar
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 05/24
Las tres consultas se leen como herramientas de identificación y diagnóstico; no se incluyen órdenes para borrar configuración ni scripts de otra aeronave. El respaldo contiene valores de una combinación concreta. No se restaura sin revisar sobre otra placa o versión. Si se necesitara reinstalar, el docente consulta el procedimiento oficial y confirma el target antes de la actividad; no se convierte cada conexión inicial en un ejercicio de flasheo.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Identifica la controladora y utiliza un cable USB que transfiera datos. Mantén retirada la batería para la inspección USB inicial cuando el manual lo permita.
Observa el puerto que aparece en Windows y selecciona el correspondiente en la aplicación compatible.
Si no aparece conexión, revisa cable, puerto, alimentación USB y posibles conflictos de acceso antes de tocar firmware.
Registra versión de firmware y target; conserva el estado previo de configuración.
Guarda una copia identificada por placa y fecha. Lee los mensajes de estado antes de plantear cambios.
version
status
diff all
Las tres consultas se leen como herramientas de identificación y diagnóstico; no se incluyen órdenes para borrar configuración ni scripts de otra aeronave. El respaldo contiene valores de una combinación concreta. No se restaura sin revisar sobre otra placa o versión. Si se necesitara reinstalar, el docente consulta el procedimiento oficial y confirma el target antes de la actividad; no se convierte cada conexión inicial en un ejercicio de flasheo.
Un estudiante guarda “config_final.txt” sin placa ni versión. ¿Qué falta?
Un nombre y una ficha que relacionen el archivo con equipo, firmware, aplicación y fecha. Sin esa identidad no se sabe a qué hardware ni a qué estado corresponde.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 6
Consultas de lectura en la CLI de Betaflight
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 06/24
version
status
diff all
Lee el fragmento. Predice una salida y cambia una sola condición antes de ejecutar.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
version
status
diff all
Explicar entrada, estado, salida y momento de actualización.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 7
El archivo que perdió su identidad
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 07/24
Un estudiante guarda “config_final.txt” sin placa ni versión. ¿Qué falta?
Un nombre y una ficha que relacionen el archivo con equipo, firmware, aplicación y fecha. Sin esa identidad no se sabe a qué hardware ni a qué estado corresponde.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Un estudiante guarda “config_final.txt” sin placa ni versión. ¿Qué falta?
Un nombre y una ficha que relacionen el archivo con equipo, firmware, aplicación y fecha. Sin esa identidad no se sabe a qué hardware ni a qué estado corresponde.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 8
Orientación de la placa y referencia de ejes
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 08/24
La controladora interpreta movimientos en sus ejes. La orientación física y el ajuste de montaje deben corresponder a la aeronave. El docente muestra un movimiento lento del bastidor y la respuesta del modelo 3D. Se compara inclinación hacia delante, lateral y giro, uno por vez. La vista sirve para comprobar coherencia de la orientación estimada; no constituye una prueba de que el dron vuele ni de que los motores estén bien asignados.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La controladora interpreta movimientos en sus ejes. La orientación física y el ajuste de montaje deben corresponder a la aeronave. El docente muestra un movimiento lento del bastidor y la respuesta del modelo 3D. Se compara inclinación hacia delante, lateral y giro, uno por vez. La vista sirve para comprobar coherencia de la orientación estimada; no constituye una prueba de que el dron vuele ni de que los motores estén bien asignados.
Acción del docente / Qué se observa / Qué todavía no demuestra
Inclinar hacia delante / Modelo responde con sentido coherente / Empuje o orden de motores
Inclinar lateralmente / Ejes y orientación / Sintonía de control
Girar sobre mesa / Representación correspondiente / Navegación GPS completa
Si la flecha de la FC apunta a otro lado, no se compensa corrigiendo el mapa del receptor al azar. Cada transformación tiene un lugar: montaje de sensor, entrada de mando y asignación de salidas. El expediente anota dónde se definió la orientación. Cambiar varias a la vez puede ocultar el origen del problema y producir una configuración difícil de revisar.
El acelerómetro y el giróscopo observan magnitudes diferentes. La calibración se realiza con el método requerido por firmware y equipo. El curso introduce qué referencia se está corrigiendo; no promete eliminar todas las vibraciones o errores mediante un solo botón.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 9
Comprobaciones independientes
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 09/24
Acción del docente | Qué se observa | Qué todavía no demuestra
Inclinar hacia delante | Modelo responde con sentido coherente | Empuje o orden de motores
Inclinar lateralmente | Ejes y orientación | Sintonía de control
Girar sobre mesa | Representación correspondiente | Navegación GPS completa
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Acción del docente / Qué se observa / Qué todavía no demuestra
Inclinar hacia delante / Modelo responde con sentido coherente / Empuje o orden de motores
Inclinar lateralmente / Ejes y orientación / Sintonía de control
Girar sobre mesa / Representación correspondiente / Navegación GPS completa
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 10
Interpretación · Orientación de la placa y referencia de ejes
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 10/24
Si la flecha de la FC apunta a otro lado, no se compensa corrigiendo el mapa del receptor al azar. Cada transformación tiene un lugar: montaje de sensor, entrada de mando y asignación de salidas. El expediente anota dónde se definió la orientación. Cambiar varias a la vez puede ocultar el origen del problema y producir una configuración difícil de revisar.
El acelerómetro y el giróscopo observan magnitudes diferentes. La calibración se realiza con el método requerido por firmware y equipo. El curso introduce qué referencia se está corrigiendo; no promete eliminar todas las vibraciones o errores mediante un solo botón.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
La controladora interpreta movimientos en sus ejes. La orientación física y el ajuste de montaje deben corresponder a la aeronave. El docente muestra un movimiento lento del bastidor y la respuesta del modelo 3D. Se compara inclinación hacia delante, lateral y giro, uno por vez. La vista sirve para comprobar coherencia de la orientación estimada; no constituye una prueba de que el dron vuele ni de que los motores estén bien asignados.
Acción del docente / Qué se observa / Qué todavía no demuestra
Inclinar hacia delante / Modelo responde con sentido coherente / Empuje o orden de motores
Inclinar lateralmente / Ejes y orientación / Sintonía de control
Girar sobre mesa / Representación correspondiente / Navegación GPS completa
Si la flecha de la FC apunta a otro lado, no se compensa corrigiendo el mapa del receptor al azar. Cada transformación tiene un lugar: montaje de sensor, entrada de mando y asignación de salidas. El expediente anota dónde se definió la orientación. Cambiar varias a la vez puede ocultar el origen del problema y producir una configuración difícil de revisar.
El acelerómetro y el giróscopo observan magnitudes diferentes. La calibración se realiza con el método requerido por firmware y equipo. El curso introduce qué referencia se está corrigiendo; no promete eliminar todas las vibraciones o errores mediante un solo botón.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 11
Receptor, canales y modos de operación
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 11/24
La tabla de puertos de la clase anterior explica por dónde llega el receptor. En la pestaña correspondiente se comprueba que cada control humano mueva el canal previsto y que los interruptores tengan una función documentada. Si el mando lateral altera otro canal, se investiga la asignación. No basta observar que varias barras se mueven.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pestaña Receiver del manual Betaflight. Los valores son los de la captura documental, no una calibración del equipo MECRO. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
La tabla de puertos de la clase anterior explica por dónde llega el receptor. En la pestaña correspondiente se comprueba que cada control humano mueva el canal previsto y que los interruptores tengan una función documentada. Si el mando lateral altera otro canal, se investiga la asignación. No basta observar que varias barras se mueven.
Acción / Evidencia / Decisión
Mover un eje por vez / Canal y sentido / Conservar o corregir mapa
Volver al centro / Valor y dispersión / Revisar referencia
Accionar interruptor / Rango y función / Modo previsto identificado
Estado de enlace preparado / Indicación de recepción / Contrastar con failsafe
Angle, Horizon y Acro describen comportamientos distintos en Betaflight y dependen del soporte y configuración. En este curso se reconocen por lo que controla el piloto y por su dependencia de sensores. La demostración de vuelo utiliza el modo que Gerard haya validado para esa aeronave; una lista de modos en pantalla no equivale a dominio de pilotaje.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 12
Receptor, canales y modos de operación
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 12/24
Mueve un control por vez. ¿Cómo sabes que llega al canal previsto?
Pestaña Receiver del manual Betaflight. Los valores son los de la captura documental, no una calibración del equipo MECRO.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pestaña Receiver del manual Betaflight. Los valores son los de la captura documental, no una calibración del equipo MECRO. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Pestaña Receiver del manual Betaflight. Los valores son los de la captura documental, no una calibración del equipo MECRO. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
La tabla de puertos de la clase anterior explica por dónde llega el receptor. En la pestaña correspondiente se comprueba que cada control humano mueva el canal previsto y que los interruptores tengan una función documentada. Si el mando lateral altera otro canal, se investiga la asignación. No basta observar que varias barras se mueven.
Acción / Evidencia / Decisión
Mover un eje por vez / Canal y sentido / Conservar o corregir mapa
Volver al centro / Valor y dispersión / Revisar referencia
Accionar interruptor / Rango y función / Modo previsto identificado
Estado de enlace preparado / Indicación de recepción / Contrastar con failsafe
Angle, Horizon y Acro describen comportamientos distintos en Betaflight y dependen del soporte y configuración. En este curso se reconocen por lo que controla el piloto y por su dependencia de sensores. La demostración de vuelo utiliza el modo que Gerard haya validado para esa aeronave; una lista de modos en pantalla no equivale a dominio de pilotaje.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 13
Pruebas del mando
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 13/24
Acción | Evidencia | Decisión
Mover un eje por vez | Canal y sentido | Conservar o corregir mapa
Volver al centro | Valor y dispersión | Revisar referencia
Accionar interruptor | Rango y función | Modo previsto identificado
Estado de enlace preparado | Indicación de recepción | Contrastar con failsafe
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Acción / Evidencia / Decisión
Mover un eje por vez / Canal y sentido / Conservar o corregir mapa
Volver al centro / Valor y dispersión / Revisar referencia
Accionar interruptor / Rango y función / Modo previsto identificado
Estado de enlace preparado / Indicación de recepción / Contrastar con failsafe
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 14
Laboratorio de configuración comentada
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 14/24
La clase alterna demostración y lectura individual de capturas. El estudiante no necesita una FC propia para explicar el caso, pero declara si observó el equipo del docente o ejecutó una comprobación en su propio hardware. Las evidencias se guardan con nombre de versión. Así una captura posterior puede compararse con el estado anterior sin depender de la memoria del operador.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Completa la ficha de equipo con versión, target y aplicación del caso mostrado.
Conserva una copia previa y explica para qué serviría.
Relaciona una línea del esquema con una asignación de puerto.
Describe la respuesta esperada del modelo 3D en tres movimientos lentos.
Relaciona tres controles de la radio con sus canales y funciones.
Localiza una discrepancia preparada: puerto, mapa de canales u orientación. Formula una comprobación por vez.
Entrega una configuración comentada: qué describe cada evidencia y qué no fue probado.
La clase alterna demostración y lectura individual de capturas. El estudiante no necesita una FC propia para explicar el caso, pero declara si observó el equipo del docente o ejecutó una comprobación en su propio hardware. Las evidencias se guardan con nombre de versión. Así una captura posterior puede compararse con el estado anterior sin depender de la memoria del operador.
Los alumnos con hardware propio solo realizan cambios después de identificar placa y configuración. Durante la demostración no se distribuye un archivo universal para todos los drones. Lo que se comparte es el método de observar, justificar un cambio pequeño y verificar su resultado.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 15
Predicción y explicación
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 15/24
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
Los alumnos con hardware propio solo realizan cambios después de identificar placa y configuración. Durante la demostración no se distribuye un archivo universal para todos los drones. Lo que se comparte es el método de observar, justificar un cambio pequeño y verificar su resultado.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Completa la ficha de equipo con versión, target y aplicación del caso mostrado.
Conserva una copia previa y explica para qué serviría.
Relaciona una línea del esquema con una asignación de puerto.
Describe la respuesta esperada del modelo 3D en tres movimientos lentos.
Relaciona tres controles de la radio con sus canales y funciones.
Localiza una discrepancia preparada: puerto, mapa de canales u orientación. Formula una comprobación por vez.
Entrega una configuración comentada: qué describe cada evidencia y qué no fue probado.
La clase alterna demostración y lectura individual de capturas. El estudiante no necesita una FC propia para explicar el caso, pero declara si observó el equipo del docente o ejecutó una comprobación en su propio hardware. Las evidencias se guardan con nombre de versión. Así una captura posterior puede compararse con el estado anterior sin depender de la memoria del operador.
Los alumnos con hardware propio solo realizan cambios después de identificar placa y configuración. Durante la demostración no se distribuye un archivo universal para todos los drones. Lo que se comparte es el método de observar, justificar un cambio pequeño y verificar su resultado.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 16
Práctica · Laboratorio de configuración comentada
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 16/24
1. Completa la ficha de equipo con versión, target y aplicación del caso mostrado.
2. Conserva una copia previa y explica para qué serviría.
3. Relaciona una línea del esquema con una asignación de puerto.
4. Describe la respuesta esperada del modelo 3D en tres movimientos lentos.
5. Relaciona tres controles de la radio con sus canales y funciones.
6. Localiza una discrepancia preparada: puerto, mapa de canales u orientación. Formula una comprobación por vez.
7. Entrega una configuración comentada: qué describe cada evidencia y qué no fue probado.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Completa la ficha de equipo con versión, target y aplicación del caso mostrado.
Conserva una copia previa y explica para qué serviría.
Relaciona una línea del esquema con una asignación de puerto.
Describe la respuesta esperada del modelo 3D en tres movimientos lentos.
Relaciona tres controles de la radio con sus canales y funciones.
Localiza una discrepancia preparada: puerto, mapa de canales u orientación. Formula una comprobación por vez.
Entrega una configuración comentada: qué describe cada evidencia y qué no fue probado.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 17
Una pantalla útil para el ensamblador
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 17/24
La sesión siguiente completa la puesta en marcha con salidas, sentidos, comprobaciones de enlace y un modelo sencillo de control. La prioridad sigue siendo ensamblar con criterio. No se dedica el tiempo principal a ajustar ganancias avanzadas antes de demostrar que la orientación, los canales y las salidas coinciden con el objeto.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La FC conecta por USB pero un motor no se mueve. ¿Se demuestra un fallo del firmware?
No. USB puede alimentar la FC sin alimentar la etapa del motor. Se revisan por separado energía del ESC, conexión de señal y configuración; la prueba de motores se realizará en el banco preparado, sin hélices.
La sesión siguiente completa la puesta en marcha con salidas, sentidos, comprobaciones de enlace y un modelo sencillo de control. La prioridad sigue siendo ensamblar con criterio. No se dedica el tiempo principal a ajustar ganancias avanzadas antes de demostrar que la orientación, los canales y las salidas coinciden con el objeto.
Tema / Qué debe encontrar el alumno
Aplicación compatible / Referencia oficial para la versión del caso
Target / Identificador de la placa exacta
Una función de un puerto / Relación con el cableado
Un mensaje de estado / Condición que expresa
Las capturas del manual son referencias de lectura. Antes de impartir la clase, Gerard prepara su propia captura del banco y completa la ficha de versiones. El material permite hacerlo sin cambiar la secuencia docente ni prometer una compatibilidad aún no comprobada.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 18
Investigación dirigida
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 18/24
Tema | Qué debe encontrar el alumno
Aplicación compatible | Referencia oficial para la versión del caso
Target | Identificador de la placa exacta
Una función de un puerto | Relación con el cableado
Un mensaje de estado | Condición que expresa
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Tema / Qué debe encontrar el alumno
Aplicación compatible / Referencia oficial para la versión del caso
Target / Identificador de la placa exacta
Una función de un puerto / Relación con el cableado
Un mensaje de estado / Condición que expresa
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 19
USB funciona, un motor no
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 19/24
La FC conecta por USB pero un motor no se mueve. ¿Se demuestra un fallo del firmware?
No. USB puede alimentar la FC sin alimentar la etapa del motor. Se revisan por separado energía del ESC, conexión de señal y configuración; la prueba de motores se realizará en el banco preparado, sin hélices.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
La FC conecta por USB pero un motor no se mueve. ¿Se demuestra un fallo del firmware?
No. USB puede alimentar la FC sin alimentar la etapa del motor. Se revisan por separado energía del ESC, conexión de señal y configuración; la prueba de motores se realizará en el banco preparado, sin hélices.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 20
Práctica guiada
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 20/24
1. Distinguir la aplicación de lo que se ejecuta en la FC.
2. Mostrar conexión e identificación antes de cualquier modificación.
3. Relacionar ejes, canales y puertos con tres pruebas independientes.
4. Resolver una discrepancia preparada y conservar el estado anterior.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Distinguir la aplicación de lo que se ejecuta en la FC.
Mostrar conexión e identificación antes de cualquier modificación.
Relacionar ejes, canales y puertos con tres pruebas independientes.
Resolver una discrepancia preparada y conservar el estado anterior.
Contrastar componentes, esquema y comprobaciones.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 21
Decisión de ensamblaje
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 21/24
La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 22
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 22/24
1. ¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
2. ¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
3. ¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 23
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 23/24
1. No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
2. No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
3. No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 24
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 3 CLASE 05 24/24
Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 5: Betaflight: conectar, respaldar y relacionar pantalla con hardware.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Objetivo: Interpretar una configuración Betaflight a partir de la placa, el receptor y las conexiones del banco.
Aplicación: La configuración se enseña como una descripción comprobable del ensamblaje y se conserva antes de modificarla.
Entrega: Ficha de versiones, respaldo identificado y configuración comentada con tres comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Conectar obliga a reinstalar firmware?
No. Primero se identifica y se inspecciona la configuración existente.
¿El modelo 3D demuestra que el dron está listo para vuelo?
No. Solo apoya una comprobación de orientación y sensores bajo las condiciones observadas.
¿Un respaldo se copia a cualquier FC?
No. Debe corresponder a placa, target, versión y hardware revisados.
Fuentes
Betaflight. Betaflight App: acceso y compatibilidad. https://betaflight.com/docs/wiki/app
Betaflight. Firmware Installation. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/firmware-installation
Betaflight. Setup Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/setup-tab
Betaflight. Ports Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/ports-tab
Betaflight. Receiver Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/receiver-tab
Betaflight. Command Line Interface. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Cli
Lectura MECRO_Drones_Clase_05.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 25
Motores, control y comprobaciones antes del taller
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 01/24
Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
EN LÍNEA 2 HORAS
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 3 minutos en esta diapositiva.
Distinguir motor activado, giro y hélice antes de la prueba.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 26
Tres preguntas por motor
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 02/24
Qué motor se activa, en qué sentido gira y qué hélice le corresponde son tres preguntas distintas. Corregir una no demuestra las otras. La geometría de un quad y su sistema de control usan una asignación de salidas; el número de motor se interpreta según firmware y configuración. Por eso se conserva el esquema que pertenece al equipo mostrado y se marca su frente antes de comparar.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Qué motor se activa, en qué sentido gira y qué hélice le corresponde son tres preguntas distintas. Corregir una no demuestra las otras. La geometría de un quad y su sistema de control usan una asignación de salidas; el número de motor se interpreta según firmware y configuración. Por eso se conserva el esquema que pertenece al equipo mostrado y se marca su frente antes de comparar.
Referencia Betaflight de sentidos de giro. Se interpreta junto con el mezclador y la configuración reales; no sustituye la identificación de cada salida. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Pregunta / Evidencia / Condición de banco
¿Cuál se activa? / Salida y posición observadas / Prueba del docente sin hélices
¿En qué sentido gira? / Sentido de ese motor / Comprobación individual
¿Qué hélice corresponde? / Forma, orientación y sentido / Revisión con energía desconectada
Cambiar una opción de dirección en la pantalla no demuestra por sí solo que el ESC haya cambiado el giro físico. El resultado se observa y se registra. La hélice no se instala para investigar con la mano si una salida empuja. La sesión 7 completa el montaje; las pruebas energizadas usan el procedimiento docente y el área de banco controlada.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 27
Tres preguntas por motor
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 03/24
Separa número, sentido y hélice. ¿Qué necesitas observar en cada prueba?
Referencia Betaflight de sentidos de giro. Se interpreta junto con el mezclador y la configuración reales; no sustituye la identificación de cada salida.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Referencia Betaflight de sentidos de giro. Se interpreta junto con el mezclador y la configuración reales; no sustituye la identificación de cada salida. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Qué motor se activa, en qué sentido gira y qué hélice le corresponde son tres preguntas distintas. Corregir una no demuestra las otras. La geometría de un quad y su sistema de control usan una asignación de salidas; el número de motor se interpreta según firmware y configuración. Por eso se conserva el esquema que pertenece al equipo mostrado y se marca su frente antes de comparar.
Referencia Betaflight de sentidos de giro. Se interpreta junto con el mezclador y la configuración reales; no sustituye la identificación de cada salida. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/getting-started/setup-guide
Pregunta / Evidencia / Condición de banco
¿Cuál se activa? / Salida y posición observadas / Prueba del docente sin hélices
¿En qué sentido gira? / Sentido de ese motor / Comprobación individual
¿Qué hélice corresponde? / Forma, orientación y sentido / Revisión con energía desconectada
Cambiar una opción de dirección en la pantalla no demuestra por sí solo que el ESC haya cambiado el giro físico. El resultado se observa y se registra. La hélice no se instala para investigar con la mano si una salida empuja. La sesión 7 completa el montaje; las pruebas energizadas usan el procedimiento docente y el área de banco controlada.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 28
Pruebas que se mantienen separadas
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 04/24
Pregunta | Evidencia | Condición de banco
¿Cuál se activa? | Salida y posición observadas | Prueba del docente sin hélices
¿En qué sentido gira? | Sentido de ese motor | Comprobación individual
¿Qué hélice corresponde? | Forma, orientación y sentido | Revisión con energía desconectada
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pregunta / Evidencia / Condición de banco
¿Cuál se activa? / Salida y posición observadas / Prueba del docente sin hélices
¿En qué sentido gira? / Sentido de ese motor / Comprobación individual
¿Qué hélice corresponde? / Forma, orientación y sentido / Revisión con energía desconectada
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 29
ESC, protocolo y prueba de salidas
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 05/24
El ESC interpreta órdenes del controlador y gobierna la conmutación del motor. PWM analógico y DShot no se configuran como si fueran el mismo protocolo. Los endpoints de un sistema analógico pueden necesitar el procedimiento correspondiente; no se aplica automáticamente una calibración de gas analógica a DShot. La disponibilidad de telemetría también depende del firmware y hardware del ESC.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pestaña Motors de Betaflight. Captura oficial de referencia; las pruebas físicas requieren el equipo identificado y las hélices retiradas. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
El ESC interpreta órdenes del controlador y gobierna la conmutación del motor. PWM analógico y DShot no se configuran como si fueran el mismo protocolo. Los endpoints de un sistema analógico pueden necesitar el procedimiento correspondiente; no se aplica automáticamente una calibración de gas analógica a DShot. La disponibilidad de telemetría también depende del firmware y hardware del ESC.
Primero se confirma compatibilidad de protocolo y conexión. Después se comprueba cada salida con el método del fabricante y del firmware. El curso no prescribe un porcentaje universal de prueba ni una frecuencia única para todos los equipos. La evidencia es una tabla de posición, salida y sentido, obtenida en el banco que prepara Gerard.
Se cambió “dirección invertida” en el mezclador. ¿Podemos afirmar que todos los motores físicos invirtieron su giro?
No. La opción y el giro observado pertenecen a comprobaciones relacionadas, pero distintas. Debe verificarse cada motor y conservar la correspondencia con el esquema.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 30
ESC, protocolo y prueba de salidas
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 06/24
La prueba del banco se hace sin hélices. ¿Qué correspondencia comprobará el docente?
Pestaña Motors de Betaflight. Captura oficial de referencia; las pruebas físicas requieren el equipo identificado y las hélices retiradas.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Pestaña Motors de Betaflight. Captura oficial de referencia; las pruebas físicas requieren el equipo identificado y las hélices retiradas. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
Pestaña Motors de Betaflight. Captura oficial de referencia; las pruebas físicas requieren el equipo identificado y las hélices retiradas. Fuente: Betaflight, documentación oficial. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
El ESC interpreta órdenes del controlador y gobierna la conmutación del motor. PWM analógico y DShot no se configuran como si fueran el mismo protocolo. Los endpoints de un sistema analógico pueden necesitar el procedimiento correspondiente; no se aplica automáticamente una calibración de gas analógica a DShot. La disponibilidad de telemetría también depende del firmware y hardware del ESC.
Primero se confirma compatibilidad de protocolo y conexión. Después se comprueba cada salida con el método del fabricante y del firmware. El curso no prescribe un porcentaje universal de prueba ni una frecuencia única para todos los equipos. La evidencia es una tabla de posición, salida y sentido, obtenida en el banco que prepara Gerard.
Se cambió “dirección invertida” en el mezclador. ¿Podemos afirmar que todos los motores físicos invirtieron su giro?
No. La opción y el giro observado pertenecen a comprobaciones relacionadas, pero distintas. Debe verificarse cada motor y conservar la correspondencia con el esquema.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 31
Una opción y una observación
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 07/24
Se cambió “dirección invertida” en el mezclador. ¿Podemos afirmar que todos los motores físicos invirtieron su giro?
No. La opción y el giro observado pertenecen a comprobaciones relacionadas, pero distintas. Debe verificarse cada motor y conservar la correspondencia con el esquema.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Primero tapar la solución o pedir respuesta individual.
Se cambió “dirección invertida” en el mezclador. ¿Podemos afirmar que todos los motores físicos invirtieron su giro?
No. La opción y el giro observado pertenecen a comprobaciones relacionadas, pero distintas. Debe verificarse cada motor y conservar la correspondencia con el esquema.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 32
Control: referencia, medición y corrección
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 08/24
Un sistema de control compara una referencia con una medición o estimación y genera una acción. En un quad, la IMU aporta información de movimiento; el firmware organiza la estabilización y distribuye las órdenes entre motores. Este curso enseña a reconocer esa cadena y a identificar errores de montaje que la contradicen. No pretende diseñar un autopiloto desde cero dentro de ocho sesiones.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Un sistema de control compara una referencia con una medición o estimación y genera una acción. En un quad, la IMU aporta información de movimiento; el firmware organiza la estabilización y distribuye las órdenes entre motores. Este curso enseña a reconocer esa cadena y a identificar errores de montaje que la contradicen. No pretende diseñar un autopiloto desde cero dentro de ocho sesiones.
Ejemplo proporcional de aula. Las unidades y el signo deben declararse. No es la ecuación completa del controlador implementado en Betaflight o ArduPilot.
Para referencia 5° y estimación 3°, con Kp = 2 unidades/°, ¿cuál es la acción proporcional del ejemplo?
El error es 2° y la acción es 4 unidades. El signo físico depende de la convención y de cómo se asignen las salidas. No se traducen esas unidades directamente a un porcentaje de motor.
Término / Idea introductoria / Qué revisar
P / Respuesta al error presente / Signo y ganancia
I / Acumulación del error en el tiempo / Saturación y condición de uso
D / Respuesta al cambio de una variable / Ruido y filtrado
Una vibración no se diagnostica cambiando ganancias al azar. Primero se revisan hélices, uniones, montaje, ejes, configuración y registro. PID y filtros requieren un bloque posterior de ajuste con el equipo identificado; aquí se conservan como conceptos que ayudan a comprender la puesta en marcha.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 33
Qué aporta cada término
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 09/24
Término | Idea introductoria | Qué revisar
P | Respuesta al error presente | Signo y ganancia
I | Acumulación del error en el tiempo | Saturación y condición de uso
D | Respuesta al cambio de una variable | Ruido y filtrado
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Término / Idea introductoria / Qué revisar
P / Respuesta al error presente / Signo y ganancia
I / Acumulación del error en el tiempo / Saturación y condición de uso
D / Respuesta al cambio de una variable / Ruido y filtrado
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 34
Una corrección con unidades
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 10/24
El error es 2° y la acción es 4 unidades. El signo físico depende de la convención y de cómo se asignen las salidas. No se traducen esas unidades directamente a un porcentaje de motor.
Ejemplo proporcional de aula. Las unidades y el signo deben declararse. No es la ecuación completa del controlador implementado en Betaflight o ArduPilot.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Un sistema de control compara una referencia con una medición o estimación y genera una acción. En un quad, la IMU aporta información de movimiento; el firmware organiza la estabilización y distribuye las órdenes entre motores. Este curso enseña a reconocer esa cadena y a identificar errores de montaje que la contradicen. No pretende diseñar un autopiloto desde cero dentro de ocho sesiones.
Ejemplo proporcional de aula. Las unidades y el signo deben declararse. No es la ecuación completa del controlador implementado en Betaflight o ArduPilot.
Para referencia 5° y estimación 3°, con Kp = 2 unidades/°, ¿cuál es la acción proporcional del ejemplo?
El error es 2° y la acción es 4 unidades. El signo físico depende de la convención y de cómo se asignen las salidas. No se traducen esas unidades directamente a un porcentaje de motor.
Término / Idea introductoria / Qué revisar
P / Respuesta al error presente / Signo y ganancia
I / Acumulación del error en el tiempo / Saturación y condición de uso
D / Respuesta al cambio de una variable / Ruido y filtrado
Una vibración no se diagnostica cambiando ganancias al azar. Primero se revisan hélices, uniones, montaje, ejes, configuración y registro. PID y filtros requieren un bloque posterior de ajuste con el equipo identificado; aquí se conservan como conceptos que ayudan a comprender la puesta en marcha.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 35
El mismo principio en el dron con autopiloto
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 11/24
Pixhawk describe una familia de hardware; ArduCopter es el firmware para multirrotores de ArduPilot; Mission Planner es la estación de tierra utilizada para configuración y observación. El equipo grande del curso muestra cómo se añaden módulo de potencia, GPS, brújula y telemetría según sus componentes. No todas las placas o versiones tienen las mismas conexiones ni funciones.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Esquema QUAD X de ArduPilot. Frente, números y letras de prueba se leen en esta referencia, sin copiar la numeración de Betaflight. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Pixhawk describe una familia de hardware; ArduCopter es el firmware para multirrotores de ArduPilot; Mission Planner es la estación de tierra utilizada para configuración y observación. El equipo grande del curso muestra cómo se añaden módulo de potencia, GPS, brújula y telemetría según sus componentes. No todas las placas o versiones tienen las mismas conexiones ni funciones.
Se presenta el esquema de ArduPilot y se contrasta con el equipo pequeño. El principio es común: sensor orientado, mando interpretado y salidas correspondientes. La numeración y los parámetros cambian. Se consultan también selección de bastidor, calibraciones y estado previo al armado del equipo real; los mensajes de condición se investigan en lugar de ocultarlos para que la demostración continúe.
GPS Rescue de Betaflight y los modos RTL/Auto de ArduPilot tienen alcances y requisitos diferentes. Tener un módulo GPS no convierte ambas plataformas en la misma herramienta de navegación.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 36
El mismo principio en el dron con autopiloto
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 12/24
Marca el frente y lee esta convención. ¿Por qué no copiar el orden de otro firmware?
Esquema QUAD X de ArduPilot. Frente, números y letras de prueba se leen en esta referencia, sin copiar la numeración de Betaflight.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Esquema QUAD X de ArduPilot. Frente, números y letras de prueba se leen en esta referencia, sin copiar la numeración de Betaflight. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Esquema QUAD X de ArduPilot. Frente, números y letras de prueba se leen en esta referencia, sin copiar la numeración de Betaflight. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Pixhawk describe una familia de hardware; ArduCopter es el firmware para multirrotores de ArduPilot; Mission Planner es la estación de tierra utilizada para configuración y observación. El equipo grande del curso muestra cómo se añaden módulo de potencia, GPS, brújula y telemetría según sus componentes. No todas las placas o versiones tienen las mismas conexiones ni funciones.
Se presenta el esquema de ArduPilot y se contrasta con el equipo pequeño. El principio es común: sensor orientado, mando interpretado y salidas correspondientes. La numeración y los parámetros cambian. Se consultan también selección de bastidor, calibraciones y estado previo al armado del equipo real; los mensajes de condición se investigan en lugar de ocultarlos para que la demostración continúe.
GPS Rescue de Betaflight y los modos RTL/Auto de ArduPilot tienen alcances y requisitos diferentes. Tener un módulo GPS no convierte ambas plataformas en la misma herramienta de navegación.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 37
Interpretación · El mismo principio en el dron con autopiloto
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 13/24
Se presenta el esquema de ArduPilot y se contrasta con el equipo pequeño. El principio es común: sensor orientado, mando interpretado y salidas correspondientes. La numeración y los parámetros cambian. Se consultan también selección de bastidor, calibraciones y estado previo al armado del equipo real; los mensajes de condición se investigan en lugar de ocultarlos para que la demostración continúe.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Esquema QUAD X de ArduPilot. Frente, números y letras de prueba se leen en esta referencia, sin copiar la numeración de Betaflight. Fuente: ArduPilot, documentación CC BY-SA 3.0. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
Pixhawk describe una familia de hardware; ArduCopter es el firmware para multirrotores de ArduPilot; Mission Planner es la estación de tierra utilizada para configuración y observación. El equipo grande del curso muestra cómo se añaden módulo de potencia, GPS, brújula y telemetría según sus componentes. No todas las placas o versiones tienen las mismas conexiones ni funciones.
Se presenta el esquema de ArduPilot y se contrasta con el equipo pequeño. El principio es común: sensor orientado, mando interpretado y salidas correspondientes. La numeración y los parámetros cambian. Se consultan también selección de bastidor, calibraciones y estado previo al armado del equipo real; los mensajes de condición se investigan en lugar de ocultarlos para que la demostración continúe.
GPS Rescue de Betaflight y los modos RTL/Auto de ArduPilot tienen alcances y requisitos diferentes. Tener un módulo GPS no convierte ambas plataformas en la misma herramienta de navegación.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 38
Enlace perdido y decisiones de configuración
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 14/24
La respuesta a una pérdida de mando se define por el sistema y por la operación. El receptor y la controladora deben comunicar esa condición de forma coherente. Una recepción que conserva valores aparentemente normales puede ocultar el problema a la FC. Se consulta el manual de la combinación y se comprueba la condición en el banco preparado, sin hélices y sin trasladarla a un ensayo de pérdida de enlace en vuelo.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
La respuesta a una pérdida de mando se define por el sistema y por la operación. El receptor y la controladora deben comunicar esa condición de forma coherente. Una recepción que conserva valores aparentemente normales puede ocultar el problema a la FC. Se consulta el manual de la combinación y se comprueba la condición en el banco preparado, sin hélices y sin trasladarla a un ensayo de pérdida de enlace en vuelo.
Elemento / Qué debe quedar identificado
Armado / desarmado / Control y estado del sistema
Canales y modos / Asignación y respuesta previstas
Ausencia de enlace / Indicación y comportamiento documentados
Energía y batería / Configuración y medida coherentes
Salidas / Motor, posición y sentido registrados
Completa la tabla de motores desde el esquema específico.
Explica una discrepancia entre salida y posición, y otra entre sentido y hélice.
Distingue la prueba de enlace de la prueba de motores.
Resuelve la acción proporcional del caso y relaciona error de ejes con respuesta equivocada.
Prepara las preguntas que observarás en el taller de ensamblaje.
Al terminar la sexta sesión, el expediente debe permitir anticipar las comprobaciones, no declarar un vehículo apto sin examinarlo. Las sesiones 7 y 8 convierten esas expectativas en observaciones y diagnóstico.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 39
Revisión antes de los presenciales
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 15/24
Elemento | Qué debe quedar identificado
Armado / desarmado | Control y estado del sistema
Canales y modos | Asignación y respuesta previstas
Ausencia de enlace | Indicación y comportamiento documentados
Energía y batería | Configuración y medida coherentes
Salidas | Motor, posición y sentido registrados
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Elemento / Qué debe quedar identificado
Armado / desarmado / Control y estado del sistema
Canales y modos / Asignación y respuesta previstas
Ausencia de enlace / Indicación y comportamiento documentados
Energía y batería / Configuración y medida coherentes
Salidas / Motor, posición y sentido registrados
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 40
Práctica · Enlace perdido y decisiones de configuración
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 16/24
1. Completa la tabla de motores desde el esquema específico.
2. Explica una discrepancia entre salida y posición, y otra entre sentido y hélice.
3. Distingue la prueba de enlace de la prueba de motores.
4. Resuelve la acción proporcional del caso y relaciona error de ejes con respuesta equivocada.
5. Prepara las preguntas que observarás en el taller de ensamblaje.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Completa la tabla de motores desde el esquema específico.
Explica una discrepancia entre salida y posición, y otra entre sentido y hélice.
Distingue la prueba de enlace de la prueba de motores.
Resuelve la acción proporcional del caso y relaciona error de ejes con respuesta equivocada.
Prepara las preguntas que observarás en el taller de ensamblaje.
Verificar un paso antes de seguir.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 41
Qué se simula y qué se comprueba en el objeto
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 17/24
Mission Planner puede utilizar SITL, una simulación de software de ArduPilot. Sirve para observar estados y explorar una misión de ejemplo sin usar una aeronave física. El modelo y la versión de simulación también se registran: la documentación indica que esta ruta puede utilizar código de desarrollo. Sus resultados no prueban la calidad de una soldadura, la alimentación o la respuesta de un ESC del dron real.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Mission Planner puede utilizar SITL, una simulación de software de ArduPilot. Sirve para observar estados y explorar una misión de ejemplo sin usar una aeronave física. El modelo y la versión de simulación también se registran: la documentación indica que esta ruta puede utilizar código de desarrollo. Sus resultados no prueban la calidad de una soldadura, la alimentación o la respuesta de un ESC del dron real.
Recurso / Qué permite estudiar / Qué se comprueba aparte
Betaflight App / Configuración y estado de una FC / Dinámica real y montaje
SITL + Mission Planner / Comportamiento del modelo de software / Hardware y entorno físico
Banco sin hélices / Conexiones y correspondencias observadas / Vuelo del conjunto
Demostración de vuelo / Comportamiento observado en ese caso / Otras condiciones no ensayadas
La simulación es una extensión guiada y se prepara antes de clase. El docente conserva un caso funcional y una alternativa de capturas si una descarga falla. La ruta principal no depende de que veinticinco alumnos instalen y solucionen simultáneamente un entorno nuevo durante la demostración. El siguiente bloque se concentra en el ensamblaje visible de los equipos de MECRO.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 42
Herramienta y evidencia
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 18/24
Recurso | Qué permite estudiar | Qué se comprueba aparte
Betaflight App | Configuración y estado de una FC | Dinámica real y montaje
SITL + Mission Planner | Comportamiento del modelo de software | Hardware y entorno físico
Banco sin hélices | Conexiones y correspondencias observadas | Vuelo del conjunto
Demostración de vuelo | Comportamiento observado en ese caso | Otras condiciones no ensayadas
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 4 minutos en esta diapositiva.
Recurso / Qué permite estudiar / Qué se comprueba aparte
Betaflight App / Configuración y estado de una FC / Dinámica real y montaje
SITL + Mission Planner / Comportamiento del modelo de software / Hardware y entorno físico
Banco sin hélices / Conexiones y correspondencias observadas / Vuelo del conjunto
Demostración de vuelo / Comportamiento observado en ese caso / Otras condiciones no ensayadas
Comparar filas y explicar una condición que cambie la decisión.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 43
Interpretación · Qué se simula y qué se comprueba en el objeto
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 19/24
La simulación es una extensión guiada y se prepara antes de clase. El docente conserva un caso funcional y una alternativa de capturas si una descarga falla. La ruta principal no depende de que veinticinco alumnos instalen y solucionen simultáneamente un entorno nuevo durante la demostración. El siguiente bloque se concentra en el ensamblaje visible de los equipos de MECRO.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Mission Planner puede utilizar SITL, una simulación de software de ArduPilot. Sirve para observar estados y explorar una misión de ejemplo sin usar una aeronave física. El modelo y la versión de simulación también se registran: la documentación indica que esta ruta puede utilizar código de desarrollo. Sus resultados no prueban la calidad de una soldadura, la alimentación o la respuesta de un ESC del dron real.
Recurso / Qué permite estudiar / Qué se comprueba aparte
Betaflight App / Configuración y estado de una FC / Dinámica real y montaje
SITL + Mission Planner / Comportamiento del modelo de software / Hardware y entorno físico
Banco sin hélices / Conexiones y correspondencias observadas / Vuelo del conjunto
Demostración de vuelo / Comportamiento observado en ese caso / Otras condiciones no ensayadas
La simulación es una extensión guiada y se prepara antes de clase. El docente conserva un caso funcional y una alternativa de capturas si una descarga falla. La ruta principal no depende de que veinticinco alumnos instalen y solucionen simultáneamente un entorno nuevo durante la demostración. El siguiente bloque se concentra en el ensamblaje visible de los equipos de MECRO.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 44
Práctica guiada
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 20/24
1. Distinguir motor activado, giro y hélice antes de la prueba.
2. Mostrar una pantalla Motors y explicar sus correspondencias físicas.
3. Resolver el ejemplo de error y acción proporcional.
4. Contrastar Betaflight, ArduPilot y SITL sin mezclar sus evidencias.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 12 minutos en esta diapositiva.
Distinguir motor activado, giro y hélice antes de la prueba.
Mostrar una pantalla Motors y explicar sus correspondencias físicas.
Resolver el ejemplo de error y acción proporcional.
Contrastar Betaflight, ArduPilot y SITL sin mezclar sus evidencias.
Contrastar componentes, esquema y comprobaciones.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 45
Decisión de ensamblaje
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 21/24
Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 10 minutos en esta diapositiva.
Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 46
Preguntas de cierre
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 22/24
1. ¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
2. ¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
3. ¿Una simulación valida una soldadura?
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 7 minutos en esta diapositiva.
Respuesta individual y contraste con el equipo.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 47
Respuestas y razonamiento
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 23/24
1. No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
2. No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
3. No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Pedir que una respuesta se apoye en el circuito o los datos del estudiante.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.

## Slide 48
Entrega de la clase
MECRO SEMANA 3 CLASE 06 24/24
Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.
Notes: MECRO. Clase 6: Motores, control y comprobaciones antes del taller.
En línea, 2 horas. Núcleo de explicación: 5 minutos en esta diapositiva.
Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Objetivo: Distinguir número, sentido y hélice de cada motor y explicar las comprobaciones de un sistema de control.
Aplicación: Una aeronave se prepara comprobando correspondencias entre el objeto, la configuración y la respuesta esperada.
Entrega: Tabla de motores y modos, caso de control resuelto y plan de comprobaciones.
Preguntas y respuestas
¿Se copia el orden de motores entre firmwares?
No. Se comprueba el esquema, el bastidor y la configuración de cada uno.
¿DShot exige por defecto la calibración analógica del gas?
No. Se sigue el procedimiento específico del protocolo y ESC compatibles.
¿Una simulación valida una soldadura?
No. El hardware requiere sus propias comprobaciones.
Fuentes
Betaflight. Motors Tab. https://betaflight.com/docs/wiki/app/motors-tab
ArduPilot. Conexión, orden y sentido de motores. https://ardupilot.org/copter/docs/connect-escs-and-motors.html
ArduPilot. Mandatory Hardware Configuration. https://ardupilot.org/copter/docs/configuring-hardware.html
Betaflight. Failsafe. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Failsafe
Betaflight. GPS y funciones asociadas. https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/Gps
ArduPilot. Mission Planner Simulation. https://ardupilot.org/planner/docs/mission-planner-simulation.html
Beard y McLain. Small Unmanned Aircraft: Theory and Practice, Princeton University Press, 2012; referencia de profundización en dinámica y control. https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691149219/small-unmanned-aircraft
Lectura MECRO_Drones_Clase_06.pdf. Los datos sintéticos están identificados y los esquemas de simulación requieren la revisión física indicada en la lectura.